## Slide 1
Manajemen Linen
Rumahsakit
Manajemen Logistik Rumahsakit Bambang Shofari

## Slide 2
Tujuan
Mencegah terjadinya infeksi silang, infeksi nosokomial bagi pasien dan petugas rumahsakit dengan mengelola dan mengendalikan bahan­ bahan linen
Menjaga citra rumahsakit dengan menciptakan ketersediaan bahan linen sesuai dengan visi dan misi serta filosofi rumahsakit
Mengelola sumber­sumber daya rumahsakit untuk menyediakan linen bagi kebutuhan dan harapan customers rumahsakit

## Slide 3
Produk jasa manajemen
linen
Perencenaan kebutuhan linen dan bahan pencuciannya untuk pelayanan pasien dan keperluan pakaian petugas sesuai dengan tugas dan fungsinya
Perbaikan bahan linen yang rusak
Pengaturan distribusi linen dan pekerjaan laundry
Pemeliharaan peralatan laundry
Pengendalian penggunaan bahan linen
Pengawasan kegiatan di unit linen dan laundry
Pelaporan kegiatan dan stock opname

## Slide 4: Tupoksi
Merencanakan kebutuhan linen
Merencanakan kebutuhan bahan pencuci
Menjaga kebersihan linen
Memperbaiki alat tenun yang rusak
Mengatur sistem distribusi untuk kelancaran pelayanan linen
Memelihara peralatan laundri
Menyusun laporan kegiatan unit linen dan laundri
Mengawasi kegiatan unit linen dan laundri
Melaksanakan stock opname secara periodik
Melaksanakan tugas kepegawaian

## Slide 5: Komponen organisasi
5
Kepala unit linen dan laundri
Administrasi
Unit linen
Distribusi
Repairing
Unit laundri
Masker shorter
Washeman
Flat work iron
Tumbel operator
Presser hand machine

## Slide 6: Ukuran Kinerja
Proper cleaned (benar ² bersih)
Good smell (tak bau)
No pots (tak bernoda)
Well pressed (pengepakan licin)
Nice folding and hanging (cara melipat rapi)
Nice presentation (penampilannya menarik)
Time pick up (pengambilan linen tepat)
Time delivery (pengantaran tepat)
Well informed (pemberian informasi yang benar
etc

## Slide 7: DENAH RUANG CUCI
KAMAR CUCIAN TERINFEKSI
MESIN
CUCI
MESIN CUCI
MESIN CUCI
RUANG CUCI
TROLI CUCIAN NON
INFRKSI
TROLI RE
CUCIAN PAR
BERSIH ING
PENYETRIKAAN
LINEN
MESIN PENGE RING
MESIN PENGE RING
TENPAT DISTRIBUSI
LINEN
GUDANG LINEN
LO KET
KELUAR
MASUK

## Slide 8: ALUR LINEN KOTOR
MULAI
LINEN KOTOR YANG DIPAKAI PASIEN
TERCEMAR
TAK
TERCEMAR
DIKIRIM KE LAUNDRI
DIPISAH DITIMBANG DICUCI
DIKERINGKAN DISETRIKA DIPISAHKAN
DISTRI BUSI
GUDANG PENYIM
PANAN
DISTRI
BUSI
LINEN NON STERIL |  | 
LINEN STERIL |  | 
 |  | STERILISASI (CSSD)

## Slide 9
Faktor yang mempengaruhi
kebutuhan linen
Arsitektur dan lay out bangunan rumahsakit
Jumlah dan BOR TT dewasa dan anak
Jumlah dan jenis operasi
Jumlah dan jenis penyakit
Jumlah dan jenis petugas fungsional dan teknis
Jenis linen dan pencuci
Penggunaan, kerusakan dan kehilangan linen
Ergonomi

## Slide 10
Jenis dan spesifikasi
Jenis linen
  Perlengkapan linen
  Pakaian fungsional
  Pakaian dinas
Jenis tenun
  sederhana
  drill dan satin
Warna disesuaikan corporate color
Jenis bahan
  mudah kusut
  warna mudah pudar
  bila terbakar berabu dan berbau
Polyester
  Tak mudah kusut
  Berdaya serap rendah
  Bila terbakar menyala
Campuran
 Katun

## Slide 11
1 par stock TT dewasa
1 lb bed pad (alas di atas kasur)
3 lb kain sprei ( 1 alas tidur, 2 lb penutup selimut)
1 lb steek laken ( alas melintang)
1 lb zeil (perlak dan kain)
1 lb selimut
1 lb sarung bantal
1 lb bed cover
1 lb handuk mandi
1 lb handuk tangan
1 lb handuk muka
1 lb wash lap
1 keset kamar mandi

## Slide 12: Ratio TT dan Par linen
1 TT : 3 – 9 par linen
ICU : 1 TT : 6 – 10 par linen
1 par linen dipakai pasien
1 par linen dicuci
1 par disimpan di ruangan
1 par disimpan di gudang

## Slide 13
Kebutuhan perlengkapan
linen
Bila penggantian dan pencucian setiap hari 1 kali, butuh
3 par stock per TT rawat­inap dewasa
 dipakai, di linen room dan di laundri
Untuk rawat­inap anak dibutuhkan > 3 par stock
Untuk rawat­inap intensif dibutuhkan > 6 par stock
Untuk pelayanan operasi/tindakan tergantung
  jenis dan jumlah operasi per hari
  bentuk : berlubang/tidak
  ukuran : besar, sedang, kecil
  jenis linen : katun, drill
  pakaian fungsional

## Slide 14
Perawatan dan
+
+
+
­
+
­
+
pemeliharaan
JENIS MAKS TERHADAP THD
KAIN SUHU BLAECHING
Sutera 30 ­
Katun Tgt warna +
putih 90 +
Sintetis
putih 60 +
warna 60 ­
Campuran 60 +
ASAM
THD
ALKALI
­
­
+
+
+

## Slide 15
Umur pemakaian : jumlah
pencucian
Single sheet
: 250
Double sheet Towel Kitchen towel Table cloth Bedpad Blanket
: 250
: 150
: 25
: 150
: 150
: 150
Bed cover Bathmat Napkin
: 150
: 125
: 100
 Umur linen
tergantung pada :
cara penggunaan
jumlah per parstock
 cara penyimpanan
 cara pencucian

## Slide 16
Kerusakan dan kehilangan
linen
Kerusakan karena
  Pemakaian tak benar
  Noda obat/bahan kimia berwarna yang sulit dihilangkan
  Pemeliharaan kurang baik
  Frekuensi pemakaian terlalu sering
  Kualitas linen kurang baik
 Toleransi lost dan demage =
Z % x 365 X Y
Z = BOR
X = par stock
Y = pencucian/hr (std AHA = 250 kali cuci)




## Slide 17
 Rumah sakit dengan 100 TT memerlukan 3
par/TT  300 par stock dengan pencucuian 1 x/hari dan BOR 80%  Toleransi L&D = (80% x 365)/(3x1) = 97,3 par
Tingkat L&D ≤ 97, 3 par dari 300 par stock 
masih dalam batas kewajaran (< 50%)
Bila didepresiakan dalam waktu :
 250/ (365/3) x 1 th = 2 th 
 Kondisi pemakaian, pencucian dan jumlah par stock tersebut layak pakai selama 2 th

## Slide 18
Air
 Gas : CO2,O2,  karat pada pipa besi
Garam : Ca, Mg  mengurangi kadar aktif sabun
Logam : Fe  kain putih  kekuningan
  kain berwarna  tak cemerlang Mn  kain putih  kekuningan
Syarat :
Kesadahan : rendah, maks 40 ppm
 pH : 6,5 – 7
Konsentrasi Fe : maks 0,1 ppm
Konsentrasi Mn : maks 0,05 ppm
Konsentrasi Cl : maks 1000 ppm
Alkalinitas : maks 40 ppm
Tak bau

## Slide 19: Basic laundry
Flush
  Proses pembasahan untuk melepaskan kotoran yang mudah larut  tanpa kimia pembersih dan suhu rendah
Break
  Proses pembasahan dengan menambahkan alkali untuk melepaskan kotoran protein dalam air dengan suhu ruangan
Prewash
  Proses pencucian dengan menambah detergen, alkali dan emulsifer dengan suhu hangat
Main wash
  Proses pencucian untuk melepaskan semua jenis kotoran dengan air suhu tinggi agar detergen beraksi optimal

## Slide 20: Basic laundry
akhir
Bleach
  Proses pemucatan dengan menggunakan aktif khlorin dalam air 600 C  untuk melepaskan noda organik yang tak lepas dengan cara di atas  untuk jenis linen putih
Rinse
  Proses pembilas sisa – sisa rekasi kimia  dengan menggunakan air dingin dalam jumlah banyak dan diulang 2 – 3 kali
Intermediate extract
  Untuk pembilasan akhir dengan pemerasan ringan
Final rinse
  Proses menetralkan sisa – sisa kimia sebagai pembilasan

## Slide 21: Product knowledge

Dosis : 5 – 10 cc/kg cucian kering dengan suhu 650 C
Clax alfa
  Cairan agak kuning; kemasan jerigen plastik 20 ltr
  Untuk menghilangkan semua kotoran pada semua jenis kain
  Kandungan
    Detergen non ionik
    Polifosfat untuk mengurangi kesadahan air
    Metasilikat sebagai pengatur keseimbangan pH dan pencegah karat
    Pencegah melekatnya kembali kotoran
    Pencemerlang optik (fluorescer)
  Keistimewaan : “one shot detergen” untuk semua jenis kain

## Slide 22: Product knowledge

Dosis : 1 – 3 cc/kg cucian kering dan ditambahkan bersama detergen
Clax rainbow = Clax 100 s
  Cairan bening; kemasan jerigen plastik 10 atau 20 ltr
  Pembersih emulsi dan peningkat daya bersih detergen
  Kandungan
    Lebih 95% detergen non ionik
  Keistimewaan :
    Sangat efektif menghilangkan noda minyak dan lemak
    Sifat netral (pH 7) cocok untuk mencuci kain halus
    Memperpanjang waktu pakai kain karena daya emulsinya
    Mudah penggunaan yang dapat langsung dituangkan ke dalam mesin cuci

## Slide 23: Product knowledge

Dosis : 4 – 6 cc/kg cucian kering dan ditambahkan bersama detergen
Clax gamma
  Cairan bening tak berwarna; kemasan jerigen plastik 20 ltr
  Sebagai alkali builder membantu detergen melepaskan kotoran berat dan noda minyak serta penstabil pH
  Kandungan
    Soda kostik untuk meningkatkan daya bersih detergen
    Alkali (karbonat) sebagai pembentuk emulsi dan penstabil pH
    Polifosfat untuk mengurani kesadahan
  Keistimewaan :
    Sangat efektif menghilangkan noda minyak dan lemak
    Mudah larut dalam air panas atau dingin
    Sangat efektif menghilankan noda darah dan bau tak sedap

## Slide 24: Product knowledge
Clax chlor
  Cairan bening tak berwarna; kemasan jerigen plastik 20 ltr
  Sebagai pemutih dan penghilang noda organik serta pembunuh kuman pada semua linen putih
  Kandungan
    Bahan aktif khlor organik yang aman
    Polifosfat untuk mengurani kesadahan
    Persenyawaan dengan alkali berfungsi pengatur pH
  Keistimewaan :
    Meningkatkan kebersihan dan kecemerlangan
    Meminimlakan kekusaman kain
  Dosis : 2 – 6 cc/kg cucian kering dan ditambahkan pada pembilasan suhu 40 – 500 C

## Slide 25: Product knowledge
Clax neutral
  Cairan bening tak berwarna; kemasan jerigen plastik 20 ltr
  Sebagai penetral garam alkali dan khlor pada proses pembilasan serta mencegah warna kekuningan dan kerusakan kain karena khlor
  Kandungan
    Bisulfit sebagai penetral alkali dan klhor
  Keistimewaan :
    Aman untuk semua jenis kain
    Mudah larut
  Dosis : 1 – 5 cc/kg cucian kering dan ditambahkan pada pembilasan

## Slide 26: Product knowledge
pembilasan setelah Clax Chlor
Comfort
  Cairan kental berwarna biru; kemasan jerigen plastik 20 ltr
  Pelembut cucian, meningkatkan penampilan pada semua jenis kain
  Kandungan
    Detergen kationik + parfum
  Keistimewaan :
    Dapat membunuh kuman
    Mudah larut dalam air panas atau dingin
    Menetralisir muatan listrik statis terutama pada bahan sintetis sehingga mudah disetrika
  Dosis : 3 – 7 cc/kg cucian kering dan ditambahkan pada

## Slide 27: Kasus

Jml TT 120






VIP : 25 TT dengan BOR 50 % ICU : 5 TT dengan BOR 80%
Kelas 1,2,3 : 80 TT dengan BOR 80% Bayi : 10 TT dengan 8 bayi/hari
Jumlah operasi dan persalinan : 8 orang/hari Kebijakan

VIP : setiap hari




Kelas 1, 2, 3 : setiap 2 hari ICU : sehari 2 x
Bayi : 5 x
Berat cucian/pasien yang telah operasi/bersalin ± 7,5 kg/orang

## Slide 28
28
Kasus…..
Komposisi cucian kotor
  60 % noda ringan
  25 % dan noda berat dan tercemar (infeksius)
  15 % noda sedang
Bahan kimia untuk setiap kg
  Detergen : a gram/kg cucian
  Peredam noda sedang : b gram/kg cucian
  Peredam noda berat : c gram/kg cucian
  Pembilas/penghilang bau : d gram/kg cucian
  Pelembut : e gram/kg cucian
  Desinfectan : f gram/kg cucian
Berapa linen dibutuhkan per tahun?
Berapa bahan kimia laundri dibutuhkan per tahun?

## Slide 29
29