## Slide 1: PENGELOLAAN LABORATORIUM KLINIK DI RS
Rokiah Kusumapradja

## Slide 2: Pendahuluan ( PMK RI N0. 43/2013 ttg Cara Penylenggaraan Lab Klin)
Pelayanan laboratorium klinik  bagian integral dari pelayanan kes. untuk :
  menegakkan diagnosis, dengan menetapkan penyebab penyakit, menunjang sistem kewaspadaan dini, monitoring pengobatan, pemeliharaan kesehatan, dan pencegahan timbulnya penyakit;
Laboratorium Klinik adalah laboratorium kes. yg melaksanakan pel. pemeriksaan spesimen klinik u/ mendapatkan informasi ttg kesehatan perorangan terutama u/ menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

## Slide 3: Cara Penyelenggaraan Lab. Klin
Setiap Laboratorium Klinik diselenggarakan : memenuhi kriteria :
  organisasi,
  ruang dan fasilitas,
  peralatan,
  bahan,
  spesimen,
  metode pemeriksaan,
  mutu,
  keamanan,
  pencatatan dan pelaporan.

## Slide 4: ORGANISASI DAN MANAJEMEN
Organisasi :
  Komponen Organisasi :
    Laboratorium Mandiri  Laboratorium Klinik yg pelayanannya tidak terintegrasi dengan fasilitas pel. Kes. lainnya  mis.: Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK), Balai Lab. Kes. (BLK), Lab. Klinik yg diselenggarakan oleh swasta.
    Laboratorium terintegrasi adalah Laboratorium Klinik yg pelayanannya terintegrasi dg fasilitas pel. Kes. lainnya, mis. : laboratorium pada puskesmas, rumah sakit, atau klinik.

## Slide 5: Komponen Organisasi
Struktur Organisasi
  1) Jabatan Struktural
  Kepala: memimpin dan memastikan semua kegiatan selaras dengan kebijaksanaan organisasi.
  Bidang/seksi-seksi: melaksanakan prosedur organisasi dan bekerja sama antar bidang/seksi melalui koordinasi dan pengawasan Kepala.
  Tata usaha/administrasi: menjalankan sistem pengaturan dokumen organisasi, baik ke dalam maupun ke luar organisasi.
  2) Jabatan Fungsional
  Terdiri dari tenaga-tenaga teknis pelaksana kegiatan laboratorium di luar jabatan struktural, yang melakukan kegiatan sesuai kompetensinya.
Tata Kerja : hubungan kewenangan, tg jawab, komunikasi, alur kerja, uraian tugas, laporan

## Slide 6: MANAJEMEN
Visi, Misi, Tujuan, sasaran
Informasi alur pelayanan
    Pada umumnya sistem informasi laboratorium terdiri atas:
      sistem informasi pelayanan;
      sistem informasi kepegawaian;
      sistem informasi keuangan/akuntansi;
      sistem informasi logistik.
Persyaratan Unsur-unsur Manajemen
  Manajemen laboratorium harus bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi :
    dukungan bagi semua petugas lab. dg memberikan kewenangan dan sumber daya
    kebijakan dan prosedur u/ menjamin kerahasiaan hasil laboratorium;
    struktur organisasi dan struktur manajemen lab. serta hubungannya dengan organisasi lain yang mempunyai kaitan dengan laboratorium tersebut;
    uraian tanggung jawab, kewenangan dan hubungan kerja yang jelas dari tiap petugas;
    pelatihan dan pengawasan dilakukan oleh petugas yg kompeten, yg mengerti maksud, prosedur dan cara menilai hasil prosedur pemeriksaan;
    Manajer Teknis dan Manajer Mutu

## Slide 7: Tenaga
kegiatan Laboratorium Klinik  dilakukan o/ petugas yang memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman yang memadai, serta memperoleh/memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan di bidang yang menjadi tugas atau tanggung jawabnya. kredensial
Jumlah dan jenis tenaga sesuai peraturan berlaku

## Slide 8: Manajemen mutu
Kebijakan, proses, program, prosedur dan instruksi harus didokumentasikan (berupa dokumen tertulis yang disimpan dan dipelihara sedemikian hingga mudah digunakan dan selalu terjaga kemutakhirannya) dan dikomunikasikan kepada semua petugas yang terkait.
Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pemantapan mutu internal, pemantapan mutu eksternal, verifikasi, validasi, audit internal dan akreditasi.

## Slide 9: Komunikasi
Internal
  Vertikal
  horizontal
Eksternal
Komunikasi ekspertis/keahlian/konsultatif

## Slide 10: Pendidikan dan Pelatihan ( Diklat)
Formal
Informal
Bimbingan teknis

## Slide 11: RUANGAN DAN FASILITAS PENUNJANG
RUANGAN
  RUANG PENERIMAAN
  RUANG PEMERIKSANAAN , ( MIN 15 M2 ) ADA PERSYARATAN KHUSUS
  BANK DARAH
  RUANG ADMINISTRASI
FASILITAS PENUNJANG
  WC ; penampungan/pengolahan limbah laboratorium.
  keselamatan dan keamanan kerja.
  ventilasi: 1/3 x luas lantai atau AC 1 PK/20m2
  penerangan harus cukup (1000 lux di ruang kerja, 1000-1500 lux untuk pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan sinar harus berasal dari kanan belakang petugas).
  air bersih, mengalir, jernih, dapat menggunakan air PDAM atau air bersih yang memenuhi syarat. Sekurang-kurangnya 20 liter/karyawan/hari.
  listrik harus mempunyai aliran tersendiri dengan tegangan stabil, kapasitas harus cukup. Kualitas arus, tegangan dan frekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keamanan dan pengamanan jaringan instalasi listrik terjamin, harus tersedia grounding/arde. Harus tersedia cadangan listrik (Genset, UPS) untuk mengantisipasi listrik mati.
  ruang makan yang terpisah dari ruang pemeriksaan laboratorium.
  Persyaratan fasilitas kamar

## Slide 12: PERALATAN LABORATORIUM
PEMILIHAN PERALATAN PERLU DIPERTIMBANGKAN :
  KEBUTUHAN
  FASILITAS TERSEDIA  RUANGAN,DLL
  TENAGA YANG ADA
  REAGEN YG DIBUTUHKAN KETERSEDIAAN SECARA BERKESINAMBUNGAN
  SISTEM ALAT  MUDAH DIOPERASIKAN USER FRIENDLY
  PEMASOK/ VENDOR
  NILAI EKONOMIS
  TERDAFTAR
PENGUJIAN ALAT BARU
PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT  PENCATATAN DAN PELAPORAN PEMELIHARAAN/ KALIBRASI  PENTING

## Slide 13: JENIS PERALATAN
ALAT GELAS
INKUBATOR
BLOOD CELL COUNT
ELISA SET
DLL

## Slide 14: PEMECAHAN MASALAH (TROUBLESHOOTING) KERUSAKAN ALAT
TANDA TANDA | PENYEBAB | TINDAKAN
Data/hasil tidak muncul | JUMLAH SAMPLE YG DIHISAP KURUNG | TAMBAHKAN SAMPLE
 | PROSES REAKSI TERLALU CEPAT | TURUNKAN WAKTU PROSES
 | FLOW CELL TERKONTAMINASILAMPU HALOGEN TDK EFEKTIF | BERSIHKAN DENGAN LAURAN EMBERSIH GANTI YANG BARU
 | POSISI LAMPU TDK TEPAT | BETULAKN POSISINYA

## Slide 15: PEMELIHARAAN ALAT
KALIBRASI PERALATAN
PENANGGUNG JAWAB ALAT

## Slide 16: BAHAN LABORATORIUM
MACAM/ JENIS
  REAGEN
  BAHAN STANDAR : zat-zat yang konsentrasi atau kemurniannya diketahui dan diperoleh dengan cara penimbangan
  BAHAN KONTROL : bahan yang digunakan u/memantau ketepatan suatu pemeriksaan di laboratorium, atau u/ mengawasi kualitas hasil pemeriksaan sehari-hari.
  AIR
  MEDIA

## Slide 17: DASAR PEMILIHAN BAHAN
Pada umumnya untuk memilih bahan laboratorium yang akan dipergunakan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  kebutuhan.
  produksi pabrik yang telah dikenal dan mempunyai sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi.
  deskripsi lengkap dari bahan atau produk.
  mempunyai masa kadaluarsa yang panjang.
  volume atau isi kemasan.
  digunakan untuk pemakaian ulang atau sekali pakai.
  mudah diperoleh di pasaran.
  besarnya biaya tiap satuan (nilai ekonomis).
  pemasok/vendor.
  kelancaran dan kesinambungan pengadaan.
  pelayanan purna jual.
  terdaftar sebagai bahan laboratorium dan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan.

## Slide 18: Pengadaan
Pengadaan bahan laboratorium harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  1. Tingkat persediaan
  2. Perkiraan jumlah kebutuhan
  3. Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan bahan (delivery time)

## Slide 19: PENYIMPANAN
Bahan laboratorium yang sudah ada harus ditangani secara cermat dengan mempertimbangkan:
  1. Perputaran pemakaian dengan menggunakan kaidah :
  a. Pertama masuk -pertama keluar (FIFO-first in-first out), yaitu bahwa barang yang lebih dahulu masuk persediaan harus digunakan lebih dahulu.
  b. Masa kadaluarsa pendek dipakai dahulu (FEFO-first expired first out).
Hal ini adalah untuk menjamin barang tidak rusak akibat penyimpanan yang terlalu lama.
  2. Tempat penyimpanan.
  3. Suhu/kelembaban.
  4. Sirkulasi udara.
  5. Incompatibility/bahan kimia yang tidak boleh bercampur

## Slide 20: SPESIMEN
Spesimen yang berasal dari manusia dapat berupa:
Serum ; Plasma ; Darah (Whole Blood) ; Urin; Tinja ; Dahak ; Pus ; Sperma ; Swab tenggorok ; Swab rektum; Sekret : Uretra , Vagina , Telinga , Hidung , - Mata
Cairan pleura ; Cairan bronchus ; Cairan acites ; Cairan otak* ; Bilasan lambung* ; Sumsum tulang* ; Kuku ; Rambut ; Kerokan kulit ; Muntahan

## Slide 21: PERHATIKAN
KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DI RS
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
PENJAMINAN MUTU
NILAI – NILAI HASIL PEMERIKSAAN KRITIS ( PERLU KEBIJAKAN DAN SPO)
TEKNIK PENGAMBILAN SPESIMEN YG KURANGTEPAT  HASIL KURANG AKURAT
IDENTIFIKASI PASIEN