## Slide 1: SOUND
Tata Fotografi Elektronik
Arie Nugraha, M.Si

## Slide 2: TV Mic.
Desk Mic.
Floor Stand Mic.
Hand Held Mic.
Personal Mic. (Clip On)
Lip Mic.
Radio Mic.
Boom Mic.

## Slide 3: TV Mic.
Desc Mic
Microphone yang digunakan dengan diletakkan menggunakan penyangga (stand mic) kecil di atas meja.
Biasanya digunakan dalam suatu program yang memperbolehkan adanya microphone muncul dalam shot.

## Slide 4: TV Mic.
Floor Stand Mic.
Biasanya digunakan oleh penyanyi yang ingin tangannya tetap bebas saat bernyanyi.
Bisa juga digunakan di sudut-sudut tersembunyi set drama, untuk menangkap suara yang sulit dijangkau.

## Slide 5: TV Mic.
Handheld Mic.
Microphone yang biasa digenggam penyanyi atau reporter
Umumnya memiliki polarisasi omni-directional

## Slide 6: TV Mic.
Personal Mic. (Clip on)
Ditempelkan di baju.
Bisa digunakan dalam sesi wawancara.
Kelemahannya adalah bila subjek bergerak, suara gesekan mic. dengan baju terdengar jelas.

## Slide 7: TV Mic.
Lip Mic.
Microphone genggam khusus yang memiliki fungsi peredam bising.
Sangat berguna di tempat yang sangat ramai.

## Slide 8: TV Mic.
Rifle Mic.
Mampu merekam suara dari jarak yang cukup jauh sekaligus menghilangkan suara ambiens yang tak diinginkan.

## Slide 9: TV Mic.
Radio Mic.
Microphone yang dihubungkan dengan transmitter. (wireless)
Memungkinkan artist untuk bebas bergerak karena tidak terbatas oleh panjang kabel.
Kelemahan, selalu mendapatkan close sound, sehingga tidak bisa menjaga perspektif suara.