## Slide 1
AUDIO FOR TV
2017
PERTEMUAN KE-5
MICROPHONE DAN KARAKTERISTIKNYA
DOSEN: SUGIARTO

## Slide 2: AUDIO FOR TV 2017
MICROPHONE
A microphone converts sound energy into its electrical analogue and should do this without changing the information content in any important way.
A microphone should therefore do three things:
for normal sound levels it must produce an electrical signal that is well above its own electrical noise level.
for normal sound levels the signal it produces must be substantially undisorted.
for a particular sound source it should respond almost equally to all significant audio frequencies present. (Alec Nisbet)

## Slide 3: AUDIO FOR TV 2017
MICROPHONE
PERBEDAAN antara TELINGA dan MIKROPON
Telinga dapat membedakan suara-suara yang berasal dari bermacam sumber suara.
Keterbatasan telinga dalam frequensi response 800 hertz – 4 kilo hertz.
Mikrophone tidak dapat membedakan macam-macam sumber suara, semua suara akan ditangkap.
Keterbatasan mikropon dalam frequensi response 20 hertz – 16 kilo hertz.

## Slide 4: AUDIO FOR TV 2017
Jenis Microphone
Jangkauan Microphone (polar-pattern)
Spesifikasi Microphone
Teknik Penggunaan dan Penempatan Microphone
MICROPHONE

## Slide 5: AUDIO FOR TV 2017
Jenis microphone dibagi menjadi :
DYNAMIC Mikropon
CARBON/ARANG Mikropon
CONDENSOR Mikropon
JENIS MICROPHONE

## Slide 6: AUDIO FOR TV 2017
Menurut jangkauan (polar pattern)/karakteristiknya, microphone dibagi menjadi :
Microphone Omnidirectional
Microphone yang mempunyai sensitivitas ke segala arah.
Microphone Bidirectional
Microphone yang mempunyai daerah sensitivitas dua arah berbentuk seperti angka 8 dengan nilai kepekaan pada bagian depan dan belakang mikropon.
Microphone Directional
Microphone yang mempunyai sensitivitas hanya ke arah depan dan sudut-sudut kecil di sekitarnya.
JANGKAUAN/KARAKTERISTIK MICROPHONE

## Slide 7: AUDIO FOR TV 2017
Setiap microphone mempunyai karakteristik yang berlainan pada frekuensi respon, output, impedansi, dan daerah jangkauan. Selain itu penggunannya pun berbeda-beda.
microphone untuk studio -> jenis dinamis dan kondenser.
Microphone dinamis adalah mic yang mempunyai daerah frekuensi yang lebar dan penampilannya sangat kokoh.
Sedangkan microphone kondenser mempunyai fidelitas yang paling baik diantara.
MICROPHONE

## Slide 8: AUDIO FOR TV 2017
SPESIFIKASI MICROPHONE
Kepekaan
Kepekaan sebuah mikropon adalah besar tegangan bolak-balik keluaran
Kepekaan mikropon bergantung pada frekuensi, sehingga besarnya frekuensi harus diberikan. Secaraumum diambil frekuensi sebesar 100Hz.
Kepekaan juga disebut faktor pemindahan medan beban kosong.
MICROPHONE

## Slide 9: AUDIO FOR TV 2017
SPESIFIKASI MICROPHONE
Daerah frekuensi
Daerah Frekuensi atau daerah pemindahan adalah daerah dimana microphone tanpa kerugian kepekaan dan tanpa cacat dapat mengubah gelombang bunyi kedalam sinyal listrik.
Untuk perekaman musik mikropon seharusnya mempunyai daerah frekuensi dari 40Hz sampai 15kHz dan tanpa perubahan kepekaan yang besar, sedang untuk percakapan cukup dari 200Hz sampai 5000Hz
MICROPHONE

## Slide 10: AUDIO FOR TV 2017
SPESIFIKASI MICROPHONE
Tanggapan frekuensi
Tanggapan frekuensi atau kurva frekuensi menandakan keterpengaruhan frekuensi dari kepekaan.
Pada pengukuran ini gelombang bunyi dengan frekuensi berlainan dijatuhkan tegak lurus dimuka mikropon dan tegangan keluarannya diukur.
Ketergantungan arah
Sebuah mikropon tidak dapat mengambil bunyi dari semua sisi sama kuat, jadi tegangan keluaran bergantung arah dari mana bunyi datang.
MICROPHONE

## Slide 11: AUDIO FOR TV 2017
PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN MICROPHONE
MICROPHONE UNTUK ANNOUNCER
Untuk seseorang announcer yang berbicara langsung di depan mic, jika memungkinkan pergunakanlah jenis mic condenser yang berkualitas tinggi, dengan pola arah penangkapan uni directional.
Letakkanlah pada jarak kira-kira 15 cm hingga 30 cm dari mulut / sumber sara.
MICROPHONE UNTUK DIALOG
Satu mic untk dua orang pembicara dengan posisi saling berhadapan lebih baik menggunakan jenis mic dengan polar patern dua arah (bi directional)
MICROPHONE

## Slide 12: AUDIO FOR TV 2017
PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN MICROPHONE
MICROPHONE UNTUK DIALOG
Satu mic untk dua orang pembicara dengan posisi saling berhadapan lebih baik menggunakan jenis mic dengan polar patern dua arah (bi directional)
MICROPHONE

## Slide 13: AUDIO FOR TV 2017
PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN MICROPHONE
MICROPHONE UNTUK DRAMA
Drama televisi berbeda dengan drama radio, karena drama televisi pasti diusahan mic tidak terlihat oleh kamera. Maka perlu dipasang GUN mic (condenser) dengan polar patern super cardioid. Mic digantung dengan ketinggian tertentu pada boom stand diusahakan sudut 300 diarahkan pada si pembicara.
Karena pembicara tidak statis pada arah dan jarak tertentu maka perlu seseorang (boomer) untuk menjaga jarak dan arah mike tersebut agar pada posisi yang benar, sehingga bisa didapatkan hasil yang maksimal kita harapkan.
MICROPHONE

## Slide 14: AUDIO FOR TV 2017
PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN MICROPHONE
EDITING DIALOG
Editing audio dilakukan dengan mengcopy dialog-dialog yang diperlukan dalam sajian. Setelah semua dialog yang diperlukan diedit kemudian baru general sound/atmosfer ataupun suara pendukung suasana dimasukkan sebagai latar belakang.
Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi suara latar belakang yang patah-patah karena diakibatkan dari hasil editing dialog sebelumnya.
Jika diperlukan latar belakang musik sebagai tambahan pendukung suasana baru ditambahkan kemudian dengan maksud supaya celah pada sambungan suara/gambar menjadi rata.
MICROPHONE