## Slide 1: Lensa
Teknik Kamera Elektronik
Arie Nugraha, M.Si

## Slide 2: Focal Length
Focal length merupakan jarak antara lensa dengan sensor kamera
Focal length memengaruhi depth of field dan field of view
Semakin besar focal length, field of view dan depth of field semakin sempit demikian sebaliknya.

## Slide 3
Berdasarkan panjang focal lengthnya:
  Wide
  Normal
  Tele
Berdasarkan jenisnya:
  Fix
  Zoom

## Slide 4
Lensa Wide
  Focal length-nya pendek contoh: 28mm (atau lebih pendek)
  Field of View di atas 46°
  Rentang Depth of Field luas
  Terdapat ilusi spasial, ruang terlihat lebih luas
  Terdapat distorsi pada objek (cembung)

## Slide 7
Lensa Normal
  Biasanya memiliki rentang Focal length 50mm
  Field of View (Ruang Pandang) seperti mata manusia (46°)
  Depth of Field (ruang fokus) lebih sempit dari lensa wide
  Tidak ada ilusi spasial
  Tak ada distorsi objek

## Slide 10
Lensa Tele
  Biasanya memiliki rentang Focal length >200mm
  Field of View (Ruang Pandang) seperti mata manusia (kurang dari 46°)
  Depth of Field (ruang fokus) sempit
  Ada ilusi spasial, ruang terlihat lebih sempit