## Slide 1: DASAR SISTEM INFORMASI
Dosen Pengampu : KARTINI S.Kom.,MMSI
Prodi Sistem Informasi - Fakultas Ilmu Komputer

## Slide 2
Bagian 1. Sekilas Tentang Jaringan Komputer
Bagian 2. Instalasi Jaringan
......s/d
Bagian 10. Cisco
DASAR SISTEM INFORMASI
Pert.05B

## Slide 3: Bagian 1. Sekilas Tentang Jaringan Komputer

## Slide 4: Learning Outcomes
Apa itu Jaringan komputer
Tujuan membangun Jaringan komputer
Manfaat Jaringan Komputer
Komponen-komponen dalam komunikasi data
Kategori Jaringan

## Slide 5: Apa itu Jaringan komputer
Adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara yang satu dengan lainnya,
Menggunakan suatu protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi dan bertukar informasi

## Slide 6: Tujuan Pembangunan Jaringan Komputer
mengantarkan informasi secara tepat dan akurat dari sisi pengirim ke sisi penerima

## Slide 7: Manfaat Jaringan Komputer
Berbagi sumber daya (sharing resources)
Media komunikasi
Integrasi data
Pengembangan dan pemeliharaan
Keamanan data
Sumber daya lebih efisien dan informasi terkini.

## Slide 8: Komponen-komponen dalam komunikasi data
Komputer host
Komputer receiver
Data
Protokol komunikasi

## Slide 9: Kategori Jaringan
Jaringan lokal (LAN)
Metropolitan Area Network (MAN)
Wide Area Network (WAN)
Personel Area Network (PAN)
Berdasarkan fungsional:
Client-Server
Peer to peer (workgroup)

## Slide 10: Jaringan LAN
jaringan komputer yang berhubungan dalam satu lokasi (misalkan dalam suatu gedung)
muncul tahun 1984

## Slide 11: Kegunaan LAN
Shared data
Shared software
Penggunaan hardware yang lebih efektif
Email
Komunikasi data dengan kecepatan tinggi
Metered Software Applications
Sharing Printer

## Slide 12: Bagian 2. Instalasi Jaringan

## Slide 13: Instalasi Jaringan
harus memiliki komputer Server dan Workstation,
diperlukan perangkat keras lain yang mendukung jaringan tersebut
sistem operasi harus diinstal agar jaringan dapat berfungsi dengan baik

## Slide 14: Keperluan Pembuatan Jaringan
server
workstation
NIC (Network Interface Card)
Wireless LAN
HUB atau Switch
Switch Wireless
Kabel UTP
Kabel Telepon
Connector RJ45 dan RJ11
VDSL Converter
UPS jika diperlukan

## Slide 15: Komputer Server
sistem komputer yang berjalan terus menerus di jaringan dengan tugas untuk melayani komputer lain (workstation) dalam jaringan

## Slide 16: Komputer Server (cont’d)
Mail Server
Streaming Media Server
Web Server
FTP Server
Proxy Server
Database Server

## Slide 17: Vendor-vendor
ACER
DELL
EXTRON
HP
IBM

## Slide 18: Komponen Jaringan
Network Interface Card (NIC)
Hub
Repeater
Bridge (jembatan)
Switch

## Slide 19: Komponen Jaringan (cont’d)
Wireless
Router
Kabel jaringan
  UTP
  Coaxial

## Slide 20: Pemilihan Kabel
Tipe | Kecepatan | Jarak | Konektor
UTP Kategori 5 | 10 Mbps | ± 300 kaki | RJ45
Kabel koaksial | 10 Mbps | ± 2500 kaki | BNC Connector
Kabel Telepon |  |  | Konverter RJ11
Wireless | lebih dari 10 Mbps | Tergantung jenis dan merek | 
Serat Optik | 100 Mbps | ± 3 mil | ST (spring loaded twist)

## Slide 21: Topologi Jaringan
Topologi Bus
Topologi Star
Topologi Ring
Topologi Tree

## Slide 22: Topologi Logik
Bus
Ring

## Slide 23: Pemilihan Topologi
Biaya
Kecepatan
Lingkungan
Ukuran (skalabilitas)
Konektivitas

## Slide 24: Perangkat Lunak
Yang paling populer adalah Linux dan Microsoft Windows
Dengan sistem operasi Microsoft Windows Server 2003, seseorang telah dapat merancang jaringan LAN.

## Slide 25: Fitur yang harus dimiliki sebuah sistem operasi untuk server
Realtime
Security
Reliabilitas
Skalabilitas

## Slide 26: Perancangan LAN

## Slide 27: Prosedur Instalasi
Konstruksi
Elektris
Peralatan yang dibutuhkan:
Obeng belimbing dan obeng minus
Obeng belimbing bermagnet
Test pen
Tang pemotong
Tang penjepit (clipper atau crampper)
Tester untuk mengetahui konetisitas kabel UTP jika ada.
DLL

## Slide 28: Tim Instalasi
Orang-orang yang terlibat dalam melaksanakan instalasi suatu jaringan LAN
Hendaknya memiliki kriteria sebagai berikut:
  Memiliki pengalaman dalam bidang jaringan komputer
  Sehat secara fisik, mental, dan jiwa

## Slide 29: Penempatan Server
Sebaiknya dipasangi pendingin udara (AC)
Diletakkan di tempat yang aman
Switch atau Hub sebaiknya diletakkan dekat Server

## Slide 30: komponen yang harus berada di ruangan server
Komputer Server
Switch atau Hub
Modem ADSL atau Modem DialUp
Jalur Telepon
Komputer untuk memantau aktivitas jaringan
Printer
Scanner jika diperlukan

## Slide 31: Pengkabelan
Lakukan pemeriksaan terhadap kabel yang akan dipasang
Gunakan pipa penutup agar rapi
Pemberian tanda pada kabel sebaiknya diterapkan

## Slide 32: Pemasangan Konektor
Untuk kabel straight through
Putih Orange |  | Putih Orange
Orange |  | Orange
Putih Hijau |  | Putih Hijau
Biru |  | Biru
Putih Biru |  | Putih Biru
Hijau |  | Hijau
Putih Coklat |  | Putih Coklat
Coklat |  | Coklat

## Slide 33: Pemasangan Konektor (cont’d)
Untuk kabel cross
Putih Orange |  | Putih Hijau
Orange |  | Hijau
Putih Hijau |  | Putih Orange
Biru |  | Biru
Putih Biru |  | Putih Biru
Hijau |  | Orange
Putih Coklat |  | Putih Coklat
Coklat |  | Coklat

## Slide 34: Pemasangan kartu jaringan
Buka casing komputer, baik untuk Server maupun untuk workstation
Setelah casing terbuka, pasang (tancapkan) kartu jaringan ke soket atau slot PCI di komputer.
Pasang mur di bagian atas sehingga kartu jaringan kokoh dan tidak goyang.
Setelah selesai tutup casing dan rapikan letak komputer yang sudah dipasang kartu jaringan
Tancapkan kabel yang telah dipasang konektor RJ45 ke port di Hub dan di komputer

## Slide 35: Bagian 3. Wide Area Network (WAN)

## Slide 36: WAN
WAN digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN yang terpisah oleh jarak yang jauh
WAN dirancang untuk:
  Beroperasi di wilayah yang sangat luas.
  Memungkinkan akses melalui interface yang berurut pada kecepatan rendah
  Menyediakan koneksi full-time dan part-time
  Menghubungkan alat-alat yang terpisah jauh bahkan oleh area yang sangat luas

## Slide 37: Perangkat WAN
Routers
WAN Bandwidth Switches
Modems (CSU/DSU) (TA/NT1)
Communication Servers

## Slide 38: Bagian 4. Jaringan Nirkabel dan Serat Optik

## Slide 39: Jaringan Nirkabel
adalah jaringan yang tidak menggunakan media kabel sebagai media penyampaian data
menggunakan gelombang radio

## Slide 40: IEEE 802.11
802.11a
802.11b
802.11g

## Slide 41: Komponen Wireless
Access Point
Wireless Clients (Wireless Capture Device)
Faktor dalam memilih perangkat:
Faktor jarak
Faktor kecepatan
Faktor daya pancar antena
Faktor kompatibilitas dengan Access Point

## Slide 42: Hotspot
lokasi tempat wireless (wifi) access point berada sehingga seseorang dapat menghubungkan komputer mobilenya (laptop, PDA, dsb) dengan Internet
contoh provider hotspot antara lain T-Mobile Hotspot, Wayport, Patriot Broadband, Surf and Sip, SurfSpot (New Zealand) dan Surf2Go

## Slide 43: Instalasi Jaringan Nirkabel
Instalasi Access Point
Instalasi WLAN Card

## Slide 44: Jaringan Serat Optik
Sistem serat optik pada dasarnya sama seperti sistem dengan kabel tembaga.
serat optik menggunakan sinyal cahaya

## Slide 45: Kelebihan serat optik
Kecepatan
Bandwith
Jarak
Ketahanan (resistensi)
Pemeliharaan

## Slide 46: Jenis serat optik
Single mode
Multimode
Plastic optical fiber (POF)

## Slide 47: Bagian 5. Instalasi Server

## Slide 48: Syarat Hardware
Tidak akan lebih kecil daripada syarat hardware minimal yang dibutuhkan untuk melakukan instalasi Windows XP
Tergantung dari edisi Windows Server 2003-nya

## Slide 49: Proses Instalasi
Clean Install
Upgrade
Konfigurasi Server

## Slide 50: Active Directory
Microsoft Windows Server 2003 tidak akan bekerja dengan maksimal jika Active Directory belum diinstalasi.
Active Directory hanya dapat diinstal jika sudah terpasang kartu jaringan yang baik dan benar
Hard disk yang digunakan juga harus memiliki format NTFS

## Slide 51: Bagian 6. TCP/IP

## Slide 52: TCP/IP
Semua sistem operasi yang modern akan menawarkan dukungan TCP/IP dan kebanyakan jaringan besar juga mengandalkan TCP/IP untuk lalu lintas jaringannya
Jaringan TCP/IP dapat dipadukan dengan Internet

## Slide 53: Utiliti TCP/IP
Utiliti transfer data
Telnet
Utiliti pencetakan
Utiliti diagnostik

## Slide 54: IP Address
Host yang menggunakan protokol TCP/IP harus memiliki alamat Internet Protocol (IP) sendiri
alamat logikal yang terdiri dari 32 bit
xxx.xxx.xxx.xxx.
152. 18.24.20

## Slide 55: Alamat IP Spesial
Alamat IP yang tidak boleh digunakan sebagai host, sbb:
  Alamat host tidak boleh memiliki nilai 0 atau 255
  Alamat broadcast yang disebut sebagai local broadcast, yaitu 255.255.255.255.
  Alamat IP lain yaitu 127.xxx.xxx.xxx.

## Slide 56: Alamat Privat
alamat-alamat yang dapat digunakan sebagai alamat jaringan yang disebut sebagai private address, sbb:
  Kelas A: 10.0.0.1 – 10.255.255.254
  Kelas B: 172.16.0.1 – 172.31.255.254
  Kelas C: 193.168.0.1 – 192.168.255.254

## Slide 57: Penggolongan Alamat IP
Kelas | Batas | Subnet Mask
A | 0.0.0.0 – 127.255.255.255 | 255.0.0.0
B | 128.0.0.0 – 191.255.255.255 | 255.255.0.0
C | 192.0.0.0 – 223.255.255.255 | 255.255.255.0
D | 240.0.0.0 – 247.255.255.255 | -
E | 248.0.0.0 – 255.255.255.255 | -

## Slide 58: Instalasi & Konfigurasi
Proses Instalasi
Konfigurasi
  Dinamis
  Manual
  Lainnya

## Slide 59: Pengujian
ipconfig
melakukan verifikasi parameter-parameter konfigurasi TCP/IP pada sebuah host melalui command prompt (mengetahui alamat IP)
PING
menguji konfigurasi-konfigurasi TCP/IP dan melakukan diagnosa kegagalan koneksi

## Slide 60: Keamanan Jaringan dengan Filter Paket IP
User dapat memnentukan IP mana yang akan diamankan, dihalangi, atau diizinkan untuk dapat melintas tanpa dilakukan penyaringan
Penyaringan paket-paket IP yang berdasarkan pada:
  TCP port number
  UDP port number
  IP protocol number

## Slide 61: Bab 7. Switch dan Router

## Slide 62: Switch
Perluasan dari bridge
Arsitektur switch:
  Cut through
  Store and forward

## Slide 63: Keuntungan switch
Keuntungan menggunakan switch adalah karena setiap segmen jaringan memiliki bandwith 10 Mbps penuh, tidak terbagi seperti pada hub

## Slide 64: Switch menurut kemampuan dikelola
Manageable Switch
Non Manageable Switch

## Slide 65: Manageable Switch
Jika dibandingkan dengan Router, manageable switch memiliki kelebihan dalam harga yang relatif lebih murah
Manageable switch unggul dalam skalabilitas jaringan yang dapat dilakukan dengan penambahan satu unit rak Ethernet

## Slide 66: Contoh konfigurasi switch
Untuk Cisco manageable switch
Untuk OvisLink manageable switch

## Slide 67: Instalasi dan Konfigurasi
Proses Instalasi
Konfigurasi

## Slide 68: IP Routing
Routing adalah proses memilih suatu jalur untuk mengirimkan paket-paket yang merupakan suatu fungsi utama IP
IP Routing:
  Dinamis
  Statis

## Slide 69: Bab 8. Domain Name Server

## Slide 70: DNS
DNS dapat dianalogikan seperti sebuah buku telepon
Ketika suatu komputer ingin berhubungan dengan komputer lain, user harus memasukkan nama host komputer yang ingin dituju kemudian komputer akan menghubungi server DNS yang akan menyediakan alamat IP dari nama host yang telah dimasukkan tadi

## Slide 71: Cara Kerja DNS
DNS adalah layanan nama bagi alamat Internet yang menerjemahkan nama-nama domain yang sudah dikenali ke alamat IP numerik
Misalnya www.belajarjaringan.com diterjemahkan ke IP 152.118.26.153

## Slide 72: Komponen DNS
Resolver
Name server
Ruang nama domain

## Slide 73: Struktur Domain, Host, dan Zona
Domain Level 1 (uplevel) - .co, .uk
Domain Level 2 - belajarjaringan.com
Nama Host
Zona

## Slide 74: Name Server
Name Server Primer
Name Server Sekunder
  Akses yang lebih cepat untuk lokasi yang jauh.
  Pengurangan proses load pada name server primer.

## Slide 75: Instalasi & Konfigurasi
Proses Instalasi
Konfigurasi DNS
  Melakukan Konfigurasi Properti DNS Server
  Konfigurasi DNS Melalui Active Directory

## Slide 76: Reverse Lookup Zone
proses kebalikan DNS, yaitu memetakan alamat IP ke nama domain
biasanya digunakan untuk melacak kesalahan jika terjadi problem pada pencarian nama alamat

## Slide 77: Bab 9. Dynamic Host Configuration Protocol

## Slide 78: Instalasi DHCP Server
melakukan identifikasi terhadap hal-hal berikut:
  Persyaratan penyimpanan dan hardware untuk server DHCP
  Komputer mana yang dikonfigurasikan sebagai client DHCP untuk konfigurasi TCP/IP dinamis dan komputer mana yang statis
  Tipe-tipe pilihan DHCP dan angka-angkanya ditentukan sebelumnya untuk client DHCP.

## Slide 79: Konfigurasi DHCP Server
Pembuatan Scope
Konfigurasi Client
Mengesahkan DHCP

## Slide 80: Bab 10. Web dan FTP Server

## Slide 81: Instalasi Web dan FTP Server
Web Server adalah komponen pada Windows Server 2003 yang dapat diinstal melalui Control Panel.
Seperti komponen lain yang dapat ditambah atau dapat pula dikurangi, untuk menambah user harus masuk ke Control Panel

## Slide 82: Pengujian
Kemampuan web server dapat diketahui dengan cara membuat sebuah web site dan meletakkannya pada web server.
URL:
  Menggunakan IP Address
  Menggunakan Nama Host
  Menggunakan nama domain

## Slide 83: URL
Nama domain, seperti http://www.belajarjaringan.com
Nama host, seperti http://budi atau http://budi.belajarjaringan.com
Alamat IP, seperti http://152.118.34.56

## Slide 84: Content Management System
CMS adalah suatu aplikasi yang memberikan kemudahan di dalam proses distribusi informasi
Aplikasi CMS digunakan untuk mempermudah pengguna dalam manajemen data, mempermudah perubahan situs web yang diinginkan, Melakukan standarisasi isi dan tampilan karena antara data dan tampilan terpisah, dan melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan dengan menggunakan “template based” yang memisahkan data isi dan disain tampilan

## Slide 85: Bab 11. File dan Print Server

## Slide 86: Instalasi File Server
Jika user telah melakukan instalasi file atau direktori secara sharing, maka file atau direktori tersebut dapat digunakan secara bersamaan dari Client
user harus melakukan instalasi atau menjadikan file tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua pemakai dalam jaringan, sebelum digunakan.

## Slide 87: Distributed File System (DFS)
Membuat Distributed File System Link
Membuat Replika Folder
Mengecek Status

## Slide 88: Instalasi Print Server
Instalasi Printer di Server
Instalasi Printer di Client

## Slide 89: Konfigurasi Printer
Memberikan Izin atas Print Server
Menambahkan Driver Printer

## Slide 90: Bab 12. Mail Server

## Slide 91: Jenis Mail Server
Merak Mail Server
MDaemon
Sendmail
Qmail
Zimbra
Apache James
Qmail
Microsoft Exchange
Postfix
Dan lain lain

## Slide 92: Instalasi Mail Server
Perangkat Keras
Perangkat Lunak
Proses Instalasi

## Slide 93: Konfigurasi Mail Server
Membuat dan Mengelola Mail Box
Mengunci Mail Box
Menghapus Mailbox
Pengaturan Mail pada Outlook Express
Konfigurasi pada Postfix

## Slide 94: Pengujian
Mengirim Email dengan Outlook Express
Menerima Email dengan Outlook Express

## Slide 95: Gangguan
Gangguan yang ada terhadap aktivitas email adalah spamming
Fitur antispamming:
  SMTP authorization dengan user name dan password
  Dukungan terhadap real-time blacklist
  Menyaring email dengan IP address, subject, atau ukuran file
  Melakukan verifikasi terhadap domain pengirim email

## Slide 96: Bab 13. Database Server

## Slide 97: Contoh basis data server
SQL Server yang disediakan oleh Microsoft.
MySQL
Oracle
PostGre
Lain-lain

## Slide 98: Keuntungan Basis Data
Semakin mempercepat kerja suatu tim
Dapat melakukan pencarian data dengan mudah dan tepat
Mampu menambahkan suatu data yang baru dengan mudah
Menjamin tersimpannya data dengan tersusun rapi

## Slide 99: Kebutuhan
Kebutuhan Hardware
Kebutuhan Software
  Sistem Operasi
  Perangkat Lunak Jaringan

## Slide 100: Instalasi dan Konfigurasi
Proses Instalasi SQL Server 2000
Konfigurasi SQL Server 2000
  Membuat Database Baru
  Menghapus Database
  Membuat Tabel Melalui Enterprise Manager
  Menggunakan Query Analyzer

## Slide 101: Bab 14. Keamanan Jaringan

## Slide 102: Keamanan Jaringan
Keamanan jaringan saat ini menjadi isu yang sangat penting dan terus berkembang. Beberapa kasus menyangkut keamanan sistem saat ini

## Slide 103: Masalah dalam keterbukaan askes
Pemeliharaan validitas dan integritas data atau informasi tersebut
Jaminan ketersediaan informasi bagi pengguna yang berhak
Pencegahan akses sistem dari yang tidak berhak
Pencegahan akses informasi dari yang tidak berhak

## Slide 104: Hal yang Membahayakan Jaringan
Probe
Scan
Account Compromise
Root Compromise
Packet Sniffer
Denial of Service
Exploitation of Trust
Malicious Code
Internet Infrastructure Attacks

## Slide 105: Perencanaan Keamanan
Menentukan data atau informasi apa saja yang harus dilindungi
Menentukan berapa besar biaya yang harus ditanamkan dalam melindunginya
Menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi bagian tersebut

## Slide 106: Metode Keamanan Jaringan
Pembatasan akses pada suatu jaringan
  Internal Password Authentication
  Server-based password authentication
  Firewall dan Routing Control
Menggunakan metode enkripsi tertentu
Pemonitoran terjadwal terhadap jaringan

## Slide 107: Password
Akun administrator pada suatu server sebaiknya diubah namanya dan sebaiknya hanya satu akun saja yang dapat mengakses
password itu harus memiliki suatu karakter yang unik dan sukar ditebak

## Slide 108: Metode Enkripsi
Kriptografi digunakan untuk mencegah orang yang tidak berhak untuk memasuki komunikasi, sehingga kerahasiaan data dapat dilindungi
Metode:
  DES
  PGP (Pretty Good Privacy)
  SSL
  SSH

## Slide 109: Memonitor Jaringan
dengan melakukan pembatasan berdasarkan hal berikut ini:
  MAC Address
  IP Address
Tools untuk diagnosis:
  NSAuditor
  GFI Network Server Monitoring
  MRTG

## Slide 110: Intrusion Detection System
sebuah sistem untuk mendeteksi penyalahgunaan jaringan dan sumber daya komputer
IDS memiliki sejumlah sensor yang digunakan untuk mendeteksi penyusupan
  Sebuah sensor untuk memonitor TCP request
  Log file monitor
  File integrity checker

## Slide 111: diagram blok IDS
Modul sensor (sensor modul)
Modul analisis (analyzer modul)
Modul basis data (database modul)

## Slide 112: Bab 15. Keamanan Jaringan dengan Firewall

## Slide 113: Karakteristik Firewall
Seluruh hubungan/kegiatan dari dalam ke luar, harus melewati firewall
Hanya kegiatan yang terdaftar/dikenal yang dapat melewati/melakukan hubungan,
Firewall itu sendiri haruslah kebal atau relatif kuat terhadap serangan/kelemahan

## Slide 114: Jenis-jenis Firewall
Packet Filtering Firewall
Circuit Level Gateway
Application Level Gateway

## Slide 115: Konfigurasi Firewall
Screened Host Firewall system (single-homed bastion)
Screened Host Firewall system (Dual-homed bastion)
Screened subnet firewall

## Slide 116: Membangun Firewall
Mengidentifikasi bentuk jaringan yang dimiliki
Menentukan Policy atau kebijakan
Menyiapkan Software atau Hardware yang akan digunakan
Melakukan test konfigurasi

## Slide 117: Bab 16. Perawatan dan Pemeliharaan Jaringan

## Slide 118: Kerugian Akibat Koneksi Putus
Terhambatnya proses pelaksanaan bisnis suatu perusahaan
Tertundanya beberapa pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi
Dari penjelasan di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa jaringan adalah suatu asset yang berharga

## Slide 119: Menentukan Strategi Perawatan
Suatu strategi-strategi perawatan untuk menjaga kontinuitas operasi IT dan fungsi bisnis diidentifikasi berdasarkan faktor, faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
Anggaran
Kebutuhan bisnis
Persyaratan SLA

## Slide 120: SLA
SLA atau yang dikenal dengan perjanjian tingkat layanan adalah perjanjian formal antara Service Provider dengan pelanggan untuk menetapkan suatu level pelayanan (QoS) tertentu.
Beberapa parameter yang dapat mempengaruhi SLA untuk layanan voice adalah sebagai berikut :
  Paket loss
  Delay
  Jitter
  Throughput

## Slide 121: Help Desk
adalah suatu sistem pendukung yang didesain untuk menuntun pelanggan dengan jawaban teknis dan fungsional.

## Slide 122: Metode Identifikasi Masalah
Metode Penelusuran Kesalahan
melakukan pelacakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kesalahan pada sistem jaringan
Metode Try and Error
melakukan percobaan dan mencatat hasil yang dikeluarkan untuk menemukan pemecahan

## Slide 123: Perawatan Perangkat Keras
Membersihkan setiap perangkat keras jaringan dari debu yang menumpuk
Melakukan penyusunan kabel LAN secara teratur untuk mudah dalam melakukan penelusuran kesalahan. Oleh karena itu kabel LAN biasanya diberikan sebuah label.
Memastikan antena yang terhubung ke ISP tidak berubah posisi dari posisi semula dan berada pada kondisi Line Of Sight.

## Slide 124: Perawatan Perangkat Lunak
Tidak melakukan perangkat lunak yang memakan memori besar pada komputer yang berfungsi untuk memonitoring kondisi jaringan. Perangkat lunak yang memakan memori besar antara lain adalah game.
Selalu memperbaharui kompatibilitas perangkat lunak dengan perangkat keras

## Slide 125: Dokumentasi Perawatan
dokumentasi yang dibuat secara digital memiliki kelebihan dibandingkan dokumentasi secara manual
Contoh dari format digital adalah dengan membuat dokumen berformat .txt, .doc, atau .pdf

## Slide 126: Pembaharuan Jaringan
Untuk dapat memenuhi permintaaan perubahan suatu sistem, laporan kesalahan dan laporan help desk perlu dikumpulkan dan ditinjau terlebih dahulu
  Untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengerjaan permintaan perubahan sistem
  Agar dapat menjalankan permintaan secara terstruktur sesuai dengan laporan dan permintaan yang ada

## Slide 127: Modifikasi Sistem
Koreksi kesalahan sistem
Perbaikan sistem
Pengembangan sistem
Staf yang ditugasi:
Administrator
IT technical support
Provider jaringan

## Slide 128: Koreksi Kesalahan Sistem
Memeriksa log sistem
Melakukan pencarian kesalahan
Membenahi dan membetulkan sistem yang salah

## Slide 129: Pengembangan Sistem
Menilai kelayakan sistem
Memperbaharui seluruh komponen dalam sistem
Menyelaraskan dengan standarisasi teknologi yang baru

## Slide 130: Dampak
Contoh dampak terhadap basis pengguna antara lain adalah sebagai berikut:
Pemadaman jaringan sementara waktu
User akan off-line sementara waktu
Sedangkan perubahan yang terjadi ketika terjadi migrasi dari jaringan kabel ke jaringan nirkabel antara lain adalah sebagai berikut:
Perubahan perangkat jaringan
Perubahan kecepatan data

## Slide 131: Bab 17. Penyimpanan dan Back Up

## Slide 132: Penyimpanan
Penyimpanan dokumentasi tiap user
Penyimpanan data
Penyimpanan program
Penyimpanan komponen dari sistem

## Slide 133: Perubahan atau pengembangan pada penyimpanan.
Perubahan kapasitas dari storage tersebut
Perubahan letak dari storage tersebut
Dampak:
Jaringan akan dimatikan dan down dalam beberapa saat
Alamat dari storage akan dikonfigurasi ulang (untuk perubahan letak storage)

## Slide 134: Penyimpanan dengan jaringan
Penyimpanan juga dapat dilakukan melalui jaringan berbasis IP.
Salah satu keuntungan dari network storage berbasis IP adalah membuat pelanggan dapat memilih arsitektur penyimpanan baik tersebar (distributed), maupun terpusat (centralized).

## Slide 135: Back-Up
mengantisipasi terjadinya perubahan yang terjadi pada storage
membuat salinan atau copy terhadap data dan informasi yang terdapat pada storage ke media tertentu
  Hard Disk Eksternal
  Flash Disk
  CD / DVD
  Floppy Disk
  Lain–lain

## Slide 136: Proses Back-up
Memilih data yang akan di back-up
Menghubungkan dengan media penyimpanan (strorage)
Pemilihan media penyimpanan untuk back-up

## Slide 137: Back-up melalui jaringan
Network Attached Storage
Storage Area Network

## Slide 138: Restore
sistem yang berguna untuk mengembalikan suatu komputer ke suatu keadaan sebelumnya tanpa kehilangan data-data penting (seperti dokumen word,email dll) sesuai dengan restore point yang ditandai.
Restore point adalah Representasi kondisi waktu data tertentu dari suatu komputer

## Slide 139: Back-Up pada Windows Server 2003
Back-up Data
Restore Data
Penjadwalan Back-Up
Melihat Jadwal Back-up
Automated System Recovery

## Slide 140: Bab 18. Penanganan Masalah Jaringan

## Slide 141: Disaster Recovery System
sistem yang dijalankan ketika terjadi masalah yang disebabkan oleh suatu bencana alam
  Gempa
  Tsunami
  Banjir
  Kebakaran
  Dan Lain Lain

## Slide 142: Dampak Bencana
Semakin memperbesar keterlambatan suatu perusahaan dalam menyediakan jasa. Hal ini tentu saja akan membuat perusahaan kehilangan keuntungan yang tidak sedikit jumlahnya.
Hilangnya data-data pelanggan dan perusahaan yang akan berdampak serius pada kelangsungan bisnis perusahaan ke depannya.
Runtuhnya infrastruktur jaringan yang telah dibangun dengan biaya yang tidak sedikit.

## Slide 143: Strategi dan Skenario Disaster Recovery Plan
Memastikan keamanan para pekerja dan pengunjung atau pelanggan
Menata dan mem-back-up data-data perusahaan dengan baik
Melakukan pelatihan pada para pekerja secara periodik yang meliputi berbagai aspek.

## Slide 144: Kegagalan Infrastruktur
Sabotase dari pihak yang tidak bertanggung jawab
Kegagalan infrastruktur
Serangan para cracker ganas

## Slide 145: Menangani suatu sistem yang crash
Memeriksa letak kesalahan
Mengidentifikasi jenis kesalahan
Membetulkan kesalahan sesuai jenisnya
Membetulkan kesalahan sesuai jenisnya

## Slide 146: Business Continuity Plan
adalah sebuah rencana yang diambil suatu perusahaan untuk meneruskan bisnisnya, jika terjadi suatu kekacauan

## Slide 147: Perencanaan BCP (4R)
Mengurangi ancaman-ancaman yang mungkin terjadi (Reduce),
Merespon suatu peristiwa dengan baik (Respon),
Memulihkan dari dampak langsung suatu peristiwa (Recover),
Mengembalikan ke kondisi semula (Restore).

## Slide 148: Perancangan BCP
dilakukan pengamatan pada semua area pengolahan informasi kritis perusahaan
  LAN, WAN, Server, workstation
  Telekomunikasi dan link komunikasi data
  Perangkat keras, perangkat lunak dan data
  Media dan penyimpanan arsip
  Tugas-tugas staf dan proses produksi

## Slide 149: Proses BCP
Proses Inisiasi Lingkup dan Rencana
Proses Business Impact Assessment
Proses Persetujuan Rencana dan implementasi
Proses Pengembangan BCP

## Slide 150: Bab 19. CISCO

## Slide 151: CISCO
Perusahaan peralatan komunikasi yang berbasis di California, Amerika Serikat
Perusahaan ini awalnya hanya membuat peralatan routing, akan tetapi sekarang menjual bermacam peralatan-peralatan komunikasi

## Slide 152: Alat Komunikasi CISCO
Ethernet switches
Branch office routers and CPE (Customer Premises Equipment)
IP Telephony products such as IP PBXes (CallManager), VoIP gateways and IP phones
Network security devices such as Firewalls, VPN concentrators, Network and Host Intrusion Prevention and Software
Metro optical switching platforms
Large carrier grade core and edge routers / MPLS switches
Carrier and enterprise ATM switches
Cable Modem Termination Systems (CMTSes)
DSL subscriber aggregation / concentration equipment
Remote access and universal gateways
Storage Area Network (SAN) switches and appliances
Network management software and appliances
Wireless
Home networking products (via the Linksys division)

## Slide 153: CISCO Networking Academy
CCNA
CCNP
Hp IT Essentials I
Hp IT Essentials II
JAVA
Network Security
UNIX
Web Design
Wireless LAN

## Slide 154: Terima Kasih
Good Luck