## Slide 1: Sistem Operasi: Manajemen I/O
Tri Ismardiko Widyawan

## Slide 2: Overview
I/O hardware
I/O software
I/O software layer
Disk
Clock
User Interface
Power Management

## Slide 3: I/O HARDWARE

## Slide 4: Klasifikasi Perangkat I/O
Block Device
  Menyimpan informasi dalam blok berukuran sama
  Tiap blok mempunyai alamat
  Contoh: disk
Character Device
  Menerima atau mengirim stream of character
  Contoh: printer, mouse, keyboard
Tidak termasuk keduanya
  Contoh: layar, clock
Merupakan abstraksi tingkat tinggi

## Slide 5: Device Controller
Perangkat I/O terdiri dari bagian mekanik dan elektrik
Bagian mekanik adalah perangkatnya dan elektrik adalah device controller, terhubung dengan kabel
Interface yang standar mis: USB, IDE, SATA, SCSI, FireWire
Tugas controller
  untuk menerjemahkan operasi bit stream (tingkat rendah) menjadi abstraksi tingkat tinggi
  Untuk mengendalikan operasi mekanis yang dibutuhkan pada device

## Slide 6: Memory-mapped I/O
Cara device controller berkomunikasi dengan CPU
  Control register untuk control
  Data buffer untuk data
Bagaimana CPU berkomunikasi dengan I/O?
  I/O port yang terpisah dari memory address space
  Memory-mapped I/O
  Hybrid

## Slide 7: Keuntungan dan Kerugian Memory-mapped I/O
Keuntungan:
  Tidak perlu instruksi assembly khusus
  Tidak perlu mekanisme proteksi khusus
Kerugian:
  penggunaan cache tidak bisa berjalan karena device tetap berkomunikasi dengan device controller  perlu selective caching
  Membedakan I/O bus dan memory bus

## Slide 8: Direct Memory Access (DMA)
Cara paling efisien mengakses I/O
Control register di DMA berisi: I/O port, read/write, satuan transfer (byte/word), ukuran transfer

## Slide 9: DMA (2)
Dua mode operasi bus: word-at-a-time dan block mode
  Cycle stealing: dipakai pada word-at-a-time, DMA akan mencuri waktu untuk memakai bus
  Burst mode: bus dikuasai dan dipakai untuk transfer 1 blok data

## Slide 10: INTERRUPT
Pd saat I/O device selesai bekerja akan menyebabkan interrupt
Interrupt akan memaksa CPU berhenti bekerja dan melayani interrupt
Interrupt vector: adalah tabel dengan indeks berupa nomor interrupt, yang berisi alamat awal program untuk melayani interrupt
Karena adanya pipeline dan superscalar interrupt dilayani pada saat suatu instruksi mungkin belum selesai

## Slide 11: Precise vs Imprecise Interrupt
Ciri-ciri precise interrupt:
  PC disimpan di suatu tempat yang diketahui bersama
  Semua instruksi sebelum yang ditunjuk PC sudah selesai
  Tiada instruksi sesudah yang ditunjuk PC sudah eksekusi
  Status eksekusi instruksi yang ditunjuk PC diketahui
Imprecise interrupt menggunakan stack untuk menyimpan status eksekusi instruksi
Hybrid: beberapa interrupt precise

## Slide 12: I/O SOFTWARE

## Slide 13: Karakteristik
Device independence: system call tidak bergantung device
Uniform naming: penamaan yang seragam tidak bergantung device
Error handling: sebaiknya dilakukan di level rendah
Synchronous vs. asynchronous
Buffering

## Slide 14: Implementasi Operasi I/O
Terdapat 3 cara:
  Programmed I/O
  Interrupt-driven I/O
  I/O menggunakan DMA

## Slide 15: Programmed I/O
Seluruhnya dikerjakan CPU
Menggunakan polling atau busy waiting

## Slide 16: Interrupt-driven I/O
Karena I/O device lambat, waktunya bisa dipakai untuk context switching (scheduler), user program terblok
Setelah operasi I/O untuk 1 character selesai menyebabkan interrupt untuk meminta interrupt service procedure mengambil character berikutnya untuk proses I/O
Setelah proses I/O selesai user program di-unblock
Notes: switching

## Slide 17: I/O menggunakan DMA
Interrupt setiap karakter membuang waktu
Biarkan DMA menggantikan CPU untuk memeriksa status I/O device

## Slide 18: I/O SOFTWARE LAYERS

## Slide 19: I/O SOFTWARE LAYERS
Terdiri atas 4 layer

## Slide 20: INTERRUPT HANDLERS
Pada saat operasi I/O akan dijalankan, device driver yang mengendalikan
Device driver tersebut akan terblok sementara menunggu hardware I/O dan menyebabkan interrupt
Interrupt handlers menangani interrupt lalu mengembalikan status device driver menjadi ready

## Slide 21: Device Driver
Mempunyai sejumlah register untuk komunikasi dengan I/O device
Struktur dan programnya berbeda-beda untuk setiap device
Dibuat oleh pembuat I/O device untuk setiap OS
Sebagian besar OS menjalankan device driver di kernel
Namun lebih aman menjalankan driver di user space karena tidak dibuat oleh produsen yang sama dengan OS

## Slide 22: Fungsi Device Driver
Melayani read/write
  Menerjemahkan read/write dari abstrak menjadi konkrit
  Memeriksa status device
  Menuliskan perintah pada register di controller
  Menunggu bila perlu (contoh I/O perlu melakukan mekanik)

## Slide 23: Device Independent I/O Software
Fungsi:
  Memberikan interface yang seragam ke semua device driver  memudahkan plug in device baru
  Buffering
  Error reporting
  Mengalokasikan dan mendealokasikan dedicated device
  Menyediakan device-independent block size

## Slide 24: BUFFERING

## Slide 25: DISK

## Slide 26: Hardware
Magnetic Disk
RAID
CD ROM
CD Recordable
CD Rewritable
DVD

## Slide 27: Magnetic Disk
Contoh hard disk, floppy disk
Terbagi menjadi cylinder, track, sector

## Slide 28: Physical and Virtual Geometry
Disk dibagi menjadi zone, jumlah sector/track berbeda untuk tiap zone

## Slide 29: RAID
Kinerja CPU tumbuh jauh lebih cepat dari disk
CPU paralel  disk paralel
Redundant Array of Inexpensive Disk (RAID) vs. Single Large Expensive Disk (SLED)
Ada 6 level: RAID level 0 – 5
Level 0: Membagi data ke dalam strip, k sektor/strip
Level 1: Lengkap dengan backup strip
Level 2 dan 3: bukan sektor/strip tapi 1 word data (7 bit/4bit). Pada RAID level 2 bit 1, 2 dan 4 merupakan parity.
Level 4 dan 5: dengan strip dan parity

## Slide 30: Gambar RAID

## Slide 31: CD-ROM
Termasuk optical disk, kepadatannya lebih tinggi dari magnetic disk
Dikembangkan Philips dan Sony tahun 1980 untuk musik, diameter 120 mm, tebal 1.2 mm dengan lubang 15 mm di tengah
Infrared laser (0.78 micron) digunakan untuk membuat lubang 0.8 micron pada master disk, dibuat
  copy dengan istilah pit (lubang)
  dan land
Transisi pit – land dan land – pit
merepresentasikan 1, 0 sebaliknya
Data ditulis dalam bentuk spiral
Jarak antar track 1.6 micron

## Slide 32: CD ROM (2)
Agar kecepatan memainkan musik sama, maka RPM berbeda dari dalam ke luar
Tahun 1984 CD ROM dikembangkan untuk menyimpan data
Setiap simbol 14 bit untuk menyimpan 8 bit dengan Hamming Code
42 simbol berurutan membentuk frame dengan data hanya 192 bit
98 frame membentuk 1 sektor, diawali preamble 16 byte
Preamble terdiri dari 3 byte nomor sektor, 1 byte mode (ada 2)

## Slide 33: CD ROM (3)
Mode 1 dilengkapi error correcting code
Single speed=153600 bps (mode 1) atau 175200 bps (mode 2)
Kapasitas 74 menit musik=650 MB

## Slide 34: CD-R (Recordable)
Karena CD writer menjadi murah maka dijual CD-R (yang masih kosong tapi hanya bisa ditulisi sekali)
Warnanya emas untuk membedakan dengan CD ROM yang perak
Berkembang CD ROM XA, yang memungkinkan CD-R ditulisi secara incremental
Sektor-sektor kontigu yang ditulisi pada saat yang sama disebut track
Pertama digunakan Kodak untuk menambah foto baru ke CD
CD-ROM hanya punya 1 VTOC (Volume Table of Contents) sedangkan CD-R punya 1 VTOC per track

## Slide 35: VTOC
Tiap VTOC bisa include file dari VTOC sebelumnya
Karena OS akan mencek VTOC terakhir saja maka file bisa seolah-olah dihapus (dengan tidak ditulis di VTOC terakhir)
Membuat pembajakan mudah
Pencegahan pembajakan dengan membuat tidak bisa copy dengan sembarang software mis:
  Dengan sengaja membuat ECC yang salah
  Membuat ukuran file terenkripsi/disimpan di tempat yang tidak biasa

## Slide 36: DVD (1)
Digital Video/Versatile Disk
Kapasitas 4.7 GB (single-sided, single-layer), 8.5 GB (single-sided, dual-layer), 9.4 GB (double-sided, single-layer), 17 GB (double-sided, double-layer): kompromi atas keinginan industri
0.4 micron pit, 0.74 micron antar track, red laser (0.65 micron)
1.4 MBps utk 1x DVD
Keinginan agar format US dan Eropa berbeda (menghindari pembajakan)

## Slide 37: DVD (2)
Blu ray menggunakan 0.405 micron blue laser, 25 GB single layer dan 50 GB double layer
HD DVD dengan teknologi serupa tapi hanya 15 GB single layer dan 30 GB double layer

## Slide 38: Memformat Disk
Membagi disk menjadi sektor-sektor  low level
Disediakan sektor cadangan untuk menggantikan bad sector
Karena adanya preamble, ECC dan sektor cadangan maka kapasitas disk menjadi berkurang setelah format
High level format  membuat sistem file, pada tiap partisi

## Slide 39: Penomoran Sektor
Pertimbangan performansi melahirkan cylinder skew

## Slide 40: Penomoran Sektor (2)
Karena buffering butuh waktu lebih maka perlu interleaving

## Slide 41: Disk Arm Scheduling
Waktu baca/tulis bergantung pada:
  Seek time (menggerakkan head ke cylinder yang tepat), paling dominan
  Rotational delay (memutar sektor yang tepat ke bawah head)
  Data transfer time
FCFS, lambat
Shortest Seek First (SSF), lebih cepat tapi tidak adil bagi proses yang jauh
Elevator algorithm, mencatat arah pergerakan
Penggunaan cache memory untuk menyimpan sekaligus beberapa sektor (beda dengan OS cache)

## Slide 42: Error Handling
Karena linear bit density semakin tinggi, cacat pada disk semakin sering terjadi
Penanganan bad sector bisa pada level OS atau pada level disk controller
Disk controller punya struktur data untuk pemetaan bad sector ke sektor cadangannya
Bisa terjadi ketika manufacturing (ditangani oleh pabrik) atau pada saat dioperasikan
Bila terjadi error pada saat dioperasikan, akan dicoba lagi dulu

## Slide 43: Error Handling (2)
Pada level OS, semua bad sector disimpan dalam satu file
File tersebut disembunyikan (tidak terdaftar dalam sistem file)
Jenis error lain adalah
  seek error, ditangani dengan recalibration hard disk
  Bug pada controller, ditangani dengan reset controller
AV disk: disk tanpa recalibration untuk real-time system

## Slide 44: Clock
Memiliki counter yang turun terus menerus sampai 0  membangkitkan interrupt
Periodic interrupt disebut clock tick
Backup clock (CMOS) untuk waktu pada saat tiada listrik
Fungsi clock software:
  Time of day
  Memeriksa quantum untuk proses (dengan counter)
  Mencatat penggunaan CPU untuk setiap proses
  Menangani alarm system call
  Watchdog timer, untuk sinkronisasi proses I/O
  Profiling, statistik

## Slide 45: Time of Day
Hanya perlu increment counter secara berkala
Masalah ukuran counter
  64 bit counter
  Konversi dari clock tick ke detik dan mencatatnya dalam 32 bit counter
  Mencatat system boot time dalam detik dan 32 bit counter dalam tick sejak boot

## Slide 46: Menangani Alarm untuk Banyak Proses
Banyak proses butuh peringatan (sinyal/interrupt) semacam alarm
Contoh: jika dalam waktu tertentu tidak ada respons
Jika hanya punya 1 clock, bisa mensimulasikan banyak virtual clock

## Slide 47: Keyboard
Mempunyai microprocessor, berkomunikasi lewat serial/USB port dengan controller
Interrupt terjadi setiap penekanan dan pelepasan tombol
Key number = scan code bukan ASCII code, hanya 7 bit
Bit ke-8 diset 0 bila key ditekan dan 1 bila dilepas
Gabungan beberapa key bisa dikenali mis: CTRL-A bisa berupa tekan CTRL, tekan A, lepas A, lepas CTRL atau tekan CTRL, tekan A, lepas CTRL, lepas A
2 filosofi driver: character oriented (raw/noncanonical mode) dan line oriented (cooked/canonical mode)

## Slide 48: Keyboard (2)
Cooked mode perlu menyimpan karakter sampai 1 baris
Meskipun pada raw mode tetap perlu buffer untuk memungkinkan type ahead
Echoing: menampilkan tombol yang ditekan ke monitor, perlu sinkronisasi dengan proses menampilkan output, wrapping, tombol khusus, ekivalensi antar OS (contoh ENTER di UNIX dan WINDOWS)

## Slide 49: Mouse dan Trackball
2 teknologi: dengan bola atau optik
Message terjadi bila: menekan/lepas tombol, bergeser sejauh jarak tertentu
Satuan jarak biasanya 0.1 mm (mickey)
Message format: x, y, status tombol
Message rate 40 kali/detik

## Slide 50: Monitor:Text Window
Escape sequence: sekumpulan perintah untuk navigasi cursor, sisip dan hapus karakter pada cursor dikenali oleh driver spesifik untuk tiap monitor device
Standarisasi: ANSI

## Slide 51: Monitor: GUI
WIMP
GUI in UNIX: X Window System, pada user level
Output pada graphics adapter yang punya RAM (menyimpan gambar pada monitor) dan processor sendiri
Screen size biasanya 4:3 (1024 X 768, 1280 X 960, 800 X 600)
Video RAM (256 MB ke atas) bisa menyimpan beberapa screen sekaligus (ditentukan resolusinya)
Windows programming: message based
Menggambar di layar menggunakan 2 metode: vector (.wmf) dan bitmap (.bmp,.dib)
Bitmap susah diskalakan, melahirkan True Type Font: koordinat sekumpulan titik yang membentuk karakter

## Slide 52: THIN CLIENT
Perubahan paradigma: PC ke web-centric computing (cloud computing)
Lama kelamaan tidak perlu software lagi di PC  thin client
THINC, dikembangkan di Columbia University
Terhubung ke server dengan suatu protokol

## Slide 53: Power Management
Motivasi
  Efisiensi: 200W PC X 100 juta = 20.000 MW dihasilkan oleh 20 PLTN
  Penggunaan baterai yang tidak tahan lama, dengan menghemat energi bisa lebih lama
Cara
  Mematikan device yang tidak perlu
  Mengurangi konsumsi sumber daya
Device state: on, sleep, hibernate, off
Menghidupkan kembali dari hibernate lebih butuh energi dan waktu daripada sleep

## Slide 54: Power Management (2)
Pemakaian energi terbesar: display diikuti hard disk dan CPU
Display bisa dimatikan setelah beberapa saat tidak ada aksi user (sleeping state)
Penghematan lebih jauh dengan pembagian zone (Flinn & Narayanan, 2004)

## Slide 55: Power Management (3)
Hard disk dimatikan perputarannya bila tidak ada akses (hibernating state)
Perlu ada algoritma prediksi yang baik atau dengan memperbanyak cache
Bisa dengan menginformasikan status disk ke program
CPU juga bisa dimatikan (sleeping), hanya hidup bila interrupt terjadi
Ada hubungan antara CPU voltage, clock cycle dan pemakaian energi
Penghematan energi di memory dengan mematikan cache (sleeping)/main memory (hibernating)

## Slide 56: Other Power Management
Communication network
Thermal management (kipas)
Battery management