## Slide 1: FISIKA BANGUNAN Pertemuan Ke 11
Program Studi Desain Interior
Fakultas Desain dan Industri Kreatif
Universitas Esa Unggul
Muhammad Fauzi. S.Des., M.Des

## Slide 2: AKUSTIK INTERIOR
Pengertian Bunyi/Suara
Korelasi Akustik dengan Seni dan Sains
Perambatan Suara
Akustik Ruang& Pengendalian Bising
Isolasi, absorbsi
Frekuensi audio

## Slide 3
Akustik : ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan suara
Bunyi: gelombang getaran mekanis dalam udara/benda padat yang masih dapat ditangkap oleh telinga manusia (umumnya pada frequensi:20-20.000 Hz)
Akustik Lingkungan: Pengendalian bunyi secara arsitektural yang merupakan cabang pengendalian lingkungan pada ruang-ruang arsitektural.

## Slide 4: PERAMBATAN SUARA
Dalam ruang tertutup
Prinsip perjalanan bunyi & pantulan
Sudut datang = sudut pantul
Bidang datar, bidang lengkung, cembung
Suara dapat merambat melalui udara, benda padat, numn tidak merambat pada ruang hampa

## Slide 5: Tujuan Tata Suara:
Menciptakan kondisi mendengar secara ideal pada suatu lingkungan, baik dalam ruang tertutup maupun diudara terbuka, sehingga penghuni ruang-ruang arsitektural terlindung terhadap bising dan getaran yang berlebihan/mengganggu.

## Slide 6: Tujuan Perencanaan Akustik
Mendapatkan kualitas suara yang baik dalam satu ruangan, sehingga suara dapat diterima secara, murni, utuh dan merata.
Akustik untuk Privacy:
Memperoleh ketengan dalam ruangan dimana manusia beraktivitas agar diperoleh kenikmatan kerja dan komunikasi yang baik, dapat menyaring suara yang mengganggu, baik darin dalam maupun dari luar ruang, ruang yang berdampingan.

## Slide 7: Prinsip Perjalanan Bunyi Dalam Ruang Tertutup
Bunyi Langsung
Bunyi Pantul
Bunyi diserap
Bunyi Difus/ disebar
Difraksi/dibelokkan
Bunyi ditransmisi
Bunyi yg hilang dlm struktur bangunan
Bunyi yang dirambatkan struktur bang.

## Slide 8
Tingkat bunyi (dBA) | Durasi, perhari (jam)
90 | 8
90 | 6
95 | 4
97 | 3
100 | 2
102 | 1.5
105 | 1
110 | 0,5
115 | 0,75

## Slide 9: PERMASALAHAN
Perancang sering menghadapi masalah akustik yang belum pernah terjadi:
1. Bentuk ruang
2. Volume ruang
3. Perilaku perambatan bunyi yg rumit,
diperlukan pengalaman untuk
membayangkan
4. Kapasitas penonton/penghuni
5. Pemanfaatan ruang yang berbeda

## Slide 10: Literatur:
Pasal2 Penghantar Fisika Bangunan
Akustik Lingkungan Dra. Lea Prasetio MSc
Akustika Bangunan-Cristina E.Mediastika
Fisika Bangunan 1+ 2 : Prasato Satwiko
Consepts in Architectural Acoustics: M. David Egan.
Detailing for Acoustics: Peter Lord
Akustik Interior : Pamudji Suptandar