## Slide 1: FISIKA BANGUNAN Pertemuan Ke 12
Program Studi Desain Interior
Fakultas Desain dan Industri Kreatif
Universitas Esa Unggul
Muhammad Fauzi. S.Des., M.Des

## Slide 2: Tahapan Proses Perancangan akustik ruang:
Perencanaan Desain, Perhitungan dan Konsep
Pengukuran, penelitian suara dalam ruang, pengontrolan thd.
Analisa Material
Tahapan Keputusan dalam Perancangan

## Slide 3: Akustik Ruang Yg Baik
Suara di dalam ruangan harus sampai pada setiap tempat tujuan dengan derajat intensitas suara yang cukup dan kemudian dengan cepat “mati”,sebelum disusul suku kata berikutnya, serta ruangan bebas dari sumber bising.

## Slide 4: Garis besar Persyaratan Akustik:
Kekerasan suara cukup dan merata seluruh bagian Auditorium.
Waktu dengung optimum sesuai fungsi ruangan.
Bebas cacat akustik.
Bebas bising dan getaran.
Untuk memperoleh kekerasan yang cukup:
Pilih auditorium bentuk kipas dengan balkon
Sumber bunyi dinaikkan dan ndikelilingi permukan pemantul bunyi.
Lantai dibuat miring atau bertingkat.
Plafond dibuat miring.

## Slide 5: REVERBERATION TIME (R.T.)
Waktu yang dibutuhkan oleh suatu bunyi dan tiba-tiba dihentikan untuk berkurang 60 dB. (Waktu agar tingkat tekanan bunyi dalam ruang berkurang 60 dB setelah bunyi dihentikan.
Salah satu persyaratan Akustik Ruang yang baik, harus memiliki harga R.T.: lihat tabel hal. 242. Akustik Lingkungan.

## Slide 6: Tujuan Perhitungan R.T :
Adalah untuk memperbaiki kondisi pendengaran dalam bangunan, akibat:
Ukuran/dimensi bangunan
Finishing material
Perlengkapan bangunan.
Rumus R.T. = V : 6A

## Slide 7: V : Volume Ruang (m3) A : Total Absorbsi Ruang (S x @) s= luas permukaan material @ = koefisien serapan bahan.
Untuk mendapatkan harga R.T. secara matematis yang baik adalah sulit karena faktor-faktor:
1.Suara terdiri dari bermacam-macam frequensi, sedang R.T. dihitung pada satu frequensi saja.
2.Untuk produksi suara yang berlainan, membutuhkan R.T yang berlebihan pula, sehingga R.T. harus variabel.

## Slide 8: Syarat Akustik Yg Baik:
Intensitas suara ditujuan harus cukup (RT) harus memenuhi standar.
Agar tidak disusul kata berikutnya, ruangan harus cukup mengabsorsi energi suara, namun agar untensitas suaranya tidak turun, maka tidak boleh terlampau banyak diserap (absorb).

## Slide 9: BISING/ NOISE
Suara yang mengalihkan perhatian, mengganggu atau berbahaya bagi manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
Alat ukur tingkat tekanan bunyi : Sound Level Meter, satuan = (dB. deciBell)
Sumber bising :
Dari dalam Ruang : R.Kelas, sebelah.
Dari Luar Ruang: Jln Tol, Terminal, bandara

## Slide 10: Literatur:
Pasal2 Penghantar Fisika Bangunan
Akustik Lingkungan Dra. Lea Prasetio MSc
Akustika Bangunan-Cristina E.Mediastika
Fisika Bangunan 1+ 2 : Prasato Satwiko
Consepts in Architectural Acoustics: M. David Egan.
Detailing for Acoustics: Peter Lord
Akustik Interior : Pamudji Suptandar