## Slide 1: FISIKA BANGUNAN Pertemuan Ke 5
Program Studi Desain Interior
Fakultas Desain dan Industri Kreatif
Universitas Esa Unggul
Muhammad Fauzi. S.Des., M.Des

## Slide 2: SKALA BEAUFORT UNTUK KECEPATAN ANGIN
Anemometer.....alat ukur kecepatan angin
Sir Francis Beaufort (1880), ahli ilmu bumi Inggris, menyusun skala pengolongan angin untuk kebutuhan praktis.......Skala Beaufort.
No Beaufort 0.....Asap mengepul vertikal....kec. < 1 mil/jam atau 4,6 km/jam.
No Beaufort 1.....Arah angin tampak dari serabut-serabut lepas dari asap....kec. < 1-3 mil/jam atau 1,6-4,8 km/jam.
No Beaufort 2.....Angin terasa di wajah. Daun berisik. Angin bisa mengangkat kibaran bendera ringan ....kec. < 4-7 mil/jam atau 6,4-11,2 km/jam.
Dan seterusnya s/d No Beaufort 12 (lihat lampiran)

## Slide 3
Pengaruh Angin pada Bangunan
No Beaufort 9. Timbul kerusakan-kerusakan kecil pada bangunan. Genting-genting mulai berterbangan, Kec. 47-54 mil/jam atau 76-87,2 km/jam.
No Beaufort 10. Pohon-pohon ambruk. Kerusakan lebih bangunan lebioh parah. Kec. 55-63 mil/jam atau 88,8-103,6 km/jam.
Nomor Beaufort 9 s/d 10
Kompleks Bakti Praja Pangkalan Kerinci patah diterpa angin kencang pekan kemaren
(Metro Riau, senin, 27 April 2009)

## Slide 4
Pengaruh Angin pada Bangunan
Pohon-pohon cemara yang tinggi dan yang ditanam rapat sungguh baik dijadikan dinding penanggulangan angin. Akar-akarnya kuat bertahan dan hampir tidak bisa tumbang. Juga praktis dapat berfungsi sebagai penyalur/penahan bahaya petir.

## Slide 5
200 m
300 m
500 m
400 m
1
2
3
4
Daerah terbuka, laut terbuka, padang pasir, oadang es
200 m
Pusat kota dengan bengunan tinggi (500m)
Puncak Boundary
layer
Puncak Boundary
layer
Puncak Boundary
layer
Puncak Boundary layer, kecepatan angin 100%, tidak terpengaruh kondisi permukaan bumi
X m/dtk
X m/dtk
X m/dtk
X m/dtk
Lapisan batas di kondisi permukaan bumi yang berbeda
Daerah terbuka dengan perdu pendek dan pepohonan jarang (300M)
Daerah pinggiran kota, kota kecil, hutan (400m)

## Slide 6
Pengaruh Angin pada Bangunan
P = V / 16 .....(kg/m2)
2
Angin tiup harus diambil minimum 25 kg/m2
Di laut/ di tepi laut sampai sejauh 5 km harus diambil minimum 40 kg/m2
V= kec. Angin dalam m/det

## Slide 7
Pengaruh Angin pada Bangunan
Misalnya kec. Angin = 100 km/jam
Maka P= (100 x 1000 /60/60)^2 /16
= 48,225 kg/m2

## Slide 8
Pengaruh Angin pada Bangunan

## Slide 9
patah akibat kegagalan momen Positif
patah akibat kegagalan momen Negatif
Dimensi kekecilan
Akibat Puntir
Mutu beton tidak memenuhi syarat
Pembesian tidak benar
Metode pelaksanaan tidak benar
Kesalahan pelaksanaan
Pengaruh Angin pada Bangunan