## Slide 1: Perancangan Pencahayaan Buatan Dalam Interior
Pertemuan Ke 11
Dosen Pengampu Mata Kuliah : Muhammad Fauzi. M.Ds

## Slide 2
1.1. Petunjuk teknis sistem pencahayaan buatan dimaksudkan untuk digunakan sebagai pegangan bagi para perancang dan pelaksana pembangunan gedung didalam merancang sistem pencahayaan buatan dan sebagai pegangan bagi para pemilik/pengelola gedung didalam mengoperasikan dan memelihara sistem pencahayaan buatan.
1.2. Agar diperoleh sistem pencahayaan buatan yang sesuai dengan syarat kesehatan, kenyamanan, keamanan dan memenuhi ketentuan yang berlaku untuk bangunan gedung.
1.3. Standar ini mencakup persyaratan minimal sistem pencahayaan buatan dalam
2. Acuan.
a). National Electric Code (NEC).
b). Illuminating Engineering Society (IES).
c). International Electrotechnical Commission (IEC).
d). Australian Standard.

## Slide 3
3.1 armatur
rumah lampu yang digunakan untuk mengendalikan dan mendistribusikan cahaya yang dipancarkan oleh lampu yang dipasang didalamnya, dilengkapi dengan peralatan untuk melindungi lampu dan peralatan pengendali listrik.
3.2 balast
alat yang dipasang pada lampu TL dan lampu pelepasan gas untuk membatasi arus listrik dalam pengoperasian lampu-lampu tersebut.
3.3 koefisien depresiasi perbandingan antara tingkat pencahayaan setelah jangka waktu tertentu dari instalasi pencahayaan digunakan terhadap tingkat pencahayaan pada waktu instalasi baru.
3.4 koefisien penggunaan perbandingan antara fluks luminus yang sampai di bidang kerja terhadap fluks luminus yang dipancarkan oleh semua lampu.

## Slide 4
3.5 renderasi warna efek psikofisik suatu sumber cahaya atau lampu terhadap warna obyek-obyek yang diterangi, dinyatakan dalam suatu angka indeks yang diperoleh berdasarkan perbandingan dengan efek warna sumber cahaya referensi pada kondisi yang sama.
3.6 rentang efikasi rentang angka perbandingan antara fluks luminus dengan daya listrik masukan (lumen/watt).
3.7 rugi-rugi balast rendemen atau kehilangan daya listrik (dalam watt) akibat pemasangan balast.
3.8 tingkat pencahayaan tingkat pencahayaan pada bidang kerja.
3.9 umur individual teknik sejumlah jam menyala setelah satu lampu mengalami kegagalan.
3.10 umur minimum umur lampu yang digariskan oleh pabrik, sebagai contoh lampu projektor bioskop.
3.11 umur pelayanan umur lampu setelah fluks luminus turun pada suatu tingkat dimana lampu tersebut masih mengkonsumsikan daya listrik secara penuh.
3.12. umur rata-rata umur teknis rata-rata dari suatu kelompok lampu.
3.13 umur rata-rata pengenal umur lampu setelah 50% dari suatu kelompok lampu mengalami kegagalan yang diuji pada laboratorium yang dikontrol kondisi kerjanya.

## Slide 5
Perhitungan Tingkat Pencahayaan.
a). Tingkat Pencahayaaan Rata-rata (Erata-rata). Tingkat pencahayaan pada suatu ruangan pada umumnya didefinisikan sebagai tingkat pencahayaan rata-rata pada bidang kerja. Yang dimaksud dengan bidang kerja ialah bidang horisontal imajiner yang terletak 0,75 meter di atas lantai pada seluruh ruangan.
b). Koefisien Penggunaan (kp). Sebagian dari cahaya yang dipancarkan oleh lampu diserap oleh armatur, sebagian dipancarkan ke arah atas dan sebagian lagi dipancarkan ke arah bawah. Faktor penggunaan didefinisikan sebagai perbandingan antara fluks luminus yang sampai di bidang kerja terhadap keluaran cahaya yang dipancarkan oleh semua lampu. Besarnya koefisien penggunaan dipengaruhi oleh faktor :
1). distribusi intensitas cahaya dari armatur.
2). perbandingan antara keluaran cahaya dari armatur dengan keluaran cahaya dari lampu di dalam armatur.
3). reflektansi cahaya dari langit-langit, dinding dan lantai.
4). pemasangan armatur apakah menempel atau digantung pada langit-langit,
5). dimensi ruangan. Besarnya koefisien penggunaan untuk sebuah armatur diberikan dalam bentuk tabel yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat armatur yang berdasarkan hasil pengujian dari instansi terkait. Merupakan suatu keharusan dari pembuat armatur untuk memberikan tabel kp, karena tanpa tabel ini perancangan pencahayaan yang menggunakan armatur tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik.

## Slide 6
c). Koefisien Depresiasi (penyusutan) (kd). Koefisien depresiasi atau sering disebut juga koefisien rugi-rugi cahaya atau koefisien pemeliharaan, didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat pencahayaan setelah jangka waktu tertentu dari instalasi pencahayaan digunakan terhadap tingkat pencahayaan pada waktu instalasi baru. Besarnya koefisien depresiasi dipengaruhi oleh :
1). kebersihan dari lampu dan armatur.
2). kebersihan dari permukaan-permukaan ruangan.
3). penurunan keluaran cahaya lampu selama waktu penggunaan.
4). penurunan keluaran cahaya lampu karena penurunan tegangan listrik.