## Slide 1: Perhitungan dan Pengukuran Penerangan
Pertemuan Ke 6
Dosen Pengampu Mata Kuliah : Muhammad Fauzi. M.Ds

## Slide 2
Perhitungan dan Pengukuran Penerangan Suatu penerangan diperlukan oleh manusia untuk mengenali suatu obyek secara visual. Pada banyak industri, penerangan mempunyai pengaruh terhadap kualitas produk. Kuat penerangan baik yang tinggi, rendah, maupun menyilaukan berpengaruh terhadap kelelahan matamaupun ketegangan syaraf. Untuk memperoleh kualitas penerangan yang optimal IES (Illumination Engineering Society) menetapkan standar kuat penerangan. Kondisi silau disebabkan cahaya berlebihan baik yang langsung dari sumber cahaya atau hasil pantulan kearah mata pengamat. Besaran penerangan adalah kuat penerangan, dan luminansi. Walaupun satuannya sama namun yang membedakan keduanya bahwa kuat penerangan sebagai besaran penerangan yang dihasilkan sumber penerangan, sedangkan luminansi merupakan kuat penerangan yang sudah dipengaruhi faktor lain. IES mendefinisikan cahaya sebagai pancaran energi yang dapat dievaluasi secara visual. Secara sederhana, cahaya adalah bentuk energi yang memungkinkan mahluk hidup dapat mengenali sekelilingnya dengan mata. Jika Cahaya merupakan bagian gelombang elektromagnetik, kedudukan cahaya pada spektrum gelombang elektromagnetik

## Slide 3
Hubungan kecepatan cahaya (v) dalam Km/dt, denagn panjang gelombang (λ) dalam m, dan ferkuensi (f) dalam Hz adalah : v = λ.f ..................................................................... ........................(2-1) Kecepatan cahaya pada udara atau hampa udara adalah 3.108 Km/dt. Dapat dilihat pada gambar 2.2 bahwa pancaran cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda menghasilkan warna yang berbeda terhadap mata. Sensitivitas maksimum mata manusia adalah 5550˚A (0,55µm) yaitu warna hijau kekuning-kuningan. Batas spektrum yang dapat dilihat tidak didefinisikan pada kurva Gambar 2.2 (pada grafik merupakan asimtot). Cahaya tampak dibatasi oleh sinar Ultra Violet (UV) dan sinar Infra Merah (IM). Sinar UV dapat dilihat secara langsung oleh mata manusia, tetapi dapat menggunakan substanti fluoresen agar diperoleh cahaya yang dapat dilihat oleh manusia. Contoh pemggunaan fluoresin pada lampu

## Slide 4
Besaran Pokok Pembahasan lebih jauh tentang perhitungan penerangan diperlukan pemahaman terhadap definisi-definisi yang relevan meliputi: sudut ruang (ω ), energi cahaya (Q), arus cahaya (φ ), intensitas cahaya (I), kuat penerangan (E), luminasi (L), dan beberapa faktor. 2.1.1.1. Sudut Ruang Pancaran cahaya di udara bebas sifatnya meruang seperti bola, sudut bidang adalah sebuah titik potong 2 buah garis lurus. Besar sudut bidang dinyatakan dengan derajat ( 0 ) atau radian (rad). Sudut ruang adalah sudut yang dibatasi oleh permukaan bola dengan titik sudutnya. Besar sudut ruang dinyatakan dengan steradian (sr).
Steradian adalah besarnya sudut yang terpancang pada titik pusat bola oleh permukaan bola seluas kuadrat jari-jari bola. Berdasarkan definisi diatas maka suatu bola jika dilihat dengan sudut ruang adalah

## Slide 5
Arus Cahaya Aliran rata-rata energi cahaya adalah arus cahaya atau fluida cahaya (F). Arus cahaya didefinisikan sebagai jumlah total cahaya yang dipancarkan sumber cahaya setiap detik. Besarnya arus cahaya dengan satuan lumen (lm). Dinyatakan dengan persamaan (2-2). t Q Φ = ............. ...................... (2-2) Keterangan: Φ = Arus cahaya (lm) Q = Energi cahaya (lm.dt) t = Waktu (s)
Intensitas cahaya (I) dengan satuan kandela (cd) adalah arus cahaya dalam lumen yang didefinisikan setiap sudut ruang (pada arah tertentu) oleh sebuah sumber cahaya. Kata kendela berasal dari candle (lilin) merupakan satuan tertua pada teknik penerangan dan diukur berdasarkan intensitas cahaya standar. Intensitas cahaya (I) dapat dinyatakan sebagai perbandingan diferential arus cahaya (lm) dengan diferensial sudut ruang (sr). lm/sr(cd) d d I ω Φ = ................................................ (2-4)
Kuat penerangan (E) adalah pernyataan kuantitatif untuk arus cahaya (Φ) yang menimpa atau sampai pada permukaan bidang. Kuat penerangan disebut pula tingkat penernagan atau intensitas penerangan merupakan perbandingan antara intensitas cahaya (I) dengan permukaan luas (A) yang mendapat penerangan.

## Slide 6
E = .................................................(2-5) Karena arus cahaya Φ = ω.I dan karena penyebaran cahaya meruang sehingga luas daerah penerangan (merupakan kulit bola) 2 A = ω.R .
Dengan menganggap sumber penerangan sebagai titik yang jaraknya (h) dari bidang penerangan maka Kuat penerangan (E) dalam lux (lx) pada suatu titik pada bidang penerangan adalah: lx h I E 2 = ................................................(2-6)