## Slide 1: Penerangan Dalam Ruangan
Pertemuan Ke 7
Dosen Pengampu Mata Kuliah : Muhammad Fauzi. M.Ds

## Slide 2
Pada saat merencanakan penerangan dalam ruangan yang harus diperhatikan partama adalah kuat penerangan, warna cahaya yang diperlukan dan arah pencahayaan sumber penerangan. Kuat penerangan akan menghasilkan luminansi karena pengaruh faktor pantulan dinding maupun lantai ruangan. Kuat penerangan dikategorikan menjadi 6, yaitu :
Penerangan Ekstra Rendah, dibawah 50 lx.
Penerangan Rendah, dibawah 150 lx
Penerangan Sedang, 150 hingga 175 lx
Penerangan tinggi :
Penerangan Tinggi I, 200 lx.
Penerangan Tinggi II, 300 lx.
Penerangan Tinggi III, 450 lx.
5. Penerangan sangat tinggi, 700 lx.
6. Penerangan ekstra tinggi, diatas 700 lx. Pancaran cahaya perlu mendapat perhatian pada perencanaan penerangan disamping warna yang dihasilkan sumber cahaya. Sumber cahaya adalah satuan penerangan lengkap yang terdiri dari lampu beserta perlengkapan aplikasi yang lain.

## Slide 3
Sistem Penerangan
Tidak selalu cahaya dari suatu sumber cahaya dipancarkan langsung ke suatu obyek penerangan atau bidang kerja. Ada 5 klasifikasi sistem pancaran cahaya dari sumber cahaya, yaitu:
1. Penerangan tak langsung Pada penerangan tak langsung 90% hingga 100% cahaya dipancarkan ke langit-langit ruangan sehingga yang dimanfaatkan pada bidang kerja adalah cahaya pantulan. Untuk bidang pantulnya langit-langit, lampu dipasang umumnya digantung atau dipasang setidak-tidaknya 45,7cm dibawah langit-langit tinggi ruangan minimal 2,25m. Pada penerangan tak langsung langit-langit merupakan sumber cahaya semu dan cahaya yang dipantulkan menyebar serta tidak menyebabkan bayangan. Penerangan jenis ini digunakan pada :ruang gambar, perkantoran, rumah sakit, hotel.

## Slide 4
2. Penerangan setengah tak langsung Pada penerangan setengah tak langsung 60% hingga 90% cahaya diarahkan ke langit-langit. Distribusi cahaya pada penerangan ini mirip dengan distribusi penerangan tak langsung tetapi lebih efisien dan kuat penerngannya lebih tinggi. Perbandingan kebeningan antara sumber cahaya dengan sekelilingnya tetap memenuhi syarat tetapi pada penerangan ini timbul bayangan walaupun tidak jelas. Penerangan setengah tak langsung digunakan pada ruangan yang memerlukan modeling shadow yaitu: toko buku, ruang baca, ruang tamu.
3. Penerangan menyebar (difus) Pada penerangan difus distribusi cahaya keatas dan bawah relatif merata yaitu berkisar 40% hingga 60%. Penerangan difus menghasilkan cahaya teduh dan bayangan lebih jelas dibanding yang dihasilkan dua penerangan yang dijelaskan sebelumnya. Penggunaan penerangan difus antara lain pada: tempat ibadah.
4. Penerangan setengah langsung Penerangan setengah langsung 60% hingga 90% cahayanya diarahkan kebidang kerja selebihnya diarahkan ke langit-langit. Penerangan jenis ini adalah efisien. Pemakaian penerangan setengah langsung antara lain: kantor, kelas, toko, dan tempat kerja lainnya.

## Slide 5
5. Penerangan lanngsung Pada penerangan langsung 90% hinnga 100% cahaya dipancarkan kebidang kerja. Pada penerangan langsung terjadi efek trowongan pada langit-langit yaitu tepat diatas lampu terdapat bagian yang gelap. Penerangan langsung dapat dirancang menyebar atau terpusat tergantung reflektor yang digunakan. Kelebihan pada penerangan langsung efisiensi penerangan tinggi, memerlukan sedikit lampu untuk bidang kerja luas. Kelemahannya bayangannya gelap, karena jumlah lampu sedikit maka jika terjadi gangguan sangat berpengaruh.