## Slide 1: Utilitas dan lingkungan
Hubungan antara utilitas dengan lingkungan
Segala sesuatu yg berhubungan antara kelengkapan bangunan dan lingkungan. Kelengkapan utama dalam bangunan terdiri dari 3 unsur pokok :
Air
Matahari /cahaya matahari
Udara /angin
Dalam perancangan suatu bangunan , perlu diperhatikan penggunaan air yg hemat, persiapan tempat-tempat rembesan air, penggunaan cahaya alam dan aliran angin segar yg sebaik mungkin serta pengurangan penggunaan cahaya dan aliran angin buatan.
Dengan memperhatikan hal tsb, maka akan tercipta suatu lingkungan yg seimbang.

## Slide 2: Utilitas Bangunan
Adalah suatu kelengkapan fasilitas bangunan yg digunakan untuk menunjang tercapainya unsur- unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kemudahan komunikasi dan mobilitas dalam bangunan.
Perancangan uitilitas tsb terdiri dari:
Perancangan plambing dan sanitasi
Perancangan pencegahan kebakaran
Perancangan pengudaraan / penghawaan
Perancangan penerangan/pencahayaan
Perancangan telepon
Perancangan CCTV dan sekuriti system
Perancangan penangkal petir
Perancangan tata suara
Perancangan transportasi dalam bangunan
Perancangan landasan helikopter
Perancangan pembuangan sampah
Perancangan alat pembersih bangunan
Dengan memperhatikan serta mempelajari semua perancangan tsb, diharapkan perancang suatu bangunan dapat memberikan hasil perancangan yg optimal.

## Slide 3: 1.Perancangan sistem plambing
Adalah suatu sistem penyediaan atau pengeluaran air ke tempat –tempat yg dikehendaki tanpa ada gangguan atau pencemaran terhadap daerah – daerah yg dilaluinya dan dapat memenuhi kebutuhan penghuninya dalam masalah air.
Jenis peralatan plambing
Meliputi kebutuhan2 yg diperlukan dalam suatu kompleks perkotaan, perumahan dan bangunan.
Terdiri dari:
Peralatan untuk penyediaan air bersih
Peralatan untuk penyediaan air panas
Peralatan untuk pembuangan ar kotor
Peralatan2 lain yg ada hubungannya terhadap perencanaan pemipaan.

## Slide 4
Syarat – syarat dan mutu bahan plambing yaitu:
Tidak menimbulkan bahaya kesehatan
Tidak menimbulkan gangguan suara
Tidak menimbulkan gangguan radiasi
Tidak merusak perlengkapan bangunan
Instalasi harus kuat dan bersih
Selain syarat2diatas harus pula diperhatikan cara2 pemasangan yg baik seperti penyambungan hubungan dari pipa2 yg besar ke yg kecil atau sebaliknya.
Instalasi plambing harus menggunakan bahan2 yg mutu bahannya memenuhi syarat2 sbb:

## Slide 5
Daya tahan bahan harus lama, minimal 30 tahun
Permukaan harus halus dan tahan air
Tidak ada bagian2 yg tersembunyi/menyimpan kotoran pada bahan2 yg dimaksud
Bebas dari kerusakan, baik mekanis maupun yg lain.
Mudah pemeliharaannya
Memenuhi peraturan2 yg berlaku
Alat2 pendukung plambing/fixtures
Yg perlu diperhatikan bahan:
Pipa besi tuang (galvanize)
Pipa PVC
Pipa tembaga (untuk air panas)
Penggunaan pipa tergantung dari jenis bangunan dengan suatu tekanan tertentu sesuai dg besar dan tinggi bangunannya.
Ukuran yg sering digunakan :
- Diameter ½” – 2” untuk rumah tinggal
- Diameter ½” – 6” untk bangunan tinggi

## Slide 6
Alat2 plambing yg merupakan permulaan dari sistem pembuangan dari instalasi dapat berupa:
- Kran
Kloset
Wastafel
Lavatory
Urinoir
Bidet
Bath tub
Shower dll (lihat gambar)
Alat plambing dari kran dapat berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan air dan juga alat plambing lain untuk mengalirkan air yg sudah dipakai.

## Slide 7
Air
Merupakan kebutuhan manusia adalah pelengkap yg harus disediakan dlaam alat plambing.
Air menurut kebutuhannya dapat dibagi menjadi:
Air bersih (dingin atau panas)
Air kotor (air sisa, air limbah, air hujan, dan air limbah khusus)
Air bersih yg dimaksud adalah air minum yaitu air yg dapat diminum dan digunakan untuk kebutuhan2 lain. Agar air minum tidak mengganggu kesehatan manusia dan mengganggu peralatan2, diperlukan suatu syarat2 fisik, kimia dan bakteriologis yg ditentukan oleh Dinas Kesehatan Negara.
Syarat2 fisik air minum:
Jernih, bersih, tidak berwarna, tidak berbau dan tidak mempunyai rasa
Mempunyai suhu kira2 10-20 derajat celcius
Memenuhi syarat kesehatan

## Slide 8: Sumber air
Air yg berasal dari mata air yaitu air yg keluar dari dalam tanah. Biasanya terdapat pada daerah2 yg bergunung berapi, sebagai mata air sungai.
Air danau atau juga ai tadah hujan, kemudian ditampung dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai air minum.
Air sungai yg dibuat bendungan, kemudian diolah dan diproses oleh perusahaan untk warga/ masyarakat yg memerlukan. Usaha ini biasanya dilakukan oleh perusahaan air minum (PAM).
Air dari dalam tanah berupa sumur galian atau sumur pompa untuk kebutuhan sendiri2 atau kebutuhan dalam jumlah kecil dengan kedalaman dari tinggi permukaan air tanah berkisar 5 sampai 15 m.
Macam2 sumur yg mendapatkan air dari dalam tanah:
Sumur pompa / sumur galian = 5-15 m
Sumur pompa dg mesin = 15 – 40 m
Sumur pompa dg mesin/semi deep well = 50 – 100 m
Sumur pompa dalam / deep well = kedalaman 100 m lebih