## Slide 1: Transportasi dalam Bangunan
Suatu bangunan yg besar atau tinggi memerlukan suatu alat angkut/transportasi utk memberikan suatu kenyamanan dalam lalu lalang di bangunan tsb.
Alat transportasi tsb mempunyai sifat sbg alat angkut dalam bentuk:
Vertikal, berupa elevator
Horizontal, berupa konveyor
Miring, berupa eskalator
Elevator
Elevator sering disebut lift adalah kereta alat angkut utk mengangkut orang atau suatu bangunan yg tinggi.
Lift dapat dipasang utk bangunan2 yg tingginya lebih dari 4 lantai karena kemampuan orang utk naik turun dalam menjalankan tugas atau keperluannya dalam bangunan tsb hanya mampu dilakukan sampai dg 4 lantai.
Lift dapat dibagi menurut fungsinya:
Lift penumpang (passenger elevator) digunakan utk mengangkut manusia
Lift barang (fright elevator) digunakan utk mengangkut barang

## Slide 2
c. Lift uang / makanan (dumb waiters)
d. Lift pemadam kebakaran, biasanya lift ini juga berfungsi sbg lift barang
Lift2 yg dipasang dalam bangunan, krn sifatnya umum harus mengacu pd peraturan2 daerah, Dinas Keselamatan Kerja dan Dinas Pemadam Kebakaran.
Untuk menentukan kriteria perancangan lift penumpang,perlu diperhatikan:
Tipe dan fungsi dari bangunan
Banyaknya lantai
Luas tiap lantai
Dan intervalnya.
Selain itu perlu dibedakan dari kapasitas (car/kg), jumlah muatan dan kecepatan seperti berikut: lihat tabel

## Slide 3
Makin tinggi bangunannya makin tinggi kecepatannya.
Perlu diperhatikan bahwa kapasitas, jumlah muatan dan kecepatan utk masing2 lift tidak sama tergantung dari pabrik pembuatnya.
Sistem penggerak dalam elevator juga berbeda2:
Sistem gearless yaitu mesin diatas, utk lift kantor, pertokoan, hotel, apartemen, rumah sakit dsb (gbr 9.1)
Sistem hydrolic yaitu mesin dibawah terbatas 3 – 4 lantai yg digunakan utk lift uang – makanan (gbr 9.2)
Karena pemasangan lift baru dianggap efisien setelah tinggi bangunan 4 lantai ke atas, maka sistem yg digunakan adalah gearless (mesin diatas)
Rumah lift dapat dibagi menjadi 3 bagian:
Lift pit, tempat pemberhentian akhir yg paling bawah, berupa buffer sangkar dan buffer beban pengimbang.
Ruang luncur Hoistway, tempat meluncurnya sangkar/kereta lift, tempat meluncurnya beban pengimbang (counter weight) dan tempat meletakan rel2 peluncur dari kereta lift dan beban pengimbang.

## Slide 4
c. Ruang mesin, tempat meletakan mesin/ motor traksi lift, dan tempat panel kontrol (mengatur jalannya kereta)
Lift Pit
Karena letaknya paling bawah, lift pit hrs dibuat dari dinding yg tidak merembes air.
Ukuran luas dan kedalaman tergantung dari ukuran kereta dan kedalamannya dipengaruhi oleh kecepatan lift dan tinggi bangunan.
Ruang luncur
Suatu ruang luncur dari dinding beton atau bata dengan rangka2 tertentu, kecuali utk lift pemadam kebakaran.
Ukuran ruang luncur tergantung dari ukuran kereta lift, dan dapat diberi bukaan2 utk pintu lift.
Pintu lift ini sangat mempengaruhi harga lift, mengingat jumlah pintu l;ift tergantung dari kebutuhan.
Setiap pintu lift diberi tombol2 utk tempat pemberhentian kereta lift dan didalam kereta lift terdapat tombol2 yg berhubungan dg pintu lift luar.

## Slide 5
Setiap ruangan / interior kereta lift, secara standar telah ditentukan macam, bentuk dan warnanya.
Pemakai yg memilih bentuk , macam dan warna yg berbeda dg standar atau memberikan tambahan dan perubahan2 akan diperhitungkan dalam biaya pembelian kereta lift.
Ruang mesin
Sesuai dg namanya, ruangan ini berisi pengangkat kereta yg dilengkapi dg alat2 panel yg mengatur perjalanan kereta.
Ruangan ini dilengkapi pengatur audara yaitu exhauster atau alat pendingin yg berguna menjadikan ruangan tsb tidak panas shg panel2 mesin tsb tidak terganggu.
Cara meletakan lift dalam perancangan bangunan
Lift sbg tempat penghubung antara ruang bawah dan ruang atas merupakan suatu tempat yg harus mudah dicapai dr ruangan2 disekitarnya.
Karena itu, penempatan lift ini harus tepat shg dapat melayani ruangan di bawah dg diatasnya, mudah terlihat, mudah dicapai dan tidak mengganggu segi arsitektur.

## Slide 6
Ada beberapa cara utk meletakan beberapa lift dalam satu bangunan.
Lift dapat dipasang berdampingan atau berhadapan, tetapi kalau berdampingan lebih dari 3 lift, sebaiknya dipasang berhadapan.
Kalau dipasang berhadapan akan timbul suatu masalah mengenai jarak antara lift2 yg berhadapan.
Hal ini akan diatur sesuai dg fungsi dan kegunaan dr bangunan tsb.
Bentuk dan macam lift
Bentuk dan macam lift tergantung dari fungsi dan kegunaan gedung.
Bermacam2 lift menurut bentuknya (gbr 9.4)
Lift penumpang (yg tertutup)
suatu lift penumpang dg ukuran , berat, dan kecepatan tertentu sesuai dg fungsi dan kegunaannya.
interior disesuaikan dg kebutuhan standar atau sesuai dg keinginan pemilik bangunan (dpt diubah2 interiornya)
kecepatan rendah utk low zone biasanya melayani bangunan bertingkat tidak lebih dr 10 lantai.
Kecepatan sedang atau tinggi utk high zone biasanya melayani bangunan bertingkat lebih dr 10 lantai

## Slide 7
b. Lift penumpang ( yg transparan)
suatu lift penumpang yg interiornya satu bidang atau lebih berupa kaca tembus supaya dapat menikmati pemandnagan luar.
bentuk lift ini bermacam2, ada yg segi lima, segi empat dsb sesuai dg perkembangan teknologi dan pertimbangan keindahan.
demikian juga interior dapat diatur atau diubah sesuai dg keinginan.
Lift untuk rumah sakit
karena fungsinya mengangkut orang sakit, ukuran lift biasanya memanjang dan pintu dapat dibuat 2 arah / 2 pintu .
interior disesuaikan dg fungsinya.
Lift untk kebakaran / barang
ruangannya tertutup dan interiornya sederhana.
khusus utk kebakaran, semua peralatan/ perlengkapan, rangka dan interiornya hrs tahan terhadap kebakaran, minimal 2 jam.
bukan hanya rangka dari sangkarnya tetapi dinding2 luar yg menutupi lubang lift harus juga terbuat dr dinding yg tahan api.
pintu lift terakhir harus menghadap atau dapat langsung dijangkau dari luar (gbr 9.5)

## Slide 8
Kecepatan dan berat lift
Dalam peraturan bangunan khususnya utk lift, ketepatan berangkat dan berhentinya lift , ketepatan berangkat lift harus tanpa sentakan yg mengganggu penumpang, sehingga kecepatan dan berat akan menentukan kenikmatan dlm menggunakan lift.
a. utk 4 s.d 10 lantai , kecepatan 60 -150 m /menit
b. utk 10 s.d 15 lantai, kecepatan 180 – 210 m / menit
c. utk 15 s.d 20 lantai, kecepatan 210 – 240 m / menit
d. utk 20 s.d 50 lantai, kecepatan 270 – 360 m / menit
e. utk rumah sakit, kecepatan 150 -210 m / menit
Ukuran berat tergantung dari besar dan jumlah penumpang yg dapat ditampung :
4 org berat 320 kg
8 org berat 630 kg
13 org berat 1000 kg dst.
Lihat gambar 9.5

## Slide 9
Cara kerja lift
Naik turunnya lift diatur oleh perimbangan antara car ( kereta penumpang) dg beban pengimbang yaitu motor traksi lift yg ada di ruag mesin bekerja sesuai dg sentuhan tombol2 di pintu lift melalui panel kontrol.
Jika panel kontrol ini bekerja secara manual, maka car bekerja/ berjalan naik turun, sedangkan jika tidak ada penumpang yg akan turun, maka pintu akan terbuka pd lantai bawah saja.
Akan tetapi kalau panel kontrol diatur secara otomatis/diprogram dg komputer maka kereta selalu bergerak naik / turun untuk mencari penumpang.
Pada waktu terjadi kebakaran, semua aliran listrik mati, lift secara otomatis bergerak turun dan tidak dapat digunakan.
Pada waktu itu, lift kebakaran tetap dapat bekerja (utk petugas saja) dg menggunakan aliran listrik darurat/diesel.

## Slide 10
Konveyor
Adalah suatu alat angkut utk orang atau barang dalam arah mendatar / horizontal.
Dipasang dlm keadaan datar atau miring pada derajat tertentu < 10 derajat (gbr 9.6)
Alat ini berupa suatu plat tempat injakan yg terpotong2 yg dihubungkan satu dengan yg lain dg rantai dan dinding sbg alat pegangan.
Jarak jangkauan alat ini tergantung dari kebutuhan dg lebar utk 2 orang.
Karena itu, dapat digunakan utk mengangkut orang dlm jarak tertentu (sifat utk menghemat tenaga).
Alat ini dapat dipasang pd tempat2 umum, seperti stasiun kereta api, bus, lapangan udara, dan pabrik.

## Slide 11
Eskalator
Adalah suatu alat angkut yg serupa dg alat angkut konveyor hanya lebih titikberatkan untuk pengangkutan orang dari lantai bawah ke arah miring menuju lantai di atasnya.
Dengan demikian pemasangan dg miring > 10 derajat dan dg kemiringan tertentu sesuai dg standar perbandingan antara datar dan ketinggian 30 s.d 35 derajat.
Selain itu ada alat angkut yg merupakan perpaduan antara eskalator dan konveyor, yg bentuk jalurnya melingkar atau berbelok2.
Panjang eskalator disesuaikan dg kebutuhan, lebar utk satu org lbh kurang 60 cm dan utk 2 org lebiih kurang 100 -120 cm.
Penyusunan dan pemasanngannya dibuat sejajar, berurutan atau bersilangan.
Karena terdiri atas segmen2 dari tiap anak tangga (trap) yg dihubungkan satu dg lainnya, eskalator dapat bergerak maju atau mundur.
Seperti jg elevator, eskalator dapat diatur secara otomatis, yaitu pd waktu tertentu berhenti dan akan berhenti dan akan berjalan jika sinyal yg menunjukan ada penumpang yg menggunakan eskalator tsb.
Eskalator jg menggunakan mesin yg terletak di bawah lantai. Karena itu, bagian struktur hrs diingatkan sehingga tidak terjadi kesalahan perancangan. (gbr.9.7)