## Slide 1: Alat Pembersih Luar Bangunan
Utntuk bangunan bertingkat tinggi perlu disiapkan suatu alat untuk membersihkan kulit bangunan dari debu2 yg melekat pada bangunan tsb.
Alat itu disebut gondola.
Gondaola dipasang di dinding setiap bangunan bertingkat, sebagai tempat mengangkut orang yg akan membersihkan dinding bangunan tsb.
Untuk bangunan2 yg tingginya kurang dari 4 – 5 lantai, digunakan alat lain selain gondola yg fungsinya sama dg gondola.
Cara kerja gondola
Ada beberapa cara utk melakukan pemeliharaan suatu bangunan bertingkat.
Cara biasa dg menggunakan rel atau alat utk tali pemegang dan tempat berpijak.
Cara lain menggunakan gondola adalah sbb:
Gondola dapat bergerak naik danturun karena digerakan oleh alat penggerak yg diatur oleh penumpangnya dr dalam kereta.
utk menggerakan ke kiri dan ke kanan dilakukan secara manual.
ketika kereta sampai di bawah, kemudian digeser, dan tempat angkur diatas tali dilepas dan
dipindahkan ke angkur lainnya.

## Slide 2
Gondola secara otomatis dapat digerakan dari dalam kereta untuk bergerak ke kiri dan ke
kanan, ke atas dan ke bawah.
utk menggerakan ke samping diperlukan suatu alat diatas yg bergerak dg menggunakan
rel. alat ini memerlukan sumber tenaga.
kereta tempat orang bekerja berukuran untuk satu orang, dua orang atau tiga orang dan
terbuat dari bahan aluminium yg ringan.
kereta tsb kalau tidak digunakan dapat disimpan di tempat yg aman supaya tidak kena panas
dan hujan (gbr 12.1)
Penggunaan gondola
Tipe gondola yg digunakan untuk membersihkan bangunan bagian luar disesuaikan dg tinggi bangunan dan berat dari gondola (termasuk tenaga pembersih dan segala perlengkapannya)
Tinggi bangunan:

## Slide 3
Kurang dari 100 m, kapasitas 200 kg
Antara 100 – 150 m, kapasitas 300 kg
Lebih dari 150 m, kapasitas 400 -600 kg.
Selain bangunan dg bentuk2 yg normal, gondola juga dapat digunakan dalam bangunan yg berbentuk beraneka ragam.