## Slide 1: Kebutuhan air
Kebutuhan air dalam bangunan artinya air yg dipergunakan baik oleh penghuninya ataupun oleh keperluan2 lain yg ada kaitannya dg fasilitas bangunan, sbb:
keperluan2 untuk minum, memasak/dimasak,untuk keperluan mandi, buang air kecil dan air besar, untuk mencuci, cuci pakaian, cuci tangan/badan, cuci perlatan dan cuci perlengkapan serta untuk proses seperti industri.
Kebutuhan yg sifatnya sirkulasi:
- air panas
-water cooling/AC
-kolam renang
-air mancur/taman
Kebutuhan yg sifatnya tetap :
- air untuk hidran
-air untuk sprinkler
Kebutuhan air cadangan yg sifatnya berkurang karena penguapan
Kebutuhan air thd bangunan tergantung fungsi kegunaan bangunan dan jumlah penghuninya.untuk mendapatkan jumlah yg besar digunakan sumur pompa dalam (deep well)dengan jumlah debit yg tinggi.
Besar kebutuhan air, khususnya utk kebutuhan manusia dihitung rata2 per orang per hari tergantung dari jenis bangunan yg digunakan utk kegiatan manusia tsb. Lihat tabel

## Slide 2: Sistem pemipaan plambing
Sistem pemipaan plambing ada 2 jenis:
Sistem horizontal
sistem pemipaan yg banyak digunakan utk mengalirkan kebutuhan air pada suatu kompleks perumahan atau rumah2 tinggal yg tidak bertingkat.
ada 2 cara pemipaan;
a. pemipaan menuju ke satu titik akhir
keuntungan pemipaan ini adalah pemakaian bahan lebih efisien
kerugiannya adalah daya pancar pd titik kran air tidak sama, semakin jauh
semakin kecil daya pancarannya.
b. pemipaan yg melingkar/membentuk ring
pemipaan ini menuntut penggunaan bahan pipa yg banyak, padahal kekuatan
daya pancar air ke semua titik akan menghasilkan air yg sama
2. Sistem vertikal
banyak digunakan pd bangunan2 bertingkat tinggi.
cara pendistribusiannya dengan menampung lebih dulu pada tangki air (ground reservoir) yg terbuat dari beton dg kapasitas sesuai dg kebutuhan air pd bangunan tsb. Kemudian air dialirkan dg menggunakan pompa utk langsung ke titik2 kran yg diperlukan.
sistem ini lebih menguntungkan pd penggunaan pipa tetapi sering mengalami kesulitan kalau sumber tenaga utk pompa mengalami pemadaman.
cara lain dg menggunakan pompa utk diteruskan pd tangki air diatas bangunan. Kemudian dr tangki dialir
kan ke tempat2 yg memerlukan dg menggunakan sistem gravitasi/ diturunkan secara langsung.

## Slide 3: Air panas
Adalah air bersih yg dipanaskan dg alat tertentu dan digunakan utk kebutuhan2 tertentu.
Sistem plambing air panas menggunakan pipa besi tuang atau tembaga yg dibalut dg benang2 asbes spy panasnya tidak terbuang keluar.
Alat pemanas yg sering digunakan:
Pemanas air dg gas, air mengalir sesaat dan melewati pipa2 yg dipanaskan
Pemanas air listrik
Pemanas air energi surya
Penyimpanan air bersih
Penyimpanan iar bersih dari pompa ataupam , vol air disesuaikan dg keperluan penghuni seluruhnya dihitung per 8 jam. Air bersih tsb dpt disimpan dlm ground reservoir dan tangki air
ground reservoir
Kompleks perumahan dan bangunan2 tinggi memerlukan ruangan yg besar utk ground reservoir,perancang hrs dapat memikirkan tempatnya. Begitu pula ruangan lain sbg penunjang spt ruang pompa dan tempat2 pengurasan. Utk memenuhi persyaratan sbg tempat penyimpanan air digunakan bahan dr beton.
Tangki air (di atap)tangki kedua dr tempat penampungan air diletakan di atas bangunan. Dg letak demikian diusahakan tangki tsb dr bahan yg ringan spt fiber glass atau plat2 baja yg terdiri dari komponen2 plat yg disusun sedekimian rupa shg membentuk kotak, sesuai dg ukuran yg dikehendaki

## Slide 4: Air buangan/air kotor
Adalah air bekas pakai yg dibuang.
Dpt dibagi dlm beberapa bagian sesuai dg hasil penggunaannya
Air bekas buangan: mandi,cuci dll
Air limbah: membersihkan limbah / kotoran
Air hujan: air yg jatuh ke atas permukaan tanah dan bangunan
Air limbah khusus: bekas cucian dr kotoran2 dan alat2 tertentu spt RS,lab,restoran pabrik
Utk membuang dan mengalirkan air kotor ini ada yg dpt digabung, ada yg tidak.
Sistem air kotor plambing hrs diperhatikan cara pembuangannya spy tidak terjadi perembesan yg berakibat mencemarkan lingkungan.
Pipa2 dibuat/dipasang dg ukuran yg besar mulai dr diameter 3” sampai dg 6” dg kemiringan tertentu utk memudahkan pengaliran air kotor tsb.

## Slide 5: Sistem pembuangan air kotor
Sistem pembuangan air bekas
Adalah air bekas cucian . Utk pipa pembuangan dpt digunakan pipa2 PVC ; utk pipa2 vertikal dan pembuangan horizontal digunakan pipa PVC atau pipa beton dg diameter yg diperhitungkan ukurannya. Mengingat panjang PVC 400 cm, maka sistem pemipaan pembuangan air bekas, baik vertikal maupun horizontal diusahakan setiap 400 cm dibuat sambungan/dihubungkan dg pipa2 lain.
Utk pipa vertikal diusahakan hubungan menggunakan sambungan dg sudut lbh kecil dr 90 derajat shg tidak terjadi air balik.
Utk sambungan2 horizontal digunakan sambungan bersudut lebih dr 90 derajat atau menggunakan bak2 kontrol.
Pembuangan air bekas ini dpt dialirkan ke saluran lingkungan atau saluran kota.
Air limbah
Air bekas buangan yg bercampur kotoran. Air limbah tidak diperbolehkan dibuang sembarangan/ dibuang ke seluruh lingkungan, tetapi harus ditampung kedalam bak penampungan.
Sistem pembuangan air limbah
Saluran air limbah di tanah/didasar bangunan dialirkan pd jarak sependek mungkin dan tidak diperbolehkan membuat belokan2 tegak lurus, dialirkan dg kemiringan 0,5 – 1 % kedalam bak penampungan yg disebut septic tank.
Bak penampungan air limbah tidak diperbolehkan dicampur dg air bekas buangan apalagi yg mengandung sabun.

## Slide 6
Utk bangunan rumah tinggal, 1 atau 2 titik buangan cukup diperlukan septic tank dengan volume 1-1,5 m3 dg dibuat perembesan. Lihat gambar.
Utk bangunan2 yg banyak penghuninya, penampungan air limbah harus menggunakan septic tank berukuran besar yg sering disebut sbg pengolah limbah (sewage treatment).
Sewage treatment plant (STP) adalah tempat pengolahan limbah yg jumlah kotorannya banyak . Lihat gambar.
Limbah yg terkumpul diolah secara mekanis,diaduk diberi udara spy bakteri2 yg ikut mengolah limbah dpt hidup dg baik shg dpt segera memproses kotoran2/limbah tsb.
Hasil pengolahan limbah diberi zat pembersih shg air bekas pengolahan limbah dpt dipompa keluar untuk dibuang melalui saluran2 kota atau dpt digunakan kembali spt utk menyiram tanaman dan mendinginkan alat pendingin (AC).
Sewage treatment dapat diletakan diluar gedung/halaman ataudpt juga dibuat dibagian lantai yg paling bawah/lebih rendah dr toilet yg terendah.
Didalam ruang sewage treatment , org harus dpt masuk utk mengontrol shg diperlukan penerangan dan ventilasi (exhaust fan)

## Slide 7: Air limbah khusus
Adalah air bekas buangan air dr kebutuhan2 khusus spt restoran2 besar, pabrik2/industri kimia, bengkel, RS dan Lab.
Harus ditampung di tempat tertentu dg treatment tersendiri, lalu dpt dibuang bersama2 dg air bekas biasa.
Contoh: restoran besar yg membuang air limbah khusus /air buangan yg mengandung lemak, sedangkan lemak tidak dapat hancur/ menyatu dg air bekas buangan. Oleh krn itu perlu diadakan treatment lebih dulu. Alat ini disebut grease trap atau perangkap lemak (lihat gambar)
Air hujan
Adalah air dr awan yg jatuh di permukaan tanah.
Air ini disalurkan ke saluran2 tertentu. Mengingat air yg jatuh tidak sama dialami pd setiap bangunan tergantung letak dan kondisi bangunan berada, maka utk penyalurannya diperlukan pipa2 plambing tersendiri yg dihitung dan diukur dr atap yg menerima air hujan tsb.
Air hujan yg jatuh pd rumah tinggal atau kompleks perumahan disalurkan melalui talang2 vertikal dg diameter 3” (minimal) yg diteruskan ke saluran2 horizontal dg kemiringan 0,5-1% dg jarak terpendek menuju ke saluran terbuka lingkungan.
Air hujan tsb disalurkan dg pipa tersendiri dg saringan khusus yg terpisah dg pipa air bekas.

## Slide 8
Utk daerah2 tertentu yg penyerapan air tanahnya cukup baik, dibuat bak penampung air hujan lalu diresapkan pd tanah gembur dg dasar yg dibuat dari pasangan koral2 dan ijuk. Peresapan air ini bertujuan spy air hujan yg datang tidak terbuang percuma ke selokan lingkungan, tetapi meresap shg tanah tsb menjadi daerah mengandung banyak air, yg nantinya akan digunakan utk kebutuhan air didaerah tsb.
Air hujan yg jatuh pd atap bangunan tinggi, perlu diadakan penyelesaian yg baik shg tidak terjadi kebocoran dan tumpahan yg tidak teratur.
Pipa pembuangan / pipa vertikal dipasang pd shaft utk air hujan yg dpt dibuang sejajar dg pipa2 plambing lainnya. Pipa ini dipasang sesuai dg luas atap yg menampung air hujan tsb.
Dalam menghitung besar pipa pembuangan air hujan, harus diketahui atap yg menampung air hujan tsb dlm luasan m2. lihat tabel