## Slide 1: Kepala Sprinkler (sprinkler head)
Kepala sprinkler (sprinkler head)
Adalah bagian dr sprinkler yg berada pada ujung jaringan pipa, diletakan sedemikian rupa sehingga perubahan suhu tertentu akan memecahkan kepala sprinkler tsb dan akan memancarkan air secara otomatis. Kepala sprinkler mempunyai beberapa jenis dan dibedakan dg warna utk menentukan tingkat kepekaannya thd suhu. (gbr 2.6)
contoh:
jingga, tabung pecah pada suhu 57 derajat C
Merah, tabung pecah pada suhu 68 derajat C
Kuning, tabung pecah pada suhu 79 derajat C
Hijau, tabung pecah pada suhu 93 derajat C
Biru, tabung pecah pada suhu 141 derajat C
-Untuk ruangan2 kantor dan bangunan2 mum biasanya menggunakan kepala sprinkler warna jingga atau merah.
-penempatan titik2 sprinkler hrs disesuaikan dg standar yg berlaku dlm kebakaran ringan.
Setiap kepala sprinkler dpt melayani luas area 10-20 m2 dg ketinggian ruangan 3 m. ada beberapa cara pemasangan kepala sprinkler spt dipasang di bawah plafon/langit2, diatas plafon atau ditempel di tembok.
Kepala sprinkler yg dipasang deket tembok hrs mempunyai jarak tidak boleh lebih dr 2,25 m dr tembok.
-letak2 sprinkler ini dlm pelaksanaanya hrs diatur oleh perencana. Selain memenuhi jarak sesuai persyaratan, juga hrs dpt mencerminkan keindahan dlm penyusunan yg berdampingan dg bagian2 lain.

## Slide 2
Halon
Pada daerah yg penanggulangan pemadam kebakaran tidak boleh menggunakan air spt pd ruangan yg penuh dg peralatan2 atau ruangan arsip, ruangan tsb hrs dilengkapi dg sistem pemadam kebakaran yaitu sistem halon.
Tabung gas halon diletakan dan dihubungkan dg instalasi ke arah kepala sprinkler.kalau terjadi kebakaran, kepala sprinkler akan pecah dan secara otomatis gas halon akan mengalir keluar utk memadamkan kebakaran (gbr 2.7)
Selain gas halon yg sudah tidak diperbolehkan untuk digunakan, terdapat sistem lain yaitu alat pemadam yg menggunakan busa (foam), dry chemical, CO2 atau bahan2 lainnya
Peralatan2 pemadam kebakaran yg lain
Setelah adanya cara2 penanggulangan kebakaran pd bangunan2 tinggi maupun kompleks perumahan, untuk melengkapi peralatan2 tsb perlu ditambahkan alat2 pemadam yg praktis yg dpt dilakukan penggunaannya oleh setiap penghuni yaitu tabung pemadam kebakaran ygsecara bebas dijual di tempat2 tertentu. (gbr 2.8)
Alat2 ini dpt dimiliki oleh setiap keluarga atau penghuni gedung, tetapi tetap hrs diadakan pemeriksaan oleh dinas pemadam kebakaran, apakah tabung tsb msh berfungsi atau tidak. Tabung tsb dpt diletakan di tempat umum yg mudah dijangkau atau tempat2 khusus spt di Fire Hose Cabinet (FHC)

## Slide 3
Alat pencegah kebakaran
Dalam usaha memadamkan kebakaran hrs tetap diingat selain api sbg faktor utama yg hrs dipadamkan, juga asap hrs diperhatikan krn asap adalah faktor berikutnya yg hrs segera dpt ditanggulangi. Utk mencegah mengalirnya asap kemana2 diperlukan alat2 utk menanggulanginya spt fire damper, smoke and heat ventilating, vent and exhaust.
Fire Damper
Alat untuk menutup pipa ducting yg mengalirkan udara spy asap dan api tidak menjalar kemana2.
Alat ini bekerja otomatis, kalau terjadi kebakaran akan segera menutup pipa2 tsb.
Smoke and heat ventilating
Alat ini dipasang pd daerah2 yg menghubungkan udara luar. Kalau terjadi kebakaran, asap yg timbul segera dapat mengalir keluar, shg para petugas pemadam kebakaran akan terhindar dr asap2 tsb.
Vent and exhaust
Alat ini dipasang pd tempat2 khusus spt di tangga kebakaran
Dipasang didepan tangga kebakaran yg akan berfungsi mengisap asap yg akan masuk pd tangga yg dibuka pintunya.
Dipasang ddalam tangga, secara otomatis aberfungsi memasukan udara utk memberikan tekanan pd udara didalam ruangan tangga. Tekanan tsb akan mengatur tekanan udara didalam ruangan lbh besar daripada udara didalam bangunan khususnya yg sedang terjadi kebakaran, shg kalau pintu tangga kebakaran terbuka, udara didalam tangga akan menekan kedalam ruangan dan asap tidak akan masuk kedalam ruangan tangga. Alat ini dipasang disetiap lantai atau dpt dipasang pd tempat2 tertentu dg catatan hrs dpt memberikan tekanan pd ruangan tangga tsb sesuai dg tekanan ygdiinginkan (gbr 2.9)

## Slide 4
c. Utk bangunan dg sistem Atrium (ruangan lantai yg terbuka menerus), dipakai alat exhaust yg secara otomatis terbuka pd saat terjadi kebakaran shg asap dpt keluar keatas melewati alat tsb (gbr 2.10)
Cara2 menanggulangi bahaya kebakaran
Jarak antara bangunan hrs memenuhi persyaratan (tergantung tinggi rendahnya)
Utk bangunan tinggi, selain penggunaan bahan yg disesuaikan dg persyaratan bahaya kebakaran jg utk koridor2 hrs berakhir pd tangga kebakaran
Pintu keluar pd tangga kebakaran hrs langsung menuju ruang terbuka
Tangga2 dan lift utk kebakaran hrs memenuhi persyaratan bahaya kebakaran
Jumlah tangga dan pintu darurat hrs memenuhi jumlah dan jarak yg dipersyaratkan.
Pengendalian asap yg baik
Tersedianya penerangan darurat, petunjuk arah jalan ke pintu2 darurat, dan petunjuk arah alat pemadam kebakaran
Utk bangunan tinggi, dianjurkan mempunyai landasan helikopter
Dg memperhatikan beberapa persyaratan tsb, apabila terjadi kebakaran, penghuni bangunan akan mudah memadamkannya serta akan terhindar dr malapetaka kebakaran dan akibat2 lainnya.

## Slide 5
Tangga kebakaran
Adalah suatu tempat utk menghubungkan ruang bawah dg ruang atasnya. Selain ut menguhubungkan ruangan2 tsb, tangga berfungsi sbg tempat utk melarikan diri dr gangguan kebakaran, shg disebut tangga kebakaran.
Tangga kebakaran ini mempunyai syarat2 tertentu
Tangga terbuat dr konstruksi beton atau baja yg mempunyai ketahanan kebakaran selama 2 jam
Tangga dipisahkan dr ruangan2 lain dg dinding beton yg tebalnya min 15 cm atau tebal tembok 30 cm yg mempunyai ketahan kebakaran selama 2 jam
Bahan2 finishing spt lantai dr bahan yg tidak mudah terbakar dan tidak licin, susuran tangan terbuat dr besi
Lebar tangga min 120 cm (utk lalu lintas 2 orang)
Pintu tangga terbuat dr bahan yg tahan kebakarannya selama 2 jam (pintu tahan api)
Pintu paling atas membuka ke arah luar (atap bangunan) dan semua pintu lainnya membuka ke arah ruangan tangga, kecuali pintu paling bawah membuka keluar dan langsung berhubungan dg ruang luar
Daun pintu yg terbuat dr pintu tahan api dilengkapi dg engsel, kunci dan pegangan yg juga tahan api. Pintu tdk dpt dibuka secara otomatis dr ruangan tangga kecuali pintu paling atas atau paling bawah
Letak pintu kebakaran paling jauh dpt dijangkau oleh pengguna dlm jarak radius 25 m. oleh krn itu diperlukan satu tangga kebakaran dlm suatu bangunan dg luas 600 m2 yg ditempati 50 – 70 org
Supaya asap kebakaran tdk masuk dlm ruangan tangga, diperlukan:
1. exhaust fan sbg pengisap asap yg ada didepan tangga
2. pressure fan berfungsi menekan/memberi tekanan didalam ruang tangga yg lbh besar drpd tekanan pd
ruangan luar
3. didalam dan didepan tangga diberi alat peneragnan sbg penunjuk arah ke tangga dg daya otomatis
emergency (2.11)