## Slide 1: Pengudaraan / Penghawaan
Untuk mencapai kenyamanan, kesehatan dan kesegaran hidup dlm rumah tinggal atau bangunan2 bertingkat, khususnya kegiatan2 yg dilakukan pd daerah yg beriklim tropis dg udaranya yg panas dan kelembaban udaranya yg tinggi maka diperlukan usaha utk mendapatkan udara segar dari aliran udara alam dan aliran udara buatan.
Cara mendapatkan udara segar dari alam:
Memberikan bukaan pd daerah2 yg diinginkan
Memberikan ventilasi yg sifatnya menyilang baik dlm rumah tinggal maupun pd bangunan2 (lihat gbr 3.1)
Udara yg nyaman mempunyai kecepatan tidak boleh lebih dari 5 km/jam dg suhu temperatur < 30 derajatC dan banyak mengandung O2.
Udara di sebagian kota2 besar di Indonesia terutama di daerah dg ketinggian tidak jauh dari permukaan laut , kurang memberikan kenyamanan krn:
Udaranya panas (23-24 derajat C)
Udaranya kotor/ berdebu , Berasap
Angin tidak menentu khususnya pd bangunan tinggi, angin mempunyai kecepatan tinggi
dg begitu perlu ada cara untuk mendapatkan kenyamanan dg menggunakan alat penyegaran udara (air condition)

## Slide 2
Penyegaran udara adalah suatu proses mendinginkan udara shg dpt mencapai temperatur dan kelembaban yg sesuai dg yg diinginkan dan diisyaratkan.
Udara yg segar/dingin, kering dan mengandung O2, setelah dinikmati oleh penghuninya akan berubah menjadi panas, basah dan berkurang kandungan O2nya shg utk mendapatkan udara yg segar perlu diberikan tambahan udara yg mengandung O2.
Sistem penyegaran udara pd umumnya dibagi menjadi 2 golongan utama:
Penyegaran udara utk kenyamanan kerja bagi orang yg melakukan kegiatan tertentu
Penyegaran udara utk industri, penyegaran udara diruangan diperlukan oleh proses, bahan, peralatan atau barang yg ada didalamnya
Sistem penyegaran udara utk industri dirancang utk memperoleh temperatur kelembaban dan distribusi udara yg sesuai dg yg dipersyaratkan oleh proses serta peralatan yg dipergunakan didalam ruangan yg bersangkutan.
Jenis penyegaran udara
Mesin penyegaran udara mempunyai 3 unit alat yg mengubah udara panas menjadi dingin. Mesin tsb adalah:

## Slide 3
evaporator, pipa yg berisi gas refrigerant yg cair dan dingin serta dihembus oleh udara
Kompresor, alat utk menekankan gas refrigerant utk menjadikan refrigerant yg cair dan dingin
Kondensor, alat utk mengembalikan refrigerant cair menjadi gas dg hasil pengembunan air
Dengan alat2 tsb, jenis penyegaran udara dpt dibagi dlm beberapa macam dg menyesuaikan besar kecilnya ruangan yg akan didinginkan udaranya.
Mesin penyegaran udara yg menyatukan ketiga alat tsb dlm bentuk kotak kecil yg disebut AC. Berukuran kecil dg kapasitas 0,4 – 2,2 KW dimana 1 ton refrigerant (TR) = 1,25 KW. Mesin ini disebut AC window
Mesin penyegaran udara yg kecil, mesin evaporatornya terpisah didalam kotak dan terletak didalam ruangan disebut indoor unit. Unit mesin ini dipasang di lantai (floor type), di dinding (wall type) dan dilangit2 (ceiling type).
Mesin penyegaran udara yg sedang, unit indoornya utk menyalurkan udara dingin ke tempat yg jauh dibantu dg pipa atau alat penyalur udara yg disebut ducting. Mesin indoor dpt dipasang dilangit2 dg kapasitas 1,5 – 15 KW yg dpt digunakan utk mendinginkan ruangan yg luas spt restoran dan supermarket (gbr 3.4)
Mesin penyegaran udara sentral, suatu sistem sistem penyegaran udara utk mendinginkan udara pd ruangan yg besar shg unit mesinnya memerlukan ruangan tersendiri. Utk menyalurkan udara dingin atau udara yg kembali, mesin tsb menggunakan pipa2 ducting dan berakhir pd lubang2 di langit2 yg disebut diffuser

## Slide 4
Unit2 pengolah udara ini berkapasitas besar disebut pengolah udara (air handling unit) (Gbr 3.6)
Unit2 kompresor dan kondensor diletakan jauh terpisah disebut chiller dan dibantu oleh pompa (gbr 3.7).
Mesin penyegaran udara sentral ini, mengingat banyak digunakan utk penyegaran udara diruangan yg besar , hotel dan gedung pertemuan maka perlu dibantu dg alat menara pendingin (cooling tower) (gbr 3.8)
Sistem Penyegaran Udara
Adalah berusaha supaya temperatur kelembaban, kebersihan dan penyaluran (distribusi) udara dlm ruangan memperoleh keadaan yg diinginkan sesuai dg fungsi ruangan tsb.
Beberapa faktor pertimbangan pemilihan sistem penyegaran udara adalah sbb:
Faktor kenyamanan : temperatur rata2, kelancaran aliran udara, kebersihan udara, kualitas dan jumlah aliran udara serta suara aliran udara
Faktor ekonomi : biaya awal, biaya operasi dan biaya perawatan. Beberapa faktor operasi dan perawatan meliputi konstruksi yg sederhana, ketahanan peralatannya, mudah perawatannya, mudah dicapai oleh tenaga yg merawat dan cukup efisien

## Slide 5
Sistem penyegaran udara utk berbagai gedung
Mengingat penggunaan alat penyegaran udara utk berbagai kegiatan yg berbeda2, maka diperlukan alat penyegaran udara yg sesuai dg fungsi ruangan tsb.
Bangunan kantor
Untuk bangunan kantor yg besar, penyegaran udara diperlukan utk memberikan kenyamanan lingkungan kerja. Oleh krn itu perlu ada pembagian zona (daerah) yg terdiri dr daerah pinggir (perimeter) yg banyak dipengaruhi oleh kondisi udara luar gedung dan daerah interior (dalam) yg tidak banyak dipengaruhi udara luar. Biasanya digunakan sistem penyegaran udara tunggal sentral dg volume udara yg bervariasi dg unit induksi atau unit coil kipas udara.
Bangunan Hotel
Terdiri dr beberapa ruangan dan kamar2 shg hrs menyediakan alat penyegaran udara lebih dari satu sistem. Dg demikian dpt digunakan sistem saluran udara sentral untuk hall dan lobby, serta coil kipas udara (FCU = fan coil unit) untuk kamar2 (gbr 3.9)

## Slide 6
Bangunan Rumah Sakit
Utk RS baik umum maupun khusus, perlu dibedakan fungsi dr ruangan2 tsb. Ruang tunggu administrasi dan pelayanan lain menggunakan sistem penyegaran udara spt di kantor2, tetapi di ruangan2 spt bangsal digunakan sistem penyegaran udara dg unit coil kipas udara. Dibuat juga saringan udara yg harus selalu diperiksa dan dirawat spy tidak terjadi penularan penyakit. Masing2 ruangan yg berfungsi sbg tempat perawatan dg penyakit yg berbeda2 menggunakan sistem pendingin udara yg sama spt pd bangunan hotel.
Bangunan Industri
Sistem penyegaran utk keperluan industri dibagi menjadi 2 gol yaitu:
Utk penyegaran karyawan
Utk penyegaran industri
Dg pertimbangan kelembaban udara yg digunakan dlm proses industri (jenis produksinya).
Bangunan Rumah Tinggal
Rumah2 besar menggunakan sistem ruang mesin dg sistem penyegaran udara saluran tunggal sentral dan sistem unit paket. Untuk mendinginkan rumah atau apartemen biasanya 1 atau 2 ruangan dilayani oleh 1 alat pendingin atau sistem saluran tunggal sentral (AC split atau multisplit) gbr 3.10

## Slide 7
Penempatan ruang AC dan sistem distribusi pengudaraan
Untuk merancang penempatan ruang AC diperlukan beberapa cara:
Ruang AC terletak ditengah ruangan yg akan diberikan pengudaraan. Sistem ini paling efisien baik pemipaan maupun penyebaran udaranya.
Ruang AC terletak langsung berhadapan dg ruangan yg akan diberikan pengudaraan. Kerugiannya adalah pengurangan cahaya alam dan terhalangnya pandangan.
Ruang AC berada diluar bangunan. Kerugiannya adalah pemipaan isolasi dr udara yg dingin banyak terbuang. Keuntungannya hanya memudahkan servis dan kebutuhan air utk AC
Ruang AC terletak diantara ruangan yg akan didistribusi penghawaan (gb3 3.11)
Dalam pendistribusian udara dingin dr ruang mesin AC ke ruangan yg memerlukan, terdapat 3 cara sistem pendistribusian
Sistem radial pattern, dpt memperpendek jangkauan/pemipaan pengudaraan
Sistem perimeter loop, membuat pemipaan melingkar shg kekuatan pancaran udara dingin akan mempunyai nilai yg sama
Sistem lateral, sistem yg paling praktis dg menggunakan pemipaan utama dan cabang (gbr 3.12)
Utk pemipaan yg kembali ke ruang mesin diperlukan sistem yg sama atau sistem planum (tanpa pipa).

## Slide 8
Mesin Pendingin pada Bangunan Bertingkat
Yg digunakan utk mendinginkan udara pd suatu banguan bertingkat tinggi yg berfungsi sbg ruangan perkantoran, pertokoan dan sarana kegiatan2 masyarakat umum hrs mempunyai kekuatan atau kapasitas yg besar.
mesin pendingin tsb berisi kompresor, kondesor, evaporator dan kipas udara yg diletakan di suatu ruangan tertutup. Mesin tsb diletakan diatas lantai yg berpondasi kuat utk mencegah getaran mesin thd bangunannya. Ruangan diberi lapisan utk meredam suara shg suara mesin tdk terdengar diruangan yg didinginkan.
Ruangan ini dpt berisi 1 atau 2 mesin pendingin sesuai dg kebutuhan mesin tsb.
Syarat2 lain:
Ruangan tsb dpt dihubungkan dg udara luar (udara yg segar)
Ruangan tsb terletak segaris diatas/dibawah ruangan mesin pendingin yg dihubungkan dg pipa2 pendingin
Ruangan tsb dihubungkan dg pipa2 air (utk pembersihan) dan daya/panel (utk menghidupkan motornya)
Ruangan tsb diletakan sedekat mungkin (sentris) thd ruangan yg didinginkan
Ruangan tsb hrs mampu menampung tenaga utk perawatan mesin pendingin, spt membersihkan saringan udara dan perawatan komponennya.

## Slide 9
Penempatan menara pendingin (cooling tower)
Menara pendingin dipasang di tempat yg memenuhi fungsinya dg baik. Tempat tsb terletak diatas atap bangunan atau di tempat lain, tetapi hrs memenuhi persyaratan:
Tidak terhalang tembok di kiri / kanan
Harus mendapatkan udara yg bebas , bersih, tidak berdebu dan berasap
Diletakan di atap dg pondasi shg getarannya tidak menjalar ke bagian2 lain
Penempatannya sedekat mungkin thd tangki air dan daya listrik
Penempatannya juga sedekat mungkin thd mesin2 pendingin di ruangan2
Diletakan pompa utk membantu mengalirkan air dr mesin2 pendingin
Utk sistem pendingin dg air, mesinnya kecildan memerlukan air cukup banyak, utk sistem pendingin dg udara, mesinnya besar shg memerlukan tempat yg cukup luas dan keperluan air tdk banyak (gbr 3.13 dan 3.14)