## Slide 1: Telepon
Pencahayaan buatan menggunakan sistem arus listrik yg terdiri dari:
Listrik arus kuat (penerangan)
Listrik arus lemah (telepon)
Dalam perencanaan , sistem telepon hrs menggunakan sistem hubungan spt saluran utk daya pembangkit komputer yaitu aliran di dalam lantai (floor duct).
Selain itu diperlukan sistem panel2 atau terminal telepon yg dapat langsung berhubungan dg luar melalui penggunaan sistem terminal utama menuju titik2 yg diperlukan atau penggunaan sistem PABX (Private Automatic Branch Exchange).
Secara prinsip perancangan telepon memerlukan alat tambahan yaitu baterai utk membantu menjalankan mesin PABX shg berfungsi sesuai dg yg diinginkan.
Persiapan Sistem Telepon
supaya sistem telepon dpt berfungsi hrs dipersiapkan:
Panel distribusi saluran telepon
Unit PABX sesuai dg jumlah sambungan
Handset telepon sama dg jumlah kebutuhan
Kabel telepon dlm bangunan
Konektor kabel bangunan

## Slide 2
Penentuan Jumlah Pesawat Telepon
Untuk menentukan jumlah pesawat telepon direct line maupun extensions hrs mempertimbangkan faktor2:
Jabatan personel
Tugas personel yg dianggap cukup penting shg memerlukan sarana telepon
Jumlah dr penyewa gedung perkantoran bertingkat
Fungsi ruangan dan lokasi
Sistem Instalasi Telepon Outlets
Utk memberikan hasil perancangan instalasi telepon yg baik perlu diberikan flexibilitas yg baik kpd pemakai atau penyewa gedung dg memasang sistem telepon outlets pd lanati.
Dalam pemasangannya digunakan floor duct system yg tiap outletsnya dpt melayani luas kebutuhan 10 m2.
Pemasangan ini dimaksudkan agar kabel telepon tdk mengganggu lalu lintas di ruangan tsb. (Gbr 5.1, 5.2, 5.3)