# Gambar Perspektif

GAMBAR PERSPEKTIF.

Gambar perspektif adalah gambar yang teknisnya menggunakan titik hilang. Gambar perspektif merupakan wujud dari gambar tiga dimensi.

Beberapa singkatan dari bahasa asing yang lazim digunakan dalam gambar perspektif, yaitu :

CVA   :   Central Vertical Axis   :   Sumbu Vertikal Pusat

EL   :   Eye Level   :   Ketinggian Mata

GL   :   Ground Line   :   Garis Tanah

HL   :   Horizon Line   :    Garis Horison

MP   :   Measuring Point   :   Titik Ukur

PP   :   Picture Plane   :   Bidang Gambar

SP   :   Station Point   :   Titik Pangkal

VML   :   Vertical Measuring Line   :   Garis Ukur Vertikal

VMP   :   Vertical Measuring Point   :   Titik Ukur Vertikal

VP   :   Vanishing Point   :   Titik Hilang

VVL   :   Vertical Vanishing Line   :   Garis Hilang Vertikal

VVP   :   Vertical Vanishing Point   :   Titik Hilang Vertikal

Gambar perspektif dapat dilihat dengan cara :

- Perspektif mata burung : dilihat secara keseluruhan dari atas

- Perspektif mata normal : dilihat secara keseluruhan dengan batas mata normal

- Perspektif mata cacing : dilihat secara keseluruhan dari bawah

Dilihat dari titik hilang yang digunakan gambar perspektif ada tiga, yaitu :

• Perspektif  satu titik hilang

• Perspektif dua titik hilang

• Perspektif tiga titik hilang

MENENTUKAN SUDUT PANDANG DAN TITIK HILANG

Kadang kita menemui gambar perspektif yang terlihat tidak seimbang atau beberapa furniturnya terpotong. Permasalahan ini dapat di atasi dengan cara:

- Garis Horison dapat diturunkan atau dinaikkan sehingga bagian objek dapat terjangkau oleh sudut pandang pengamat.

- Kedudukan pengamat dimundurkan lebih jauh dari bidang gambar sehingga seluruh bagian objek dapat terjangkau oleh sudut pandang pengamat.

Untuk menentukan titik hilang dapat dengan cara menentukan terlebih dahulu bagian ruang yang akan ditampilkan secara maksimal. Pada perspektif satu titik, bila bagian ruang yang akan ditampilkan adalah bagian kanan, maka titik hilang cenderung berada di sebelah kiri menjauhi garis normal dan bagian kanan ruang pada gambar. Cara ini berlaku untuk bagian ruang lainnya (kiri, atas dan bawah). Sedangkan pada perspektif dua titik, bila bagian ruang yang akan ditampilkan adalah bagian kanan, maka titik hilang sebelah kiri akan menjauhi dan titik hilang kanan akan mendekati bagian kanan ruang pada gambar.