MATERIAL MANUFAKTUR

Kategori dasar material yang paling banyak digunakan :

- Metal/ logam				Berbeda : 	-  Sifat kimia

- Keramik						-  Sifat fisika

- Polimer						-  Sifat mekanis

Perbedaan sifat menyebabkan perbedaan yang mendasar pada proses manufaktur.

- Komposit (perpaduan dua dari tiga material di atas)

Metal

METAL/ LOGAM :

Umumnya yang digunakan berupa paduan, yaitu campuran dua atau lebih elemen dengan paling tidak salah satunya merupakan elemen metal/ logam.

Logam

- Logam Ferro berbahan dasar besi, berupa baja & besi tuang.

Besi murni digunakan sangat terbatas, tetapi setelah dipadukan dengan carbon menjadi lebih berguna/ bermanfaat & mempunyai nilai komersial yang lebih tinggi di bandingkan besi murni.

- Baja merupakan paduan FeC (ferro Carbon) yang mengandung 0,02% - 2,11% C (Carbon) dengan elemen lain di dalamnya al. : Mn (Mangan), Cr (Cromium), Ni (Nickel) & Mo (Molibdenum).

Aplikasi penggunaan baja utk : jembatan, rangka konstruksi bangunan, rel kereta, chasis truk, mobil, dll.

Alasan penggunaan baja : kuat, relatif murah diantara logam lain, bisa utk produk masal & variasi yang banyak.

- Besi tuang merupakan paduan FeC dimana unsur C = 2 – 4% dan elemen lainnya : Si (0,5% - 3%) & unsur lainnya.

Besi tuang kelabu banyak digunakan utk block & head mesin pembakaran dalam (misal : blok mesin).

- Logam Non Ferro utk aplikasi banyak hal, paduannya lebih punya nilai komersial tinggi di banding yang murni.

Non ferro : Al (Alumunium), Co (Copper), Au (Emas), Mg (Magnesium), Nikel (Ni), Silver (Perak), Titanium, Zinc (Seng).

Yang paling mudah diproses adalah Alumunium, yang paling sulit nickel & titanium.

KERAMIK

Umumnya dipadukan dengan unsur logam & non logam.

Non logam misal : Oksigen, nitrogen & carbon.

- Keramik sebagai material tradisional :

Tanah liat (mengandung hydrous aluminum silicates & material lain) utk dibuat menjadi batu tahan api (brick), lantai, vas bunga.

Pasir sillica (SiO2) digunakan sbg bahan dasar produk gelas/ kaca.

- Keramik sebagai material modern :

Alumina (Al2O3), Metal carbides (tungsten & titanium carbide), nitrides (titanium & boron nitride), secara luas digunakan utk cutting tools (perkakas potong) & batu gerinda.

Di dlm prosesnya keramik terbagi menjadi :

- Crystalline ceramics 	Dari bubuk dipadatkan & dipanaskan di bawah titik lebur utk mengeluarkan gelembung udara di antara bubuk.

- Gelas/ kaca	Pasir silika (kuarsa) dan campurannya dileburkan kemudian dicetak dan diproses utk menjadi gelas/ kaca.

POLIMER

Umumnya mengandung Carbon & satu atau lebih unsur lain spt hidrogen, nitrogen, oksigen & chlorine.

Polimer terdiri dari :

- Thermoplastic polymers : Dpt di gunakan utk siklus panas & dingin dimana struktur molekul polimer tdk berubah, misal ; polyethylene, polystyrene, polyvinyl chloride, & nylon.

- Thermosetting polymers : Dari plastik panas molekul kimia berubah menjadi molekul padat melalui pendinginan, misal ; phenolics, aminoresin, & epoxies.

- Elastomers : Polymer yg memiliki perilaku elastis, misal ; karet, silicone, polyurethane.

KOMPOSITE

Adalah material campuran diantara tiga material dasar di atas. Komposite adalah material yg umumnya melalui 2 fase proses yg terpisah & kemudian di gabungkan utk menghasilkan material dng sifat-sifat spt yg diinginkan.

Struktur umum komposite :  -  Campuran fase pertama partikel disebut fiber

-  Campuran fase kedua partikel disebut matrix

Komposite alam (kayu) dpt di produksi utk menjadi sintesis.

Sintesa komposite lain pd matrix polimer dng bahan fiberglass spt fiber reinforced plastic.

Fiber polimer pd matrix kedua polimer, misal ; epoxy kevlar composite.

Keramik pd metal matrix spt tungsten carbide dlm cobalt utk perkakas potong cemented carbide.

Banyak kombinasi komposite menghasilkan material yg sangat kuat dng bobot yg ringan, umumnya digunakan utk komponen pesawat terbang, body mobil balap, raket tennis, dll.

# Text boxes

Metal

Keramik

Polimer

Metal Polimer

Composite

Metal Ceramic

Composite

Ceramic Polimer Composite

Ferro (baja & besi tuang)

Non Ferro