## Slide 1: Pertemuan 7
Judul : Lampu kilat

## Slide 2: Tujuan perkuliahan 7
T.I.U
Pemahaman penggunaan lampu kilat pada pemotretan
T.I.K
Mahasiswa mampu menggunakan lampu kilat dengan ukuran kekuatan cahaya yang tepat pada setiap pemotretan.

## Slide 3: Materi perkuliahan 7
Kapan lampu kilat dipergunakan ?
Pada waktu anda hendak memotret dengan kamera namun kondisi cahaya sangat lemah, yang menurut mata anda cukup terang,tapi menurut pengukuran kamera anda menunjukan under.
Selain itu pada waktu anda memotret di siang hari yang terik dimana bayangan yang jatuh pada objek akan terlalu gelap dan sangat kontras untuk menunjukan detail yang cukup.
Sejarah singkat lampu kilat
Pada awalnya pemotretan hanya mengandalkan cahaya alam, dengan begitu waktu yang diperlukan untuk melakukan pemotretan.Hanya untuk satu kali pemotretan memerlukan waktu 1 menit bahkan lebih.
Pada waktu itu solusinya dengan membakar serbuk magnesium untuk menghasilkan kilatan cahaya terang yang memungkinkan fotografer untuk mempersingkat waktu pencahayaan.
Karena terlalu repot dan asapnya yang mengganggu, dan ditemukannya bohlam yang diisi dengan pita magnesium dan gas oksigen (flashbulb) oleh Chauffour (prancis)
Ditahun 1893 yang di gunakan untuk pemotretan dalam air, serbuk magnesium tidak dipergunakan lagi. Dan ditahun 1925 Vierkotter ( Austria) menyempurnakan lampu kilat. Dan lebih disempurnakan lagi oleh Ostermeier ditahun 1929 yang mengeluarkan flashbulb yang diisi dengan lembaran alumunium di jerman.
Prinsip kerja flashbulb jaman dahulu yang menggunakan lembaran kawat magnesium, berbeda dengan yang sekarang yaitu Flashtube merupakan tabung yang berisi gas krypton dan xenon.
Dan ditahun 1939 Harold Edgerton(Amerika) memperkenalkan unit lampu kilat elektronik yang prinsipnya hampir sama dengan lampu kilat zaman sekarang.

## Slide 4
Guide Number(GN)
GN di Indonesiakan angka pedoman adalah panduan yang mengindikasikan kekuatan lampu kilat yang bersangkutan.
Semakin tinggi GN lampu kilat tersebut, akan semakin terang dan semakin jauh jarak jangkau kilatannya.
Angka GN di dapat dari pengalian angka diafragma dan jarak(dalam meter atau kaki), pada ISO 100(dan pada sudut sebar kilatan sesuai lensa 50 atau 35mm).
Perlu diketahui semakin jauh jarak objek yang di tempuh, akan semakin lemah daya pancarnya.
Dengan mengetahui GN yang ada di lampu kilat anda ,akan lebih mudah dan cepat untuk menyesuaikan bukaan diafragma sesuai dengan jarak anda ke objek dan juga dengan ISO yang dipakai.
Rumus-rumus sederhana mengenai penggunaan lampu kilat :
GN = f/stop x jarak
Kecepatan rana yang dipakai sama dengan atau di bawah sinkron kilat.
f/stop = GN : jarak
Jarak = GN : f/stop
Rumus ini dipakai untuk untuk pemotretan dengan tekinik Fill-in. Setelah mengukur kecerahan latar belakang objek, anda harus menyesuaikan jarak anda dengan objek setelah anda membagi angka GN dengan bukaan diafragma yang di dapatkan.

## Slide 5
. Jenis – jenis lampu kilat
1. Manual : Lampu kilat yang sangat sederhana , karena tidak mempunyai fasilitas untuk mengatur kekuatan cahaya, pengaturan harus menggunakan diafragma di kamera.
Ciri-ciri lampu kilat ini hanya memiliki tombol on/off, dan lampu indikator serta hanya memiliki satu kontak listrik dari telapak hotshoe.
Cara menghitungnya : bagilah GN lampu kilat yang di[pakai dgn jarak ke objek utk menemukan angka diafragmanya.Jgn lupa menyesuaikan diafragma bila memakai iso selain iso 100(kecilkan bukaan diafragma satu stop utk setiap kelipatan ISO 100_ISO standar GN_dan besarkan diafragma satu stop untuk ISO 50,dan dua stop untuk ISO 25,dst)
2. Semi auto (Thyristor): Disebut juga dengan Auto. Lampu kilat ini memiliki sensor pemantau kilatan cahaya (trhyristor) di bagian muka lampu kilat. Unit ini berfungsi sebagai pemutus aliran listrik dari elko menuju flashtube ketika ia menditeksi pantulan cahaya yang dilepaskan lampu kilat. Tapi harus tidak lebih dari 3 meter karena wilayah intensitas sensor thyrstor terlalu lebar sehingga dapat tertipu oleh warna/kecerahan latar belakang.
Caranya : setel diafragma yang dianjurkan pada tabel (yg biasanya terletak di punggung lampu kilat) pada ISO yang dipakai, kemudian jagalah jarak dengan objek(didalam jarak minimum dan maksimum_juga pada tabel).catatan: jangan lebih dari tiga meter sebagaimana yg telah diterangkan

## Slide 6
3. TTL ( Through The Lens ) : Lampu kilat ini mengandalkan sensor internal kamera sebagai kendali pencahayaanya.dalam menggunakan lampu kilat ini kamera yang digunakan haruslah kamera yang memiliki kemampuan TTL untuk lampu kilatnya.
Lampu jenis ini lebih akurat karena cahaya lampu kilat yang terukur hanyalah cahaya yang masuk melalui lensa kamera yang bersangkutan.Ciri lampu ini memiliki tiga atau lebih kontak listrik pada bagian tapak hot-shoe-nya.
Caranya: tinggal tekan tombol pelepas rana, intensitas cahaya yang dikeluarkan lampu kilat akan menyesuaikan otomatis dengan ISO dan diafragma yang dipakai.
.Tekhnik-tekhik dasar penggunaan lampu kilat
1.Direct flash
Adalah tekhnik penggunaan lampu kilat yang paling dasar, yaitu dengan penguasaan teori Guide Number (GN)
2. Fill In Flash
Tekhnik ini biasa digunakan pada waktu pemotretan outdoor, yaitu bila cahaya matahari cukup dominan. Berfungsi untuk menghilangkan bayangan pada objek karena sinar matahari. Yang perlu diketahui pemotretan ini akan efektif jika dilakukan pada jarak dekat, jgn lebih dari 5 meter.k Karena kekuatan sebesar apapun pada flash akan masih sangat sulit menyaingi kekuatan cahaya matahari.

## Slide 7
3. Slow sync
Tekhnik ini dikenal juga dengan singkron lambat,tekhnik dilakukan pada waktu cahaya disekitar sangat rendah atau redup.Contohnya seperti pemotretan objek dengan latar belakang kota diwaktu malam.Atau pada waktu pemotretan panggung di malam hari, dimana kita ingin memotret penyanyinya sebagai objek tetapi ingin penonton sebagai latar belakang dapat ketangkap juga, tidak gelap karena kekurangan cahaya, maka di gunakan kecepatan rendah untuk mendapatkan gambar latar belakang.Sedangkan untuk mendapatkan objek yang didepan dengan cahya normal dengan menggunakan flash.
4. Bounce flash
Atau disebut juga dengan lampu kilat pantul, tekhnik ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang cahaya yang lembut.Tidak keras seperti kita mengarahkan langsung flash ke objeknya.Cahaya yang didapat akan hampir seperti yang terlihat oleh mata sangat natural. Teknik ini dapat diguanakan jika 1. tempat kita memotret memiliki langit-langit, atau kesamping ke dinding tidak terlalu tinggi atau terlalu jauh dan kemampuan flash maksimal mampu mengirim cahaya balik ke objek. 2.Mempunyai flash yang kepalanya dapat diputar keatas kebawah, kesamping. 3. Lensa yang memiliki diafragma maksimum yang besar. 4. Menggunakan ISO yang cukup tinggi.

## Slide 8: Tugas 7
Mencoba melakukan pemotretan dengan Direct,Fill in, Slow Synch, Bounce Flash di dalam kelas.

## Slide 9: Link pertemuan ke 7
www.shutterstock.com
www.fotomedia.at
www.sxc.hu/profile/fotomedia

## Slide 10: Materi pendukung pertemuan 7
Coba anda lihat buku-buku pelajaran tentang fotografi di toko-toko buku yang mengulas masalah lampu kilat.