Sistem Persamaan Linier Non Homogen

Pokok Bahasan  		 	: Sistem Persamaan Linier Non Homogen

Sub Pokok Bahasan   			: A.  Pendahuluan

- Aturan Cramer

- Solusi Persamaan Linier

Tujuan Instruksional Umum	: Agar mahasiswa dapat memahami apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linier non homogen

Tujuan Instruksional Khusus	: Agar mahasiswa mampu menjelaskan dan dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan :

- Pendahuluan

- Aturan Cramer

- Solusi Persamaan Linier

Jumlah Pertemuan			: 1 (satu)

Materi ke 10

Sistem Persamaan Linear Non Homogen

A.  Sistem Persamaan Linear : Pendahuluan

Persamaan linear AX = B dapat disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Penyelesaian sistem persamaan diatas dapat dilakukan dengan menentukan balikan dari A, sedemikian sehingga diperoleh :

AX = B    (A-1A)X = A-1B      ; X = A-1B

A =  disebut matriks koefisien

(A,B) =   disebut matriks lengkap

X =  disebut vector variable

B = disebut vector konstanta

contoh :

2X1 + 3X2 + X3 = 9

X1 + 2X2 + 3X3 = 6

3X1 + X2 + 2X3 = 8

carilah nilai X1, X2 dan X3 .

Jawab :

[ Xi] =

Sehingga;

B.  Skema SPL

C. Solusi Persamaan Linear

Solusi Persamaan Linear :

Misalkan r(A) adalah rank matriks A, r(A,B) adalah rank matriks lengkap (A,B) yang merepresentasikan sebanyak m persamaan linear yang terdiri dari n variable.

    - Suatu persamaan linear bisa tidak mempunyai jawab dan bila mempunyai jawab maka jawaban bisa tunggal (unik), atau bisa lebih dari satu jawab (banyak jawab).

    - Suatu persamaan linear tidak akan mempunyai jawab (tidak konsisten) jika r(A) ( r (A,B). Jika r(A) = r(A,B) = r = n, maka jawabnya tunggal. Bila r (A) = r (A, B) = r < n, maka jawabnya banyak.

Contoh :

      - 2 X1 + 3 X2 = 7

4 X1 + 6X2 = 13

A =  , r(A) =1

(A,B) = , r(A,B) =2

Karena r(A) = 1 ( 2 = r(A,B) maka persamaan tidak mempunyai jawaban.

C.  Aturan Cramer

Aturan Cramer memberikan suatu metode untuk menyelesaikan system persamaan linear melalui pemakaian determinan.

Contoh :

X1 +  0    + 2X3 = 6

-3X1 + 4X2 + 6X3 = 30

-X1 -  2X2 + 3X3 = 8

carilah nilai X1, X2 dan X3 dengan aturan Cramer

Jawab :

A =  ; A1 =  ; A2 =

; A3 =

Det (A) = 44;   Det (A1) = -40;

Det (A2) = 72;  Det (A3) = 152

Maka ;

# Text boxes

Selalu ada jawab

Homogen

AX = 0

Hom ogen

AX = 0

Non Homogen

AX = B, B ≠ 0

Sistem Persamaan Linier

Banyak Jawab

r < n

Jawab Unik

(tunggal) r = n

CRAMER

Selain Jawab Trivial, ada juga jawab non trivial, r < n

(nol) r = n

Jawab Trivial

(nol) r = n

Tidak punya jawab

r(A) ≠ r(A,B)

Mempunyai jawab