## Slide 1: FLUIDA
Pertemuan ke-06
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

## Slide 2: FLUIDA
Fluida merupakan sesuatu yang dapat mengalir sehingga sering disebut sebagai zat alir. Fasa zat cair dan gas termasuk ke dalam jenis fluida

## Slide 3: FENOMENA FLUIDA
Kenapa kayu-kayu yang besar dan banyak lebih mudah diangkat dalam air ?
Mengapa balon gas bisa naik ke atas ?
Mengapa telur bisa mengapung dalam air garam sementara dalam air murni tenggelam?
Kenapa serangga kecil bisa bergerak diatas air dan tidak tenggelam?

## Slide 4: FLUIDA STATIK
Fluida selalu mempunyai bentuk yang dapat berubah secara kontinyu seperti wadahnya, sebagai akibat gaya geser (tidak dapat menahan gaya geser)

## Slide 5
CAIR:
Molekul-molekul terikat secara longgar namun tetap berdekatan
Tekanan yg terjadi karena ada gaya gravitasi bumi yg bekerja padanya
Tekanan terjadi secara tegak lurus pada bidang
FLUIDA

## Slide 6
GAS:
Molekul bergerak bebas dan saling bertumbukan
Tekanan gas bersumber pada perubahan momentum disebabkan tumbukan molekul gas pada dinding
Tekanan terjadi tidak tegak lurus pada bidang
FLUIDA

## Slide 7
Massa jenis dan berat jenis
Tekanan atmosfer dan tekanan ukur
Prinsip Pascal tentang tekanan
Hukum Archimedes

## Slide 8
1. Massa jenis & Berat Jenis
Kadang kalau kita perhatikan orang banyak mengatakan bahwa buah manggis lebih berat daripada kapas atau besi lebih berat dari pada plastik.
Hal ini tidak seluruhnya benar karena semua itu tergantung ukuran dari masing - masing benda.
Benarkah Demikian?

## Slide 9
3 Jenis fase zat:
  Padat : bentuk dan ukuran/volume relatif tetap
  Cair: bentuk mengikuti tempatnya, volume relatif tetap
  Gas: bentuk dan volume berubah-ubah mengikuti tempatnya
  Catatan:
  sebenarnya ada bentuk zat yang lain, misalnya : plasma (elektron dilepaskan dari intinya), kristal (dalam TV, monitor, kalkulator, arloji digital, dlsb)
Massa jenis (lanjut……)

## Slide 10: Massa jenis (lanjut……)
Suatu sifat penting dari zat adalah rasio massa terhadap volumenya yang dinamakan massa jenis
= Densitas / massa jenis (Kg/m3)
m = Massa benda (Kg)
V = Volume benda (m3)

## Slide 12
Dalam dunia medis, satuan densitas lebih sering dinyatakan sebagai gr/cc (specific gravity / SG)
1 gr/cc = 1000 kg/m3
Air pada suhu 4 oC memiliki densitas 1 SG

## Slide 13
Contoh
Beberapa ikan seberat 1 kg dimasukan dalam tabung (diameter 0.5 m) yang berisi air dengan ketinggian 1 m sehingga permukaan air meningkat 0.7 m. Berapakah massa jenis ikan – ikan tersebut?

## Slide 14: 2. TEKANAN
Kenapa ayam sulit berjalan di tanah yang lembek sedangkan itik relatif lebih mudah?
kalau tangan kita ditekan oleh ujung pena yang bagian runcingnya terasa lebih sakit dari pada oleh ujung yang bagian tumpulnya.
Penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari :
misalnya pada pisau dan paku. Ujung paku dibuat runcing dan pisau dibuat tajam untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar, sehingga lebih mudah menancap pada benda lain.

## Slide 15: TEKANAN (lanjutan….)
P = Tekanan (1 N/m2 = 1 Pa)
F = Gaya (N)
A = Luas penampang (m2)

## Slide 16: TEKANAN (lanjutan….)
Barometer
Alat untuk mengukur tekanan udara menggunakan cairan mercuri / Hg dengan massa jenis 13.6 gr/cc
Ketika mengukur di pantai, maka tinggi cairan barometer adalah 76 cm dengan percepatan gravitasi 9.8 m/s2
P =  g h = 13600 kg/m3 x 9.8 m/s2 x 0.76 m
P = 101.3 kPa = 1 Atm
P = P atmosphere + P gauge
1 Atm = 101.3 kPa = 76 cmHg = 760 Torr

## Slide 17: Satuan-satuan tekanan
Satuan
Pa / kPa
mmHg
cmH2O
Atmosfir (Atm)
Bar
Torr(1Torr=1mmHg)
lb/inci2 (psi)
Keterangan
Gas darah
Tekanan darah arteri
Tekanan vena sentral
Tabung gas, autoklaf
Tabung gas, tekanan minyak pada mobil
Pengukur vakum
Tabung gas, tekanan ban mobil

## Slide 18
Contoh
Hitunglah tekanan total yang dialami sebuah benda yang tercelup dalam sumur pada ke dalaman 10 m dari permukaan air sumur. Jika percepatan gravitasi di daerah itu adalah sebesar 10 m/s2
Berapa tekanan yang dialami penyelam yang berada pada posisi 100 m di atas dasar laut ?
(kedalaman laut = 1 km. massa jenis air laut : 1,025103 kg/m3)

## Slide 19: Tekanan dan aliran darah
Tekanan darah sama dengan tekanan hidrostatik
Tekanan darah akan bervariasi tergantung lokasi pengukuran: dada (90 mmHg), kepala(58mmHg), kaki (202 mmHg)
Jantung adalah titik referensi standar untuk pengukuran tekanan darah

## Slide 20: Tekanan dan aliran darah
Tekanan darah sama dengan tekanan hidrostatik
Tekanan darah akan bervariasi tergantung lokasi pengukuran: dada (90 mmHg), kepala(58mmHg), kaki (202 mmHg)
Jantung adalah titik referensi standar untuk pengukuran tekanan darah

## Slide 21: Hukum Pascal pada tekanan darah
Jika pembuluh darah memiliki titik lemah, maka setiap peningkatan tekanan darah dalam pembuluh darah akan ditransmisikan secara merata kesegala arah
Jika tekanan cukup tinggi, maka dinding pembuluh darah dapat pecah
Fluida mengalir melalui gradien tekana, yaitu dari area bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah
Perbedaan tekanan yang penting,

## Slide 22: 3. Prinsip Pascal
Tekanan yang diberikan pada suatu cairan yang tertutup akan diteruskan tanpa berkurang ke segala titik dalam fluida dan ke dinding bejana (Blaise Pascal 1623-1662)
Tekanan adalah sama di setiap titik pada kedalaman yang sama

## Slide 23: Prinsip Pascal (lanjutan….)

## Slide 24: Prinsip Pascal (lanjutan….)
Paradoks hidrostatik
A1
F1
A2
F2
Dongkrak Hidrolik
Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari

## Slide 25
Prinsip Dongkrak Hidrolik
Gaya F1 dikenakan pada piston A1. Zat cair
menekan ke atas sebesar PA1. Tekanan ini
diteruskan ke piston A2. Ketinggian
PistonA1 = PistonA2.
PA1 = PA2  =
F2= F1
Gaya yang dihasilkan oleh F1 sebesar perbandingan luas 2 piston

## Slide 26
Contoh soal:
Dongkak untuk menaikan mobil mempunyai
Piston dengan jari-jari 5 cm. Tekanan udara
dimasukan ke dalam piston dan dialirkan
lewat cairan ke piston lain ber jari-jari 15 cm.
Seandainya dongkrak harus mengangkat
sebuah mobil seberat 13.300 N, berapakah
tekanan yang harus dimasukan ke dalam piston yang kecil?
F1 = F2
F1 = 13.300 = 13.300 x 0,1111 = 1.477,78 N
Tekanan = P1 = = = 188.252,2293 Pa

## Slide 27: Contoh
Sebuah pipa berbentuk u yang memiliki luas penampang kakinya berbeda digunakan untuk mengangkat beban. Berapakah beban maksimum yang dapat diangkat olehnya jika luas penampang yang kecil, A = 1 m2, diberikan gaya 104 N dengan luas penampang yang besar adalah 5 m2?

## Slide 28: 4. PRINSIP ARCHIMEDES
Kenapa kayu-kayu yang besar dan banyak lebih mudah diangkat dalam air ?
Mengapa balon gas He bisa naik ke atas ?
Sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida akan mendaapatkan gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluda yang dipindahkan

## Slide 29: Fenomena Arhimedes
Gaya Buoyant = Fb
Prinsip Archimedes:
Gaya Buoyant dari benda dalam fluida adalah sama dengan berat dari fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut

## Slide 30: PRINSIP ARCHIMEDES ( lanjut…)
Fa = W (fluida yang dipindahkan)
Fa = m g
Fa =  V g
Tenggelam
Terapung
Melayang

## Slide 31: PRINSIP ARCHIMEDES( lanjut…)
Apa syarat terjadinya benda terapung, melayang, dan tenggelam ?
Semua berdasarkan resultan gaya arah vertikal dengan melihat komponen gaya gravitasi dan archimedes
W
Fa
W
Fa
W
Fa

## Slide 32: Contoh kasus
Archimedes diminta untuk mencari tahu apakah mahkota raja yang baru dibuat benar2 terbuat dari emas ataukah bukan ? Emas memiliki specific gravity 19.3. massa mahkota tersebut 14.7 kg ketika di udara dan 13.4 kg ketika berada di dalam air. Apakah mahkota tersebut terbuat dari emas murni ?

## Slide 33: Jawab
Fb = Berat benda di udara – berat benda dalam air
Fb = W – W’ = f g V
W / Fb = b g V / f g V
W / Fb = b / f
14.7 / 1.3 = b / 1 gr/cc
b = 11.3 SG
Berarti mahkota tersebut bukan terbuat dari emas…
APAKAH ADA CARA YG LBH MUDAH ??

## Slide 34: Tegangan Permukaan
Fenomena permukaan sangat mempengaruhi :
Penetrasi melalui membran biologis
Dalam pembuatan bahan pangan dengan sistem dispersi (suspensi, emulsi, koloid) dan stabilisasinya
Kimia Fisik Pangan
Enkapsulasi

## Slide 35: Tegangan Permukaan
Gaya tarik molekul sejenis (kohesif)
Gaya tarik antar molekul berlainan jenis (adhesif)
di permukaan  Tegangan Permukaan

## Slide 36: Fenomena Permukaan
Molekul-molekul di permukaan mengalami gaya tarik antar mole-kular di sekitarnya baik dengan sesama molekul (kohesif) mau-pun dengan molekul-molekul lain di atasnya (adhesif)
Molekul-molekul di bagian bawah mengalami gaya tarik dengan kekuatan yang sama ke segala arah oleh sesama molekul

## Slide 37: Tegangan Permukaan
Tegangan permukaan (ɣ) dapat di-gambarkan seperti seseorang yang mengangkat beban dari samping lembah menggunakan tali dengan menariknya secara horisontal.
Sehingga didefinisikan sebagai :
Gaya per satuan panjang yang be-kerja sejajar dengan permukaan untuk mengimbangi gaya kohesi dari molekul dalam cairan terhadap mole-kul di permukaan cairan.

F
 =

## Slide 38: Fenomena Tegangan Permukaan
2 r  cos  = W
r
r
w
2 r

## Slide 39
FLUIDA BERGERAK

## Slide 40: Karakteristik Aliran
Laminer ~ V rendah
Turbulen ~ V tinggi
Permukaan laut
Pada kedalaman tertentu

## Slide 41
Karakteristik Aliran

## Slide 42: HYDRODINAMIK
Syarat fluida ideal (Bernoulli) :
Zat cair tanpa adanya geseran dalam (cairan tidak viskous)
Zat cair mengalir secara stasioner (tidak berubah) dalam hal kecepatan, arah maupun besarnya (selalu konstan)
Zat cair mengalir secara steady yaitu melalui lintasan tertentu
Zat cair tidak termampatkan (incompressible) dan mengalir sejumlah cairan yang sama besarnya (kontinuitas)

## Slide 43: Kenapa kapal terbang yang berat bisa terbang di udara ?
Kenapa perahu layar bisa mudah berbelok ?
Ada daya angkat dari fluida

## Slide 44
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.