## Slide 1: FLUIDA
Pertemuan ke-07
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

## Slide 2
I. Persamaan Bernoulli
II. Persamaan Dalam Aliran Fluida (bilangan Reynold)

## Slide 3
I. Persamaan Bernoulli

## Slide 4
Prinsip Bernoulli
Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa di mana kecepatan aliran fluida tinggi, tekanan fluida tersebut menjadi rendah. Sebaliknya jika kecepatan aliran fluida rendah, tekanannya menjadi tinggi.
Bagaimana dengan daun pintu rumah yang menutup sendiri ketika angin bertiup kencang di luar rumah ?
udara yang ada di luar rumah bergerak lebih cepat dari pada udara yang ada di dalam rumah. Akibatnya, tekanan udara di luar rumah lebih kecil dari tekanan udara dalam rumah.
Karena ada perbedaan tekanan, di mana tekanan udara di dalam rumah lebih besar, maka pintu didorong keluar. Dengan kata lain, daun pintu bergerak dari tempat yang tekanan udaranya besar menuju tempat yang tekanan udaranya kecil

## Slide 5
Hubungan penting antara tekanan, laju aliran dan ketinggian aliran bisa kita peroleh dalam persamaan Bernoulli. Persamaan bernoulli ini sangat penting karena bisa digunakan untuk menganalisis,
penerbangan pesawat,
pembangkit listrik tenaga air,
sistem perpipaan dan lain-lain.

## Slide 6: Persamaan Bernoulli
Kecepatan rendah  tekanan tinggi
Kecepatan tinggi  tekanan rendah
kenapa Selembar kain tipis ditiup dari bagian atasnya, ternyata kain tersebut naik ke atas?

## Slide 7: Persamaan Kontinuitas Fluida Dinamis
Persamaan kontinuitas atau kekekalan massa: hasil kali penampang (A) dan kecepatan fluida (v) sepanjang pembuluh garis arus selalu bersifat konstan
Gambar: Unsur fluida menga-lami kelestarian massa.
A1
A2
v1
v2
v1t
v2t

## Slide 8: Kontinuitas
A1 1 = A2  2
Kecepatan darah melalui pembuluh aorta berjari-jari 1 cm adalah 30 cm/s. Hitunglah kecepatan rata-rata darah tersebut ketika melalui pembuluh kapiler yang masing-masing berjari-jari 4 x 10-4 cm dan luas permukaan total 2000 cm2.
V1
A1
V2
A2

## Slide 9
Ini berarti, ketika fluida melewati daerah yang lebar, kecepatannya akan berkurang dan sebaliknya jika melewati daerah yang sempit, kecepatannya bertambah.
x3
x2
x1
A1
A2
A3
A4
Gambar: Fluida yang melewati saluran dengan luas penampang yang berbeda-beda. Misalkan A1 > A4 > A2 > A3. Perbandingan kecepatannya dapat dilihat pada gambar 7.
x3
x2
x1
v1
v2
v3
v4
Gambar: Berdasarkan persamaan kontinuitas,perbandingan menampang A1>A4>A2>A3 akan menyebabkan hubungan kecepatan aliran v1 < v4 < v2 < v3 .

## Slide 10: Asas Bernoulli dan Akibat-akibatnya.
Asas Bernoulli: Perubahan tekanan dalam fluida mengalir dipengaruhi oleh perubahan kecepatan alirannya dan ketinggian tempat melalui persamaan
F1
F2
v1
v2
h1
h2
x2
x1
A1
A’1
A2
A’2

## Slide 11
Asas Bernoulli dapat ditafsirkan sebagai asas kelestarian energi dalam fluida. Kenapa dikatakan demikian ? Tentu saja karena suku 1/2rv2 menyatakan energi kinetik fluida persatuan volume dan suku rgh menyatakan energi potensial fluida persatuan volume. Dengan memakai sudut pandang ini, tekanan p dapat pula dipandang sebagai energi persatuan volume.
Akibat Asas Bernoulli:
Fluida Statis: Saat v = 0, persamaan Bernoulli kembali pada persamaan fluida statis

## Slide 12
Daya angkat pesawat:
Jika h1 = h2 (ketinggian fluida tetap), maka
v1
v2
p1
p2
F
Gambar: Dengan mengatur kecepatan udara pada sisi bawah sayap (v2) lebih lambat dari kecepatan udara sisi atasnya (v1), akan timbul resultan gaya F yang timbul akibat perbedaan tekanan udara pada kedua sisi tersebut
kecepatan fluida yang makin besar akan diimbangi dengan turunnya tekanan fluida, dan sebaliknya . Prinsip inilah yang yang digunakan untuk menghasilkan daya angkat pesawat : “ Perbedaan kecepatan aliran udara pada sisi atas dan sisi bawah sayap pesawat, akan menghasilkan gaya angkat pesawat “

## Slide 13
Teorema Torricelli
Teori Torricelli menyatakan bahwa kecepatan aliran zat cair pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian yang sama.
V= kecepatan aliran fluida pada lubang (m/s)
g = percepatan gravitasi (m/s2 )
h = tinggi fluida dari permukaan ( m )

## Slide 14
Venturimeter Dengan Manometer
Venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran zat cair dalam pipa. Untuk venturimeter yang dilengkapi manometer, besarnya kecepatan aliran zat cair pada pipa besar (v1) dirumuskan:
Keterangan:
p1 = tekanan pada titik 1 N/m2
p2 = tekanan pada titk 2 N/m2
r = massa jenis fluida kg/m3
v1 = kecepatan fluida pada titik 1 m/s
A1 = luas penampang 1 m2
A2 = luas penampang 2 m2

## Slide 15
Untuk venturimeter yang tanpa dilengkapi manometer, pada prinsipnya sama, tabung manometer diganti dengan pipa pengukur beda tekanan seperti pada Gambar
Venturimeter tanpa manometer

## Slide 16
Pipa Pitot
Tabut pitot digunakan untuk mengukur laju aliran gas.

## Slide 17
Alat penyemprot
Cara kerja :
Apabila pengisap ditekan, udara keluar dengan cepat melalui lubang sempit pada ujung pompa. Berdasarkan Hukum Bernoulli, pada tempat yang kecepatannya besar, tekanannya akan mengecil. Akibatnya, tekanan udara pada bagian atas penampung lebih kecil daripada tekanan udara pada permukaan cairan dalam penampung. Karena perbedaan tekanan ini cairan akan bergerak naik dan tersembur keluar dalam bentuk kabut bersama semburan udara pada ujung pompa.

## Slide 18: Contoh
Air dipompa dengan kecepatan 0,5 m/s melalui pipa berdiameter 4 cm di lantai dasar dengan tekanan 3 atm. Berapakah kecepatan dan tekanan air di dalam pipa berdiameter 2,6 cm di lantai atas yang tingginya 5 m ?
Notes: DEWI UTAMI NINGSIH 125100906111003
Nur Syamsi M. Andi 125100900111017
Dwi AgustinaPutri 125100901111015
Hasna laila Karimah 125100301111099
Dalliya Hadlirotul Qudsiyyah 125100301111059
Muhammad ifdhol s 125100301111065
Lina Veronica 125100307111055

## Slide 19
Ukuran kekentalan zat cair atau gesekan dalam zat cair disebut viskositas.
Gaya gesek dalam zat cair tergantung pada koefisien viskositas, kecepatan relatif benda terhadap zat cair, serta ukuran dan bentuk geometris benda. Untuk benda yang berbentuk bola dengan jari-jari r, gaya gesek zat cair dirumuskan:
MANA YANG LEBIH CEPAT JATUH KELERENG YANG DIJATUHKAN DI AIR ATAU OLI?
HUKUM STOKES
Viskositas

## Slide 20
Kecepatan Terminal
Jika sebuah benda yang dijatuhkan ke dalam sebuah fluida kental, kecepatannya makin membesar sampai mencapai kecepatan maksimum yang tetap. Kecepatan ini di namakan kecepatan terminal
Pada gambar bekerja gaya, dan kecepatan terminal dicapai apabila :
W – F – Fs = 0
Untuk benda berbentuk bola, kecepatan terminal dirumuskan sebagai

## Slide 21: Aliran Viskos
Kenapa aliran sungai terdapat perbedaan kecepatan aliran pada titik tengah dengan pinggir sungai ?
Adanya gaya gesek antara fluida dan dinding
Fluida ideal
Fluida real

## Slide 22: Viskositas
P1 P2
L
Debit alir ( volum per detik)

## Slide 23: Viskositas
Debit aliran fluida dipengaruhi oleh tahanan yang tergantung pd:
Panjang pembuluh
Diameter pembuluh
Viskous / kekentalan zat cair (pada darah normal kekentalan 3.5 kali air)
Tekanan
= Viskousitas = 10-3 Pa (air) = 3 – 4 .10-3 Pa (darah)
r = jari-jari pembuluh, L = Panjang
P = Tekanan, V = Volume, t = Waktu
Mengapa aliran darah penderita anemia sangat cepat ??

## Slide 24: Contoh
Oli mesin dengan viskositas 0,2 N.s/m2 dilewatkan pada sebuah pipa berdiameter 1,8 mm dengan panjang 5,5 cm. Hitunglah beda tekanan yang diperlukan untuk menjaga agar laju alirannya 5,6 mL/menit !

## Slide 25: Latihan
Dik: ho = 4 m, hdasar = 5 m, =103 kg/m3, g=10 m/s2 Dit: Porang , Pdasar
Seorang menyelam sampai kedalaman 4 m (1 meter sebelum sampai dasar kolam) jika massa jenis air 1000 kg/m3 dan g=10 m/s2, berapakah Tekanan hidrostatik yang dialami orang Tekanan hidrostatik dasar kolam
Jawab: Porang = .g.h = 1000.10.4 = 4.104 Pa Pdasar = .g.h = 1000.10.5 = 4.105 Pa

## Slide 26: Latihan
Dik: Po = 76 cmHg, x = 6 cm A = 2 cm2. Dit: P Jawab: P = Po + Praksa
Barometer menunjukan angka 76 cm Hg. Panjang x = 6 cm dan penampang pipa = 2 cm2. Tekanan udara dalam pipa (P) adalah... .
x
P = 76 + 6
P = 82 cmHg

## Slide 27: Latihan
Sebuah alat hidrolik memiliki Silinder besar dan kecil berbanding kecil 30 : 1. Jika berat mobil yang diangkat 20.000 N, maka dorongan pada penghisap silinder kecil adalah...
Dik: Ab : Ak = 30 : 1. wb = 20.000 N, Dit: Fk
Jawab wb : Ab = wk : Ak wb : wk = Ab : Ak 2.104 : wk = 30 :1 wk = 2.104 : 30 wk = 2.104 : 30 wk = 666,67 N

## Slide 28: Latihan
Air mengalir pada pipa mendatar dengan diameter pada masing-masing ujungnya 6 cm dan 2 cm, jika pada penampang besar kecepatan air 2 m/s, tentukan :
a. Kecepatan aliran pada penampang kecil
b. volume fluida yang keluar setelah 3 sekon!
Jawab

## Slide 29: Latihan
Diketahui :
A1 = 1/4πd2 =1/4 3.14 62
= 28,26 cm2 = 28,26 10-4 m2
v1 = 2m/s
di tanya : v2 = ?
V = ? Pada t = 3 s
Di jawab :
A1 v1 = A2 v2
Q = 28,26 10-4 m2 2 m/s = 56,52 10-4 m3/s
Q= V/t : sehingga
V = Q t = 56,52 10-4 m3/s . 3s = 169,56 10-4 m3

## Slide 30
Suatu pipa mempunyai luas tampang yg mengecil dari diameter 0,3 m (tampang 1) menjadi 0,1 m (tampang 2). Selisih elevasi tampang 1 dan 2 (dgn tampang 1 dibawah) adalah Z. Pipa mengalirkan air dgn debit aliran 50 l/dt. Tekanan di tampang 1 adalah 20 kN/m2. Apabila tekanan pada tampang 2 tdk boleh lebih kecil dari 10 kN/m2, hitung nilai Z. Kehilangan tenaga diabaikan!
Air mengalir dari kolom A menuju kolom B melalui pipa 1 dan 2. Elevasi muka air kolom A dan B adalah +30 m dan +20 m. Data pipa 1 dan 2 adalah L1= 50 m, D1= 15 cm, f1= 0,02 dan L2= 40 m, D2= 20 cm, f1= 0,015. Koefisien kehilangan tenaga sekunder di C, D dan E adalah 0,5; 0,5; dan 1. Hitung debit aliran!
Air dipompa dari kolom A menuju kolom B dengan beda elevasi muka air adalah 25 m, melalui pipa sepanjang 1500m dan diameternya 15 cm. Koefisien gesek pipa f= 0,02. Hitung daya pompa jika debit aliran 25 l/dt dan efisiensi pompa 90%!
Latihan - Soal

## Slide 31
II. Persamaan Dalam Aliran Fluida

## Slide 32: Konsep Aliran Fluida
Masalah aliran fluida dalam PIPA :
  Sistem Terbuka (Open channel)
  Sistem Tertutup
  Sistem Seri
  Sistem Parlel
Hal-hal yang diperhatikan :
  Sifat Fisis Fluida : Tekanan, Temperatur,
  Masa Jenis dan Viskositas.

## Slide 33: Konsep Aliran Fluida
Viskositas suatu fluida bergantung
pada harga TEKANAN dan TEMPERATUR.
  Untuk fluida cair, tekanan dapat diabaikan.
  Viskositas cairan akan turun dengan cepat bila temperaturnya dinaikkan.

## Slide 34: Konsep Aliran Fluida
Hal-hal yang diperhatikan :
  Faktor Geometrik : Diameter Pipa dan
  Kekasaran Permukaan Pipa.
  Sifat Mekanis : Aliran Laminar, Aliran Transisi,
  dan Aliran Turbulen.

## Slide 35: Konsep Aliran Fluida
Aliran Laminar
Aliran Transisi
Aliran Turbulen
Bilangan
REYNOLDS

## Slide 36: Konsep Aliran Fluida
Arti fisis Bilangan REYNOLDS :
  Menunjukkan kepentingan Relatif antara EFEK INERSIA dan EFEK VISKOS dalam GERAKAN FLUIDA.

## Slide 37: Konsep Aliran Fluida

## Slide 38: Konsep Aliran Fluida
Parameter yang berpengaruh dalam
aliran :
  Diameter Pipa (D)
  Kecepatan (V)
  Viskositas Fluida (µ)
  Masa Jenis Fluida ()
  Laju Aliran Massa (ṁ)

## Slide 39: Persamaan Dalam Aliran Fluida
Prinsip Kekekalan Massa
Persamaan
KONTINUITAS

## Slide 40: Persamaan Dalam Aliran Fluida
Prinsip Energi Kinetik
Suatu dasar untuk penurunan persamaan
Seperti :
Persamaan Energi  Persamaan BERNAULI
Persamaan Energi Kinetik  HEAD KECEPATAN

## Slide 41: Persamaan Dalam Aliran Fluida
Prinsip Momentum
Menentukan gaya-gaya Dinamik Fluida
Banyak dipergunakan pada perencanaan : POMPA, TURBIN, PESAWAT TERBANG, ROKET, BALING-BALING, KAPAL, BANGUNAN, dll

## Slide 42: Persamaan Dalam Aliran Fluida
Contoh :
1
2
Jika pada kondisi 1 Re sebesar 1200, fluida yang mengalir adalah MINYAK. Tentukan Re pada kondisi 2, bila diketahui D1 = 25 mm dan D2 = 15 mm.

## Slide 43: Persamaan Dalam Aliran Fluida
Solusi :

## Slide 44: Persamaan Dalam Aliran Fluida
Contoh :
Sebuah system pemanas udara dengan menggunakan matahari, udara dingin masuk kedalam pemanas melalui saluran rectangular dengan ukuran 300 mm x 150 mm, kemudian pada sisi keluarnya dengan menggunakan pipa berdiameter 250 mm. Rapat massa udara pada sisi masuk 1.17 kg/m3 dan pada sisi keluarnya 1.2 kg/m3. Jika kecepatan aliran udara pada sisi masuk pemanas sebesar 0.1 m/s, Hitung: Laju aliran massa udara dan kecepatan udara pada sisi keluar.
1500 mm
1000 mm
180 mm

## Slide 45: Persamaan Dalam Aliran Fluida
Solusi :
Diketahui :
  Fluida = Udara
  A1 = 0.3 x 0.15 = 0.045 m2 (sisi masuk)
  A2 = /4 x (0.25 m)2 = 0.0491 m2 (sisi keluar)
  1 = 1.17 kg/m3
  2 = 1.2 kg/m3
  V1 = 0.1 m/s
  ṁ1 = 1 x A1 x V1
  = 1.17 kg/m3 x 0.045 m2 x 0.1 m/s
  = 5.27 x 10-3 kg/s

## Slide 46: Persamaan Dalam Aliran Fluida
Solusi :
Dengan persamaan KONTINUITAS :
  1 x A1 x V1 = 2 x A2 x V2
  5.27 x 10-3 kg/s = 1.2 kg/m3 x 0.0491 m2 x V2
  V2 = 0.09 m/s
Sehingga :
  ṁ2 = 1.2 kg/m3 x 0.0491 m2 x 0.09 m/s
  = 5.30 x 10-3 kg/s

## Slide 47: Terima Kasih