## Slide 1: Fraksinasi/Separasi/Pemisahan
Putu GMW Mahayasih, M.Farm., Apt

## Slide 2
Separation
Isolation
Identification
Extraction
Crude Extract
Extract Fractions
Pure Compounds
Biomass
Active
Lead Compound
Determination of
Biological Activity
Notes: - Once you have collected some plants there are a series of steps you use to extract , separate & identify the bio-active compounds
- The reason you want to do this is because there are so many chemicals in each plant type, some of which may be harmful to us. We want to get rid of the chemicals that do nothing, or have a toxic effect, and keep the good ones.
- Here are the steps
1. Once you’ve collected the biomass, you want to extract all of the chemicals & separate it from the plant matter.
2. This mess of chemicals is called the crude extract.
3. You then want to see if that extract contains any bio-active compound of interest. Keep in mind usually screening for only a few applications, can’t look for everything.
4. If crude extract has some bioactive compounds, you want to separate them from the rest of the mess. This leaves us with the extract fractions. Then you test agin to see which fractions contains the chemical of interest.
5. You continue separation & retesting processes until you have isolated the pure compound, which you then try to identify its chemical structure & give it a name.

## Slide 3: Pengertian
Proses untuk memisahkan kandungan senyawa bahan alam atas perbedaan sifat kelarutannya dalam kodisi yang ditentukan
Tujuan untuk menyederhanakan komposisi dan homogenitas sifat zat shg lebih mudah dimurnikan.
Dilakukan apabila penyarian tahap awal bertujuan untuk mendapatkan ekstrak total
Perbedaan kepolaran/merubah sifat kelarutan senyawa dg perubahan pH.

## Slide 4: Fraksinasi
Ekstraksi cair-cair
Kromatografi
  Kromatografi kertas (KK)/Kromatografi lapis tipis (KLT)
  Kromatografi kolom
  Vacuum liquid chromatography (VLC)
  Size exclusion crhromatography (SEC)
  Solid-phase extraction (SPE)

## Slide 5: Partisi cair-cair
Peningkatan polaritas
Ketidak campuran antara 2 komponen pelarut yang digunakan
Dapat diprediksi senyawa terlarut
  Non polar: lemak/lilin, terpen, dan steroid
  Semi polar: kumarin, fenolik tak terglikosida (flavonoid), alkaloid
  Polar: flavonoid glikosida, alkaloid kuartener

## Slide 6: Pemisahan dengan pelarut berdasarkan perbedaan kepolaran

## Slide 8: KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS (KLT)

## Slide 9: Kromatografi Lapis Tipis
Prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam dan lain lain
Fase diam : Zat padat (silika, alumina)
Fase gerak : Cairan
Notes: Kromatografi lapis tipis merupakan salah satu analisis kualitatif dari suatu sampel yang ingin dideteksi dengan memisahkan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran.
Prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari bentuk plat silika dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan.
KLT dapat digunakan untuk memisahkan senyawa – senyawa yang sifatnya hidrofobik seperti lipida – lipida dan hidrokarbon yang sukar dikerjakan dengan kromatografi kertas.

## Slide 10: FASE DIAM/ADSORBEN
Fase diam berupa serbuk halus yang berfungsi sebagai permukaan penyerap
fase diam yg sering dipakai: Silika Gel, Alumina, Tanah diatomeae, dan selulosa
Ukuran partikel 0,1-40 µm
Semakin halus partikel adsorben maka perambatan semakin lambat

## Slide 11: Fase Diam (Adsorben)

## Slide 12: Fase gerak

## Slide 13: Fase Gerak (Eluen)
Punya kemurnian tinggi
Digunakan maks 2-3 kali
Daya elusi fase gerak diatur sedemikian rupa sehingga harga Rf terletak antara 0,2-0,8
Komposisi campuran dapat berubah karena penyerapan atau penguapan
Campuran pelarut mungkin bereaksi satu sama lain

## Slide 14: Waktu elusi

## Slide 15: Penggunaan
Pengecekan yang cepat terhadap komposisi campuran
Untuk menentukan kondisi percobaan dari kromatografi kolom
Untuk mengetahui kesempurnaan suatu reaksi
Untuk identifikasi obat, ekstrak tanaman, preparat biokimia, mendeteksi kotaminan, dan pemalsuan

## Slide 16: ALAT

## Slide 17: Cara kerja
Penjenuhan fase gerak di chamber (1 jam 20-25°C)
Penyiapan lempeng dan penotolan (jarak antar bercak 1,5 cm. garis tepi samping dan bawah 2 cm)
Masukkan lempeng ke chamber
Setelah fase gerak mencapai tanda, angkat, keringkan, dan ditampakkan sesuai monografi

## Slide 18: PROSES

## Slide 19: Visualisasi Noda

## Slide 20: Nilai Rf

## Slide 21: Isolasi komponen campuran
Bercak disedot dengan vakum (craig tube) lalu disari
Dikorek dengan spatula, disari dengan pelarut polar, disaring dengan gelas sinter

## Slide 22: Analisa kuantitatif
Grafik log konsentrasi dengan area bercak menggunakan fotodensitometer
Bercak diisolasi lalu sari yang diperoleh ditetapkan secara spektrofotometri

## Slide 23: Kelebihan
Mudah modifikasi kondisi kromatografi untuk optimalisasi resolusi senyawa spesifik
Jumlah zat yang diperiksa cukup kecil ( kira-kira 0,01 g senyawa murni, 0,1 g simplisia)
Simple
Waktu relatif Cepat (15-60 menit)
Tidak diperlukan ruang yang besar

## Slide 24: Kekurangan
Tidak bisa digunakan untuk senyawa volatil