## Slide 1: Conversive Heating
Muthiah Munawwarah

## Slide 2: Topic
Short Wave Diathermy
Microwave Diathermy
Infrared Radiation

## Slide 3: Short Wave Diathermy
Physic: Radio Wave in the short wave band, ferquencies range 10-MHz to 100MHz. Physiotherapis use the frequencies 27.12MHz, with wavelength 11m
Two circuits are used: the machine circuit and the patient circuit
The electrostatic
The electromagnetic

## Slide 4: Short Wave Diathermy
Physic: Radio Wave in the short wave band, ferquencies range 10-MHz to 100MHz. Physiotherapis use the frequencies 27.12MHz, with wavelength 11m
Two main circuit are used:
- Circuit Machine (produces HFC & intensitas)
- Circuit Patient (mediator yang akan ditransferkan energi electrical dari electrostatic or electromagnetic
Electrostatic Field

## Slide 5: Electromagnetic field
Merupakan inductothermy metode, electrode yg digunakan kabel tebal berberbentuk coiled
Saat arus HFC dialirkan ke kabel akan terpusat pada dan mengelilingi kabel coiled
a. Electromagnetic
b. Electrostatic
c. Total field pattern

## Slide 6: Biophysical & Biochemical SWD
Effect electrostatic
- Ions in tissue fluid akan bergerak depan
belakang sehingga timbul fibrasi & friction
(heat)
- Dipolar in molecule such water molecules
akan rotasi (heat)
- Nonpolar molecules such fat melepaskan
electron (oscilation) min friction min heat
b. Electrostatic

## Slide 7
Effects electromagnetic
- heat production akan mempengaruhi
jaringan yg banyak mengandung air (darah
& otot), lemak & tulang sedikit berpengaruh
- perubahan temperatur akan mempengaruhi
cardiovascular, hormonal & nervous control
- panas pada kulit akan meningkatkan aliran
darah, panas sedang akan menurunkan
tonus otot krn menurunkan muscle spindle.
a. Electromagnetic

## Slide 8: REAKSI BIOFISIS
Panas jaringan dalam tubuh terjadi akibat
  Fibrasi ion
    Pd jar. mengandung elektrolit
  Rotasi dipoles
    Pd jar. konduktor
  Displacement electron
    Pd jar. isolator
+
_
+
_
é

## Slide 9: Therapeutic effects & Dosage SWD
Pain
Muscle spasm
Inflammation
Delayed healing
Infection
fibrosis
Duration: 10-12 menit krn akan terjadi fase steady state
Intensity: rasa hangat
Frequensi: 1 x sehari

## Slide 10: JENIS TRANSDUCER & METODE
SWD TRANDUCER
Condenser : plate, rubber pad, coil
SWD METODE
Coplanar
Diplode
Coil around
Cross fire

## Slide 11: PANAS
Glb elektromagnetik
Dissipasi
Timbul panas lokal diatas level metabolisme
Dilatasi – sirkulasi 
Membatasi panas

## Slide 12: Kuantitas panas dan peningkatan panas dlm jaringan
Temperatur jar ditentukan oleh:
  Jenis jaringan
  Status sirkulasi
  Continous/pulse
  Intensitas arus
  Durasi (total time) treatment dan steady state

## Slide 13: Pengaruh fisis HFC
Reaksi lokal tubuh thd panas
Reaksi umum tubuh thdp panas
Reaksi jaringan tertentu thd panas
  Jar. Ikat
  Jar otot
  Jar kapsul sendi
  Jar bundel saraf

## Slide 14: Efek terapi
Energi elekrostatik dan elektromagnetik
Panas jarinngan lokal
Efek fisiologis
Perubahan (pato)fisiologis
Efek terapetik

## Slide 15: Pengaruh terapetik
Tergantung pd:
  Target jaringan spesifik.
  Status sirkulasi jaringan
  Patologi jaringan
  Besarnya dosis intensitas dan waktu terapi

## Slide 16: MICROWAVE DIATHERMY (MWD)
Merupakan gel electromagnetic
Frequensi 2450MHz, panjang gel 122,5 mm
Magnetron menghasilkan HFC, memiliki tranducer (antena & reflector)
Timing circuit
Power supply
magnetron
tranducer
antenna
reflector

## Slide 17: Biophysical & biochemical MWD
Penetration : kedalaman tergantung frequensi, 2450MHz biasanya kedalaman 30mm
Absorption : nonpolar akan mengubah menjadi electron, dipolar akan rotasi, ion akan vibrasi
Reflection : reflection udara-kulit, kulit-lemak, lemak-interface otot balik lagi ke udara, 50% akan terjadi reflection
Heat yg dihasilkan akan mempengaruhi cardiovascular, hormone, nervous control

## Slide 18: Therapeutic effects & dosage MWD
Pain
Muscle spasm
Inflammation
Delayed healing
Infection
fibrosis
Duration: 10-12 menit krn akan terjadi fase steady state
Intensity: rasa hangat
Frequensi: 1 x sehari

## Slide 19: Metoda aplikasi MWD
Small applicator
  Medan electromagnetic bentuk ring
Large applicator
  Medan electromagnetic bentuk oval

## Slide 20: Efek samping HFC
Rasa capai dan kantuk
  Pd terapi berulang-ulang; rasa capai dan kantuk, kadang susah tidur, pusing, gelisah. Hilang ssd bbrp hari
Efek pd darah
  Bl terapi pd pancreas kadar gula darah naik
Efek pd aliran darah dan lymphe
  Wkt terapi 10-30 menit dilatasi maksimal
  Aplikasi abdomen: dilatasi ekstremitas bawah, suhu naik 30C