## Slide 1
Kuliah 14
Alat Safety

## Slide 2: Personal Protective Equipment (PPE) / Alat Pelindung Diri (APD)
Perlindungan tambahan untuk personil
  Sarung tangan yang sesuai/tepat
  Pakaian penutup tubuh (coverall)
  Sepatu tertutup atau shoe cover
  Pelindung mata dan wajah
  Perlindungan pernafasan masker, respirator bertekanan udara (power air pressure respirator -PAPR)

## Slide 3: APD – 1st line of barrier
Fungsi APD
  Melindungi kulit, membran mukosa/pernafasan terhadap paparan agen infeksius saat bekerja
  Untuk mencegah kontaminasi
Keterbatasan APD
  Tidak mengeliminasi agen patogen
  Membatasi gerak
  Perlu dilakukan pemilihan bahan yang cocok agar tidak terjadi alergi

## Slide 4: General Lab / BSL-1
BSL-2
cryoprotection
BSL 2/ R. DNA
BSL-4
Jenis pakaian lab disesuaikan dengan penggunaan (tahan api dan bahan kimia, anti air bisa ditambah celemek plastik) dan pekerjaan
BSL-3

## Slide 5: APD – Alas kaki
sepatu sendal atau sendal tidak boleh, harus berpenutup
Sol tidak licin
Berbahan karet

## Slide 6: APD – sarung tangan
Lateks
Dengan serbuk atau bebas serbuk – memberikan sentuhan sensitif
Nitril
Dibuat dari lateks sintetis. Untuk pengguna yang alergi terhadap lateks
Vinyl
Sentuhannya sensitif – sarung tangan yang baik untuk menangani bahan kimia dan spesimen
Pilih ukuran sarung tangan yang tepat agar nyaman
NOTE: BAD HABIT!!! When using glove

## Slide 7: Pelindung mata dan wajah
faceshield
googles
Perlindungan mata dan wajah sesuai dengan pekerjaan
  Kacamata pelindung (google) harus memiliki pelindung samping
  Pelindung wajah (faceshield) digunakan bila ada risiko percikan atau ciprakan

## Slide 8: Respirator
N95
Power Air Pressure Respirator (PAPR)
Masker
Pasokan Udara
Udara dipasok dari area yang aman
Air flow dari ruang bertekanan positif ke negatif
Alat pernafasan pribadi (self-contained breathing apparatus – SCBA)
Notes: APD sekali pakai atau tidak sekali pakai; dekontaminasi/daurulang APD; prosedur melepas dan memakai APD; mengkaji resiko APD yang sesuai; desinfeksi PPE utuk mencegah kontaminasi/sterilisasi panas

## Slide 9
DO
DON’T

## Slide 10
DON’T
DO

## Slide 11: Tiga tipe aliran udara yang umum
Biological Safety Cabinet , Fume Hood dan Clean Bench

## Slide 12
Pemilihan BSC
Lakukan dulu Risk Assessment !
Pemilihan BSC didasarkan pada:
1.Jenis organisme yang akan ditangani
2.Manipulasi yang akan dilakukan (misalnya kultur virus, isolasi sampel dari manusia terinfeksi)
3.Penggunaan bahan kimia toksik dan radioaktif

## Slide 13
Penjelasan Umum Biological Safety Cabinet (BSC)
1.Kelas satu (1)

## Slide 14: Aliran Udara BSC
BSC I
Kecepatan udara yang masuk min 75 fpm (flow per menit)
Ruangan bertekanan udara positif
70% udara disurkulasi kembali ke dalam BSC
30% udara di hisap melaui Hepa Filter ke dalam ruangan
kecepatan udara yang masuk min100 fpm (flow permenit)
Ruangan yang berisi negatif
70% dari udara di tersirkulasikan kembali ke dalam BSC
30% dihisap melalui Hepa Filter dan biasanya di buang keluar

## Slide 15
A1
A2
Penjelasan Umum Biological Safety Cabinet (BSC)

## Slide 16: Aliran Udara BSC Kelas II A
Kecepatan udara yang masuk min 75 fpm (flow permenit)
Ruangan bertekanan udara positif
70% udara disurkulasi kembali ke dalam BSC
30% udara di hisap melaui Hepa Filter ke dalam ruangan
Kecepatan udara yang masuk min100 fpm (flow permenit)
Ruangan yang berisi negatif
70% dari udara di resurkulasikan kembali ke dalam BSC
30% dihisap melalui Hepa Filter dan biasanya di buang keluar

## Slide 17
B1
B2

## Slide 18: Aliran Udara BSC Kelas II B
Kecepatan udara yang masuk min 100 fpm (flow permenit)
70% udara yang terkontaminasi di saring dengan Hepa Filter kemudian di alirkan keluar
Semua saluran dan ruangan yang terkontaminasi material biologis berada di dalam atau dikelilingi tekanan negatif .
Menghisap 100% udara melalui Hepa Filter
Kecepatan min udara di dlm BSC adalah 100 fpm (flow permenit)
Udara harus di alirkan keluar
Ruangan di dalam berupa tekanan negatif atau di kelilingi saluran bertekanan positif.

## Slide 19
3.Kelas tiga (3)
Penjelasan Umum Biological Safety Cabinet (BSC)

## Slide 20: Terima kasih