## Slide 1
Ir. MUH. ARIEF LATAR, MSc
LINGKUNGAN KERJA FAKTOR KIMIA

## Slide 2
I. PENDAHULUAN

## Slide 3
Sekarang
Lebih dari 400 juta ton bahan kimia dihasikan setiap tahun
5 – 7 juta bahan kimia diketahui, lebih dari 80.000 dipasarkan
Diperkirahkan 500 – 10.000 bahan kimia diperdagangkan mengandung bahaya, diantara 150 – 200 kemungkinan penyebab kanker
LIMA TAHUN YANG LALU
HANYA SATU JUTA TON BAHAN KIMIA TELAH DIHASILKAN SETIAP
TAHUN
1.1. Latar Belakang

## Slide 4
Bahan kimia
meningkatkan
Agrochemicals, obat, bahan pelarut, b.kimia padat dijadikan bubuk, gas & uap proses pengelasan & pendinginan , gas digunakan di R.Sakit/Lab/Univ/Lembaga
Peneltian,dll
Mutu kehidupan

## Slide 5
ISSU
Sekitar 47 000 orang meninggal setiap tahun sebagai akibat dari keracunan tersebut.
Kronis, tingkat rendah paparan berbagai bahan kimia dapat mengakibatkan beberapa hasil yang merugikan,
termasuk kerusakan
pada sistem saraf dan kekebalan tubuh, gangguan fungsi reproduksi dan perkembangan, kanker, dan organ-spesifik kerusakan

## Slide 6
1.2.Pengertian

## Slide 7
FAKTOR KIMIA LINGKUNGAN KERJA
SOLID ( PADATAN )
LIQUID ( CAIRAN )
AIRBORN CONTAMINANT ( ABC ) : GAS, UAP, AEROSOL

## Slide 8
Sifat Lingkungan Kerja Kimia
Aerosol (partikel)
Debu diudara (airbon dust)
Kabut (mist)
Asap (fume)
Non Partikel
Partikel
Gas
Uap Air (Vavor)

## Slide 9
GAS : Suatu zat pd T dan P biasa , tetap dalam bentuk gas
seperti oksigen, nitrogen, atau karbon dioksida dalam bentuk gas pada suhu dan tekanan normal, dapat dirubah bentuknya hanya dengan kombinasi penurunan suhu dan penambahan tekanan

## Slide 10: GASES
Sulfur diooxide ( SO2 )
Nitrohen dioxide ( NO2 )
Hydrogen Sulfide ( H2S )
Ammonia ( NH3 )
Aliphatic aldehydes (R-CHO )
Other pollutant
Suatu zat pada Temperatur (T) dan Tekanan (P) biasa , tetap dalam bentuk gas

## Slide 11
UAP : Bentuk gas dari suatu zat , yang aslinya berupa solid atau liquid
AEROSOL : Istilah umum bagi partikel halus berasal dari solid atau liquid yg. terdispersi keudara
Contoh : Debu , Mist/kabut , Fumes/ Asap

## Slide 12
Debu : Partikel solid halus, berasal dari pecahan material besar akibat proses drilling atau crushing. Fiber asber dan fiber glass termasuk debu
Mist/kabut : Partikel liquid yg ada diudara dalam ukuran tampak
contoh ,
Oil-mist ( pekerjaan cutting atau bubut )
Acid-mist ( pekerjaan electroplating )
Paint spray-mist ( cat semprot

## Slide 13
Fume : Partikel solid terbentuk dari uap logam yg bereaksi dg oksigen diudara membentuk oksida logam berukuran sangat halus ( < 0,1 µm )
Contoh, PbO dari peleburan timbal
FeO dan MgO dari pekerjaan las listrik
MgO dari pembakaran logam Mg
Asap : Gabungan gas, partikal solid dan partikal liquid berasal dari pembakaran tak sempurna material2 mengandung karbon ( C ) seperti Kayu, BBM, Batubara, dll.

## Slide 14
MSDS
adalah singkatan dari material safety data sheet memuat informasi mengenai sifat-sifat zat kimia, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengunaan zat kimia, pertolongan apabila terjadi kecelakaan, penanganan zat yang berbahaya.
Label
adalah keterangan mengenai bahan kimia yang berbentuk piktogram/simbol, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang juga berisi informasi identitas produk dan pemasok serta klasifikasi bahan kimia.

## Slide 15
Keselamatan bahan kimia (Chemical Safety)
adalah upaya perlindungan kesehatan manusia dan atau pekerja, fasilitas dan instalasi serta lingkungan di setiap kegiatan pada simpul daur hidup bahan kimia dari penyalahgunaan bahan kimia dan penggunaan bahan kimia yang salah

## Slide 16
  II. BAHAYA BAHAN KIMIA DI TEMPAT KERJA
( CHEMICAL HAZARD )

## Slide 17
Menurut Konvensi ILO 1970
Bahan kimia berbahaya adalah setiap bahan kimia, terdiri dari tunggal, atau campuran dari dua atau lebih bahan kimia yg diklasifikasikan berbahaya sesuai tipe & tingkat bahya terhadap fisik & bahaya terhadap kesehatan

## Slide 18
Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep.187/MEN/1999, tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja
  Bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yg berdasarkan sifat kimia dan atau fisika dan atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi dan lingkungan

## Slide 19
BAHAN KIMIA BERBAHAYA
Bahan berbahaya khususnya bahan kimia adalah bahan-bahan yang pada suatu kondisi tertentu dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, pada setiap tingkat pekerjaan yang dilakukan (misalnya pada : penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, pembuatan dan pembuangan).

## Slide 20
Secara umum, bahan-bahan kimia berbahaya dapat dikelompokkan menjadi :
Bahan kimia mudah meledak
Bahan kimia mudah terbakar
Bahan kimia beracun
Bahan kimia korosif
Bahan kimia radioaktif
Bahan kimia oksidator
Bahan kimia reaktif
Bahan reaktif terhadap air
Gas bertekanan

## Slide 21: MENURUT KEPMENNAKER NO.KEP.187/MEN/1999, BAB III PSL-9, KRITERIA BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI TEMPAT KERJA TERDIRI DARI :
BAHAN BERACUN
BAHAN SANGAT BERACUN
CAIRAN MUDAH TERBAKAR
CAIRAN SANGAT MUDAH TERBAKAR
GAS MUDAH TERBAKAR
BAHAN MUDAH MELEDAK ( Explosive )
BAHAN REAKTIF
BAHAN OKSIDATOR
BERSIFAT ASPHYXIANT , gas yg sangat banyak shg mendesak oksigen diudara , membuat sulit bernapas

## Slide 22
BAHAN MUDAH MELEDAK
( Explosive )
Adalah bahan kimia berupa padatan atau cairan, atau campurannya yang sebagai akibat suatu perubahan (reaksi kimia, gesekan, tekanan, panas, atau perubahan lainnya) menjadi bentuk gas yang berlangsung dalam proses yang relative singkat disertai dengan tenaga perusakan yang besar, pelepasan tekanan yang besar serta suara yang keras.

## Slide 23
KRITERIA MUDAH MELEDAK :
Bila bereaksi menghasilkan gas dalam jumlah besar
Tekanan dan suhu meningkat dengan cepat
Bejana / wadah akan pecah

## Slide 24: Terjadinya peledakan
Peladakan merupakan lepasan energi secara mendadak, dari tiga macam enegi yaitu,
Energi : phisikal, kemikal dan nuklir
energi phisikal : atara lain disebakan karena adanya, tekan kerja gas atau uap didalam bejana tertutup, tegangan bahan/string material serta terjadinya kenaikan suhu prorses kerja/work proses.
enengi kemikal : pada umumnya disebabkan oleh adanya reaksi kimia yang bersifat eksotermis

## Slide 25
BAHAN KIMIAMUDAH TERBAKAR
Adalah bahan kimia bila mengalami suatu reaksi oksidasi pada suatu kondisi tertentu, Akan menghasilkan nyala API. Tingkat bahaya dari bahan-bahan ini ditentukan oleh titik bakarnya, makin rendah titik bakar bahan tersebut semakin berbahaya, lihat table 1.1.

## Slide 26: BAHAN KIMIA MUDAH TERBAKAR
Tabel-1.1.SIFAT FISIKA BAHAN KIMIA
NAMA KIMIA | FLASH POINT/TITIK NYLA ( 0 C ) | BOILING POINT Ttk didih ( 0 C ) | SP. GRA VITY
ACETON, CH3COCH3 ALKOHOL, CH3CH2OH GASOLINE ACETYLENE METHANE ETHANE PROPANE BUTANE HEXANE BENZENE TOLUENE PARA-XYLENE TRI-CHLORO-ETYLENE FORMALDEHYDE KEROSENE | 19 13 43 --- --- --- --- --- - 22 - 11 4,5 27,2 32,2 43 --- | 56 --- --- - 83,6 161,5 103,7 42,1 6,3 -- 80 111 138,3 87,2 --- --- | 2,0 1,6 3 – 4 0,9 0,6 1,0 1,6 1,9 3,0 2,8 3,1 3,7 1,5 1,1 ---

## Slide 27: Mudah Terbakar (Flammable)
Dapat terbakar pada suhu normal
Check Flash Point (FP)
        OSHA FP < 100 F (38 C)
        EPA/DOT FP < 140 F (60 C)
Contoh:
    Gasoline, Methyl Ethyl Ketone, TOLUENE
    Dll, tabel 1.1,
BAHAN KIMIA MUDAH TERBAKAR
GAS MUDAH TERBAKAR
Notes: 3
EPA/DOT gives a more reasonable upper limit on flammability - it is within the bounds of ambient working conditions found in factories.
OSHA limit is below a lot of working conditions found in southern states in the summer.

## Slide 28: Titik Nyala (flash temperature)
Titik nyala adalah temperatur terendah di mana uap-uap yang terbentuk dari suatu bahan dapat terbakar tanpa bahan tersebut sendiri terbakar.
Contoh:
piridin, mempunyai titik nyala 21°C; pada musim dingin tidak dapat terbakar tanpa dipanasi sampai titik nyalanya, tetapi pada musim panas akan membentuk uap yang mudah terbakar.

## Slide 29: Tabel.1.2 Bahan-bahan yang mudah terbakar digolongkan sesuai dengan tingkat bahayanya :
Kelas Bahaya | Titik Nyala oC | Nama Bahan Kimia | Titik Nyala oC | Titik Sulut oC
I | < 21 | Bensin | -30 | 250
II | 21 - 55 | Benzena, Amoniak | -11 - | 580 780
III | 55 - 100 | Naftalen, Ether | 80 - | 575 186
IV | >100 | Gas Bumi | - | -

## Slide 30
Bahan kimia yang dapat dengan mudah menyala /terbakar:
Pyrophoris :
  dapat menyala secara spontan dalam udara pada suhu 54° C atau kurang tanpa kontak dengan api. Contoh : diborane.
Flammable chemicals :
  Mudah menyala bila kontak dengan percikan api
Combustible chemicals :
  Mudah menyala bila kontak dengan api
Oxidizers :
  bersifat eksplosif karena sangat reaktif atau tidak stabil.Mampu menghasilkan oksigen dalam reaksi atau penguraiannya sehingga dapat menimbulkan kebakaran selain ledakan.
BAHAN KIMIA MUDAH TERBAKAR

## Slide 31
BAHAN KIMIA BERACUN
Merupakan bahan kimia dalam jumlah relative sedikit, dapat mempengaruhi kesehatan manusia atau bahkan menyebabkan kematian, apabila terabsorbsi tubuh manusia melalui injeksi.
Sifat racun dari bahan dapat berupa kronik atau akut dan sering tergantung pada jumlah bahan tersebut yang masuk kedalam tubuh

## Slide 32
TOKSIN atau RACUN
SUATU ZAT YANG JUMLAH RELATIF KECIL DAPAT MENGANGGU KESEHATAN MANUSIA
XENOBIOTIK
SEBUTAN UNTUK SEMUA BAHAN YANG ASING BAGI TUBUH MANUSIA (misalnya , obat, bahan kimia dsb)
TOKSISITAS
KEMAMPUAN SUATU ZAT UNTUK MENIMBULKAN KERUSAKAN PADA ORGAN TUBUH SUATU ORGANISME

## Slide 33
  LD50 (Lethal Dose 50) suatu zat adalah dosis yang dapat menyebabkan kematian pada 50 % binatang percobaan dalam spesies yang sama setelah terpapar suatu zat dalam waktu tertentu
LC50 (Lethal Concentratione 50) adalah kosentrasi yang menyebabkan kematian pada 50 % binatang percobaan
DOSIS , ialah jumlah XENOBIOTIK yang masuk dalam tubuh manusia .
Hubungan DOSIS dengan EFEK (dose –effect relantship)
Hubungan antara dosis dengan efek yang terjadi pada manusia

## Slide 34
DOSE RESPNSE RELATIOSHIP,
hubungan anatara dosis dan presentase individu yang menunjukkan gejala tertentu/spesifik
EFEK ADITIF
  ialah efek yang terjadi bila kombinasi dua atau lebih bahan kimia saling mengauatka
TARGET ORGAN
  Ialah organ yang paling sensitif terhadap pejanan yang terjadi.
EFEK AKUT
  Ialah efek yang terjadi sesudah terpejanan dalam waktu singkat(jam, hari)

## Slide 35: Tabel -1.3 KLASIFIKASI BAHAN BERACUN
BERDASARKAN | 
PENGGUNAAN BAHAN | SOLVEN, ADITIF MAKANAN , DLL
TARGET ORGAN | HATI, GINJAL, PARU, SISTIM HAEMOPOETI, DLL
FISIKNYA | GAS, DEBU, CAIR, FUMES, UAP, DLL
KANDUNGAN KIMIANYA | AROMATIK AMINE, HIDRO KARBON, DLL
TOKSISITASNYA | RINGAN, SEDANG, BERAT
FISIOLOGI | IRITAN, ASFIKSIAN, KARSINOGEN

## Slide 36: Tabel-1.4. KRITERIA BAHAN BERACUN
KRITERIA | LD 50 | LC 50
BERACUN | mulut : 25 <LD 50< 200 mg/kg | pernapasan : 0,5<LC50<2 mg/l
SANGAT BERACUN | mulut : LD 50  200 mg/kg | pernapasan : LC50 < 0,5 mg/l

## Slide 37
080112
KELAS ZAT RACUN | LD50 | CONTOH
RACUN SUPER | 5 mg/kg BB atau kurang | NIKOTIN
AMAT SANGAT BERACUN | (5 – 50 mg/kg BB) | TIMBAL ARSENAT
AMAT BERACUN | (50 – 500 mg/kg BB) | HIDROKINON
BERACUN SEDANG | (0,5 – 5 mg/kg BB) | ISOPROPANOL
SEDIKT BERACUN | (5 – 15 mg/kg BB) | ASAM ASCORBAT
TIDAK BERACUN | (> 15 gr/kg BB) | PROPILEN GLIKOL
KLASIFIKASI ZAT BERACUN MENURUT ANGKA LD50
LD50 suatu zat adalah dosis yang dapat menyebabkan kematian pada 50 % binatang percobaan dalam spesies yang sama setelah terpaparsuatu zat dalam waktu tertentu
Notes: Paracelsus (1493 – 1541) menyatakan “ semua bahan adalah racun, tidak ada suatu bahan pun yang bukan racun, hanya dosis yang benar membedahkan apakah akan menjadi racun atau obat “ . Untuk mengetahui toksisitas suatu bahan berbahaya dikenal istilah LD50 (letal dose 50) yaitu dosis tunggal yang menyebabkan kematian 50 % binatang percobaan. Semakin rendah nilai LD50 suatu bahan, maka suatu bahan, maka makin berbahaya bagi tubuh , dan sebaliknya .
LD50 suatu zat adalah dosis yang dapat menyebabkan kematian pada 50 % binatang percobaan dalam spesies yang sama setelah terpaparsuatu zat dalam waktu tertentu

## Slide 38
BAHAN KIMIA KOROSIF
Adalah bahan kimia meliputi senyawa asam-asam alkali dan bahan-bahan kuat lainnya, yang sering mengakibatkan kerusakan logam- logam bejana atau penyimpan.
Senyawa asam alkali dapat menyebabkan luka bakar pada tubuh, merusak mata, merangsang kulit dan sistem pernafasan.

## Slide 39
BAHAN KIMIA RADIOAKTIF
Yaitu bahan kimia yang mempunyai kemampuan untuk memancarkan sinar-sinar radioaktif seperti sinar alfa, beta, sinar gamma, sinar netron, dan lain-lain, yang dapat membahayakan tubuh manusia.
Suatu bahan kimia dikatakan memiliki sifat berbahaya apabila satu atau lebih dari sifat-sifat bahaya tersebut diatas terdapat didalam bahan kimia tersebut, yang selain mudah meledak, dapat pula menjadi bahan kimia beracun dan meracuni kehidupan

## Slide 40
BAHAN OKSIDATOR
Bahan kimia oksidator bersifat eksplosif karena sangat reaktif dan tidak stabil, mampu menghasilkan oksigen dalam reaksi atau penguraianya sehingga dapat menimbulkan kebakaran selain ledakan

## Slide 41
Bahan oksidator terdiri dari :
Oksidator organik : Permanganat, Perklorat, Dikromat, Hidrogen Peroksida, Periodat, Persulfat.
Peroksida organik : Benzil Peroksida, Asetil Peroksida, Eteroksida, Asam Parasetat.
Peroksida-peroksida organik dapat pula terbentuk pada penyimpanan pelarut organik seperti eter, keton, ester, senyawa-senyawa tidak jenuh dsb yang bersifat eksplosif.

## Slide 42
BAHAN KIMIA REAKTIF
Adalah bahan kimia yang sangat mudah bereaksi dengan bahan-bahan lainnya, disertai pelepasan panas dan menghasilkan gas-gas yang mudah terbakar atau keracunan, atau korosi.
KRITERIA REAKTIF :
Bila terkena air, timbul gas panas mudah terbakar
Bila tercampur senyawa asam, timbul gas panas yg mudah terbakar, atau beracun atau korrosif

## Slide 43
Beberapa bahan kimia dapat bereaksi hebat dengan air, dapat meledak atau terbakar. Ini disebabkan zat-zat tersebut bereaksi secara eksotermik (mengeluarkan panas) yang besar atau gas yangmudah terbakar.
Berikut adalah bahan-bahan kimia yang reaktif terhadap air :
  alkali (Na, K) dan alkali tanah (Ca),
  logam halida anhidrat (aluminium tribromida),
  logam oksida anhidrat (CaO),
  oksidanon-logam halida (sulfurilklorida).
Jelas zat-zat tersebut harus dijauhkan dari air atau disimpan dalam ruang yang kering dan bebas kebocoran bila hujan.
BAHAN REAKTIF TERHADAP AIR

## Slide 44: Reaktif dengan Air------ lanjutan
Bahan kimia yang sangat reaktif bila berkontak dengan :
  Air
  Uap air di udara
Contoh :
    Asam sulfat (battery acid)
    Soda api (lye)
    Senyawa phosphor
Notes: 8
Water reactives need special storage precautions.
Use care when cleaning water-reactive spills such as H2SO4
Most water reactive chemicals will generate HUGE amounts of heat when they encounter water or water-vapor. This may be enough to ignite flammable vapors in the area.

## Slide 45: Bahan reaktif terhadap asam
Bahan-bahan yang reaktif terhadap air diatas juga reaktif terhadap asam.
Selain itu ada bahan-bahan lain yang dapat bereaksi dengan asam secara hebat. Reaksi yang terjadi adalah eksotermis dan menghasilkan gas-gas yang mudah terbakar atau eksplosif.
Contoh : kalium klorat/perklorat (KCIO3), kalium permanganat (KMnO4), asamkromat (Cr203).
  Dengan sendirinya bahan-bahan ini dalam penyimpanan harus dipisahkan dari asam, seperti asam sulfat dan asam asetat.

## Slide 46
GAS BERTEKANAN
Gas bertekanan telah banyak digunakan dalam industri ataupun laboratorium. Bahaya dari gas tersebut pada dasarnya adalah karena tekanan tinggi dan juga efek yang mungkin juga bersifat racun, aspiksian, korosif, dan mudah terbakar, lihat table 10.2 .

## Slide 47
GAS | Penggunaan | Bahaya
Asetilen | Gas bakar | Mudah terbakar, aspiksian
Ammonia | Bahan baku pupuk | Beracun
Etilen Oksida | Sterilisasi | Beracun dan mudah terbakar
Hidrogen | Hidrogenasi, gas karier | Mudah terbakar dan meledak
Nitrogen | Gas pencuci, membuat udara inert | Aspiksian
Klor | Klorinasi | Beracun, korosif
Vinil Klorida | Produksi plastic | Beracun dan mudah terbakar
Tabel .10.2. Penggunaan gas bertekanan dan bahayanya

## Slide 48
III. Identifikasi Bahan Kimia di Tempat Kerja

## Slide 49
Identifikasi Bahan Kimia di Tempat Kerja
Membaca diagram aliran Prtoses-Produksi
Melakukan survey bahan – bahan kimia di tempat kerja

## Slide 50: IV. INDOOR AIR QUALITY

## Slide 51: PENGELOMPOKAN BAHAN KIMIA
sumber : JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIAL, 2000
No | KELOMPOK BAHAN KIMIA | No. KELOMPOK YG.HRS. DIPISAH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Inorganic Acid Organic Acid Caustic Amine, Alkanolamine Halogenated Compond Alcohol, Glycol Aldehyde Ketone Saturated Hydrocarbon Aromatic Hydrocarbon Olefin Petroleum Oil Ester Phenol Alkalyne Oxide Nitrile Ammonia Halogen Ether Elemental Phosphorus Acid Anhydride | 2s/d8;10;11;13;14; 16s/d19;21;22 1;3;4;7;14; 16s/d19; 22 1;2;5;7;8; 13s/d18; 20;22;23 1;2;5;7;8; 13s/d18; 23 1;3;4;11;14;17 1;7;14;16;20;23 1s/d4; 6;8;15;16;17;19;20;23 1;3;4;7;19;20 20 1;20 1;5;20 20 1;3;4;19;20 3;4;7;14;16;19;23 1s/d4; 6;7;14;15;17;18;19;23 1s/d4; 16;23 1;2;7;8; 13s/d17; 20;23 3; 6s/d15; 19;21;22 1;14;20 1;2;3;20 1;3;4;6;7;14; 16s/d19

## Slide 52: Chemical Hazards
TLV- TWA (Time Weigthed Average),
adalah kosentrasi rata-rata dari substansi diudara/tempat kerja yang mana memapar para pekerja selama jam kerja, 8 jam per hari 40 jam per minggu, dianggap tidak menimbulkan dampak. ..

## Slide 53: NILAI AMBANG BATAS (NAB) BAHAN KIMIA DI UDARA LINGKUNGAN KERJA
NAB : Kadar bahan kimia ( satuan bds atau mg/M3) diudara lingkungan kerja, dimana diyakini bahwa TK yang terpapar dg kadar tsb, hampir semuanya tidak akan mengalami gangguan kesehatan
No. | NAMA BAHAN KIMIA | N A B SE-01/Menaker/1997
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. | NH3 CO CO2 H2S NO NO2 SO2 BENZENE ( C6H6 ) TOLUENE ( C6H5CH3 ) PARAXYLENE (C6H4CH3CH3) METYL ISOCYANATE CHLORINE FLORINE PARAQUAT : Debu Total Debu Respirable | 25 bds 25 bds 5000 bds 10 bds 25 bds 3 bds 2 bds 10 bds 50 bds 100 bds 0,02 bds 0,5 bds 1 bds 0,5 mg/M3 0,1 mg/M3

## Slide 54: RESPON MANUSIA TERHADAP OKSIGEN
Kadar O2 ( % ) | R E S P O N
20 - 21 | Normal
18 - 19 | Ditolerir
14 - 17 | Bernapas lebih cepat Denyut jantung lebih cepat Konsentrasi mulai berkurang Daya kerja otot mulai berkurang
9 - 14 | Fungsi CNS menurun dg cepat Hilang rasa sakit Timbul reaksi emosional Koordinasi otot amat menurun, lemas
6 - 9 | Tidak bisa menggerakkan otot Mual dan muntah Pingsan
< 6 | Napas tersendat Kejang Mati

## Slide 55: INDOOR AIR POLLUTION
POLLU TAN | SUMBER | EFEK KESEHA TAN | REC. LIMIT ASHRAE | SOLUSI
AMMONIA | Mesin Blueprint Lart pembersih Toilet yg sibuk | Irritasi saluran napas (ISP) | --- | 
ASBESTOS | Insulasi Plapon | Fibrosis paru, Kanker | --- | 
CO2 | Napas manusia Asap rokok Asap knalpot | Sakitkepala Mual, Pusing | 1000 bds | Rate ventilasi, 15 cfm per-orang
CO SO2 NOx | Asap rokok Asap knalpot | ISP, Sakit kepala, Mual, Pusing | 9 bds 1,8 bds --- | Periksa kualitas udara suply
FORMAL DEHYDE | Mebel dan kayu awetan | ISP, Sakit kepala, Mual, Iritasi mata | 0,12 mg/M3 | 
NO2 | Hasil pembakaran BBG | ISP, Iritasi mata | 3 bds | Lokalisir sumbernya
OZONE | Fotocopy Komputer | ISP, Iritasi mata, Merusak sel genetic | 0,06 bds | Lokalisir sumbernya
PARTIKEL ( DEBU ) |  |  | 0,06 mg/M3 | 

## Slide 56: Environmental Helth Issues
GAS – GAS PRODUK KEBAKARAN,
Carbon monoksida (CO)
Didefenisikan sebagai gas :
    Tidak, Berwarna, Berbau, dan tidak iritasi
    Berat melekul = 28 , berat jenis 0,97
SUMBER
        ASAP MOBIL
        ASAP ROKOK
C0, dapat menurunkan pH darah, dan erat kaitannya dengan HbCO
  Keracunan akut (sakit kepala, pingsan, denyut nadi, pernapasan,tekaan darah)
  Keracunan kronis (perubahan tingkah laku/behavioral, perubahan sel darah merah/polisetemia, nafsu makan berkurang, kehilangan rasa pada tangan

## Slide 57: Terima Kasih