## Slide 1
Ir. MUH. ARIEF LATAR, MSc
LINGKUNGAN KERJA FAKTOR debu

## Slide 2: Debu di Lingkungan Industri
Tanggal : 04/12/2013
Dosen : Ir. Latar Muhammad Arief, MSc

## Slide 3
I. KARAKTERISTIK DEBU

## Slide 4
Sifat-sifat Debu :
Dapat mengendap karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi.
Memiliki permukaan yang selalu basah karena dilapisi oleh air.
Mampu membentuk gumpalan atau koloni karena permukannya yang selalu basah.
Bersifat listrik statis, artinya debu mampu menangkap partikel lain yang berlawanan.
Bersifat opsis, artinya debu mampu memancarkan cahaya pada saat gelap

## Slide 5
MENURUT MACAM, DIKALSIFIKASIKAN, atas 3 jenis yaitu
debu organic, Debu organic adalah debu yang berasal dari makhluk hidup
debu metal, debu metal adalah debu yang di dalamnya terkandung unsur-unsur logam (Pb, Hg, Cd, dan Arsen)
debu mineral. debu mineral ialah debu yang di dalamnya terkandung senyawa kompleks

## Slide 6
KARAKTER DEBU :
Fisik ; debu tanah, batu, dan mineral),
Kimia : debu organic dan anorganik), dan
Biologis (virus, bakteri, kista),
Eksplosif atau debu yang mudah terbakar (batu bara, Pb),
Radioaktif (Uranium, Tutonium),
Inert (debu yang tidak bereaksi kimia dengan zat lain)

## Slide 7
Debu Iindutri terdapat dalam udara terbagi dua,yaitu :
Deposit particulate matter yaitu partikel debu yang hanya berada sementara di udara, partikel ini segera mengendap karena daya tarik bumi.
Suspended particulate matter adalah debu yang tetap berada di udara dan tidak mudah mengendap

## Slide 8: UKURAN ;
5-10 μm
3-5 μm
1-3 μm
0,1-1 μm
?
mikron disebut debu respirabel

## Slide 9: Ukuran partikel
5-10 μm -------tertangkap pernafasan bagian atas
3-5 μm -------tertangkap pernafasan bagian tengah
1-3 μm-------tertangkap pada alveoli (paru-paru bagian dalam)
0,1-1 μm ------mengikuti gerak brown dan akan terbawa
keluar kembali.

## Slide 10
II. BAHAYA DEBU DI LINGKUNGAN INDUSTRI

## Slide 11
2.1. Pengantar…
Dapat memasuki tubuh : lewat inhalasi, ingesti, dan kulit
Luasnya permukaan yang dapat menyerap debu (luas paru-paru
orang dewasa = (55 - 75 ) M2, dan kulit 2 M2).
Luas permukaan debu semakin besar dengan semakin halusnya
ukuran debu. Misal 1 cm3 quartz murni bila ditumbuk halus
menjadi ukuran 1 mikron, maka terbentuk debu sebanyak 1012
dengan luas permukaan 6 M2 dibanding dengan asalnya 6 cm2.
.

## Slide 12
Efek debu terhadap kesehatan perkerja
Sifat FISIKA
Silicosis, asbestosis pada beberapa kasus jantung ikut terpengaruh (corpulmonale), terutama jika fibrosis parah
Alergi : tepung, kayu
Keracunan sistemik: Hg, Pb, Mn, Cd, Be
Iritasi pada hidung, tenggorokan: asam, alkali, Cr .
BIOLOGIE
Sifat KIMIA
Kerusakan jaringan organ dalam: zat radioaktif, Ra.
Keracunan Beryllium: Biasanya parah, disebabkan oleh Be fumes dan Be terikat pada debu. Be-fluorida juga berbahaya.
Bakteri, jamur : Anthrax dari wool dan tulang, jamur dari kayu, bagasse

## Slide 13: Efek debu terhadap kesehatan (2)
Metal fume fever: Zn, Mg.
Alergi: tepung, kayu, dll.
Bakteri, jamur: Anthrax dari wool dan tulang, jamur dari kayu, bagasse.
Iritasi pada hidung, tenggorokan: asam, alkali, Cr, dll.
Kerusakan jaringan organ dalam: zat radioaktif, Ra, dll.

## Slide 14: Efek debu terhadap kesehatan (2)
Keracunan Pb: Biasanya kronis
Keracunan Beryllium:
  Biasanya parah, disebabkan oleh Be fumes dan Be terikat pada debu. Be-fluorida juga berbahaya.
Demam logam:
  merupakan penyakit akut, jangka pendek, terutama disebabkan Zn dan Mg dengan oksida logamnya. Gejala timbul 12 jam setelah eksposur dengan demam dan menggigil. Sembuh dalam satu hari, bila pekerja kembali kerja, maka kemungkinan besar ia takkan memperlihatkan keracunan lagi, tetapi apabila sudah lama tidak kena kontak dengan uap logam, maka penyakin akan berulang.

## Slide 15: Efek debu terhadap kesehatan (2)
Alergi: terjadi pada orang yang peka terhadap zat kimia, makanan, obat, dll. Reaksi dapat berupa asthma, hay fever, hives. Eksposur dalam konsentrasi kecil mungkin tidak menimbulkan reaksi alergi, tetapi segera ia tidak kontak untuk jangka waktu cukup lama, maka ia akan bereaksi alergi bila terekspos.
Bakteri dan fungi: anthrax yang masuk ke paru-paru dapat mengakibatkan pulmonary anthrax.
Debu radioaktif: menimbulkan kerusakan organ internal
Debu pengganggu: yang tidak langsung menimbulkan masalah.

## Slide 16
Pneumoconiosis:
paru-paru (pneumon) berdebu (conio)
Pneumoconiosis secara khusus: mengerasnya jaringan paru-paru akibat terjadinya fibrosis secara berlebih, disebabkan oleh iritasi debu
Penyebab: semua debu, asap, uap logam, dan gas dapat menyebabkan iritasi dan fibrosis
Semakin lama pemaparan  makin banyak fibrosis  terjadi sesak napas (inefisiensi paru-paru)
2.2. Penyakit yang Ditimbulkan dari Debu
1. Pneumoconiosis

## Slide 17
Pneumoconiosis Pekerja Tambang Batubara
Penyakit terjadi akibat penumpukan debu batubara di paru dan menimbulkan reaksi jaringan terhadap debu tersebut.
Penyakit ini terjadi bila paparan cukup lama, biasanya setelah pekerja terpapar lebih dari 10 tahun.
Fibrosis biasanya terjadi Tambang Batubara karena faktor berikut ini :
Terdapat silika bebas dalam debu batubara.
Konsentrasi debu yang sangat tinggi.
Infeksi Mycobacterium tubeivulosis atau atipik.
Imunologi penderita buruk

## Slide 18: Menimalkan AGAINST BLACK LUNG
Prevalensi penyakit paru-paru hitam tidak mulai berkurang sampai menjadi jelas bahwa penyebabnya adalah tingkat pemaparan terlalu tinggi dari debu batubara di tambang
Penelitian pada pekerja tambang batubara di Tanjung Enim lahun 1988 menemukan bahwa dari 1735 pekerja ditemukan 20 orang atau 1,15% yang foto toraksnya menunjukkan gambaran pneumokoniosis

## Slide 19: Mekanisme kerja
Debu silika masuk paru-paru  sel makrofag mencoba menghancurkannya  karena silika tidak dapat dihancurkan/lisis kerusakan sel
Sel rusak diganti jaringan ikat  terjadi fibrosis
Jaringan ikat berlebih  jaringan paru tidak elastis, tidak dapat berfungsi dalam respirasi, pembuluh darah akan terpotong/tertutup jaringan ikat  vaskularisasi berkurang
 Efek sesak napas, lemah, kekurangan oksigen, ekspansi dada berkurang

## Slide 20: Pneumoconiosis:
Mengerasnya jaringan paru-paru akibat fibrosis berlebih karena iritasi debu.
Asbestosis
Silicosis
Debu Asap Uap Uap logam Gas
Fibrosis

## Slide 21
2. SILIKOSIS
SILIKOSIS
Silikosis Akut
Silikosis Terakselerasi
Silikosis Kronik
Pekerja tambang logam dan batubara
Penggali terowongan untuk membuat jalan
Pemotongan batu seperti untuk patung, nisan
Pembuat keramik dan batubara
Penuangan besi dan baja
Industri yang memakai silika sebagai bahan misalnya pabrik amplas dan gelas.
Pembuat gigi enamel
Pabrik semen

## Slide 22: Jenis-jenis
Silicosis = pneumoconiosis akibat silika (SiO2)
Asbestosis = pneumoconiosis karena asbestos
Anthrocosilicosis = disebabkan karena kombinasi antrasit/karbon/C dan silika
Lain-lain: mica-pn-is (mica), kaolinosis (kaolin), bauxite-pn-is (bauxite), Shaver’s disease, bagassosis (bagasse = sisa tebu), karena talcum, Barium, Besi (siderosis)
 Semua proses crushing, grinding, polishing, berbagai mineral, pulverized material

## Slide 23: Silicosis
Semakin banyak silika bebas dalam debu semakin parah
Karakteristik khas silicosis: fibrosis yang merata di seluruh paru-paru, sesak napas, ekspansi paru-paru berkurang, kapasitas kerja menurun, tidak demam, menjadi peka tehadap TBC

## Slide 24: Faktor penentu silicosis
Konsentrasi dan jenis debu
% silika bebas dalam debu
Senyawa silika
Ukuran debu terinhalasi
Lamanya terpapar
Daya tahan tubuh seseorang
Ada/tidaknya penyakit komplikasi

## Slide 25: Kandungan silika
Silika yang berbahaya: silika bebasnya, bukan silika yang terikat pada senyawa lain atau SiO2
MATERIAL | % NORMAL SiO2
Cetakan cor-logam | 50-90
pottery | 15-25
komposisi genting dan tegel | 10-35
batuan untuk jalan | 0-80
kapur | 0-3
feldspar | 12-25
tanah liat | 0-40
mica | 0-10
talk | 0-5

## Slide 26: NAB
MATERIAL | KEGUNAAN | NAB (mppcf)
Crystaline free silica | Heatresistant processes, filter, keramik, metal polish, dll | Rumus
Amorphous free silica | insulation, filler, absorbent | Rumus
Silika gel | absorbent, drying dll | 20 mppcf
Silikat: Asbotis, clays, feldspar | keramik, glass, abrasive, cement, insulation, fetilizer | Asbestos: 5, clays: 50, feldspar: 50
Fuller's earth, kaolin, mica, Portland cement, silicon carbide, talc, vermiculite | filter medium, stoneware, tile, keramik, electrical insulation, construction material, abrasive, plaster, filler, fertilizer, catalyst carrier, dll. | 50
Ket: mppcf=million particles per cubic feet, atas dasar 40 jam/minggu

## Slide 27: 3.Asbestosis…
serat asbes berasal dari industri pertambangan, konstruksi bangunan, dan industri lainnya yang menggunakan material asbes dan silika(debu asbes dan silika)
Penyakit ini terjadi akibat inhalasi debu asbes, menimbulkan penumokoniosis yang ditandai oleh fibrosis paru

## Slide 28: Gejala
Sesak nafas, yang disebabkan oleh berkurangnya efisiensi paru-paru dalam mengambil oksigen.
Contoh:
Pneumoconiosis Asbestosis dan Silicosis yang diakibatkan oleh debu asbes dan silika.

## Slide 29: Deposisi partikulat
Debu yang masuk paru-paru (2-5 mikron)
Ukuran kecil mudah masuk tetapi mudah keluar lagi dari paru-paru
Tergantung ukuran aerodinamik partikel  dapat memasuki: nasopharyngeal  tracheo bronchial  pulmonary
Sample dari impinger dianalisis ukuran dan prosentasi silika bebasnya

## Slide 30: Asbestosis
Asbestos bersifat karsinogenik
Bila debu yang masuk banyak asbestosis cepat
Asbestos masuk sedikit, paparan lama  pekerja tidak menderita asbestosis, tetapi di masa datang kemungkinan menderita kanker karena asbes
Kanker akibat asbestos yang terkenal: mesothelioma, kanker pada selaput paru-paru
Bentuk asbestos: kristal seperti jarum -> mudah ikut udara inspirasi (sangat aerodinamik), menembus paru-paru sampai pada selaputnya
Mesothelioma pertama kali ditemukan pada pekerja perkapalan di Schiphol, Belanda

## Slide 31: Contoh TLV debu di lingkungan kerja
Bahan | TLV (mppcf)
Quartz Asbestos Mica Portland Cement Talc | 2,5 2,5 20 50 20

## Slide 32
  III. EVALUASI FAKTOR DEBU LINGKUNGAN KERJA

## Slide 33: Metoda Pengontrolan
ISOLASI
Ventilasi setempat/ LEV
SIBTITUSI
Metoda basah/
pengendalian kelembaban
Alat Pelindung Diri (APD)

## Slide 34
Pengontrolan debu diruang kerja terhadap sumbernya antara lain:
Isolasi sumber agar tidak mengeluarkan debu diruang kerja dengan ‘Local Exhauster’ atau dengan melengkapi water sprayer pada cerobong asap.
Substitusi alat yang mengeluarkan debu dengan yang tidak mengeluarkan debu.
Pencegahan Terhadap Transmisi
Memakai metode basah yaitu,penyiraman lantai dan pengeboran basah (Wet Drilling).
Dengan alat berupa Scrubber,Elektropresipitator,dan Ventilasi Umum.
Pencegahan Terhadap Tenaga Kerja
Antara lain dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker.

## Slide 35: Metoda Pengontrolan
Ventilasi lokal (Local Exhaust Ventilation), langsung dekat pada sumber kontaminan
Ventilasi umum (General ventilation), untuk sumber kontaminan yang tersebar dan tidak terlalu berbahaya
Perlindungan perorangan (personal protection), berupa perlindungan pernafasan dengan masker, desain sebaik mungkin jika perlu diberi supply oksigen.

## Slide 36: Isolasi
Paling efektif: Isolasi dengan LEV, dan ruang bertekanan negatif (debu tidak keluar apabila dibuka)
Tidak mungkin apabila pekerja harus dekat dengan alat
Alat besar tanpa perlu pekerja  mudah diisolasi. Pekerja pakai APD bila masuk

## Slide 37: Isolation & enclosure

## Slide 38: Respirator
Alat pengaman pernafasan
Bila lingkungan kerja tidak dapat sama sekali aman dengan cara pengendalian
Bukan substitut bagi engineering control
Peralatan harus sesuai dan memenuhi standar

## Slide 39: Macam respirator
Air purifying
Air-line
Self contained

## Slide 40: AIR PURIFYING
Digunakan bila O2 cukup (16%) pada 1 atm
Masih baik/useful-life
Ada 3 macam:
- saringan mekanis: dari serat, untuk debu, asap, fumes, bentuk: half mask, full mask
(bukan untuk gas)
- kimia (reaksi): berisi zat kimia yang dapat menetralisir zat kimia tertentu; konsentrasi kontaminan rendah (0,05-0,1 vol%)
(BUKAN untuk: emergency, toxic gas  kombinasi mekanis dan kimia)
- gas: special gas, ada warna standar: CO=biru, HCN=putih hijau; organik=hitam; tidak ≥2 vol% toxic gas

## Slide 42: AIR PURIFYING
Digunakan bila O2 cukup (16%) pada 1 atm
Masih baik/useful-life
Ada 3 macam:
- saringan mekanis: dari serat, untuk debu, asap, fumes, bentuk: half mask, full mask
(bukan untuk gas)
- kimia (reaksi): berisi zat kimia yang dapat menetralisir zat kimia tertentu; konsentrasi kontaminan rendah (0,05-0,1 vol%)
(BUKAN untuk: emergency, toxic gas  kombinasi mekanis dan kimia)
- gas: special gas, ada warna standar: CO=biru, HCN=putih hijau; organik=hitam; tidak ≥2 vol% toxic gas

## Slide 44
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.