## Slide 1: DESAIN SISTEM KERJA

## Slide 2: Sistem Kerja
Sistem berarti membentuk interaksi secara reguler atau mengusahakan saling ketergantungan antar item supaya menjadi kesatuan yang menyeluruh untuk bekerja mewujudkan tujuan yang diinginkan.
Sistem kerja merupakan teknik dan prinsip yang digunakan untuk mengatur komponen yang ada dalam suatu sistem kerja.

## Slide 3
PELAKSANAAN KERJA MENGGUNAKAN SEMUA FAKTOR INPUT
MAINTENANCE TERHADAP FASILITAS PRODUKSI
Proses
Transformasi
MACAM INPUT
Modal : Bahan baku
Energi
Informasi
Sumber produksi lainnya
Labour : Personal Peralatan
MACAM OUTPUT
Tugas dan wewenang
Penggunaan peralatan
Model Umum Sistem Produksi

## Slide 4: Teknik Tata Cara Kerja
Merupakan ilmu yang terdiri dari teknik-teknik dan prinsip-prinsip untuk mendapatkan rancangan (desain) terbaik dari sistem kerja.
Merupakan perpaduan antara teknik-teknik pengukuran waktu dan prinsip-prinsip studi gerakan

## Slide 5: Ruang Lingkup Teknik Tata Cara Kerja
Pengaturan kerja : mengatur komponen-komponen sistem kerja untuk mendapatkan alternatif-alternatif sistem kerja terbaik yang efisien dan produktivitas tinggi. Pengetahuan yang diperlukan dalam pengaturan kerja adalah ergonomi, studi gerakan dan ekonomi gerakan.
Pengukuran kerja : 4 kriteria yang digunakan yaitu pengukuran waktu, tenaga, psikologis dan sosiologis

## Slide 6: Peta Kerja
Alat untuk menggambarkan kegiatan kerja yang sistematis. Melalui peta kerja bisa diperoleh informasi-informasi yang diperlukan untuk memperbaiki suatu metode kerja.

## Slide 7: Lambang-lambang Peta Kerja
 | operasi
 | pemeriksaan
 | transportasi
 | menunggu
 | penyimpanan
 | aktivitas gangguan

## Slide 8: Macam-macam Peta Kerja
Untuk menganalisis kegiatan kerja keseluruhan
Peta proses operasi
Peta aliran proses
Peta proses kelompok kerja
Diagram alir
Untuk menganalisis kegiatan kerja setempat.
Peta pekerja dan mesin
Peta tangan kiri dan kanan

## Slide 9: Peta Proses Operasi
Diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang dialami bahan baku dari awal menjadi produk jadi
Gunanya untuk mengetahui kebutuhan mesin dan penganggarannya, memperkirakan bahan baku, menentukan tata letak, melakukan perbaikan cara kerja dan untuk latihan kerja.

## Slide 10: Contoh Peta Proses Operasi

## Slide 11: Peta aliran proses
Diagram yang menunjukkan urut-urutan dari operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu dan penyimpanan selama suatu proses.
Berguna untuk mengetahui aliran bahan, memberi informasi waktu penyelesaian, mengetahui jumlah kegiatan yang dialami bahan
Alat perbaikan proses dan metode kerja
Alat untuk mempermudah proses analisis ketidaksempurnaan pekerjaan

## Slide 12: Contoh Peta Aliran Proses
Nama Komponen Uraian Proses Departemen Pabrik Dicatat Oleh |  |  |  |  | : Penyangga Utama : Kerjakan batang penyangga : Produksi : Perusahaan ABC : |  |  |  | 
Langkah | Simbol – simbol |  |  |  |  |  | Uraian Tentang |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Disimpan di gudang |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Dibawa ke meja kerja | Jalan 10 kaki | 
 |  |  |  |  |  |  | Di meja kerja | Menunggu | 
 |  |  |  |  |  |  | Diukur |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Dibawa ke mesin potong | Jalan 5 kaki | 
 |  |  |  |  |  |  | Dipotong |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Di bawa ke meja kerja | Jalan 5 kaki | 
 |  |  |  |  |  |  | Diperiksa |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Dibawa ke mesin bor | jalan 5 kaki | 
 |  |  |  |  |  |  | Dilubangi |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Ke depart. Perakitan | Jalan 10 kaki | 
 |  |  |  |  |  |  | Dirakit |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Pemeriksaan |  | 

## Slide 13: Peta Proses Kelompok Kerja
Merupakan hasil perkembangan peta aliran proses yang digunakan untuk menunjukkan beberapa aktivitas dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama dalam suatu proses atau prosedur kerja.
Kegunaannya untuk meminimumkan waktu tunggu sehingga mengurangi ongkos produksi dan mempercepat waktu penyelesaian produksi.

## Slide 14: Diagram Alir
Merupakan gambaran menurut skala dari susunan lantai dan gedung yang menunjukkan lokasi dari semua aktivitas yang terjadi dalam peta aliran proses.
Kegunaan diagram alir untuk memperjelas peta aliran proses (arah aliran) dan menolong dalam perbaikan tata letak tempat kerja.
Diagram alir akan menunjukkan tempat-tempat penyimpanan, stasiun pemeriksaan dan tempat-tempat kerja yang dilaksanakan.

## Slide 15: Contoh Diagram Alir

## Slide 16: PETA PEKERJA DAN MESIN
Merupakan grafik yang menggambarkan koordinasi antara waktu bekerja dan waktu menganggur dari kombinasi antara pekerja dan mesin
Untuk memperbaiki keseimbangan kerja antara pekerja dan mesin.
Perbaikan keseimbangan kerja dapat dilakukan dengan merubah tata letak tempat kerja, mengatur kembali gerakan-gerakan kerja,merancang kembali mesin dan peralatan dan menambah pekerja atau mesin.

## Slide 17: Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan
Merupakan suatu alat dari studi gerakan untuk menemukan gerakan-gerakan yang efisien yaitu gerakan yang memang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan
Gunanya untuk menyeimbangkan gerakan kedua tangan dan mengurangi kelelahan, mengurangi/menghilangkan gerakan yang tidak efisien dan tidak produktif, sebagai alat analisis tata letak stasiun kerja dan sebagai alat untuk melatih pekerja baru dengan cara kerja yang ideal

## Slide 18: Studi Gerakan
Adalah suatu studi tentang gerakan-gerakan yang dilakukan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya, agar diperoleh gerakan yang standard yang efektif dan efisien.

## Slide 19: Dua Macam Studi Gerakan
Visual Motion Study : pengamatan secara visual terhadap operasi kerja kemudian dibuat peta Operator Process Chart dan dilakukan analisis terhadap gerakan-gerakan kerja berdasar prinsip ekonomi gerakan
Micromotion Study : digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung sangat cepat dan berulang-ulang. Analisis dilakukan lebih detail dengan menggunakan peralatan khusus untuk merekam gerakan-gerakan kerja.

## Slide 20: Gerakan-gerakan Dasar dari F.B. Gilbreth (17 gerakan Therblig)
Mencari (search)
Memilih (select)
Memegang (grasp)
Menjangkau (reach)
Membawa (move)
Memegang untuk memakai (hold)
Melepas (release)
Mengarahkan (position)
Mengarahkan awal (pre-position)

## Slide 21: Gerakan-gerakan Dasar dari F.B. Gilbreth (17 gerakan Therblig)
Memeriksa (inspect)
Merakit (assemble)
Memakai (use)
Kelambatan yang tidak terhindarkan (unavoidable delay)
Kelambatan yang dapat dihindarkan (avoidable delay)
Merencana (plan)
Istirahat untuk menghilangkan lelah (rest to evercome fatigue)
Mengurai rakit (diassemble)

## Slide 22: Ekonomi Gerakan
Prinsip Ekonomi Gerakan dihubungkan dengan tubuh manusia dan gerakannya :
Kedua tangan sebaiknya memulai dan mengakhiri gerakan pada saat yang sama
Kedua tangan sebaiknya tidak menganggur pada saat yang sama kecuali pada saat istirahat
Gerakan kedua tangan akan lebih mudah jika satu terhadap lainnya simetris dan berlawanan arah
Gerakan tangan atau badan sebaiknya dihemat atau yang diperlukan saja

## Slide 23: Ekonomi Gerakan
Pekerja sebaiknya dapat memanfaatkan momentun untuk membantu pekerjaanya. Momentum suatu objek adalah masa objek dikalikan kecepatan
Gerakan yang patah-patah, banyak perubahan arah akan memperlambat gerakan tersebut
Gerakan balistik akan lebih cepat, menyenangkan dan lebih dari pada gerakan yang dikendalikan
Pekerjaan sebaiknya dirancang semudah-mudahnya, irama kerja alamiah
Usahakan sedikit mungkin gerakan mata

## Slide 24: Prinsip-prinsip Ekonomi Gerakan Dihubungkan dengan Tata Letak Tempat Kerja
Peralatan dan bahan mempunyai tempat tetap
Bahan-bahan dan peralatan ditempatkan pada tempat yang mudah, cepat dan enak dicapai
Tempat penyimpanan bahan memanfaatkan prinsip gaya berat.
Mekanisme penyaluran objek dirancang dengan baik
Bahan-bahan dan peralatan ditempatkan sedemikian rupa sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan dengan urutan terbaik
Tinggi tempat kerja dan kursi memungkinkan pekerja melakukan aktivitas dengan posisi berdiri atau duduk dengan nyaman

## Slide 25: Prinsip-prinsip Ekonomi Gerakan Dihubungkan dengan Perancangan Peralatan
Tangan terbebas dari semua pekerjaan jika penggunaan alat bantu/alat yang digerakkan dengan kaki dapat ditingkatkan
Peralatan dirancang multiguna
Peralatan dirancang mudah dalam pemegangan dan penyimpanan
Bila jari tangan melakukan gerakan sendiri-sendiri, beban yang didistribusikan pada jari harus sesuai dengan masing-masing jari
Roda tangan, palang dan alat sejenis diatur agar badan dapat melayani dengan posisi yang baik dan tenaga minimum.

## Slide 26: PENGUKURAN KERJA
PENGUKURAN LANGSUNG
  Pengukuran dengan Stopwatch
  Pengukuran dengan sampling kerja
PENGUKURAN TIDAK LANGSUNG
  Work Factor (WFS)
  Method Time Measurenment (MTM)
  Basic Motion Time (BMT)
  Maynard Operation Sequence Technique (MOST)

## Slide 27: Urutan Pengukuran waktu kerja

## Slide 28: Pengujian Data
Kecukupan data : untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah cukup secara obyektif
Keseragaman data : untuk memastikan bahwa data yang terkumpul berasal dari sistem yang sama

## Slide 29: Test Kecukupan Data dengan Stop Watch
Dengan :
k = Tingkat keyakinan
= 99% ≈ 3
= 95% ≈ 2
s = Derajat ketelitian
N = Jumlah data pengamatan
N’= Jumlah data teoritis
Jika N’  N, data dianggap cukup, Jika N’ > N data tidak cukup (kurang) dan perlu dilakukan penambahan data.

## Slide 30: Contoh Test Kecukupan Data
Pengamatan (menit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengamatan ke- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Data pengamatan | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6
Suatu pengukuran elemen kerja dilakukan sebanyak 15 kali dengan menggunakan stop watch. Bila tingkat keyakinan 95% dan derajat ketelitian 10 %, apakah jumlah pengamatan cukup?

## Slide 31: Jawaban Test Kecukupan Data
X = 107
(X)2 = 11449
X2 = 791
k = 95% ≈ 2
s = 10%
Karena N’ < N, maka data dianggap cukup

## Slide 32: Test Keseragaman Data, Pengukuran Waktu Dengan Stop Watch
Dengan :
BKA = Batas kontrol atas
BKB = Batas kontrol bawah
= Nilai Rata-rata
 = Standar Deviasi
k = Tingkat keyakinan
x

## Slide 33: Contoh Soal Keseragaman Data
Mengacu pada contoh soal test kecukupan data, jika batas control ± 3, tentukan apakah data seragam atau tidak.
Pengamatan (menit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pengamatan ke- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Data pengamatan | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6

## Slide 34: Jawaban Soal Keseragaman Data
x = 7,13
(x -x )2 = 27,73
 = 1,4
BKA = 7,13 + 3 (1,4) = 11,35
BKB = 7,13 - 3 (1,4) = 2,91
Semua data masuk dalam range antara BKA dan BKB, maka data dikatakan seragam.

## Slide 35: Penyesuaian dan Kelonggaran Dalam Mencari Waktu Baku
Penyesuaian dilakukan karena biasanya pekerja tidak selamanya bekerja dalam kondisi wajar. Tiga kondisi faktor penyesuaian yaitu operator dalam kondisi normal (p=1), operator diatas normal /dinilai terlalu cepat (p>1), dan operator dalam kondisi dibawah normal / dinilai terlalu lambat (p<1)

## Slide 36: Penyesuaian dan Kelonggaran Dalam Mencari Waktu Baku
Kelonggaran adalah suatu faktor koreksi yang diberikan kepada waktu kerja operator, karena dalam pekerjaannya operator sering terganggu oleh hal-hal tidak diinginkan Secara umum kelonggaran diperlukan untuk kebutuhan pribadi, untuk menghilangkan kelelahan dan untuk hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindarkan.

## Slide 37: Penghitungan Waktu Baku Dengan Stop Watch
Dengan :
WB = Waktu baku
RF = Performance Rating/rating Factor
All = Kelonggaran (Allowance)

## Slide 38: Contoh : Waktu Baku Dengan Stop Watch
Elemen Kerja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06
 | 0.06 | 0,58 | 1,15 | 1,65 | 2,19 | 2,77 | 3,32 | 3,88 | 4,47 | 5,01
2 | 0,15 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,16
 | 0,21 | 0,75 | 1,29 | 1,79 | 2,35 | 2,92 | 3,49 | 4,03 | 4,61 | 5,17
3 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,26 | 0,22 | 0,22
 | 0,42 | 0,98 | 1,51 | 2,00 | 2,60 | 3,16 | 3,72 | 4,29 | 4,83 | 5,39
4 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,08
 | 0,50 | 1,08 | 1,60 | 2,12 | 2,71 | 3,24 | 3,80 | 4,40 | 4,95 | 5,47
Suatu pekerjaan terdiri dari empat elemen kegiatan. Setiap elemen kegiatan dilakukan 10 kali pengamatan seperti pada tabel. Apabila kelonggaran adalah 15% tentukan waktu standar.

## Slide 39: Jawaban Contoh Penghitungan Waktu Baku Dengan Stop Watch
Elemen Kerja | X | x | RF | WN
1 | 0,68 | 0,068 | 1,1 | 0,07
2 | 1,53 | 0,15 | 0,9 | 0,13
3 | 2,29 | 0,23 | 1,05 | 0,24
4 | 0,97 | 0,09 | 0,95 | 0,08
Waktu Normal : |  |  |  | 0,52
Kelonggaran : |  |  |  | 15 %

## Slide 40: Test Kecukupan Data Dengan Sampling kerja
Dengan :
S = Derajad ketelitian
p = Prosentase sibuk/produktif
k = Tingkat keyakinan
N = Ukuran sampel

## Slide 41: Contoh : Test Kecukupan Data (sampling kerja)
Pengamatan sampling kerja dilakukan selama 10 hari kerja. Waktu pengamatan 6 jam/hari. Ukuran sampel 50 setiap hari, tingkat keyakinan 99 % derajat ketelitian 5%. Tentukan kecukupan data.
Tgl pengamatan | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | 10/1
Kondisi Idle | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4
Kondisi Kerja | 45 | 44 | 42 | 40 | 43 | 47 | 46 | 45 | 44 | 46
Prosentase Idle | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,14 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,08
Prosentase kerja | 0,9 | 0,88 | 0,84 | 0,8 | 0,86 | 0,94 | 0,92 | 0,9 | 0,88 | 0,92

## Slide 42: Jawaban Kecukupan Data
Prosentase idle = 0,116,
Prosentase kerja (p) = 1- 0,116 = 0,884
Karena N’ < N, maka data dianggap cukup
k = 99% = 3 N = 500
S = 0,05 n = 50

## Slide 43: Test Keseragaman Data Dengan Sampling Kerja
Dengan :
BKA = Batas kontrol atas
BKB = Batas kontrol bawah
p = Prosentase sibuk/idle
k = Tingkat keyakinan

## Slide 44: Contoh Test Keseragaman Data
Dengan mengacu pada contoh soal test kecukupan data, diperoleh hasil test keseragaman data.

## Slide 45: Jawaban Soal Test Keseragaman Data
Semua nilai masuk dalam range BKA dan BKB, maka data seragam

## Slide 46: Contoh Waktu Baku Dengan Sampling Kerja
Seorang pekerja kantor post bekerja delapan jam sehari untuk melakukan seleksi surat. Dari pengamatan yang dilakukan ternyata 85% pekerja tersebut dalam kondisi bekerja dan 15% dalam kondisi menganggur. Bila jumlah surat yang diseleksi sebanyak 2345 surat, maka tentukan waktu standar dengan asumsi rating factor adalah 115% dan kelonggaran 20%.

## Slide 47: Jawaban Penentuan Waktu Baku Dengan Sampling Kerja
Waktu baku (Wb) = 0,2 (100/80) = 0,25 menit/unit
Jadi pekerja mampu menyeleksi surat sebanyak 4 surat setiap menit.