## Slide 1
MANUAL HANDLING
NIOSH Work Practices Guide for Manual Lifting
Ir. MUH. ARIF LATAR, MSc
anual Handling
Modul-2
Kegiatan Belajar -2

## Slide 2
“Katakanlah: ‘Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu (’alaa makaanatikum), sesungguhnya aku pun bekerja, maka kelak engkau akan mengetahui!.” (Q.S. Az-Zumar : 39)
Imran bin Hushain ra. bertanya kepada Rasulullah saw., “Ya Rasulullah, apa dasarnya kerja orang yang bekerja?”. Rasulullah saw. menjawab: “Setiap orang itu dimudahkan untuk mengerjakan apa yang dia telah diciptakan untuk itu” (Shahih Bukhari, no.2026)
MANUAL MATERIAL HANDLING
Pekerjaan Penanganan Material Secara Manual

## Slide 3
Konsep Dasar Pekerjaan Angkat & Angkut

## Slide 4
1.1 Pengertian
Pemindahan Beban Secara Manual, menurut American Material Handling Sociaty, dinyatkan sebagai ilmu dan seni yang meliputi penanganan (handling), pemindahan (moving), pengepakan (packing), penyimpanan (storing), dan pengawasan (controling) dari material dengan segala bentuknya (Wignyosoebroto, 1996)
Pekerjaan penanganan material secara manual (Manual Material Handling) yang terdiri dari mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik dan membawa merupakan sumber utama komplain karyawan di industri (Ayoub & Dempsey, 1999).

## Slide 5
Tujuan utama adalah untuk mengurangi biaya unit produksi
Mempertahankan atau meningkatkan kualitas produk, mengurangi kerusakan bahan
Mempromosikan keamanan dan meningkatkan kondisi kerja
Meningkatkan produktivitas
Mempromosikan peningkatan penggunaan fasilitas Mengurangi tara berat (bobot mati) Kontrol persediaan
1.2 Tujuan Material Handling

## Slide 6: 1.3. Problems Manual Handling di Tempat Kerja
Consider these elements:
the Task
the Individual
the Load
the Environment
Tugas
Individual
Environment
Beban
FAKTOR RESIKO
Notes: .

## Slide 7: II. Norma- Norma Ergonomi

## Slide 8: 2.1. NORMA- NORMA ERGONOMI Hasil Lokarya Ergonomi Th 1978 di Cibogo, Jabar
KRITERIA PEMBEBANAN
Pembebaban fisik yang dibenarkan adalah pembebanan yang tidak melebihi 30 - 40 % dari kemampuan kerja maksimum tenaga kerja yang berlaku
REKOMENDASI KUANTITATIF
PENDEKATAN PRAKTIS
Dalam hal beban fisik mengenkat dan mengangkut, batas bebab yang diperkenankan adalah 40 kg
Denyut nadi diusahakan tidak melebihi 30 – 40 kali per menit diatas denyut nadi sebelum bekerja
40 kg

## Slide 9
Pegangan harus tepat,
memegang diusahakan dengan tangan penuh dan memegang dengan hanya beberapa jari yang dapat menyebabkan ketegangan statis lokal pada jari tersebut harus dihindarkan
2.2. NORMA- NORMA ERGONOMI
      MENGANGKAT & MENGANGKUT
salah
benar
NIOSH Work Practices Guidefor Manual Lifting

## Slide 10
2. Lengan harus berada sedekat- dekatnya pada badan & dalam posisi lurus, fleksi pada lengan untuk mengangkat & mengangkut menyebabkan ketegangan otot statis yg melelahkan
NORMA- NORMA ERGONOMI MENGANGKAT & MENGANGKUT DILAKUKAN
NIOSH Work Practices Guidefor Manual Lifting

## Slide 11: NORMA- NORMA ERGONOMI MENGANGKAT & MENGANGKUT DILAKUKAN
Punggung harus diluruskan
Dagu ditarik segera setelah kepala bisa ditegakkan lagi pada permulaan gerakan. Dengan mengangkat kepala dan sambil menarik dagu, seluruh tulang belakang diluruskan
Posisi kaki dibuat sedemikian rupa sehingga mampu untuk mengimbangi momentum yang terjadi dalam posisi mengangkat.
Satu kaki ditempatkan kearah jurusan gerakan yang dituju dan kaki kedua ditempatkan sedemikian rupa sehingga membantu mendorong tubuh pada gerakan pertama
salah
benar
NIOSH Work Practices Guidefor Manual Lifting

## Slide 12: NORMA- NORMA ERGONOMI MENGANGKAT & MENGANGKUT DILAKUKAN
Berat badan digunakan :
Menarik dan mendorong
Gaya untuk gerakan & perimbangan
Beban diusahakan berada sedekat mungkin terhadap garis vertikal yang melalui pusat grafitasi bumi

## Slide 13
(dua) Prinsip kinetik cara mengangkat dan mengangkut :
Beban diusahakan menekan pada otot tulang belakang yang lebih lemah dibebaskan dari pembebanan
Momentum gerak badan dimanfaatkan untuk mengawali gerakan
Salah satu kebutuhan umum dalam pergerakan otot adalah oksigen yang dibawa oleh darah ke otot untuk pembakaran zat dalam menghasilkan energi.
Menteri Tenaga Kerja melalui Kep. No. 51 tahun 1999, menetapkan kategori beban kerja menurut kebutuhan kalori sebagai berikut :
- Beban kerja ringan : 100 – 200 kilo kalori/jam
- Beban kerja sedang : > 200 – 350 kilo kalori/jam
- Beban kerja berat : > 350 – 500 kilo kalori/jam
2.3. CARA MENGANGKAT DAN MENGANGKUT

## Slide 14
III. Batas Beban Yang Diangkat Manuasi
NIOSH Work Practices Guidefor Manual Lifting

## Slide 15
Ada 4 batasan yang dalam pengangkatan yaitu :
Batasan angkatan secara legal ( Legal Limitation )
Batasan ini dipakai sebagai batasan angkat secara internasional (NIOSH) yaitu :
Pria di bawah usia 16 th, maksimum angkat 14 kg.
Pria usia diantara 16 th dan 18 th, maksimum angkat 18 kg.
Pria usia lebih dari 18 th, tidak ada batsan angkat.
Wanita usia diantara 16 th dan 18 th, maksimum angkat 11 kg.
Wanita usia lebih dari 18 th, maksimum angkat adalah 16 kg.
3. 1. BATASAN DALAM PENGANKATAN

## Slide 16
Batasan angkat dengan menggunakan biomekanika (Biomechanical Limitation)
  Nilai dari analisa biomekanika adalah rentang postur atau posisis aktifitas kerja, ukuran beban dan ukuran manusia yang dievaluasi.
Batasan angkat secara fisiologis
  Metode pendekatan ini dengan mempertimbangkan rata–rata beban metabolisme dari aktifitas angkat yang berulang, sebagaimana dapat juga ditentukan dari jumlah konsumsi oksigen. Hal ini haruslah benar–benar diperhatikan terutama dalam rangka untuk menentukan batasan angkat. Kelelahan kerja yang terjadi akibat dari aktifitas yang berulang–ulang akan meningkatkan resiko nyeri pada tulang belakang.

## Slide 17
Batasan angkat secara psiko–fisik
Metode ini didasarkan pada sejumlah eksperimen yang berupaya untuk mendapatkan berat pada berbagai keadaan dan ketinggian beban yang berbeda-beda.
Ada tiga macam posisi angkat :
Dari permukaan lantai ke ketinggian genggaman tangan.
Dari ketinggian genggaman tangan dan ke ketinggian bahu.
Dari ketinggian bahu ke maksimuman jangkauan tangan vertikal.
(Nurmianto, Ergonomi: Konsep Dasar dan Aplikasinya, 2003, hal 149-152)

## Slide 18
Recommended Weight Limit (RWL) merupakan rekomendasi batas beban yang dapat diangkat oleh manusia tanpa menimbulkan cidera meskipun pekerjaan tersebut dilakukan secara repetitive dan dalam jangka waktu yang cukup lama.
RWL ini ditetapkan oleh NIOSH pada tahun 1991 di Amerika Serikat. Persamaan NIOSH
berlaku pada keadaan : (Waters, et al; 1994)
RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM
( Tarwaka, Solichul HA.Bakri, Lilik Sudiajeng, 2004, hal127-128 )
3.2. Persaman Batas Beban yang di Angkat

## Slide 19
RWL : batas beban yang direkomendasikan LC : konstanta pembebanan = 23 kg HM : faktor pengali horizontal = 25 / H VM : faktor pengali vertikal DM : faktor pengali perpindahan = 0,82 + 4,5 / D AM : faktor pengali asimetrik = 1 – 0,0032 A CM : faktor pengali kopling
( Tarwaka, Solichul HA.Bakri, Lilik Sudiajeng, 2004, hal127-128 )
Recommended Weight Limit (RWL)
Menyatakan berat badan yang dapat diangkat oleh hampir semua pekerja sehat selama rentang waktu yang cukup lama (sampai 8 jam), tanpa terjadinya peningkatan risiko sakit punggung yang berkaitan dengan pengangkatan.
Dimana ,

## Slide 20
Distance Multiplier (DM) Faktor pengali jarak ditentukan dari perpindahan vertikal kedua tangan, mulai dari titik asal sampai ke tujuan pengangkatan
Load Constant (LC) Konstanta beban ini bernilai 51 lbs (23 kg).
Besaran tersebut merupakan beban maksimum yang direkomendasikan untuk pengangkatan pada lokasi standar, yaitu posisi diam pada 30 in (76 cm) dari lantai dan berjarak horizontal 10 in (25 cm) dari titik tengah antara mata kaki, dan pada kondisi optimal, yaitu posisi sagital, pengangkatan yang tidak terus menerus, pemegangan yang baik, dan prpindahan vertikal kurang dari 10 in (25 cm).
Beban seberat konstanta beban dapat diangkat oleh 75% pekerja wanita (90% menurut snook dan Ciriello (1991) dan 90% pekerja pria pada kondisi ideal

## Slide 21
VO
VD
HO
HD
Posisi Pengukuran

## Slide 22: Horizontal Multiplier (FM)
HM = (25/H) -untuk cm
HM = 10/H - untuk inci
HD
HO
Batas-batas yang ditentukan untuk jarak horizontal adalah 10 in (25 cm) dan 25 in (63 cm).
Objek pada jarak lebih dari 25 in (63 cm) pada umumnya tidak dapat diangkat tanpa terjadinya kehilangan keseimbangan.
Faktor pengali horizontal ditentukan dari jarak horizontal dari titik tengah antara mata kaki dan titik hasil proyeksi titik tengah pegangan kedua tangan ke lantai .

## Slide 23: Vertical Multiplier/VM
VO
VD
VM = 1 – (0.0075 │V-30│) (untuk inci)
VM = 1 – (0.003 │V-75│) (untuk cm)
Faktor pengali vertikal ditentukan dari jarak vertikal dari lantai ke titik tengah antara kedua pegangan tangan
Batas-batas yang ditentukan untuk jarak vertikal adalah 0 (Objek diangkat dari permukaan lantai) sampai 70 in (175 cm) (batas atas jangkauan vertikal untuk mengangkat).
Faktor pengali vertikal dinyatakan dalam rumus:

## Slide 24: Distance Multiplier (DM)
D
DM = 0.82 + (1.8 / D) (untuk inci)
DM = 0.82 + (4.5/D) (untuk cm)
D = |VD-VO|
Batas-batas yang ditentukan untuk jarak perpindahan vertikal adalah 0 sampai 70 in (175 cm)
Faktor pengali jarak ditentukan dari perpindahan vertikal kedua tangan, mulai dari titik asal sampai ke tujuan pengangkatan.
Faktor pengali jarak dinyatakan dalam rumus:

## Slide 25
Catatan :
H = Jarak horizontal posisi tangan yang memegang beban dengan
titik pusat tubuh.
V = Jarak vertikal posisi tangan yang memegang beban terhadap lantai
D = Jarak perpindahan beban secara vertikal antara tempat asal
sampai tujuan
A = Sudut simetri putaran yang dibentuk antara tangan dan kaki.

## Slide 26
LI = Berat Beban
RWL
Jika LI > 1, berat beban yang diangkat melebihi batas pengangkatan yang direkomendasikan maka aktivitas tersebut mengandung resiko cidera tulang belakang.
Jika LI < 1, berat beban yang diangkat tidak melebihi batas pengangkatan yang direkomendasikan maka aktivitas tersebut tidak mengandung resiko cidera tulang belakang (Waters, et al; 1993).
Setelah nilai RWL diketahui, selanjutnya perhitungan Lifting Index, untuk mengetahui index pengangkatan yang tidak mengandung resiko cidera tulang belakang, dengan persamaan :

## Slide 27
Berat beban yang harus diangkat dan perbandingannya terhadap berat badan operator.
Jarak horizontal dari beban relatif terhadap operator.
Ukuran beban yang harus diangkat (beban yang berukuran besar) akan memiliki pusat massa (centre of gravity ) yang letaknya jauh dari operator, hal tersebut juga akan mempengaruhi pandangan operator.
3.3. Beberapa faktor yang berpengaruh dalam pemindahan material :

## Slide 28
Ketinggian beban yang harus diangkat dan jarak perpindahan beban (mengangkat beban dari permukaan lantai akan relatif lebih sulit daripada mengangkat beban dari ketinggian pada permukaan pinggang).
Beban puntir (twisting load) pada operator selama aktivitas angkat beban.
Prediksi terhadap berat beban yang akan diangkat. Hal ini adalah untuk mengantisipasi beban yang lebih berat dari yang diperkirakan.
Stabilisasi beban yang akan diangkat.
Kemudahan untuk dijangkau oleh pekerja.
Frekuensi angkat, yaitu banyaknya aktifitas angkat.

## Slide 29: Referensi,
Barnes RM. 1963. 2002. Motion and Time Study : Design and Measurement of Work. John Wiley and Sons Eko Nurmianto, Ir., M.Eng.Sc., D.E.R.T Juli 2008, Ergonomi Konsep Dasar dan Aplikasinya Edisi Kedua | Cetakan Kedua ,
Departemen Tenaga Kerja RI, Pusat Pengembangan Keselamatan Kerja dan Hiperkes, 2004 . Modul Ergonomi dan Fisiologi Kerja
KHE, HB Kroemer , Ergonomics, How to Design for Ease and Efficiency, Second Edition, Prentice Hall.
Mc Cormick EJ, Sander MS. 1982. Human Factors in Engineering and Design. Mc Graw Hill. New York.
Taylor & Francis 1988, Fitting the task to the Man, A textbook of Occupational Ergonomics 4th Edition, London New York ,Philadelphia 1988
Online Reading:
http://www.emedicine.com