## Slide 1: Konsumsi Energi
Ir. MUH. ARIF LATAR, MSc
Modul 4:
Kegiatan Belajar -6

## Slide 2: I. PENDAHULUAN

## Slide 3: Pengantar
Jenis pekerjaan yang menggunakan kekuatan otot telah berangsur diganti dengan kekuatan mesin.
Perlunya menganalisis konsumsi enerji yang dipakai, untuk:
  Pemilihan frekuensi dan periode istirahat.
  Perbandingan metode alternatif pemilihan peralatan untuk mengerjakan suatu jenis pekerjaan,dll

## Slide 4: Manifestasi Kerja Berat
Pokok bahasan dalam manifestasi kerja berat, antara lain:
  Konsumsi Enerji
  Denyut Jantung (Heart Rate),
  Tekanan darah (Blood Presure),
  Cardiac Output
  Komposisi Kimia dalam Darah,
  Temperatur Tubuh (Body Temperature),
  Kecepatan Berkeringat (Swieting Rate),
  Kemampuan Pernafasan (Pulmonary Ventilation)

## Slide 5: Unit Satuan yang Dipakai
Kalorie:
  1 kilo kalorie (kcal) = 4,2 KiloJoule (KJ).
Konversi konsumsi enerji diukur dalam satuan Watt:
  1 Watt = 1 Joule/Sec.
1 liter oksigen akan memberikan 4,8 kcal energi yang setara dengan 20 kj, atau:
1 liter O2 menghasilkan 4,8 kcal enerji = 20 kj.

## Slide 6
yaitu berupa kumpulan- kumpulan dari proses kimia/energi kimia yang mengubah bahan makanan menjadi dua bentuk, yaitu panas dan kerja mekanis dalam tubuh manusia dan
Proses Metabolisme

## Slide 7: II. KOMSUMSI ENERJI
Metabolisme Basal.
Kalori untuk Bekerja
Kalorie untuk Aktivitas Seharian (Leasure Calories).
Konsumsi Enerji Total

## Slide 8: DEFINISI
Konsumsi energi merupakan faktor utama dan tolok ukur yang dipakai sebagai penentu besar/ringannya kerja fisik yang dilakukan

## Slide 9: Konsumsi Enerji
Metabolisme Basal.
  Adalah konsumsi enerji secara konstan pada saat istirahat dengan perut dalam keadaan kosong.
  Tergantung pada: ukuran, berat badan, dan jenis kelamin.
  Untuk pria 70 kg membutuhkan 1700 kcal per 24 jam, dan untuk wanita dengan berat 60 kg membutuhkan 1400 kcal per 24 jam.
  Pada kondisi metabilisme basal ini hampir semua enerji kimia dari zat makanan dikonversikan menjadi panas.

## Slide 10: Konsumsi Enerji
Kalori untuk Bekerja.
  Konsumsi enerji dimulai pada saat pekerjaan fisik dimulai.
  Kalori kerja =
    Konsumsi enerji pada saat bekerja – konsumsi enerji pada saat
    istirahat atau pada saat metabolisme basal.
  Kalori kerja menunjukkan tingkat ketegangan otot dalam hubungannya dengan:
    Jenis pekerjaan
    Tingkat usaha kerjanya
    Kebutuhan waktu untuk istirahat
    Efisiensi pada jenis perkakas kerja
    Produktifitas dari berbagai variasi kerja

## Slide 11: Konsumsi Enerji
Kalorie untuk Aktivitas Seharian (Leasure Calories).
  Rata-rata konsumsi enerji Pria (600 kcal), dan Wanita (500-550 kcal).
Konsumsi Enerji Total, terdiri atas:
  Metabolisme Basal,
  Kalorie untuk Bersantai,
  Kalorie untuk Bekerja.
.

## Slide 12
Konsumsi energi pada waktu kerja biasanya ditentukan dengan cara tidak langsung, yaitu dengan
pengukuran tekanan darah,
aliran darah,
komposisi kimia dalam darah,
temperatur tubuh,
tingkat penguapan dan jumlah udara yang dikeluarkan oleh paru-paru
5. Konsumsi Enerji Pada Waktu Kerja

## Slide 13: 6. Pengukuran Konsumsi Oksigen
Satuan pengukuran konsumsi enerji adalah kilocalorie (kcal).
1 kcal adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 liter air dari 14,5 menjadi 15,5 derajat celcius.
Jika 1 liter oksigen dikonsumsi oleh tubuh, maka tubuh akan mendapatkan 4,8 kcal enerji.

## Slide 14: Pengukuran Konsumsi Oksigen
Delay (penundaan) untuk tingkat pernafasan dan penggunaan oksigen tertentu.
Hutang oksigen (oxigen debt) terjadi setelah aktivitas berlangsung. Dan hutang oksigen ini hanya akan dapat dibayar (paid off) pada akhir aktivitas/istirahat.

## Slide 15: 7. Kapasitas Kerja
Semakin meningkatnya beban kerja, maka konsumsi oksigen akan meningkat secara proporsional sampai didapat kondisi maksimumnya.
Konsumsi oksigen diberi simbol VO2 dan diukur dalam satuan liter/menit. Dalam perancangan kerja diharapkan berada dibawah (VO2)max dari rata-rata populasi.

## Slide 16: 8. Konsumsi Energi Berdasarkan Kapasitas Oksigen Terukur
Konsumsi energi dapat diukur secara tidak langsung dengan mengukur konsumsi oksigen. Jika satu liter oksigen dikonsumsi oleh tubuh, maka tubuh akan mendapatkan 4,8 kcal energi.
Dimana :
R : Istirahat yang dibutuhkan dalam menit (Recoveery)
T : Total waktu kerja dalam menit
B : Kapasitas oksigen pada saat kerja (liter/menit)
S : Kapasitas oksigen pada saat diam (liter/menit)
R = T (B - S)
B – 0.3

## Slide 17: II. Pengukuran Denyut Jantung

## Slide 18: Pengukuran Denyut Jantung
Derajat beratnya beban kerja tidak hanya tergantung pada jumlah kalori yang dikonsumsi, akan tetapi juga tergantung pada jumlah otot yang terlibat pada pembebanan otot statis.
Mningkatnya denyut jantung adalah dikarenakan oleh:
  Temperatur sekeliling yang tinggi
  Tingginya pembebanan otot statis
  Semakin sedikit otot yang terlibat dalam suatu kondisi kerja.

## Slide 19: Pengukuran Denyut Jantung
Cara pengukuran denyut jantung dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:
  Merasakan denyut yang ada pada arteri radial pada pergelangan tangan.
  Mendengarkan denyut dengan stethoscope.
  Menggunakan ECG (Electrocardiogram), yaitu mengukur signal elektrik yang diukur dari otot jantung pada permukaan kulit dada.

## Slide 20: Denyut Jantung pada berbagai Kondisi Kerja
Muller (1962) memberikan definisi sebagai berikut:
  Denyut jantung pada saat istirahat (resting puls), adalah rata-rata denyut jantung sebelum pekerjaan dimulai,
  Denyut jantung selama bekerja (working pulse), adalah rata-rata denyut jantung selama (pada saat) seseorang bekerja,
  Denyut jantung untuk bekerja (work pulse), adalah selisih antara denyut jantung selama bekerja dan selama istirahat.

## Slide 21: Denyut Jantung pada berbagai Kondisi Kerja
  Denyut jantung selama istirahat total (total recovery cost or recovery cost), adalah jumlah aljabar denyut jantung dari berhentinya denyut pada saat suatu pekerjaan selesai dikerjakan sampai dengan denyut berada pada kondisi istirahatnya.
  Denyut kerja total (total work pulse or cardiac cost), adalah jumlah denyut jantung dari mulainya suatu pekerjaan sampai dengan denyut berada pada kondisi istirahatnya (resting level).

## Slide 22: Panjang Periode Kerja dan Istirahat
Jika seseorang bekerja pada tingkat energi diatas 5,2 kcal per menit, maka pada saat itu akan timbul rasa lelah (fatigue).

## Slide 23
Untuk menghitung pulsa denyut jantung dalam melakukan pekerjaan dapat dirumuskan sebagai berikut :
Pulsa Denyut Jantung = Rata-rata Pulsa Saat Bekerja – Rata-rata Pulsa Saat Istirahat
konsumsi oksigen per menit dapat dihitung dengan mengkonversikan denyut jantung persamaan ini:
Konsumsi Oksigen = |  | X - 75 | 0,1 | . | + 0,5
 |  | 5 |  |  | 
dimana :
X = Kecepatan denyut jantung (denyut/menit)

## Slide 24
Rumuskan hubungan antara Energi expenditure dengan Kecepatan Denyut
W = 1,80411-0,0229038X + 4,71733 x 10-4 X2
dimana :
W = Energi (kkal/menit)
X = Kecepatan denyut jantung (denyut/menit)

## Slide 25
KE = Et – Ei
Konsumsi energi untuk suatu kegiatan kerja tertentu dalam bentuk matematik sebagai berikut :
dimana :
KE = Konsumsi energi untuk suatu kegiatan tertentu (kkal/menit)
Et = Pengeluaran energi pada saat kerja tertentu (kkal/menit)
Ei = Pengeluaran energi pada saat istirahat (kkal/menit)

## Slide 26
Konsumsi energi berdasarkan denyut jantung
(heart rate)
Murrel membuat metode untuk menentukan waktu istirahat untuk kerja berat :
Dimana :
R : Istirahat yang dibutuhkan dalam menit (Recoveery)
T : Total waktu kerja dalam menit
W : Konsumsi energi rata-rata untuk bekerja dalam kkal/menit
S : Pengeluaran energi rata-rata yang direkomendasikan dalam kkal/menit (biasanya 4 atau 5 Kkal/menit)

## Slide 27: Referensi,
Eko Nurmianto, Ir., M.Eng.Sc., D.E.R.T Juli 2008, Ergonomi Konsep Dasar dan Aplikasinya Edisi Kedua | Cetakan Kedua ,
Departemen Tenaga Kerja RI, Pusat Pengembangan Keselamatan Kerja dan Hiperkes, 2004 . Modul Ergonomi dan Fisiologi Kerja
KHE, HB Kroemer , Ergonomics, How to Design for Ease and Efficiency, Second Edition, Prentice Hall.
Mc Cormick EJ, Sander MS. 1982. Human Factors in Engineering and Design. Mc Graw Hill. New York.
Taylor & Francis 1988, Fitting the task to the Man, A textbook of Occupational Ergonomics 4th Edition, London New York ,Philadelphia 1988
Online Reading:
http://www.emedicine.com