## Slide 1: UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Drs. Haris Sadiminanto, MMSi, MBA
MATERI X III ( MINGGU XIII )
PERMEN PERBURUHAN NO. 7 TAHUN 1964

## Slide 2: PERATURAN MENTERI PERBURUHAN NO. 07 TAHUN 1964 TENTANG SYARAT KESEHATAN, KEBERSIHAN, SERTA PENERANGAN DI TEMPAT KERJA

## Slide 3
PERMEN.PERBURUHAN NO. 7 TAHUN 1964 DALAM PERATURAN INI TIDAK TERMASUK TEMPAT KERJA :
KAPAL, KAPAL TERBANG, KERETA`API, ALAT PENGANGKUTAN LAINNYA YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PENGANGKUTAN UMUM
RUMAH SAKIT, SANATORIA, APOTEK, DAN OBYEK PEMELIHARAAN ATAU PERAWATAN DIBAWAH PENGAWAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TEMPAT DAN BANGUNAN DIBAWAH PENGAWASAN KEMENTERIAN PERTAHAN DAN KEAMANAN SERTA KEPOLISIAN NEGARA
YANG DIMAKSUD BANGUNAN PERUSAHAN IALAH GEDUNG, GEDUNG TAMBAHAN, HALAMAN BESERTA JALAN, JEMBATAN ATAU BANGUNANNYA LAINNYA YANG MENJADI BAGIAN DARI PERUSAHAAN DAN TERLETAK DALAM BATAS HALAMAN PERUSAHAAN

## Slide 4
GEDUNG / BANGUNAN PRSH. HARUS MEMENUHI SYARAT2 K.3 UNTUK :
MENGHINDARKAN KEMUNGKINAN BAHAYA KEBAKARAN DAN KECELAKAAN
MENGHINDARKAN KEMUNGKINAN BAHAYA KERACUNAN, PENULARAN PENYAKIT, ATAU TIMBULNYA PENYAKIT AKIBAT KERJA
MEMAJUKAN KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN
MENDAPAT PENERANGAN YANG CUKUP DAN MEMENUHI SYARAT UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN
MENDAPAT SUHU YANG LAYAK DAN PEREDARAN UDARA YANG CUKUP
MENGHINDARKAN GANGGUAN DEBU, GAS, UAP, DAN BAUAN YANG TIDAK MENYENANGKAN
GEDUNG HARUS KUAT DAN TIDAK BOLEH ADA BAGIAN YANG RUBUH

## Slide 5
TANGGA HARUS KUAT, AMAN DAN TIDAK BOLEH LICIN DAN CUKUP LUAS
LANTAI, DINDING, LOTENG DAN ATAP HARUS SELALU BERADA DALAM KEADAAN TERPELIHARA DAN BERSIH
DINDING DAN LOTENG SERTA BAGIAN2 LAINNYA HARU DIKAPURI PALING SEDIKIT DALAM 5 TAHUN
DINDING YANG DICAT HARUS DICUCI PALING SEDIKIT SATU KALI SETAHUN, SEHINGGA SELALU TERLIHAT BERSIH
LANTAI HARUS DIBERSIHKAN PADA WAKTU2 TERTENTU, SEHINGGA SELALU DALAM KEADAAN BERSIH

## Slide 6
SYARAT 2 K.3 LAINNYA :
HALAMAN HARUS BERSIH, TERATUR, RATA DAN TIDAK BECEK DAN CUKUP LUAS UNTUK KEMUNGKIAN PERLUASAN
JALAN DI HALAMAN TIDAK BOLEH BERDEBU
KEPERLUAN ALIRAN AIR HARUS CUKUP, SALURAN YANG KUAT DAN BERSIH
SALURAN AIR YANG MELINTASI HALAMAN HARUS TERTUTUP
SAMPAH DAN TERBUANG LAINNYA HARUS TERKUMPUL PADA SUATU TEMPAT YANG RAPI DAN TERTUTUP
PADA WAKTUNYA SAMPAH ITU HARUS DIBUANG KE TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH ATAU DIBAKAR PADA TEMPAT YANG AMAN
TEMPAT PEGUMPULAN SAMPAH TIDAK BOLEH MENJADI SARANG LALAT, ATAU BINATANG SERANGGA YANG LAIN

## Slide 7
SYARAT TATA UDARA GEDUNG /BANGUNAN PERUSAHAAN
SETIAP TEMPAT KERJA HARUS DIBUAT DAN DIATUR SEDEMIKIAN RUPA, SEHINGGA ORANG YANG BEKERJA DALAM RUANGAN DAPAT RUANG UDARA PALING SEDIKIT 10 METER, SEBAIKNYA 15 METER
TINGGI TEMPAT KERJA DIUKUR DARI LANTAI PALING SEDIKIT 3 METER
RUANG UDARA YANG MEMENUHI SYARAT UKURANNYA TIDAK MEMBATALKAN SUATU VENTILASI (PEREDARAN UDARA) YANG BAIK DALAM TEMPAT KERJA TERTUTUP
LUAS TEMPAT KERJA HARUS DIATUR SEDEMIKIAN RUPA, SEHINGGA ORANG CUKUP UNTUK BERGERAK SECARA BEBAS, PALING SEDIKIT 2 M PER ORANG
DINDING TAK BOLEH BASAH ATAU LEMBAB

## Slide 8
LANTAI HARUS TERBUAT DARI BAHAN YANG KERAS, TAHAN AIR DAN BAHAN KIMIA YANG MERUSAK, DATAR DAN TIDAK LICIN, MUDAH DIBERSIHKAN SEHINGGA SELALU BERSIH
ALAT DAN BAHAN2 LAINNYA HARUS SELALU DISUSUN ATAU DISIMPAN SECARA RAPI, DAN TERTIB
SUSUNAN TERSEBUT HARUS SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA TIDAK MENIMBULKAN BAHAYA TERTIMPA ATAU MUNGKIN PEKERJA TERJATUH
AIR, SAMPAH ATAU BAHAN TERBUANG YANG LAIN HARUS SELALU DIKUMPULKAN DAN DIBUANG KETEMPAT-TEMPAT YANG RAPI

## Slide 9
SYARAT KEBERSIHAN DALAM TEMPAT KERJA / BANGUNANYA :
KAKUS TERBUAT DARI BAHAN YANG KUAT HARUS DISEDIAKAN UNTUK PEKERJA
HARUS TERPISAH UNTUK LAKI2 DAN PEREMPUAN
TIDAK BOLEHBERHUBUNGAN LANGSUNGDENGAN TEMPAT KERJA DAN LETAKNYA HARUS DINYATAKAN DENGAN JELAS
HARUS SELALU DIBERSIHKAN OLEH PETUGAS TERTENTU
HARUS MENDAPAT PENERANGAN YANG CUKUP DAN PERTUKARAN UDARA YANG BAIK
JUMLAH KAKUS AADALAH SEBAGAI BERIKUT :
1 – 15 ORANG PEKERJA = 1 KAKUS
16 – 30 ORANG PEKERJA = 2 KAKUS
31 – 45 ORANG PEKERJA = 3 KAKUS
46 - 60 ORANG PEKERJA = 4 KAKUS
61 – 80 ORANG PEKERJA = 5 KAKUS

## Slide 10
81 – 100 ORANG PEKERJA = 6 KAKUS
SELANJUTNYA TIAP 100 ORANG BUTUH 6 KAKUS
DINDING KAKUS SETINGGI 1,5 METER DARI LANTAI HARUS TERBUAT DARI BAHAN YANG MUDAH DIBERSIHKAN
LANTAI DAN DINDING KAKUS HARUS SELALU TERLIHAT BERSIH
KAKUS YANG BERSIH IALAH MENUHI SYARAT SEBAGAI BERIKUT:
TIDAK BOLEH BERBAU
TIDAK BOLEH ADA KOTORAN YANG TERLIHAT
TIDAK BOLEH ADA LALAT, NYAMUK ATAU SERANGGA YANG LAIN
HARUS SELALU TERSEDIA AIR BERSIH YANG CUKUP UNTUK DIPERGUNAKAN
HARUS DAPAT DIBERSIHKAN DENGAN MUDAH
PIPALING SEDIKIT HARUS DIBERSIHKAN 2 X 3 X SEHARINTU KAKUS HARUS DAPAT DITUTUP DENGAN MUDAH

## Slide 11
SYARAT2 KESELAMATAN DAN KESEHATANSERTA KEBERSIHAN BAGI PEKERJA:
HARUS DIADAKAN TEMPAT MANDI / CUCI MUKA DAN TANGAN, TEMPAT LUDAH DAN TEMPAT PAKAIAN MENURUT KEPENTINGAN MASING2
TEMPAT MANDI / CUCI MUKA DAN TANGAN HARUS MEMENUHI SYARAT KEBERSIHAN
TEMPAT LUDAH DIADAKAN SATU UNTUK 15 ORANG DAN HARUS DIISI DENGAN SEDIKIT LYSOL DAN SETIAP HARI DIBERSIHKAN
PEKERJA PERUSAHAAN TERTENTU DAPAT DIWAJIBKAN MEMAKAI PAKAIAN KERJA DENGAN SYARAT YANG DITETAPKAN DAN DISEDIAKAN PENGUSAHA

## Slide 12
PEKERJA MEMPERGUNAKAN PAKAIAN KERJA HANYA SELAMA BEKERJA, MAKA HARUS DISEDIAKAN TEMPAT TUKAR PAKAIAN YANG BERSIH, CUKUP LUAS DAN PEMAKAIANNYA HARUS DIATUR SUPAYA TAK BER-DESAK2AN
HARUS DISEDIAKAN TEMPAT MENYIMPAN PAKAIAN (LOCKER) UNTUK MASING2 PEKERJA, SERTA PENGUSAHA BERTANGGUNG JAWAB KEAMANANNYA

## Slide 13
SYARAT2 K.3 DALAM PENYELENGGARAAN MAKANAN DAN MINUMAN DI TEMPAT KERJA :
DAPUR, KAMAR MAKAN DAN ALAT KEPERLUAN MAKAN HARUS SELALU BERSIH DAN RAPI
DAPUR DAN KAMAR MAKAN TIDAK BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN TEMPAT KERJA
DAPUR DAN KAMAR MAKAN HARUS MENDAPAT PENERANGAN YANG BAIK DAN PEREDARAN UDARA YANG CUKUP
MAKANAN YANG DISEDIAKANNYA HARUS MENURUT MENU YANG MEMENUHI SYARAT YANG DITENTUKAN
AIR YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MAKAN DAN MINUM HARUS MEMENUHI SYARAT SEBAGAI BERIKUT :
AIR TIDAK BOLEH BERBAU DAN HARUS SEGAR
AIR TIDAK BOLEH BERWARNA (HARUS BENING)

## Slide 14
AIR TIDAK BOLEH BERASA
AIR TIDAK BOLEH MENGANDUNG BINATANG / BAKTERI YANG BERBAHAYA (RIKSA LABORATORIUM KESEHATAN)
PADA`WAKTU TERTENTU AIR YANG DIPAKAI HARUS DIPERIKSA OLEH LABORATORIUM KESEHATAN
ALAT2 MAKAN ATAU MASAK SESUDAH DIPAKAI HARUS DIBERSIHKAN DENGAN SABUN DAN AIR PANAS DAN DIKERINGKAN (MUDAH DIBERSIHKAN)
PETUGAS YANG MENGERJAKAN DAN MELAYANI MAKANAN DAN MINUMAN HARUS BEBAS DARI SALAH SATU PENYAKIT MENULAR, DAN SELALU MENJAGA KEBERSIHAN BADANNYA
PENGUSAHA HARUS MENYEDIAKAN PAKAIAN ATAU SCHORT DAN TUTUP KEPALA YANG BERSIH UNTUK PETUGAS DIPERGUNAKAN SAAT MELAYANI

## Slide 15
PETUGAS HARUS MENDAPAT LATIHAN SOAL KEBERSIHAN DAN KESEHATAN
PETUGAS SEBELUM BEKERJA HARUS DIPERIKSA KESEHATAN BADANNYA DAN DINYATAKAN DENGAN SURAT KETERANGAN DOKTER
PEMERIKSAAN BADAN TSB. HARUS DISERTAI RIKSA PARU2 DENGAN SINAR RONTGEN
PEMERIKSAAN BADAN TSB.DIULANGI PALING SEDIKIT 1 KALI DALAM SETAHUN
PETUGAS TIDAK BOLEH MELAYANI MAKANAN SELAMA MENDERITA SESUATU PENYAKIT SAMPAI DINYATAKAN OLEH DOKTER BAHWA IA SUDAH SEHAT KEMBALI