## Slide 1: UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Drs. Haris Sadiminanto, MMSi, MBA
MATERI X IV ( MINGGU XIV )
SYARAT2 BAGI PEKERJA YANG BEKERJA DUDUK ATAU BERDIRI

## Slide 2
SYARAT K.3 BAGI PEKERJA YANG BEKERJA DUDUK ATAU BERDIRI :
PEKERJA SAMBIL DUDUK HARUS DISEDIAKAN TEMPAT DUDUK
TEMPAT DUDUK TSB.HARUS MEMENUHI SYARAT :
HARUS MEMENUHI UKURAN2 YANG SESUAI DENGAN TUBUH ORANG YANG BEKERJA, UMUMNYA COCOK DENGAN YANG MEMAKAINYA
HARUS MEMBERI KESENANGAN DUDUK DAN MENGHINDARI KETEGANGAN OTOT2
HARUS MEMUDAHKAN GERAK-GERIK UNTUK BEKERJA
HARUS ADA SANDARAN UNTUK PUNGGUNG

## Slide 3
PEKERJA LAKUKAN PEKERJAAN BERDIRI, BERJALAN MERANGKAK, JONGKOK ATAU BERBARING HARUS DISEDIAKAN TEMPAT2 DUDUK PADA WAKTU IA MEMBUTUHKAN
CARA BEKERJANYA HARUS DIATUR SEDEMIKIAN RUPA, SEHINGGA TIDAK MENIMBULKAN KETEGANGAN OTOT, KELELAHAN BERLEBIHAN ATAU GANGGUAN KESEHATAN YANG LAIN
PERUSAHAAN YANG MEMPERGUNAKAN TENAGA WANITA HARUS DIADAKAN BEBERAPA TEMPAT ISTIRAHAT DAN BERHIAS YANG CUKUP LUAS, MEMENUHI SYARAT2 KEBERSIHAN, PENERANGAN DAN PEREDARAN UDARA UNTUK DIPERGUNAKAN PADA WAKTU DIPERLUKAN

## Slide 4
SYARAT2 PEREDARAN UDARA DAN PENCAHAYAAN DI TEMPAT KERJA :
JARAK ANTARA GEDUNG ATAU BANGUNAN2 LAINNYA HARUS SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA TIDAK MENGGANGGU MASUKNYA CAHAYA SIANG KE TEMPAT KERJA
SETIAP TEMPAT KERJA HARUS MENDAPAT PENERANGAN YANG CUKUP UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN
JENDELA2, LOBANG2 ATAU DINDING KACA UNTUK MEMASUKKAN CAHAYA HARUS SELALU BERSIH DAN LUAS SELURUHNYA HARUS 1/6 DARI PADA LUAS LANTAI TEMPAT KERJA
DALAM HAL YANG MEMAKSA LUAS, DAPAT DIKURANGKAN SAMPAI PALING SEDIKIT 1/10 X LUAS LANTAI

## Slide 5
BILA ADA PENYINARAN MATAHARI LANGSUNG MENIMPA PEKERJA HARUS DIADAKAN TINDAKAN2 UNTUK MENG-HALANG2I
BILA JENDELA HANYA SATU2NYA JALAN CAHAYA MATAHARI, MAKA JARAK ANTARA JENDELA DAN LANTAI TIDAK BOLEH MELEBIHI 1,2 M
BILA CAHAYA MATAHARI TIDAK MENCUKUPI ATAU TIDAK DAPAT IPERGUNAKAN HARUS DIADAKAN PENERANGAN DENGAN JALAN LAIN SEBAGAI TAMBAHAN ATAU PENGGANTI CAHAYA MATAHARI
UNTUK PEKERJAAN YANG DILAKUKAN MALAM HARI HARUS DIADAKAN PENERANGAN BUATAN YANG AMAN DAN CUKUP INTENSITASNYA
PENERANGAN DENGAN JALAN LAIN ITU TIDAK BOLEH MENYEBABKAN PANAS YANG BER-LEBIH2AN ATAU MERUSAK SUSUNAN UDARA

## Slide 6
SYARAT2 PENERANGAN DALAM PEKERJAAN DI TEMPAT KERJA :
TIAP TEMPAT KERJA YANG DIPERGUNAKAN WAKTU MALAM HARI HARUS SELALU MENYEDIAKAN ALAT2 PENERANGAN DARURAT
ALAT2 PENERANGAN DARURAT HARUS MEMPUNYAI SUMBER TENAGA YANG BEBAS DARI INSTALASI UMUM
ALAT2 PENERANGAN DARURAT TSB.HARUS DITEMPATKAN PADA TEMPAT2 YANG TIDAK MUNGKIN MENIMBULKAN BAHAYA
JALAN2 KELUAR SEPERTI PINTU, GANG2 DLL.HARUS MEMPUNYAI ALAT PENERANGAN DARURAT, DAN DIBERI TANDA PENGENAL DENGAN CAT DLL

## Slide 7
KADAR PENERANGAN DIUKUR DENGAN ALAT2 PENGUKUR CAHAYA YANG BAIK SETINGGI TEMPAT KERJA YANG SEBENARNYA ATAU SETINGGI PERUT UNTUK PENERANGAN UMUM ( 1 METER )
PENERANGAN DARURAT HARUS MEMPUNYAI KEKUATAN PALING SEDIKIT 5 LUX
PENERANGAN UNTUK HALAMAN DAN JALAN2 DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN PALING SEDIKIT 20 LUX
PENERANGAN YANG CUKUP UNTUK MEMBEDAKAN PEK. BR. KASAR :
MENGERJAKAN BAHAN KASAR
MENGERJAKAN ARANG ATAU ABU
MENGERJAKAN BARANG2 YANG BESAR
MENGERJAKAN BAHAN TANAH ATAU BATU

## Slide 8
GANG2, TANGGA DI DALAM GEDUNG YG.SELALU DIPAKAI
GUDANG2 MENYIMPAN BARANG2 BESAR DAN KASAR MIN. 50 LUX
PENERANGAN YANG CUKUP UNTUK MEMBEDAKAN PEK. BR. KECIL :
MENGERJAKAN BARANG2 BESI DAN BAJA SETENGAH SELESAI
PEMASANGAN YANG KASAR
PENGGILINGAN PADI
PENGUPASAN / PENGAMBILAN DAN PENYISIHAN BAHAN KAPAS
KAMAR MESIN DAN UAP
ALAT PENGANGKUT ORANG DAN BARANG
RUANG2 PENERIMAAN DAN PENGIRIMAN DENGAN KAPAL

## Slide 9
TEMPAT MENYIMPAN BARANG2 SEDANG DAN KECIL
KAKUS, TEMPAT MANDI DAN KENCING HARUS MIN. 100 LUX
PENERANGAN YANG CUKUP UNTUK MEMBEDAKAN PEK.BR.KECIL & TELITI :
PEMASANGAN ALAT2 YANG SEDANG (TIDAK BESAR )
PEKERJAAN MESIN DAN BUBUT YANG KASAR
RIKSA ATAU PERCOBAAN THD. BARANG KASAR
MENJAHIT TEKTIL ATAU KULIT YANG BERWARNA MUDA
PEMASUKAN DAN PENGAWETAN BAHAN2 MAKANAN DLM.KALENG
PEMBUNGKUSAN DAGING
MENGERJAKAN KAYU MELAPIS PERABOT HARUS PALING SEDIKIT 200 LUX

## Slide 10
P PENERANGAN YANG CUKUP UNTUK MEMBEDAKAN PEK.BR.KECIL DAN TELITI :
PEKERJAAN MESIN YANG TELITI
PEMERIKSAAN YANG TELITI
PERCOBAAN2 YANG TELITI DAN HALUS
PEMBUATAN TEPUNG
PENYELESAIAN KULIT DAN PENENUAN BAHAN2 KATUN / WOL BERWARNA MUDA
PEK.KANTOR YANG BER-GANTI2 MENULIS DAN MEMBACA, ARSIP DAN SELEKSI SURAT2 PALING SEDIKIT MEMPUNYAI KEKUATAN 3000LUX
PENERANGAN YANG CUKUP UNTUK MEMBEDAKAN PEK.BR.YANG SANGAT HALUS DENGAN CONTRAST YANG SEDANG DAN DALAM WAKTU YANG LAMA :

## Slide 11
PEMASANGAN YANG HALUS
PEKERJAAN2 MESIN YANG HALUS P
EMERIKSAAN YANG HALUS
PENYEMIRAN YANG HALUS DAN PEMOTONGAN GELAS KACA
PEKERJAAN KAYU YANG HALUS (UKIR2AN)
MENJAHIT BAHAN2 WOL YANG BERWARNA
AKUNTAN, PEMEGANG BUKU, PEK. STENO, MENGETK ATAU PEK.KANTOR YANG LAMA DAN TELITI HARUS MEMPUNYAI PENERANGAN ANTARA 500 SAMPAI 1000 LUX

## Slide 12
PENERANGAN YANG CUKUP UNTUK MEMBEDAKAN PEK.BR.YANG SANGAT HALUS DENGAN CONTRASTYANG SANGAT KURANG UNTUK WAKRU YANG LAMA :
PEMASANGAN YANG EKSTRA HALUS ( ARLOJI DLL )
RIKSA YANG EKSTRA HALUS ( CAMPUR OBAT )
PERCOBAAN ALAT2 YANG EKSTRA HALUS
TUKANG MAS DAN BELIAN
PENILAIAN DAN PENYISIHAN HASIL2 TEMBAKAN
PENYUSUNAN HURUF DAN RIKSA COPY DALAM PERCETAKAN
RIKSA DAN PENJAHITAN BAHAN PAKAIAN BERWARNA TUA HARUS MEMPUNYAI KEKUATAN MIN.1000 LUX

## Slide 13
Terima Kasih