## Slide 1: UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Drs. Haris Sadiminanto, MMSi, MBA
MATERI X I ( MINGGU X I )
ALAT EVAKUASI DAN PELINDUNG DIRI

## Slide 2
ALAT EVAKUASI DAN ALAT TRANSPORTASI ANTARA LAIN meliputi:
a. TANDU ATAU ALAT LAIN UNTUK MEMINDAHKAN KORBAN KE TEMPAT YANG AMAN ATAU RUJUKAN, DAN
b. MOBIL AMBULANCE ATAU KENDARAAN YANG DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK PENGANGKUTAN KORBAN KE TEMPAT YANG DIKEHENDAKI
Penjelasan

## Slide 3
Penjelasan
KOTAK P3K BENTUK A (< 25 T.K) TERDIRI DARI :
20 kasa steril terbungkus
2 perban lebar 5 cm dan 10 cm
2 plester lebar 1,25 cm
10 plester cepat
1 kapas 25 gram
1 gunting dan 12 peniti
2 sarung tangan sekali pakai ( pasangan )
1 masker, 1 pinset, 1 lampu senter
1 kantong pastik bersih,

## Slide 4
Penjelasan
1 aquades 100 ml larut saline
1 povidon lodin 60 ml
1 alkohol 70 %
1 buku panduan P3K di tempat kerja
1 buku catatan
Daftar isi kotak

## Slide 5
Penjelasan
KOTAK P3K BENTUK B (< 50 T.K) TERDIRI DARI :
40 KASA STERIL TERBUNGKUS
4 PERBAN LEBAR 5 CM DAN 19 CM
4 PLESTER LEBAR 1,25 CM DAN 15 PLESTER CEPAT
2 KAPAS 25 GRAM, DAN 4 KAIN SEGITIGA
1 GUNTING DAN 12 PENITI
3 SARUNG TANGAN SEKALI PAKAI
1 MASKER, 1 PINSET, 1 LAMPU SENTER
2 GELAS UNTUK CUCI MATA
1 KANTONG PLASTIK BERSIH

## Slide 6
Penjelasan
1 AQUADES 100 ML LARUTAN SALINE
1 POVIDON LODIM 60 ML, ALKOHOL 70 %
1 BUKU PANDUAN P3K
1 BUKU CATATAN
DAFTAR ISI KOTAKNYA

## Slide 7
Penjelasan
KOTAK P3K BENTUK C (< 100 T.K.)TERDIRI DARI :
40 KASA STERIL TERBUNGKUS
6 PERBAN LEBAR 5 CM DAN LEBAR 10 CM
6 PLESTER LEBAR 1,25 CM DAN 20 PLESTER CEPAT
3 KAPAS 25 GRAM DAN 6 KAIN SEGITIGA
1 GUNTING DAN 12 PENITI
6 SARUNG TANGAN SEKLI PAKAI
1 MASKER, 1 PINSET, 1 LAMPU SENTER
3 GELAS UNTUK CUCI MATA
1 KANTONG PLASTIK BERSIH
1 AQUADES 100 ML LARUTAN SALINE,

## Slide 8
Penjelasan
1 POVIDON LODIN 60 ML, 1 ALKOHOL 70 %
1 BUKU PEDOMAN P3K DI TEMPAT
1 BUKU CATATAN
DAFTAR ISI KOTAKNYA
CATATAN : 1. KURANG 26 T.K. ( 1 KOTAK A )
2. 26-50 T.K. ( 1 KOTAK B / 2 KOTAK A )
3. 51 - 100 T.K. ( 1 KOTAK C/ 2 KOTAK B/ 4
KOTAK A / 1 KOTAK B DAN 2 KOTAK A
4. TIAP 100 T.K. ( 1 KOTAK C / 2 KOTAK B /
4 KOTAK A / 1 KOTAK B DAN 2 KOTAK A )

## Slide 9: PERATURAN MENAKERTRANS NO. 08 / MEN / 2010 TENTANG ALAT PELINDUNG DIRI

## Slide 10
Penjelasan
ALAT PELINDUNG DIRI :
SUATU ALAT YANG MEMPUNYAI KEMAMPUAN UNTUK MELINDUNGI SESEORANG YANG FUNGSINYA MENGISOLASI SEBAGIAN ATAU SELURUH TUBUH DARI POTENSI BAHAYA DI TEMPAT KERJA
ALAT PELINDUNG DIRI INI MELIPUTI :
PELINDUNG KEPALA
PELINDUNG MATA DAN MUKA
PELINDUNG TELINGA
PELINDUNG PERNAFASAN BESERTA PERLENGKAPANNYA
PELINDUNG TANGAN DAN / ATAU
PELINDUNG KAKI
SELAIN APD DIATAS, TERMASUK APD.:
PAKAIAN PELINDUNG
ALAT PELINDUNG JATUH PERORANGAN DAN / ATAU
PELAMPUNG

## Slide 11
Penjelasan
ALAT PELINDUNG KEPALA BERFUNGSI SEBAGAI ALAT PELINDUNG UNTUK MELINDUNGI KEPALA DARI BENTURAN, TERANTUK, KEJATUHAN ATAU TERPUKUL BENDA TAJAM ATAU BENDA KERAS ATAU MELUNCUR DI UDARA, TERPAPAR OLEH RADIASI PANAS, API, PERCIKAN BAHAN-BAHAN KIMIA, JASAK RENIK DAN SUHU EKSTREM
JENISNYA ANTARA LAIN TERDIRI DARI TERDIRI HELM PENGAMAN, TOPI ATAU TUDUNG KEPALA, PENUTUP ATAU PENGAMAN RAMBUT DAN LAIN-LAIN

## Slide 12
Penjelasan
AL AT PELINDUNG MATA DAN MUKA BERFUNGSI SEBAGAI ALAT PELINDUNG UNTUK MELINDUNGI MATA DAN MUKA DAN PAPARAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA, PAPARAN PARTIKEL-PARTIKEL YANG MELAYANG DI UDARA DAN DI BADAN AIR, PERCIKAN BENDA-BENDA KECIL, PANAS ATAU UAP PANAS, RADIASI, PANCARAN CAHAYA, BENTURAN ATAU PUKULAN BENDA KERAS ATAU BENDA TAJAM
JENISNYA ANTARA LAIN TERDIRI DARI KACA MATA PENGAMAN, GOGLES, TAMENG MUKA, MASKER SELAM, TAMENG MUKA DAN KACA MATA PENGAMAN DALAM KESATUAN

## Slide 13
Penjelasan
ALAT PELINDUNG TELINGA BERFUNGSI SEBAGAI ALAT PELINDUNG UNTUK MELINDUNGI PENDENGARAN TERHADAP KEBISINGAN ATAU TEKANAN
JENISNYA ANTARA LAIN TERDIRI DARI TERDIRI SUMBAT TELINGA DAN PENUTUP TELINGA
AL AT PELINDUNG PERNAPASAN BESERTA PERLENGKAPANNYA BERFUNGSI SEBAGAI ALAT PELINDUNG UNTUK MELINDUNGI ORGAN PERNAPASAN DENGAN CARA MENYALURKAN UDARA BERSIH DAN SEHAT DA/ATAU MENYARING CEMARAN BAHAN KIMIA MIKRO – ORGANISME PARTIKEL YANG BERUPA DEBU, KABUT, UAP, ASAP, GAS DAN LAIN-LAIN

## Slide 14
Penjelasan
JENISNYA ANTARA LAIN TERDIRI DARI MASKER, RESPIRATOR, KATRIT, KANISTER, TANGKI SELAM DAN LAIN-LAIN
ALAT PELINDUNG TANGAN BERFUNGSI SEBAGAI ALAT PELINDUNG UNTUK MELINDUNGI TANGAN DAN JARI-JARI TANGAN DARI PAJANAN API, SUHU PANAS/ DINGIN, RADIASI, ARUS LISTRIK, BAHAN KIMIA, BENTURAN PUKULAN DAN TERGORES DAN LAIN-LAIN
JENISNYA TERDIRI DARI SARUNG TANGAN TERBUAT DARI KULIT, KAIN KANVAS, KARET, SARUNG TANGAN TAHAN KIMIA DAN KAIN ATAU KAIN BERPELAPIS

## Slide 15
Penjelasan
ALAT PELINDUNG KAKI BERFUNGSI SEBAGAI ALAT PELINDUNG UNTUK MELINDUNGI KAKI DARI TERTYIMPA ATAU BERBENTURAN DENGAN BENDA-BENDA BERAT, TERTUSUK BENDA TAJAM, TERKENA CAIRAN PANAS/ DINGIN, UAP PANAS, TERPAJAN SUHU EKSTREM TERKENA BAHAN KIMIA BERBAHAYA, DAN JASAK RENIK SERTA TERGELINCIR
JENISNYA TERDIRI DARI SEPATU KESELAMATAN PADA PEKERJAAN PELEBURAN, PENGECORAN LOGAM, INDUSTRI, KONSTRUKSI BANGUNAN, PEKERJAAN YANG BERPOTENSI BAHAYA PELEDAKAN, BAHAYA LISTRIK, TEMPAT KERJA YANG BASAH ATAU LICIN, BAHAN KIMIA DAN JASAD RENIK, DAN/ATAU BAHAYA BINATANG DAN LAIN-LAIN

## Slide 16
Penjelasan
PAKAIAN PELINDUNG BERFUNGSI UNTUK MELINDUNGI BADAN SEBAGIAN ATAU SELURUH BADAN DARI BAHAYA SUHU PANAS/DINGIN YANG EKSTREM, PAJANA API, BENDA-BENDA PANAS, BENTURAN DENGAN MESIN, PERALATAN DAN BAHAN
JENISNYA BERUPA ROMPI, APRON, JACKET, PAKAIAN PELINDUNG YANG MENUTUPI SEBAGIAN ATAU SELURUH BAGIAN BADAN

## Slide 17
Penjelasan
ALAT PELINDUNG JATUH PERORANGAN BERFUNGSI MEMBATASI GERAK PEKERJA AGAR TIDAK MASUK KE TEMPAT YANG MEMPUNYAI POTENSI JATUH ATAU MENJAGA PEKERJAAN BERADA PADA POSISI KERJA YANG DIINGINKAN DALAM KEADAAN MIRING MAUPUN TERGANTUNGDAN MENAHAN SERTA MEMBATASI PEKERJA JATUH SEHINGGA TIDAK MEMBENTUR LANTAI DASAR
JENISNYA TERDIRI DARI SABUK PENGAMAN TUBUH, TALI PENGAMAN, ALAT PENJEPIT TALI, ALAT PENURUN, ALAT PENAHAN JATUH BERGERAK, DAN LAIN-LAIN

## Slide 18
Penjelasan
PELAMPUNG BERFUNGSI MELINDUNGI PENGGUNA YANG BEKERJA DIATAS AIR ATAU DIPERMUKAAN AIR AGAR TERHINDAR DARI BAHAYA TENGGELAM DAN ATAU MENGATUR KETERAPUNGAN PENGGUNA AGAR DAPAT BERADA PADA POSISI TENGGELAM ATAU MELAYANG DI DALAM AIR
JENISNYA TERDIRI JACKET KESELAMATAN, ROMPI KESELAMATAN, ROMPI PENGATUR KETERAPUNGAN