## Slide 1
Basic Knowledge
of Fire Protection

## Slide 2
FIRE
PROTECTION
Fire Prevention
(Pencegahan)
Fire Repression
(Pemadaman)
Fire Evacuation
(Evakuasi)

## Slide 3
SISTEM PENGENDALIAN KEBAKARAN
SUMBER API
API TUMBUH
API
Tumbuh & Membesar
KONDISI
BERBAHAYA
MENCEGAH PENYALAAN
Peraturan
Disiplin
Organisasi
dll.
MENCEGAH API TUMBUH
Membatasi beban api
Bahan non- combustible
Kompartemeni
-sasi
Dinding penahan api
PEMADAMAN TAHAP DINI
Pendeteksi
Sarana APA
Sarana APAR
System Hydrant
Fixed System
dll
KONTROL ASAP
Sarana Kontrol Asap
Smoke vents
Tata Udara
EVAKUASI
Organisai
SOP
Latihan
Sarana
Dll.
KONDISI
AMAN KEBAKARAN

## Slide 4
API
&
KELAS KEBAKARAN

## Slide 5
APAKAH KEBAKARAN ?
KEBAKARAN
adalah
API YANG TAK TERKENDALIKAN

## Slide 6
Hubungan api dengan bahan
    Padat
    Cair
    Gas
Segi Tiga Api (Triangle of Combustion) + Fire Tetra Hedron
Hal yang mendukung penyebaran api
Jenis dan klasifikasi kebakaran

## Slide 7
PENYEBAB
KEBAKARAN
Terbatasnya keterangan dan pengetahuan tentang kebakaran
Kelalaian manusia
Kesengajaan
Alam

## Slide 8
KERUGIAN HARTA BENDA
KORBAN JIWA ATAU CACAT
KERUGIAN /KEHILANGAN USAHA
EKONOMI SOSIAL
AKIBAT KEBAKARAN

## Slide 9
P A N A S
BAHAN BAKAR
PENGISOLASIAN
PENDINGINAN
PENGURAIAN
FIRE TRIANGLE
SEGITIGA API
U D A R A

## Slide 10
I
II
III
ISOLASI O2
URAI BBM
PENDINGINAN H2O
ISOLASI, PENGURAIAN, PENDINGINAN

## Slide 11
A
Kebakaran pada benda pada mudah terbakar yang menimbulkan arang/karbon
(contoh : Kayu, kertas, karton/kardus, kain, kulit, plastik)
B
Kebakaran pada benda cair dan gas yang mudah terbakar
(contoh : bahan bakar, bensin, lilin, gemuk, minyak tanah, thinner)
C
Kebakaran pada benda yang menghasilkan listrik atau yang mengandung unsur listrik
D
Kebakaran pada logam mudah terbakar
(contoh : Sodium, lithium, radium)
API
DIBAGI MENURUT KELASNYA
NFPA (National Fire Protection Association)

## Slide 12
A
Kebakaran pada benda pada mudah terbakar yang menimbulkan arang/karbon
(contoh : Kayu, kertas, karton/kardus, kain, kulit, plastik)
B
Kebakaran pada benda cair mudah terbakar
(contoh : bahan bakar, bensin, lilin, gemuk, minyak tanah, thinner)
C
Kebakaran pada benda gas
(contoh : LPG, LNG, metan, dll)
D
Kebakaran pada logam mudah terbakar
(contoh : Sodium, lithium, radium)
E
Kebakaran pada peralatan yang menggunakan tenaga listrik/menimbulkan tenaga listrik
API
DIBAGI MENURUT KELASNYA
SAA (Standard Australian Association)

## Slide 13
UNIT-2
(APA)
MEMILIH
ALAT PEMADAM API

## Slide 14
ALAT PEMADAM API
A P A
I.
MANUAL
II.
OTOMATIS
1. APAR
CARTRIDGE
(Busa, Air, DC)
STORED-PRESURE
(Busa, Air, DC, CO2)
TURN OVER TWO-WAY CHEMICALS
2. MOBILE UNIT
(KERETA DORONG)
3. FIRE TRUCK
4. FIRE PUMP
SISTEM PIPA
SISTEM NON-PIPA
CARTRIDGE LUAR
CARTRIDGE DALAM
FRANGIBLE PLUG
VALVE SYSTEM
CARTRIDGE
STORED-PRESSURE
HYDRANT
SPRINKLER
FIXED SYSTEM

## Slide 15
ALAT PEMADAM API RINGAN
(APAR)

## Slide 16
ALAT PEMADAM API RINGAN
(APAR)
Alat pemadam api berbentuk tabung yang mudah dioperasikan oleh satu orang dan mudah dijinjing. APAR ditujukan untuk memadamkan api awal kecil pada mula terjadinya.
Berat APAR berkisar antara 1 kg – 16 kg. Alat pemadam lebih berat dari 16 kg disebut alat pemadam api Mobile Unit (kereta dorong)

## Slide 17
JENIS / MEDIA APAR
AIR
BUSA
CO2
KIMIA
KERING
HALON
1211

## Slide 18
LEVER (tuas)
NOZZLE
(corong)
LABEL
PRESSURE GAUGE
(indikator tekanan)
HOSE
(selang)
CYLINDER
(tabung)
SAFETY PIN
(kunci pengaman)
APAR dan Bagiannya

## Slide 19
APAR & JENIS / MEDIA
KENALILAH ALAT PEMADAM API RINGAN ANDA
AIR
BUSA
CO2
KIMIA
KERING
HALON
1211
ALAT PEMADAM API
YANG COCOK
UNTUK KEBAKARAN
Kayu, kertas, kain, plastik, sampah, dll.
A
Bahan cair yang mudah terbakar yang tak larut
B
Bahan cair yang mudah terbakar yang larut di air : aceton, alkohol, dll.
B
Bahan gas : LPG, LNG
C
Peralatan yang bermuatan listrik
E
Kendaraan bermotor
TEPAT SEKALI




BUSA KHUSUS





INTERIOR
INTERIOR & MESIN









API AWAL




INTERIOR & MESIN







INTERIOR & MESIN

INTERIOR & MESIN

## Slide 20
Mudah terlihat
Mudah terjangkau
Tersebar – tidak terkumpul
Tidak terkunci
Sesuai SIKON
PENEMPATAN APAR YANG YANG TEPAT GUNA

## Slide 21
SYSTEM TURN OVER
  Sistem DUA BAHAN KIMIA (turn ove/dibalik) dimana bahan pemadamnya terdiri dari dua bahan kimia cair yang bila bercampur akan menghasilkan gas CO2 sebagai gas penekan yang akan mendorong busa sebagai hasil reaksi.

## Slide 22
SYSTEM CARTRIDGE
O2
Cartridge CO2
Per
Jarum Penusuk
Pipa Outlet Serbuk
Serbuk DC
Membran Timah
Pipa Outlet CO2
Sistem CARTRIDGE dimana bahan pemadamnya terpisah dengan gas penekan (cartridge). Gas penekannya adalah CO2

## Slide 23
Hose
Nozzle
Lever
Chemical
Dry N2
Valve Stem
Spring
SYSTEM STORED PRESSURE / VALVE
  Sistem dimana gas penekannya dikempakan ke dalam tabung berisi bahan pemadam.

## Slide 24
PENGGUNAAN
A P A R
UNIT-4

## Slide 25
CARA MENGGUNAKAN APAR
BUKA KUNCI PENGAMAN
ARAHKAN SEMPROTAN KE DASAR SUMBER API
TEST
PERGUNAKAN TEGAK
TEKAN GENGGAMAN !
DI UDARA TERBUKA JANGAN MELAWAN ARAH ANGIN!

## Slide 26
PENGGUNAAN APAR
CEPAT, AMAN & TEPAT (CAT)
ikuti arah angin
Sudut + 30O – 60O
Sumber dasar api
Jarak
terlalu dekat
Melawan arah angin
Ke lidah api

## Slide 27
LANGKAH TINDAK

## Slide 28
PERAWATAN APAR
PERAWATAN PEMERIKSAAN :
Membuka bagian APAR
Pemeriksaan bagian APAR
Pembersihan bagian yang kotor
Memasang kembali
Pengisian ulang
Penekanan ulang bila perlu
Hydrostatic-test
PERAWATAN RUTIN :
Sebuah label dan catatan servis dipakai untuk mencatat tanggal dan paraf pemeriksa
Segel dan indikator pemutus dipakai dari bahan kawat halus atau plastik halus yang mudah putus
PEMERIKSAAN RUTIN :
Apakah kelengkapan pada APAR ada dan lengkap,
seperti : Kunci pengaman, indikator disk, label, penutup selang
Apakah penunjuk tekanan OK
Apakah tabung tidak korosi

## Slide 29
KESIMPULAN
Kebakaran tidak akan dihapus dari muka bumi karena api merupakan bagian dari kehidupan. Kebakaran dapat dicegah sekecil mungkin bila kita memahami penyebab kebakaran dan langkah tindak pencegahan.
Kebakaran dapat terjadi dimanapun, kapanpun pada siapapun.
Pencegahan kebakaran merupakan langkah yang paling efisien, efektif karena dilakukan SEBELUM kehadiran api kebakaran sehingga kerugian harga benda dan jiwa dapat dihindari.
Sarana Fire Protection (APAR, Hydrant, dll) yang tersedia akan tidak menghasilkan OPTIMAL bila tidak didukung OPERATOR yang trampil.
Ketrampilan apapun hanya diperoleh dengan berlatih secara tepat + Konsistent !