## Slide 1
PENCEGAHAN BAHAYA
Kebakaran

## Slide 2: POKOK BAHASAN
PENGERTIAN DASAR
PENCEGAHAN KEBAKARAN MELALUI PENDEKATAN MANAJEMEN
ASPEK PENCEGAHAN KEBAKARAN
PROGRAM PENANGGULANGAN

## Slide 3: A. PENGERTIAN DASAR
Adalah suatu proses penyalaan suatu zat atau bahan akibat adanya persenyawaan dg oksigen yang terjadi secara cepat disertai timbulnya api dan suhu panas
Adalah suatu prosesoksidasi secara cepat.

## Slide 4: Pengertian Peledakan
Adalah proses pengembangan gas scr mendadak disertai timbulnya suara keras dan pelepasan energi panas.
Adalah reaksi oksidasi hebat berlangsung menghasilkan panas, cahaya disertai suara gemuruh dan tekanan kuat berakhir sangat cepat.

## Slide 5: KONSEKUENSI KEBAKARAN/PELEDAKAN
KERUGIAN
KERUSAKAN
KECELAKAAN/MUSIBAH
PENDERITAN ( FISIK / PSIKIS )
KEHILANGAN
KESENGSARAAN

## Slide 6: KESELAMATAN KERJA
Pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan khususnya bagi tenaga kerja, manusia pada umumnya, baik jasmani maupun rokhani, hasil karya dan budaya menuju keadilan dan kesejahteraan.
(Keilmuan) Ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kecelakaan, PAK, peledakan, kebakaran dan pencemaran

## Slide 7: BAHAN KIMIA
PADAT
CAIR
GAS
BAHAN BAKAR/FUEL

## Slide 8: BENTUK ZAT KIMIA
Dust
Solid
Vapor
Gas
Liquid

## Slide 9: SEGITIGA API
NYALA API adalah massa zat yg sedang memijar pada proses reaksi kimia (oksidasi eksotermal)
Ignition
fuel
oksigen

## Slide 10: SEGITIGA API
Kertas, Kayu, Bensin, Solar, Besi, Aluminium dll.
Elektrik
Mekanik
Udara Bebas
21 % O2

## Slide 11: PELEDAKAN
PANAS
CAHAYA
SUARA
TEKANAN SESAAT

## Slide 12: JENIS SUMBER PANAS
Listrik ( Penyebab utama Industrial Fire)
Rokok
Permukaan Panas
Gesekan
Material Overheat
Api Burner
Exposure bunga api sisa pembakaran
Reaksi kimia, listrik static, petir, arson dll

## Slide 13: KLASIFIKASI KEBAKARAN
KELAS A
KELAS B
KELAS C
KELAS D

## Slide 14: KELAS/GOLONGAN A
Jenis Sumber Bahan Bakar | Jenis Alat Pemadam
Material Biasa: Kertas, Kayu, Kain, sampah | Air, bubuk kering, CO2

## Slide 15: KELAS/GOLONGAN B
Jenis Sumber Bahan Bakar | Jenis Alat Pemadam
Cairan Mudah Terbakar: Bensin, Minyak, Gemuk, Cat, Pelarut | Bubuk kering, CO2, Multi Purpose Dry chemical

## Slide 16: KELAS/GOLONGAN C
Jenis Sumber Bahan Bakar | Jenis Alat Pemadam
Listrik: Instalasi listrik, kabel-kabel saluran listrik. | Bubuk kering, CO2, Multi purpose dry chemical JANGAN GUNAKAN AIR

## Slide 17: KELAS/GOLONGAN D
Jenis Sumber Bahan Bakar | Jenis Alat Pemadam
Metal dapat terbakar: Titanium, Magnesium, Aluminium | Dry Chemical

## Slide 18: Contoh APAR

## Slide 19: CONTOH SIMBOL BAHAYA KEBAKARAN

## Slide 20
RESIKO BURN

## Slide 22
Chemical | Flashpoint (oC)
Gasoline | -43
Acetone | -19
Methyl alcohol | 11
Kerosene | 43
Heptane | -4
Toluene | 6
Titik Nyala

## Slide 23
Distilasi bahan minyak mentah

## Slide 24: B. Pencegahan melalui pendekatan MANAJEMEN
Anggapan thd KEBAKARAN
Peranan Pimpinan
Tujuan
Organisasi Pemadam
Lay Out Industri
Pelatihan Karyawan
Pemadaman

## Slide 25: 1. Asumsi thd Kebakaran
Kebakaran tugas dinas Pemadam Kebakaran
Cukup sedia APAR tugas selesai
Mengambil jalannya operasi perusahaan sekaligus berperan aktif dalam kesiagaan terhadap kemungkinan bahaya KEBAKARAN
2. Peranan Pimpinan

## Slide 26: 3. Tujuan
Melalui kebijakan perusahaan, manajemen harus jelas menyatakan tujuan dalam penanggulangan bahaya Kebakaran.
Isi kebijakan minimal memuat:
  Jaminan keselamatan Manusia
  Jaminan keselamatan alat dan area operasi
  Perlindungan thd lingkungan maupun tetangga sekitarnya.

## Slide 27
Organisasi Pemadam
    Harus dipimpin seorang kepala, dg kualifikasi:
    Ada pengetahuan, pernah training, berpengalaman dibidangnya
    Mampu mengorganisir dan memberi komando
    Persyaratan fisik dan Kesehatan
    Mempunyai dasar hukum/ Kebijakan/Ketetapan Manajemen Industri
Lay Out Industri
    Kondisi Geografi ( arah angin, suhu, cuaca)
    Akses sarana pendukung
    Pengaturan zona bahaya dan jarak aman
    Peta rawan bahaya dan titiksumber bahaya

## Slide 28
Pelatihan Karyawan
    Pelatihan Kering / peragaan APAR
    Pelatihan Basah / Peralatan pemadam tanpaAPI
    Pelatihan HIDUP / Drill Kebakaran
Konsep Pemadaman
    Ambil unsur panas dengan cara pendinginan
    Memindahkan bahan bakar ke tempat yg tidak terpapar panas.
    Mengambil/menghalangi unsur Oksigen dengan jalan memisahkan udara.
    Kombinasi Ketiganya

## Slide 29: Hal yg perlu diingat.!
No Absolute Fire proof
Energi Panas menjalar : Konveksi, Konduksi dan radiasi.
Sebaran api: Vertikal-Horizontal
Deteksi dini sangat penting
Material mudah terbakar teridentifikasi dengan baik
Sumber-sumber api terkontrol secara reguler
Few time- fire destruction

## Slide 30: Hal yg perlu diperkenalkan !
EXIT
POSISI APAR
EMERGENCY RESPONSE
SISTEM PENANGGULANGAN
SAFETY INDUCTION

## Slide 31
Fire Plan

## Slide 32
TIPE | ACTION | RISIKO
Pressurized water | Cools fuel rapidly | Conducts electricity Reacts with some chemicals
Carbon dioxide | Removes oxygen | Displaces oxygen when used in confined spaces
Dry chemical | Interferes with the combustion process | When used in confined spaces, greatly limits visibility

## Slide 33: C. Aspek Pencegahan Kebakaran
Inspeksi
Ijin Kerja Panas ( bila diterapkan)
Drill / Pelatihan Kebakaran

## Slide 34
INSPEKSI
  Katup kontrol, Pompa pemadam
  Rumah selang, persediaan air, sprinkler
  Apar
  Fire Door, Emergency Exit
  Ruang Kontrol
  Alarm & sistim komunikasi
IJIN KERJA PANAS
  Periksa tempat pekerjaan dilakukan
  Sediakan alat pemadam
  Ada penanggung jawab pekerjaan
  Komunikasikan dg bidang terkait
  Isolasi daerah bahaya /beri tanda zona aman
  Batasi pemakaian alat pemicu panas

## Slide 35: PEKERJAAN OLEH PIHAK KE 3?
Nama pemberi ijin kerja panas harus jelas
Siapa yg menyediakan alat pemadam kebakaran?
Siapa yg bertanggung jawab selama pekerjaan berlangsung
Ada hitam di atas putih / lembar kerja yang sah
Selesai pekerjaan harus di tutup

## Slide 36
DRILL KEBAKARAN
  MENGUJI LANGSUNG DI LAPANGAN DILAPANGAN DENGAN CARA SIMULASI PROGRAM.
    Dilakukan secara serius
    Baik dan teratur
    Kepedulian manajemen ditunjukkan
    Sebagai sarana pengingat dan perbaikan program
    Menguji kesiap-siagaan personil dan alat

## Slide 37: D. Program Penanggulangan
Kegiatan Pencegahan
  Mulai Rancang Bangun
  Inspeksi / Daftar Periksa
  Ijin Kerja, Pelatihan, drill kebakaran
PEMENUHAN SARANA KEBAKARAN
  Sistim Deteksi dini, Alarm
  Alat pemadam
  Emergency Respon
MENJALIN HUBUNGAN DG PIHAK TERKAIT
  Pemerintah setempat
  Dinas Pemadam
  Organisasi antar Industri/ Gabungan.

## Slide 38
Apa ada potensi bhy ?

## Slide 39: Penyusunan Petunjuk Darurat Kebakaran
Sikap
Memahami Petunjuk
Bertindak aman
Mengikuti komando

## Slide 40
Terima Kasih