## Slide 1
Ir. MUH. ARIEF LATAR, MSc
Bahan kimia mudah terbakar

## Slide 2
I. PENDAHULUAN

## Slide 3
Sekarang
Lebih dari 400 juta ton bahan kimia dihasikan setiap tahun
5 – 7 juta bahan kimia diketahui, lebih dari 80.000 dipasarkan
Diperkirahkan 500 – 10.000 bahan kimia diperdagangkan mengandung bahaya, diantara 150 – 200 kemungkinan penyebab kanker
LIMA TAHUN YANG LALU
HANYA SATU JUTA TON BAHAN KIMIA TELAH DIHASILKAN SETIAP
TAHUN
1.1. Latar Belakang

## Slide 4
Bahan kimia
meningkatkan
Agrochemicals, obat, bahan pelarut, b.kimia padat dijadikan bubuk, gas & uap proses pengelasan & pendinginan , gas digunakan di R.Sakit/Lab/Univ/Lembaga
Peneltian,dll
Mutu kehidupan

## Slide 5
FAKTOR KIMIA LINGKUNGAN KERJA
SOLID ( PADATAN )
LIQUID ( CAIRAN )
AIRBORN CONTAMINANT ( ABC ) : GAS, UAP, AEROSOL

## Slide 6
Secara umum, bahan-bahan kimia berbahaya dapat dikelompokkan menjadi :
Bahan kimia mudah meledak
Bahan kimia mudah terbakar
Bahan kimia beracun
Bahan kimia korosif
Bahan kimia radioaktif
Bahan kimia oksidator
Bahan kimia reaktif
Bahan reaktif terhadap air
Gas bertekanan

## Slide 7
2.1. Kriteria Bahan Kimia Berbahaya

## Slide 8: MENURUT KEPMENNAKER NO.KEP.187/MEN/1999, BAB III PSL-9, KRITERIA BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI TEMPAT KERJA TERDIRI DARI :
BAHAN BERACUN
BAHAN SANGAT BERACUN
CAIRAN MUDAH TERBAKAR
CAIRAN SANGAT MUDAH TERBAKAR
GAS MUDAH TERBAKAR
BAHAN MUDAH MELEDAK ( Explosive )
BAHAN REAKTIF
BAHAN OKSIDATOR
BERSIFAT ASPHYXIANT , gas yg sangat banyak shg mendesak oksigen diudara , membuat sulit bernapas

## Slide 9
CAIRAN MUDAH TERBAKAR

## Slide 10
Tabel-1.1.SIFAT FISIKA BAHAN KIMIA
NAMA KIMIA | FLASH POINT ( 0 C ) | BOILING POINT Ttk didih ( 0 C ) | SP. GRA VITY
ACETON, CH3COCH3 ALKOHOL, CH3CH2OH GASOLINE ACETYLENE METHANE ETHANE PROPANE BUTANE HEXANE BENZENE TOLUENE PARA-XYLENE TRI-CHLORO-ETYLENE FORMALDEHYDE KEROSENE | 20 13 43 --- --- --- --- --- - 22 - 11 4,5 27,2 32,2 43 --- | 56 --- --- - 83,6 161,5 103,7 42,1 6,3 -- 80 111 138,3 87,2 --- --- | 2,0 1,6 3 – 4 0,9 0,6 1,0 1,6 1,9 3,0 2,8 3,1 3,7 1,5 1,1 ---
CAIRAN SANGAT MUDAH TERBAKAR

## Slide 11
Fluid | Temperature (oC) | Specific Gravity SG
Acetic Acid | 25 | 1.052
Acetone | 25 | 0.787
Acetylene, liquid | -121oF | 0.62
Acetylene, liquid | 70oF | 0.38
Adipic acid |  | 0.72
Alcohol, ethyl (ethanol) | 25 | 0.787
Alcohol, methyl (methanol) | 25 | 0.791
Alcohol, propyl | 25 | 0.802
Ammonia (aqua) | 25 | 0.826
Aniline | 25 | 1.022
Benzene | 25 | 0.876
Benzil | 25 | 1.084
Bromine | 25 | 3.12
Butane, liquid | 25 | 0.601
Caproic acid | 25 | 0.924
Carbolic acid | 15 | 0.959
Carbon disulfide | 25 | 1.265
Carbon tetrachloride | 25 | 1.589
Carene | 25 | 0.860
Oil, Castor | 25 | 0.959
Chloride | 25 | 1.56
Chloroform | 25 | 1.469
Citric acid | 25 | 1.665
CAIRAN SANGAT MUDAH TERBAKAR

## Slide 12: Mudah Terbakar (Flammable)
Dapat terbakar pada suhu normal
Check Flash Point (FP)
        OSHA FP < 100 F (38 C)
        EPA/DOT FP < 140 F (60 C)
Contoh:
    Gasoline, Methyl Ethyl Ketone, TOLUENE
    Dll, tabel 1.1,
GAS MUDAH TERBAKAR
Notes: 3
EPA/DOT gives a more reasonable upper limit on flammability - it is within the bounds of ambient working conditions found in factories.
OSHA limit is below a lot of working conditions found in southern states in the summer.

## Slide 13: Bahan-bahan yang mudah terbakar digolongkan sesuai dengan tingkat bahayanya :
Kelas Bahaya | Titik Nyala oC | Nama Bahan Kimia | Titik Nyala oC | Titik Sulut oC
I | < 21 | Bensin | -30 | 250
II | 21 - 55 | Benzena, Amoniak | -11 - | 580 780
III | 55 - 100 | Naftalen, Ether | 80 - | 575 186
IV | >100 | Gas Bumi | - | -
CAIRAN SANGAT MUDAH TERBAKAR

## Slide 14
Bahan kimia yang dapat dengan mudah menyala /terbakar:
Pyrophoris :
  dapat menyala secara spontan dalam udara pada suhu 54° C atau kurang tanpa kontak dengan api. Contoh : diborane.
Flammable chemicals :
  Mudah menyala bila kontak dengan percikan api
Combustible chemicals :
  Mudah menyala bila kontak dengan api
Oxidizers :
  bersifat eksplosif karena sangat reaktif atau tidak stabil.Mampu menghasilkan oksigen dalam reaksi atau penguraiannya sehingga dapat menimbulkan kebakaran selain ledakan.
CAIRAN SANGAT MUDAH TERBAKAR

## Slide 15
BAHAN MUDAH MELEDAK
( Explosive )
Adalah bahan kimia berupa padatan atau cairan, atau campurannya yang sebagai akibat suatu perubahan (reaksi kimia, gesekan, tekanan, panas, atau perubahan lainnya) menjadi bentuk gas yang berlangsung dalam proses yang relative singkat disertai dengan tenaga perusakan yang besar, pelepasan tekanan yang besar serta suara yang keras.

## Slide 16
KRITERIA MUDAH MELEDAK :
Bila bereaksi menghasilkan gas dalam jumlah besar
Tekanan dan suhu meningkat dengan cepat
Bejana / wadah akan pecah

## Slide 17: Terjadinya peledakan
Peladakan merupakan lepasan energi secara mendadak, dari tiga macam enegi yaitu,
Energi : phisikal, kemikal dan nuklir
energi phisikal : atara lain disebakan karena adanya, tekan kerja gas atau uap didalam bejana tertutup, tegangan bahan/string material serta terjadinya kenaikan suhu prorses kerja/work proses.
enengi kemikal : pada umumnya disebabkan oleh adanya reaksi kimia yang bersifat eksotermis

## Slide 18
GAS BERTEKANAN
Gas bertekanan telah banyak digunakan dalam industri ataupun laboratorium. Bahaya dari gas tersebut pada dasarnya adalah karena tekanan tinggi dan juga efek yang mungkin juga bersifat racun, aspiksian, korosif, dan mudah terbakar, lihat table 10.2 .

## Slide 19
GAS | Penggunaan | Bahaya
Asetilen | Gas bakar | Mudah terbakar, aspiksian
Ammonia | Bahan baku pupuk | Beracun
Etilen Oksida | Sterilisasi | Beracun dan mudah terbakar
Hidrogen | Hidrogenasi, gas karier | Mudah terbakar dan meledak
Nitrogen | Gas pencuci, membuat udara inert | Aspiksian
Klor | Klorinasi | Beracun, korosif
Vinil Klorida | Produksi plastic | Beracun dan mudah terbakar
Tabel .10.2. Penggunaan gas bertekanan dan bahayanya

## Slide 20
BAHAN OKSIDATOR
KRITERIA OKSIDATOR :
Bila terjadi reaksi kimia atau penguraiannya akan menghasilkan gas O2

## Slide 21
BAHAN REAKTIF
KRITERIA REAKTIF :
Bila terkena air, timbul gas panas mudah terbakar
Bila tercampur senyawa asam, timbul gas panas yg mudah terbakar, atau beracun atau korrosif

## Slide 22: Bahan reaktif terhadap air
Beberapa bahan kimia dapat bereaksi hebat dengan air, dapat meledak atau terbakar. Ini disebabkan zat-zat tersebut bereaksi secara eksotermik (mengeluarkan panas) yang besar atau gas yangmudah terbakar.
Berikut adalah bahan-bahan kimia yang reaktif terhadap air :
  alkali (Na, K) dan alkali tanah (Ca),
  logam halida anhidrat (aluminium tribromida),
  logam oksida anhidrat (CaO),
  oksidanon-logam halida (sulfurilklorida).
Jelas zat-zat tersebut harus dijauhkan dari air atau disimpan dalam ruang yang kering dan bebas kebocoran bila hujan.

## Slide 23: Reaktif dengan Air------ lanjutan
Bahan kimia yang sangat reaktif bila berkontak dengan :
  Air
  Uap air di udara
Contoh :
    Asam sulfat (battery acid)
    Soda api (lye)
    Senyawa phosphor
Notes: 8
Water reactives need special storage precautions.
Use care when cleaning water-reactive spills such as H2SO4
Most water reactive chemicals will generate HUGE amounts of heat when they encounter water or water-vapor. This may be enough to ignite flammable vapors in the area.

## Slide 24: Bahan reaktif terhadap asam
Bahan-bahan yang reaktif terhadap air diatas juga reaktif terhadap asam.
Selain itu ada bahan-bahan lain yang dapat bereaksi dengan asam secara hebat. Reaksi yang terjadi adalah eksotermis dan menghasilkan gas-gas yang mudah terbakar atau eksplosif.
Contoh : kalium klorat/perklorat (KCIO3), kalium permanganat (KMnO4), asamkromat (Cr203).
  Dengan sendirinya bahan-bahan ini dalam penyimpanan harus dipisahkan dari asam, seperti asam sulfat dan asam asetat.