## Slide 1
Karakteristik Air Limbah
PERTEMUAN 4
Nayla Kamilia Fithri
Prodi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat

## Slide 2
Definisi Limbah ?

## Slide 3: Komponen Air Limbah dan Analisanya
Karakteristik Biologis
Karakteristik Fisik
Karakteristik Kimia

## Slide 4: Karakteristik Fisik
Karakteristik Fisik
Warna
Suhu
Bau
Kandungan Padat
Kekeruhan

## Slide 5: Karakteristik Fisik
DEFINISI :
Sifat – sifat atau karakteristik suatu zat (air) yang berkaitan dengan wujudnya
misalnya : warna, bau, rasa, kejernihan, dll
PARAMETER FISIK :
a. Kekekruhan
b. Warna
c. Temperatur
d. Bau  tidak berasa dan berbau saat diminum
d. kandungan Padatan
Notes: Kejernihan disebabkan karena Pembentukan koloidal yang terjadi bila buangan tersebut berbentuk halus, sehingga sebagian ada yang larut dan sebagian lagi ada yang melayang-layang sehingga air menjadi keruh.
Kekeruhan dapat menghalangi penetrasi sinar matahari, sehingga menghambat fotosintesa dan berkurangnya kadar oksigen dalam air.
Warna air yakni : Jika warnanya coklat muda, maka umur air kurang dari 6 jam. Warna abu – abu muda sampai setengah tua merupakan tanda bahwa air limbah sedang mengalami pembusukan atau telah ada dalam sistem pengumpul untuk beberapa lama. Bila warnanya abu – abu tua atau hitam, air limbah sudah membusuk setelah mengalami pembusukan oleh bakteri dengan kondisi anaerobik.
Pengaruh temperatur air limbah adalah :
Bau air limbah menandakan bahwa :
Senyawa utama yang menyebabkan limbah menjadi bau adalah hidrogen sulfida, senyawa – senyawa lain seperti indol skatol, cadaverin dan mercaptan yang terbentuk pada kondisi anaerobik dan menyebabkan bau yang sangat merangsang dari pada bau hidrogen sulfida

## Slide 6
Contoh: Kekeruhan
Partikel  10 mikron dapat dihilangkan dengan penyaringan dan pengendapan
Partikel  1 mikron memerlukan sistem pemisahan yang lebih tinggi, seperti dengan membran, saringan mikro dan lainnya

## Slide 7: SOLID (PADATAN)
ToTaL SoliD Jumlah padatan yang terkandung dalam suatu liquida atau campuran liquida (pada air limbah)
Notes: Uji analisa terhadap total solid berdasarkan ukuran partikel padatan atau perbedaan densitas.

## Slide 8: Jenis-Jenis Padatan
1
Settleable Solid
2
Total Dissolved Solid
Suspended Solid
3
Notes: no SOX, NOX or carbon monoxide; the CO2
Korosifitasnya lebih rendah dari etanol sehingga bisa didistribusikan langsung melalui pipa
Reid Value butanol 0,33 psi dibanding dengan etanol 2,0 sehingga lebih aman dalam distribusi maupun penyimpanannya

## Slide 9: TREATMENT PROCESS
Ukuran partikel, mm
Org. & anorg. terlarut
Suspensi koloid
Filtrasi/microstraining
Sedimentasi/flotasi
Padatan tersuspensi dan padatan mengambang
Koagulasi kimiawi
Screening
Biological oxidation
Presipitasi
Transfer gas
Ion exchange
Reverse osmosis
Elektrodialisis
Adsopsi

## Slide 10: Pengklasifikasian & Tingkatan padatan dalam Air Limbah
Total solids
(700 ppm)
Total
suspended
solids
Total
dissolved
solids
Non
settleable
Settleable
100 ppm
100 ppm
25 ppm
75 ppm
25 ppm
150 ppm
350 ppm
Volatile
Volatile
Volatile
fixed
fixed
fixed
Notes: TS (Total Solid) adalah total padatan yang ada di dalam air limbah, biasanya berkonsentrasi 700 ppm. Total solid dibagi menjadi 2, yakni Total Suspended Solid (TSS) atau padatan total yang terendapkan dan Total Dissolved Solid (TDS) atau Total Padatan Terlarut. Dari 700 ppm total Solid, 200 ppm nya merupakan TSS dan 500 ppm nya merupakan TDS. TSS sendiri dibagi menjadi 2, yakni non-settleable dan settleable, yang mana masing2 dari non-settleable dan settle abble sendiri dibagi menjadi 2, yakni volatile dan fixed.
Dari 200 ppm TSS, TSS yang non settleable ada 100 ppm dan yang settleable ada 100 ppm. Settleable solid adalah : Solid yang akan mengendap dalam kondisi terang dalam jangka waktu 1 jam karena pengaruh gaya gravitasi
masing2 dari 100 ppm TSS non-settleable dan TSS settleable, yang volatile ada 75 ppm dan yang fixed ada 25 ppm.
Solid yang volatile disini maksudnya adalah solid yang dapat teruapkan yang disebut dengan bahan organik, dan yang mana padatan yang benar2 tersisa adalah bahan inorganik.
Dari 500 ppm TDS, 150 ppm merupakan bagian yang “volatile” dan 300 ppm merupakan bagian yang “fixed”

## Slide 11: Settleable Solid
Definisi
Solid yang mengendap dalam kondisi tenang dalam jangka waktu 1jam di bawah pengaruh gravitasi.
Umumnya diukur dengan ImHoff cone dan data dinyatakan dalam volume

## Slide 12: Imhoff Cone

## Slide 13: SUSPENDED SOLID
Definisi
Bahan padat yg tersuspensi
Ditentukan dengan cara :
Suspended Solid
Menyaring dengan fiber pad
0,45 micron membrane dan mengukur dry weight dari material yang terkumpul (mg/l)
Notes: MLSS = Definisi
- total suspended solid yang diambil dari activated sludge reactor.
- konsentrasi padatan berisi campuran (mikroba dan inert)
MLVSS = Definisi
- konsentrasi mikroba heterogen dalam reaktor.
- Hasil penguapan MLSS pada suhu > 600 oC

## Slide 15: Solid
Total padatan tersuspensi yang mengarah kepada konsentrasi biomass tersuspensi dan inert dalam reaktor disebut MLSS (mixed liquor suspended solids)
Filtrat mengandung TDS yang terdiri dari ion-ion kecil, makromolekul dan koloid yang sangat kecil.
TDS didapatkan dengan mengevaporasi filtrat hingga kering dan dinyatakan dengan mg/ℓ.
Notes: - MLSS : jumlah total dari padatan yg berupa material organik & mineral, termasuk di dalamnya adalah mikroorganisme (105 C) - TDS : filtrat dari cairan yg lewat kertas saring tdiri dr small ion, macromolecules, & very small coloids

## Slide 16: Solid
MLVSS (mixed liquor volatile suspended solids) merupakan bagian material pada MLSS yang berisi material organik mikroba, baik yang hidup / yang mati setelah proses evaporasi pada suhu 600 °C.

## Slide 17: Solid
Temperatur dan pH air limbah sangat penting karena mempengaruhi kehidupan akuatik dan biologi pada badan air.
Mikroba tumbuh baik pada pH netral dan 4,6 – 7,0
Setiap mikroba mempunyai kisaran suhu dan suhu optimum tertentu untuk pertumbuhannya.
Psikrofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan pada suhu 0-20o C.
Mesofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan 20- 45o C.
Termofil, yaitu mikroba yang suhu pertumbuhannya diatas 45 o C.

## Slide 18: Karakter Kimia
Karakter Kimia
Bahan Organik
Nitrogen
Posfor
Gas
Notes: Jika organic matter tidak di olah dan dibuang ke lingkungan, bakteri dalam air akan mendekomposisi dan pada proses tersebut akan memakai oksigen yang terlarut dalam air

## Slide 19
1. Bahan Organik
Bahan yang dapat terbiodegradasi pada air limbah  protein, karbohidrat, dan lipid
Reaksi Biodegradasi :
Bahan Organik + O2bakteri CO2 + Produk limbah + NH3 + Energi + bakteri Baru

## Slide 20: Biological Oxygen Demand (BOD)
digunakan sebagai pengukuran bahan organik secara tidak langsung (indikator)
Merupakan oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk mendegradasi bahan buangan di dalam air.
Cara menentukan BOD
Sample air limbah dimasukkan bakteri dan nutrien kemudian di inkubasi pada suhu 200C selama 5 hari. Setelah inkubasi perubahan oksigen terlarut dalam sample diukur dalam mg O2 perliter air limbah
Notes: - BOD Biasanya digunakan sebagai indikator (tidak langsung) bahan organik
BOD air limbah berhubungan dengan jumlah oksigen yang harus disuplai ke dalam air limbah oleh aerator selama secondary treatment atau dengan aerasi alami oleh air yang diterima.
Sample air limbah diberi bakteri dan nutrien (bila diperlukan) dan diinkubasi selama 5 hari pada 20°C, dimana bisa juga diinkubasikan dengan suhu dan waktu yang berbeda (tergantung kebutuhan). Setelah inkubasi, perubahan konsentrasi Dissolved Oxygen (DO) pada sample diukur, dan BOD5 dinyatakan dalam mg O2/liter air limbah.

## Slide 21: COD
Merupakan O2 yang dibutuhkan untuk reaksi oksidasi bahan buangan dalam air.
COD biasanya > BOD, karena banyak senyawa yang lebih mudah dioksidasi secara kimia daripada dioksidasi secara biologi.
Bahan organik + Cr2O72- → CO2 +H2O + Cr2O42-
Δ
Notes: Tes COD dilakukan dengan merefluks sample air limbah dengan potassium dichromate selama 2-3 jam dan mengukur perubahan konsentrasi dichromate.
Kandungan COD dalam air bersih berdasarkan peraturan menteri kesehatan RI No 82/2001 mengenai baku mutu air minum golongan B maksimum yang dianjurkan adalah 12 mg/l, apabila melebihi batas maka kualitas air tesebut buruk.

## Slide 22
2. Nitrogen
Menyebabkan suburnya alga dan tumbuhan air lain yg tidak diinginkan
diukur dengan metode kjeldahl
Cara : pertama digestion step untuk mengubah nitrogen menjadi amonia dan menganalisa amonia dengan titrasi.

## Slide 23
3. Posfor
fosfor masuk kedalam air limbah melalui kotoran manusia, biasanya melalui urin
4. Gas
oksigen adalah yang terpenting(proses respirasi dari microorganisme)
* sedikit O2 menyebabkan bau yg berbahaya karena carbon berubah menjadi metan, sulfur berubah menjadi hidrogen sulfide

## Slide 24: Karakter Biologis
“ Secara umum organisme merupakan sludge biologis atau Mixed Liquor Suspended Solid (MLSS). MLSS mengandung material inert dan kultur biologi. MLSS bersifat volatile”
Karakteristik biologi digunakan untuk mengukur kualitas air terutama air yang dikonsumsi sebagai air minum dan air bersih.

## Slide 25: Algae
Spesies Alga | Logam Berat Teradsorpsi
Cladophora glomerata Galaxaura rugosa Scenedemusacutus Corallina sp. Euchema isiforme Phormidium sp. Fucus vesiculosus Padina boergesenii Sargassum sp. Nostoc sp. Euchema sp Euglena gracilis Chaetocerus sp. Ni, V, Cd, Pb, Cr | Ni, V, Cd, Pb, Cr Cu, Zn - Zn, Pb Cr, Fe, Co, Cu, Zn, Cd, Pb - Pb, Cu Pb Pb, Cd, Cu - Cd, Cr - Pb, Cd

## Slide 26: Indicator Bacteria and Their Analysis
Bakteri bisa menjadi indikator apakah air telah bersih atau masih terdapat kontaminasi di dalamnya.
Terdapatnya bakteri indikator di atas menunjukkan masih terdapat kontaminan di dalam air.
Bakteri Indikator
Coliform
Streptococcus

## Slide 27: Indicator Bacteria and Their Analysis
Terdapat dua metode untuk mengukur level dari organisme indikator :
Statistical Test
Membrane Test

## Slide 28
Statistical test
Mengambil sample dari air dan melakukan tes untuk mengetahui organisme yang terdapat di badan air tersebut.
Membrane filter
Sample dari air difilter melalui membran, organisme akan tertahan di permukaan filter dan akan berkembangbiak di permukaan membran. Setelah beberapa waktu, membrane akan diperiksa dengan menghitung koloni organisme yang tumbuh.

## Slide 29: Baku Mutu Air Limbah Industri
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH