## Slide 1
EFEK KESEHATAN DAN TOKSIK

## Slide 2
Lingkup Kuliah
Prinsip Terjadinya Efek
Macam-macam Efek Kesehatan
Efek pada sel
Efek pada enzim
Efek pada DNA dan RNA
Efek atas dasar organ target
Faktor yang mempengaruhi Efek

## Slide 3
EFEK TOKSIK
Efek toksik didefinisikan sebagai perubahan abnormal yang tidak diinginkan atau berbahaya akibat pemaparan terhadap zat kimia yang kemungkinan toksik. Tingkat keparahan efek tersebut dapat berkisar dari ruam kulit sampai kebutaan atau kanker dengan berbagai macam kemungkinan diantara kejadian tersebut.
Semua zat berpotensi menimbulkan efek yang berbahaya, yang biasa disebut efek toksik. Dosis atau kadar zat kimia merupakan sebagai penentu toksik atau tidaknya suatu zat.
Contohnya pada dosis yang cukup tinggi, zat kimia yang tidak berbahaya sekalipun seperti gula dapat mematikan. Sebaliknya dalam kadar yang cukup rendah, tidak satu pun zat bersifat toksis (kecuali untuk zat kimia yang tidak memenuhi ambang batas).

## Slide 4
Prinsip Terjadinya efek
Efek biologis merupakan hasil akhir dari interaksi antara fungsi homeostasis dengan xenobiotik
Homeostatis tidak dapat mengatasi  Efek
Efek terjadi akibat interaksi xenobiotik dengan organ target  organ target mempunyai reseptor bagi xenobiotik
Reseptor  tempat yang sensitive terhadap xenobiotik, dimana xenobiotik menempel dan berinteraksi

## Slide 5
Tiga Jenis Reseptor
Tipe I, reseptor yang ada di permukaan sel
Tipe II, yang berada di dalam sitoplasma dan
Tipe III, yang berada di dalam intinukleus

## Slide 6
Macam-macam efek kesehatan
Dari segi biologis efek
  Sangat ringan
  Sedang
  Berat
Dari segi waktu dan dosis yang masuk
  Akut
  Kronis
Dari segi pulih atau tidaknya
  Reversibel
  Ireversibel
Dari segi lokasi
  Lokal
  Sistemik
  Sinergis
Dari segi hipersensitiviti
  Hipersensitif/alergi
  Tidak alergi

## Slide 7: EFEK DARI SEGI WAKTU DAN DOSIS
Pemaparan akut
Pemaparan akut diartikan sebagai pemaparan terhadap zat kimia selama kurang dari 24 jam.Paparan tersebut biasanya disebut sebgai paparan dosis tunggal zat kimia.
Pemaparan kronis (pemaparan jangka panjang)
Pemaparan kronis mengacu pada pemaparan berulang atau berkelanjutan terhadap suatu zat kimia dalam waktu yang cukup lama. Pemaparan kronis dapat mengakibatkan efek merugikan yang sama sekali berbeda dengan pemaparan akut

## Slide 8: EFEK BERDASARKAN SEGI PULIH/ TIDAKNYA
Efek Reversible : Ditandai dengan perubahan dari struktur atau fungsi normal yang disebabkan oleh suatu zat kimia akan kembali pulih dalam batas waktu yang normal setelah paparan berhenti.
Contohnya paparan terhadap solven dapat menyebabkan dermatitis kontak, sakit kepala atau mual, gejala tersebut akan mereda begitu paparan dihentilkan, (pemakaian minyak wangi).
Ciri-ciri :
Bila zat toksik dlm tempat kerjanya atau reseptornya habis, maka reseptor akan kembali ke kedudukan semula.
Efek toksik akan cepat kembali normal

## Slide 9: EFEK BERDASARKAN SEGI PULIH/ TIDAKNYA
Efek Ireversibel : Ditandai dengan perubahan dari struktur atau fungsi normal yang disebabkan oleh suatu zat kimia, yang akan menetap atau meluas walaupun paparan sudah berhenti. Contohnya penyakit neurologis tertentu, pembentukkan kanker, sirosis hati, atau emfisema paru.
Ciri-ciri :
Kerusakan bersifat permanen.
Paparan berikutnya akan sebabkan kerusakan yg sifatnya sama memungkinkan terjadinya akumulasi efek toksik.
Paparan dgn dosis yang sangat kecil dlm jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yg sama efektifnya dgn paparan dosis besar jangka pendek.Ini berarti zat racun sangat sulit dieliminasi.

## Slide 10: EFEK BERDASARKAN LOKASI
EFEK SISTEMIK
Zat yang masuk keseluruh tubuh yang menyebabkan gangguan sistemik yang ada pada tubuh.Contohnya : keracunan zat kimia yang menyebabkan gangguan organ tubuh
EFEK LOKAL
Zat kimia yang hanya tepapar di bagian lokal seperti kulit yang akan menimbulkan efek bagi tubuh manusia. Contohnya : apabila manusia terkena alkohol dengan konsentrasi yang tinggi akan menyebabkan iritasi pada bagian kulit.
EFEK SINERGIS
Efek gabungan dari lebih dari satu bahan kimia. Efek gabungan ini dapat lebih parah dari efek yang dimiliki oleh masing-masing bahan kimia

## Slide 11: EFEK PADA SEL
Efek pada elemen sel dapat terjadi mulai pada portal entri
Kontak langsung/ tak langsung menimbulkan efek ringan (iritasi) sampai kerusakan hebat (kematian sel)
Ex : Paparan silika  menyebabkan silikosis, terjadi fibrosis (kerusakan jaringan ikat karena rusaknya sel paru-paru)
  : Pneumoconiosis  terjadinya fagositosis debu oleh makrofag  diikuti lisis makrofag serta keluarnya enzim  Pneumoconiosis

## Slide 12: EFEK PADA ENZIM
Xenobiotik mengganggu kerja enzim
Enzim  zat yang di dalam organisme bertindak sebagai pereaksi biokimia.
Ex : insektisida organofosfat menggangu enzim asetikolinesterase

## Slide 13: EFEK PADA DNA, RNA
DNA  Informasi genetik yang ada dalam inti sel dan berfungsi sebagai cetakan dalam produksi protein atau pembelahan sel sehingga cetakan yang baru akan sama dengan cetakannya
Adanya xenobiotic dapat menyebabkan mutasi genetik
Efek mutasi genetik :
  Pada sel genetik  mutan
  Sel tubuh (somatik)  kanker
  Sel embrio  cacat bawaan

## Slide 14: Efek atas dasar organ target
Xenobiotik masuk ke tubuh terdistribusi sesuai dengan afinitasnya
Ex : iodium menyerang kelenjar gondok
Xenobiotik dapat menyerang organ hati, system saraf, aru-paru, ginjal, darah dll

## Slide 15: FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEK
FAKTOR MANUSIA
UMUR
  Toksikan tertentu lebih banyak diserap oleh mahluk muda daripada mahlukdewasa. Misalnya, anak-anak dapat menyerap timbal 4 – 5 kali lebihbanyak daripada orang dewasa dan dapat menyerap kadmium 20 kali lebih banyak. Lebih besarnya kerentanan terhadap morfin pada anak-anak, disebabkan oleh kurang efisiennya sawar darah-otak.
STATUS GIZI
  Biotransformasi utama dari toksikan dikatalisis oleh sistem oksidase fungsicampur (MFO=Mix Function Oksidase) mikrosom. Defisiensi asam-asamlemak esensial dan protein biasanya menekan aktivitas MFO.Berkurangnya MFO berbeda pengaruhnya pada toksisitas zat kimia.
  Beberapa makanan mengandung cukup banyak zat kimia yang merupakan penginduksikuat bagi MFO, misalnya, safrol, flavon, xantin, dan indol, serta DDT dan PCB (bifenilpoliklorin) sebagai pencemar makanan

## Slide 16
PENYAKIT
Penyakit ginjal dapat juga mempengaruhi manifestasi toksik berbagai zat kimia. Efek ini terjadi akibat kacaunya fungsi ekskresi dan metabolik ginjal. Penyakit jantung yang berat juga dapat meningkatkan toksisitas beberapa zat kimia dengan mengganggusirkulasi hati dan ginjal, sehingga mempengaruhi fungsi metabolik dan ekskresi alat tubuhini. Penyakit saluran napas seperti asma membuat penderitanya jauh lebih rentan terhadap pencemaran udara (SO2)

## Slide 17
FAKTOR LINGKUNGAN
Perubahan suhu dapat mengubah toksisitas. Efek suhu lingkungan terhadap besar dan lamanya respons tampaknya berhubungan dengan reaksi biokimia yang bergantung suhu, yang berperan dalam menimbulkan efek dan biotransformasi bahan kimia itu. Sementara itu penelitian mengenai hubungan antara tekanan barometrik dan toksisitas kimia berawal dari pajanan manusia terhadap toksikan diangkasa luar serta dalam kapal selam atau peralatan selam. Pengaruh perubahan tekanan barometri pada toksisitas zat kimia tampaknya terutama diakibatkan oleh berubahnya tekanan oksigen, bukan karena efek tekanan secara langsung.

## Slide 18: Proses Printing (Sablon)

## Slide 19: Penguapan

## Slide 20: Pekerja Las

## Slide 21: Pekerja Tambang Batu Bara

## Slide 22: Pemadam Kebakaran

## Slide 23: Pekerja Asbes

## Slide 24: Pekerja Mebel

## Slide 25: TERIMA KASIH