## Slide 1: Pengolahan Limbah Cair Secara Anaerobik
By
Ahmad Irfandi, SKM., MKM

## Slide 2: Defenisi
Anaerobik adalah kata teknis yg secara harfiah berarti “tanpa udara” atau “tanpa Oksigen”
Anaerobik juga dapat merujuk pada:
  Aktivitas anaerobik, pemecahan bahan-bahan organis oleh bakteri dalam keadaan tanpa Oksigen
  Anaerobik glikolisis
  Organisme Anaerobik
  Respirasi anaerobik

## Slide 3: Proses Anaerobik
Pengolahan dengan sistem anaerobik dilakukan pada kondisi tanpa kehadiran oksigen
Pengolahan limbah dgn konsentrasi padatan tinggi umumnya dilakukan dgn cara anaerobik
Proses pengolahan anaerobik terdiri dari dua sistem yaitu: System proses kontak anaerobik dan System Fixed Film
Kedua sistem ini banyak dicoba pada pengolahan limbah pabrik keju di negara Eropa ataupun limbah dari hasil pertanian dgn konsentrasi BOD tinggi

## Slide 4
Produk akhir dari degradasi anaerob adalah gas, paling banyak metana (CH4), karbondioksida (CO2), dan sebagian kecil hidrogen sulfide (H2S) dan hydrogen (H2).
Proses yang terlibat adalah fermentasi asam dan fermentasi metana

## Slide 5
Pada proses kontak Aerobik lumpur biologis dikembalikan dari tangki klarifikasi ke tangki raektor  utk menambah waktu “Solid Retention Time”
Pada Fixed Film System menggunakan media filter sebagai pengikat bahan-bahan organik dimana mikroorganisme tumbuh pada medium padat tersebut.
Mikroba tumbuh pada permukaan media filter sebagai alat menyaring limbah

## Slide 6
Beban COD yg diolah Fixed Film System berkisar anatar (4-16) Kg/m3 – hari
Umumnya bersumber dari limbah pabrik keju, makanan, minuman ringan, whey premeate dan sweet whey
Metode ini kurang cocok bila digunakan utk menangani limbah dgn kadar padatan terlalu tinggi
Limbah yg mengandung padatan tersuspensi tinggi merupakan pembatasan bagi penggunaan sistem ini

## Slide 7
Anaerobic treatment within wastewater processing
Domestic wastewater (100)
Preliminary treatment
Bar screen, Comminutor
Grit chamber etc.
Primary sedimentation
(100)
Primary sludge
(35)
Aerobic treatment
(65)
e.g. Activated sludge,
Trickling filter, RBC
Secondary sedimentation
Oxidized to CO2 (30)
Converted to sludge (35)
Secondary sludge
(25)
Effluent (10)
Anaerobic digester
(60)

## Slide 8
Anaerobic Waste Treatment
Anaerobic treatment is a biological process carried out in the absence of O2 for the stabilization of organic materials by conversion to CH4 and inorganic end-products such as CO2 and NH3
Organic materials + Nutrients CH4 + CO2 +NH3 + Biomass
Anaerobic microbes
Anaerobic processes
Anaerobic fermentation
Anaerobic respiration

## Slide 9
Anaerobic fermentation
In anaerobic fermentation, there is no external electron acceptor.
The product generated during the process accepts the electrons
released during the breakdown of organic matter. Thus, organic
matter acts as both electron donor and acceptor. The process
releases less energy and the major portion of the energy is still
contained in the fermentative product such as ethanol.
Glucose
Pyruvate
Energy
Electron
Ethanol
Anaerobic fermentation of glucose to ethanol

## Slide 10: Kelebihan sistem anaerobic
Sesuai untuk mengolah air limbah dengan konsentrasi BOD lebih tinggi dan untuk kapasitas menengah sampai besar
Menghasilkan Biogas (70-90% CH4)
Tidak membutuhkan energi oksidasi
Membutuhkan area lebih kecil
Lumpur yang dihasilkan sedikit
Stabilitas proses terhadap toksik dan perubahan beban sedang sampai tinggi

## Slide 11
Proses Anaerobik hanya memproduksi 20% lumpur
Soluble BOD
1 kg
Aerobic process
CO2 + H2O
0.5 kg
New biomass
0.5 kg
Biodegradable COD
1 kg
Anaerobic process
CH4 gas
> 0.9 kg
New biomass
< 0.1 kg

## Slide 12: Kekurangan sistem anaerobic
Temperatur air limbah harus dijaga 20-35 C
Setelah diolah dalam sistem anaerobik effluen perlu diolah lagi secara aerob sebelum dibuang ke badan penerima untuk mereduksi parameter NH4
Tidak sesuai untuk mengolah air limbah dengan konsentrasi nitrat dan sulfat tinggi
Pengoperasian cukup rumit karena sangat tergantung pada temperature dan pH air limbah.

## Slide 13: Pengolahan secara Anaerob

## Slide 14: Terimakasih