## Slide 1
SANITASI
KOLAM RENANG

## Slide 2: SANITASI KOLAM RENANG
SANITASI (WHO)  usaha pencegahan/ pengendalian semua faktor lingkungan yang dapat memberikan pengaruh terhadap manusia terutama yang sifatnya merugikan/ berbahaya, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia.
Kolam renang adalah suatu tempat pemandian yang diperuntukan bagi keperluan umum, untuk keperluan rekreasi dan olah raga renang.

## Slide 3: SANITASI KOLAM RENANG
Peraturan MenKes RI dan Keputusan Direktur Jend PPM dan PLP tentang persyaratan kesehatan kolam renang dan pemandian umum tahun 1992, kolam renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolahraga serta jasa pelayanan lainnya, menggunakan air bersih yang telah diolah.

## Slide 4: Pengawasan Kolam Renang
Jawatan kesehatan setempat
DPU setempat
Life Guard (orang yang ditunjuk oleh pemilik)

## Slide 5: Kolam Renang
Kolam renang merupakan penunjang pelayanan pariwisata. Biasanya terdapat di hotel dan tempat objek wisata khusus kolam renang.
  Pemandian alam (natural bathing place) Pemandian pantai laut, telaga, sungai dsb. Pengawasan sanitasi tipe ini sulit sekali di lakukan, yang perlu dperhatikan adalah lingkungan sekitar pemandian tersebut harus dijaga kebersihannya terutama saluran pembuangan air limbah, pembuangan tinja, buangan bahan-bahan kimia dan radio aktif.
  Pemandian buatan (Artificial swimming Pool) Pemandian umum didalam kotamadya/kabupaten, di hotel, dsb.

## Slide 6: Kolam Renang
Fill and draw pool, kolam diisi penuh dengan air, setelah itu digunakan dan apabila airnya kotor dibuang/dikuras. Biasanya masa penggunaannya tidak lama, tergantung dari jumlah perenang yang menggunakan dan tingkat pengotoran air kolam.
Flow trough pool, air didalam kolam akan terus-menerus bergantian dengan yang baru. Tipe ini dia anggap yang terbaik, hanya saja membutuhkan banyak air berasal dari satu mata air di alam.
Rucyculatory pool Dari pandangan masyarakat, merupakan kolam renang yang paling tepat. Hal ini dikarenakan kolam renang tersebut mempunyai peralatan untuk penyaringan sehingga air kolam dapat dipertahankan kualitasnya (ada pemantauan secara terus-menerus).

## Slide 7: Kolam Renang
Kolam pemandian perorangan (Privato Swimming Pool) yaitu kolam renang yang terletak di rumah perseorangan dan diawasi oeh pemiliknya sendiri. Penggunaannya hanya terbatas yaitu anggota keluarga atau tamu yang di undang.
Kolam renang untuk umum (Public Swimming Pool) adalah kolam renang yang digunakan untuk renang atau mandi secara kolektif oleh sejumlah orang da dioprasikan oleh seorang pemilik atau peusahaan dengan dikenakan biaya setiap kali menggunakannya.

## Slide 8: Kolam Renang
Kolam renang yang teretak di tempat terbuka (out door swimming pool) Misalnya :
  kolam renang umum/perorangan yang terletak di tempat terbuka
  kolam renang alam/ pemandian alam
Kolam renang yang terletak di tempat tertutup (indoor swimming pool) Misalnya :
  Public Swimming Pool yang terletak dalam bangunan tertutup, dsb

## Slide 9: Prinsip-Prinsip Kolam Renang
Pengendalian terhadap kotoran atau bahan infektif yang termasuk kedalam kolam dengan jalan :
  Kebersihan dengan hygiene perorengandari perenang perlu diperhatikan
  Desain konstruksi dari kolam renang yang tepat dapat menghalangi pencemaran air kolam dari air kotor, debu, sampah dan daun-daunan yang ada disekitar kolam renang.
Menghilangkan secepatnya setaiap kotoran dan bahan infektif yang masuk kedalam, dengan jalan :
  Desinfeksi terus menerus untuk membantu dan memelihara kondisi air kolam renang yang memenuhi syarat
  Resirkulasi dan penyaringan yag tepat akan menjaga kondisi air kolam yang memenuhi syarat
Konstruksi dan cara pengoprasian kolam renang yang benar dapat dilakukan bila :
  Peralatan dan perlengkapan kolam renang terjamin
  Perenang setiap saat selalu diawasi
  Jumlah perenang dibatasi (terkontrol)

## Slide 10: Syarat Pembangunan Kolam Renang
Letak kolam renang
Terletak di tempat yang strategis, yaitu mudah dicapai dengan jalan kaki, ataupun kendaraan umum/pribadi
Bangunan kolam harus dapat melindungi kolam air kolam dari tipan angin kencang yang membawa debu atau daun-daunan
Wilayah dari kolam renang harus dipagari setinggi minimal 1,80 meterr dan tidak mudah di panjati
Kolam renang harus bebas dari dun-daunan yang menggelantung di atasnya.

## Slide 11: Syarat Pembangunan Kolam Renang
Ukuran Kolam Renang
Diperkirakan untuk kota berpenduduk dibawah 30.000 orang jumlah pengunjung maksimal setiap harinya di kolam renang antara 5-10 % dari populasi.
Batas jumlah perenang menurut APHA
  Diving area (daerah penyelaman) Batas maksimum 2 perenang untuk radius 10 ft dari masing-masing papan loncat
  Swimming area (daerah perenang) Mempunyai kedalaman lebih dari 5 ft dan terletak di luar dari daerah penyelaman
  Non swimming area (bukan daerah untuk berenang) Untuk kolam renang yang besar 60-80 , dari luas kolam digunakan untuk non swimming area

## Slide 12: Syarat Pembangunan Kolam Renang
Penyediaan air kolam renang
Kualitas air kolam harus memenuh syarat fisika, kimia, dan mikrobiologis sesuai dengan peraturan menteri Kesehatan Nomor : 416/Menkes/Per/IX/-1990 tanggal 3 September 1990.
Jumlah air didalam mencukupi
System penyediaan air dalam kolam dilakukan secara saniter yang terlindung dari bahaya kontaminasi
Pada air penambah (Make up Water) harus dialirkan lewat “Vacuun Breaker” untuk mencegah Backsiphonage”

## Slide 13: Syarat Pembangunan Kolam Renang
Konstruksi kolam
Kolam harus dibuat dari bahan yang kuat, rapat air, keras dan licin, baik untuk lantai ataupun dinding.
Dinding dan lantai harus berwarna terang ntuk menjaga keselamatan dan agar lebh seniter
Setiap pertemuan dua dinding atau sudut membentuk bulatan agar mudah dibersihkan.

## Slide 14: Syarat Pembangunan Kolam Renang
Bentuk kolam dan dasar kolam
Lubang pengurasan harus terletak di tempat terdalam
Kemringan dari lantai kolam tidak boleh lebih dari 1 inc per ft. jika kedalaman air kurang 51/2 ft dan tidak boleh ada perubahan kemiringan lantai yang tiba-tiba. Pada kolam renang dengan panjang kurang dari 50 ft, rata-rata kemiringan akan menurun menjadi 11/2 inch per ft.
Dinding kolam harus benar-benar vertical dan melengkung dengan pertemuan dengan lantai dasar

## Slide 15: Syarat Pembangunan Kolam Renang
Tempat berjalan Perenang
Sekeliling kolam tersebut harus ada tempat berjalan (pool duck area) yang lebarnya minimum 1,5 meter
Tempat berjalan tersebut harus punya kemiringan sebesar ¼ inch per foot dan dilengkapi dengan lubang pengering lantai satu buah untuk setiap 100 ft2 luas permukaan

## Slide 16: Syarat Pembangunan Kolam Renang
Penerangan
Untuk kolam renang digunakan cahaya dari alam (natural lighting) dan cahaya buatan (artificial lighting) dengan syarat sbb :
  Pencahayaan alam, untuk indoor pool tidak boleh ada jendela tapi cukup lubang angin /ventilasi dengan ketinggian 7 ft diatas lantai ruangan agar dapat mengurangi cahaya yang dipantulkan oleh permukaan air kolam. Pencahayaan yang baik dengan menggunakan sinar difus berasal ari ata karena sedikit sekali menimbulkan pantulan pada permukaan air kolam.
  Pencahayaan buatan, kuat penerangannya tergantng dari penggunaannya

## Slide 17: Syarat Pembangunan Kolam Renang
Saluran pembuangan keliling kolam scum gutters)
Saluran ini berguna untuk menbersihkan permukaan air dan sirkulasi
Saluran buangan harus dibangun mengelilingi kolam renang dengan ketinggian yang sama
Kedalaman dari saluran ini sekitar 2-3 inch agar dapat dimanfaatkan untuk pegangan perenang
Lubang pematusan saluran kelilng (gutter drain) di anjurkan berbentuk tegak lurus untuk mencegah penyumbatan

## Slide 18: Syarat Pembangunan Kolam Renang
Area Kolam Renang
  Pemisahan area kolam renang
  Air terisi penuh
  Maksimal jumlah perenang yang diizinkan yaitu luas kolam dibagi 3 m³
  Lantai dan dinding harus kuat, kedap air, rata, mudah dibersihkan dan berwarna terang
  Saluran air yang bersih tidak bercampur dengan air kotor

## Slide 19: Syarat Pembangunan Kolam Renang
Bak Cuci Kaki Kolam Renang
  Ukuran 1,5 m (P) dengan kedalaman 20 cm
  Kadar sisa chlor pada bak cuci kaki 2 ppm

## Slide 20: Syarat Pembangunan Kolam Renang
Fasilitas Sanitasi
Tempat sampah
Tempat Cuci Tangan
  Ada sabun
  Air Mengalir
  Terjangkau
Jamban & Peturasan
  Terpisah
  1 Jamban untuk 40 Wanita
  1 Jamban untuk 60 Pria
  1 Peturasan untuk 60 Pria
Pencuci bilas
  1 Pancuran untuk 40 Perenang
  Terpisah

## Slide 21: Syarat Pembangunan Kolam Renang
Peralatan
  Tersedia peralatan pertolongan pertama
  Alat ukur kadar pH dan Chlor
  Hasil sisa Chlor dan pH harus di umumkan
Himbauan
  Larangan berenang bagi penderita penyakit kulit, penyakit kelamin, epilepsy, jantung

## Slide 22: Kualitas Kolam Renang
Fisik
  Tidak bau
  Berwarna
  Bebas benda terapung
  Suhu dibawah suhu sekitar kolam renang
Mikrobiologi
  Jumlah kuman untuk 1 cc air harus kurang dari 100
  E.coli untuk per 100ml air harus 0
Kimia
  pH 6,5 -8,5
  Sisa Chlor 0,2 – 0,5 ppm
  Al 0,2 ppm
  CaCo3 50 – 500 ppm

## Slide 23: Pengolahan Air Kolam Renang
Penjernihan
  Al2
  Na2CO3
  CuSO4
  CaCo3
Pembersihan / Desinfeksi
  Chlor 100%
  Kaporit Cl2(Ocl)3