## Slide 1
HIGIENE SANITASI BIOSKOP

## Slide 2: Sanitasi Bioskop
Bioskop adalah tempat atau gedung termasuk segala fasilitasnya di dalam dimana masyarakat berkumpul dengan memayar dapat menonton film.
Sanitasi Bioskop merupakan upaya dalam penyehatan lingkungan bioskop

## Slide 3: Macam-macam Bioskop
Film theater : tempat pertunjukan film biasa, di Indonesia ini disebut Bioskop.
Drive in Theater : tempat pertunjukn film dimana para penonton dapat memasukan mobilnya sekaligus keruang tempat pertunjukan dan menonton dari atas mobi yang dibawanya.
Cyclo Rama : tempat pertunjukan film dimana para penonton seolah-olah berada ditengah-tengah kejdian cerita dalam film yang dipertunjukan.

## Slide 4: Persyaratan Bioskop
Letak Gedung Bioskop
  Di tempat yang luas, berada di kawasan yang strategis yaitu di tengah-tengah perumahan penduduk, jauh dari faktor pengganggu seperti kegaduhan dan terlalu ramai, dan bukan terletak di daerah yang rawan bencana.
  Halaman Gedung Bioskop : Luas, bersih, penerangan cukup, berpagar, sisa lahan yang tidak digunakan untuk parkir dibuat taman dan arah lalu lintas dibuat teratur.
  Tempat Sampah Jumlahnya memadai dan memenuhi persyaratan tempat sampah yang baik.
  Saluran pembuangan air hujan : Tidak terdapat genangan air hujan yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan vektor.

## Slide 5: Persyaratan Bioskop
WC dan urinoir
Jumlah WC (Jamban) adalah minimal 1 buah untuk setiap 200 kursi, jamban untuk laki-laki dan jamban untuk wanita harus terpisah. Harus tersedia air yang cukup banyak untuk menggelontor maupun untuk membersihkan, keadaan jamban harus selalu dalam keadaan bersih dan terpelihara, penerangan minimal 5 fc pada permukaan lantai, dan terdapat wash tafel (tempat cuci tangan) dilengkapi dengan sabun dan tissue.
Persyaratan dari urinoir :
  Jumlah minimal 1 buah untuk 100 kursi
  Tersedia air pembersih yang cukup
  Penerangan minimal 5 fc pada lantai
  Keadaan selalu bersih dan terpelihara.
  Urinoir yang baik adalah type single urinoir, cara membersihkannya secara berkala 5 menit atau 10 menit sekali dapat dipakai “Intermittent Automatic Flushing Device”.

## Slide 6: Persyaratan Bioskop
Pemadam Kebakaran
  Masih berfungsi dan belum kadaluarsa
  Mudah dilihat dan dijangkau oleh umum
  Pada setiap APAR perlu adanya penjelasan tata cara penggunaannya
  Jumlahnya memadai

## Slide 7: Persyaratan Bioskop
Ruang Tunggu
Bersih, terdapat tempat sampah yang jumlahnya cukup, kursi tertata rapi, dan terdapat pot-pot bunga agar ruangan terlihat menarik dan nyaman

## Slide 8: Persyaratan Bioskop
Exteriour Traffic
  Jalan exterior traffic dibuat cukup lebar
  Jalan yang menghubungkan dari bagian ke bagian lain cukup jelas dan teratur
  Pintu masuk dan keluar tempat pertunjukan dibuat berbeda
  Pencahayaan yang cukup
  Tersedia tempat puntuk rokok

## Slide 9: Persyaratan Bioskop
Dinding
Mencegah gema suara yang memantul dan menggaduhkan bunyi asli, mencegah penyerapan suara (absorpsi) sehingga suara hilang dan menjadi kurang jelas dan membantu resonansi (menguatkan suara).

## Slide 10: Persyaratan Bioskop
Lantai
Lantai dibuat dari bahan yang kedap air, keras, tidak licin dan mudah dibersihkan. Kemiringan dibuat sedemikian rupa sehingga pemandangan penonton yang dibelakang tidak terganggu oleh penonton yang dimuka.

## Slide 11: Persyaratan Bioskop
Ventilasi
Suhu ruang antara 20˚C-25˚C, dengan kelembaban diantara 40%-50%. Ventilasi buatan dapat berupa :
  Fan (kipas angin), fungsinya hanya memutar udara didalam ruangan, sehingga masih diperlukan ventilasi alamiah.
  Exhauster (pengisap udara), prinsip kerjanya adalah mengisap udara kotor dalam ruangan sehingga masih diperlukan ventilasi alamiah.
  Air Conditioning (AC)
    AC yang baik untuk gedung bioskop adalah menggunakan AC central.
    Air Conditioning (AC), prinsip kerjanya adalah penyaringan, pendinginan, pengaturan kelembaban serta pengaturan suhu dalam ruangan.
    Yang perlu diperhatikan bila menggunakan AC adalah ruangan harus tertutup rapat dan orang tidak boleh merokok didalam ruangan.

## Slide 12: Persyaratan Bioskop
Konstruksi cukup kuat dan tidak mudah untuk bersarangnya binatang pengganggu antara lain kutu busuk atau serangga lainnya. Ukuran kursi yaitu :
  Lebih kurang 40-50 cm
  Tinggi kursi dari lantai sebaiknya 48 cm
  Tinggi sandaran 38-40 cm dengan lebar sandaran disesuaikan dengan kenyamanan
  Sandaran tangan berfungsi juga sebagai pembatas
  Sandaran pengguna tidak boleh terlalu tegak

## Slide 13: Persyaratan Bioskop
Pintu Darurat
  Lebar minimal pintu darurat adalah 2 kali lebar pintu biasa (160 cm)
  Jarak pintu darurat yang satu dengan lain sedikit-dikitnya 5 m dengan tinggi 1,8 m, dan membuka kea rah ke luar
  Letak pintu darurat sebelah kiri dan sebelah kanan ruang
  Selama pertunjukan berlangsung pintu darurat tidak boleh dikunci
  Di atas pintu harus dipasang lampu merah dengan tulisan yang jelas “Pintu Darurat”

## Slide 14: Persyaratan Bioskop
Sistem pencahayaan tidak boleh menyilaukan mata dan tidak boleh bergetar, tersedia cukup cahaya untuk kegiatan pembersihan gedung pertunjukan, kekuatan penerangan pada tangga adalah 3 fc.

## Slide 15: Persyaratan Bioskop
Sound system yang baik digunakan di gedung bioskop adalah sound system stereo dengan peletakan pengeras suara pada dinding dalam jarak yang sama antara yang satu dengan yang lain, sehingga suara akan diterima merata oleh penonton.suara diukur dengan satuan decibel (dB) antara 80 – 85 dB

## Slide 16: Persyaratan Bioskop
Layar Film
  Layar sebaiknya berwarna putih dan diberi warna gelap di tepi
  Ukuran harus disesuaikan dengan proyeksi dari proyektor film yang digunakan
  Permukaan harus licin dan bersih
  Jarak antara layar dengan proyektor harus sesuai sehingga gambar yang di proyeksikan pada layar benar-benar baik (fokus harus tepat) sehingga tidak menghasilkan gambar yang kabur.

## Slide 17: Persyaratan Bioskop
Proyektor tidak boleh bergetar, sehingga gambarpun akan ikut bergetar
Proyektor harus dapat memproyeksikan gambar dengan jelas
Ruang proyektor harus mempunyai ventilasi yang cukup untuk pertukaran udara didalam ruangan tersebut (10% – 20%) dari luas lantai sehingga petugas / operator tidak merasa pengap atau panas

## Slide 18: Persyaratan Bioskop
Syarat Lalu lintas dalam gedung
Lalu intas (Traffic) yang baik untuk gedung bioskop dibuat menjadi 4 bagian yaitu:
  Lintas utama (maintraffic) /lebar minimal 2 meter
  Lintas block (blocktraffic) lebar minimal 80 cm
  Lintas antar kursi (between chair traffic) lebar minimal 40 cm
  Lintas keliling ruangan (Round the corner traffic) lebar minimal 50 cm

## Slide 19: Persyaratan Bioskop
Pengendalian Vektor
Pencegahan terhadap serangga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  Kebersihan umum baik di luar dan di dalam gedung harus di jaga
  Pemasangan kawat-kawat kasa pada lubang-lubang angin
  Pengaturan barang-barang harus teratur jangan sampai ada sudut-sudut mati yang menyulitkan pembersihan
  Pencahayaan harus sempurna agar sinar dapat menyinari secara merata keseluruhan ruangan
Pencegahan terhadap binatang pengerat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  Menjaga kebersihan ruangan
  Menghindari adanya sudut-sudut mati dan ruangan yang gelap
  Menghindari tempat-tempat yang bisa digunakan untuk bersarangnya binatang pengerat
  Memasang terali pada lubang ventilasi bagian bawah

## Slide 20: Persyaratan Bioskop
Kotak P3K
Ruang pembangkit tenaga listrik cadangan
  Mesin harus ditempatkan di ruang khusus sehingga suara dan getaran terendam, tidak mengganggu penonton
  Gas buangan harus di salurkan ke atas dengan ketinggian yang cukup, sehingga tidak mengganggu
Perijinan dan kewajiban pemegang ijin
  Bioskop harus mempunyai ijin dari pemerintah daerah
  Pemegang ijin berkewajiban memenuhi persyaratan tersebut di atas
Petugas generator dan petugas proyektor harus mendapatkan makanan tambahan agar kondisi tubuhnya tetap sehat