## Slide 1: SANITASI RUMAH SAKIT
MAYUMI NITAMI

## Slide 2: INFEKSI NOSOKOMIAL
Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi atau didapat penderita ketika sedang dirawat di rumah sakit
  Tidak memiliki tanda-tanda terkena penyakit tersebut
  Tidak dalam masa inkubasi
  Minimal 3x24 jam sejak dirawat/berada di rumah sakit
  Masa perawatan lebih lama daripada waktu inkubasi penyakit tersebut

## Slide 3: INFEKSI NOSOKOMIAL
Sumber infeksi nosokomial
  Banyaknya pasien yang di rawat dan menjadi sumber infeksi bagi pasien lain maupun lingkungan
  Kontak langsung antara pasien yang menjadi sumber infeksi
  Kontak langsung antara petugas yang terkontaminasi dengan pasien
  Penggunaan alat medis yang terkontaminasi
  Kondisi pasien yang lemah akibat penyakit yang sedang diderita

## Slide 4: RUANG LINGKUP SANITASI RUMAH SAKIT
Penyehatan Ruang Bangunan dan Halaman RS
Penyehatan Higiene sanitasi makanan dan minuman
Penyehatan Air
Pengelolaan Limbah
Pengelolaan Laundry

## Slide 5: RUANG LINGKUP SANITASI RUMAH SAKIT
Pengendalian Vektor
Dekontaminasi
Persyaratan Pengamanan Radiasi
Promosi Kesehatan Lingkungan

## Slide 6: Masyarakat Rumah Sakit
DOKTER
PERAWAT
PARAMEDIS
PETUGAS LAIN
PASIEN

## Slide 7: Resiko Kesehatan di Rumah Sakit
Faktor biologis:kuman patogen; pyogenic, colli, baccilli, stapphylococci.Faktor kimia:bahan kimia dan obat-obatan antibiotika, cytostatika, narkotika,pemaparan antiseptik pada kulit,gas anestesi pada hati,formaldehyde (bahan untuk mensterilkan sarung tangan.
Faktor Ergonomik:cara duduk / mengangkat pasien yang salah,kebisinngan dan getaran di ruang generator,pencahayaan yang kurang di kamar operasi, laboratorium, ruang perawatan,Suhu dan kelembaban tinggi di ruang boiler, laundry, cssd,Radiasi panas pada kulit,Tegangan tinggi pada sistem reproduksi,
Faktor Psikosial:Ketegangan di kamar bedah, UGD,Hubungan kerja yang kurang harmonis dll

## Slide 8: TUJUAN SANITASI RS
Upaya pengendalian berbagai faktor lingkungan fisik, kimiawi biologi, dan sosial psikologi di Rumah Sakit yang menimbulkan atau mungkin dapat menimbulkan dampak buruk pada kesehatan jasmani, rohani, dan kesejahteraan sosial petugas, pengunjung dan masyarakat Rumah Sakit

## Slide 9: ASPEK KERUMAHTANGGAAN
Kebersihan gedung secara keseluruhan
Kebersihan dinding dan lantai.Kebersihan kamar mandi dan fasilitas toilet.Penghawaan dan pembersihan udaraGudang dan ruangan.Pelayanan makanan dan minuman.

## Slide 10: ASPEK KHUSUS SANITASI
Penanganan sampah kering mudah terbakar.Pembuangan sampah basah.Pembuangan sampah kering tidak mudah terbakar.Tipe Incenerator RS.Kesehatan kerja dan proses-proses operasional.Pencahayaan dan instalasi listrik.Radiasi.Sanitasi linen, sarung dan prosedur pencucian.Teknik-teknik aseptik.Tempat cuci tangan.Pakaian operasiSistem isolasi sempurna

## Slide 11: ASPEK DEKONTAMINASI, DISINFEKSI, STERILISASI
Sumber-sumber kontaminasiDekontaminasi peralatan pengobatan pernafasan.Dekontaminasi peralatan ruang ganti pakaian.Dekontaminasi dan sterilisasi air, makanan, dan alat-alat pengobatanSterilisasi keringMetode kimiawi pembersihan dan desinfeksi.Faktor-faktor pengaruh aksi bahan kimia.Macam-macam desinfektan kimia.Sterilisasi gas.

## Slide 12: MANFAAT DARI UPAYA-UPAYA DAN SARANA SANITASI RS
Berkurangnya kemungkinan terjadinya re-infeksi dan saling infeksi di RS.Dipercpatnya proses penyembuhan bagi penderita (pasien),Menurunnya biaya yang timbul akibat infeksi (pasien, petugas, pengunjung RS).Menurunnya dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.Meningkatnya citra RS, bersih, sehat dan menyenangkan.

## Slide 13: FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SANITASI RS
Kondisi sanitasi rumah sakit akan sangat berpengaruh pada meningkatnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan infeksi nosokomial, meningkatnya angka kematian akibat sanitasi, serta kondisi lingkungan rumah sakit, antara lain karena adanya:Agent penyakit di rumah sakit,Adanya media penular di rumah sakit,Adanya kelompok masyarakat yang beresiko,Adanya organisasi yang mengelola sanitasi rumah sakit,Adanya manajemen yang jelas dan baik,Adanya alokasi sumber daya yang jelas untuk menangani sanitasi rs,Adanya tolok ukur / indikator sanitasi yang dipahami,Adanya peraturan yang jelas.

## Slide 14: Agent penyakit di rumah sakit
Pasien yang memerlukan pertolongan jasa rs,Buangan yang banyak mengandung agent atau penyebab penyakit (agent fisik, kimia, biologi, radioaktif):Padat – cair dan gas.Media PenularanAir kotor dan air minum,Udara,MakananAlat dan benda lain,Serangga,Tenaga kesehatan /karyawan lainnyaPengunjung atau pengantar pasien,Masyarakat sekitar RS

## Slide 15: Tugas
Rangkum Permenkes 1204 tahun 2004 tentang penyehatan lingkungan rumah sakit!!!