## Slide 1: Teknik Karakteristik Risiko
Pertemuan ke 11

## Slide 2: Karakteristik Risiko
karakterisasi risiko yang dilakukan untuk menetapkan tingkat risiko atau dengan kata lain menentukan apakah agen risiko pada konsentrasi tertentu yang dianalisis pada ARKL berisiko menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat (dengan karakteristik seperti berat badan, laju inhalasi/konsumsi, waktu, frekuensi, durasipajanan yang tertentu) atau tidak.

## Slide 3: Karakteristik Risiko
Karakteristik risiko dilakukan dengan membandingkan / membagi intake dengan dosis /konsentrasi agen risiko tersebut. Variabel yang digunakan untuk menghitung tingkat risiko adalah intake (yang didapatkan dari analisis pemajanan) dan dosis referensi (RfD) / konsentrasi referensi (RfC) yang didapat dari literatur yang ada (dapat diakses di situs www.epa.gov/iris).

## Slide 4: Karakteristik risiko pada efek non karsinogenik
Tingkat risiko untuk efek non karsinogenik dinyatakan dalam notasi Risk Quotien (RQ).
Untuk melakukan karakterisasi risiko untuk efek non karsinogenik dilakukan perhitungan dengan membandingkan / membagi intake dengan RfC atau RfD

## Slide 5: Karakteristik risiko pada efek non karsinogenik
Interpretasi tingkat risiko non karsinogenik
Tingkat risiko yang diperoleh pada ARKL merupakan konsumsi pakar ataupun praktisi, sehingga perlu disederhanakan atau dipilihkan bahasa yang lebih sederhana agar dapat diterima oleh khalayak atau publik.

## Slide 6: Karakteristik risiko pada efek non karsinogenik
Interpretasi tingkat risiko non karsinogenik
Tingkat risiko dinyatakan dalam angka atau bilangan desimal tanpa satuan. Tingkat risiko dikatakan AMAN bilamana intake = RfD atau RfCnya atau dinyatakan dengan RQ = 1. Tingkat risiko dikatakan TIDAK AMAN bilamana intake > RfD atau RfCnya atau dinyatakan dengan RQ > 1.

## Slide 7: Contoh
RQ untuk pajanan Pb (inhalasi) sebesar 0,00008 µg/m3 pada masyarakat dewasa yang tinggal di sekitar jalan tol dengan berat badan rata - rata 55 kg dan telah terpajan 350 hari/tahun selama 20 tahun diketahui sebesar 0,098

## Slide 8: Contoh
maka
Interpretasi risiko Pajanan Pb sebesar 0,00008 µg/m3 secara inhalasi pada masyarakat dewasa yang tinggal di sekitar jalan tol dengan berat badan 55 Kg, masih aman untuk frekuensi pajanan 350 hari/tahun hingga 20 tahun mendatang.

## Slide 9: Perhitungan tingkat risiko karsinogenik
Tingkat risiko untuk efek karsinogenik dinyatakan dalam notasi Excess Cancer Risk (ECR). Untuk melakukan karakterisasi risiko untuk efek karsinogenik dilakukan perhitungan dengan mengkali intake dengan SF.

## Slide 10: Perhitungan tingkat risiko karsinogenik
Tingkat risiko dinyatakan dalam bilangan exponen tanpa satuan (cth. 1,3E-4). Tingkat risiko dikatakan acceptable atau aman bilamana ECR = E-4 (10-4) atau dinyatakan dengan ECR = 1/10.000. Tingkat risiko dikatakan unacceptable atau tidak aman bilamana ECR > E-4 (10-4) atau dinyatakan dengan ECR > 1/10.000

## Slide 11: Contoh
ECR = 1,3E-5 (1,3 x 10-5) dapat diinterpretasikan sebagai berikut : “terdapat 1,3 kasus dalam 100.000 orang yang dapat berkembang menjadi kasus kanker” atau “terdapat 1,3orang yang berisiko terkena kanker pada 100.000 orang populasi”.

## Slide 12: Contoh
Tingkat risiko
ECR untuk pajanan benzene (inhalasi) sebesar 0,3 µg/m3 pada pekerja depo penampungan BBM di Jakarta dengan berat badan rata - rata 60 kg dan telah terpajan 250 hari/tahun selama 10 tahun diketahui sebesar 4,56E-4

## Slide 13: Terima Kasih