## Slide 1: Analisis Pajanan
Pertemuan ke 6

## Slide 2: Analisis Pemajanan
Mengukur atau menghitung intake/asupan dari agen risiko.
Perhitungan menggunakan persamaan atau rumus yang berbeda

## Slide 3: Analisis Pemajanan
Data yang digunakan untuk melakukan perhitungan dapat berupa
  Data primer
  Data Sekunder
  Asumsi berdasarkan pertimbangam
  Nilai default yang tersedia

## Slide 4: Analisis Pajanan
Perhitungan Intake non karsinogenik (INK)
1 = Inhalasi
2 = Ingesti

## Slide 5: Analisis Pajanan
Perhitungan Intake karsinogenik (IK)
3 = Inhalasi
4 = Ingesti

## Slide 6: Evaluasi Pajanan
Menelaah data lingkungan untuk mengetahui:
  Berapa besar kontaminasi terjadi pada suatu area
  Di mana (dalam media lingkungan apa) kontaminan itu berada; dan
  Bagaimana penduduk kontak dengan kontaminan tersebut.

## Slide 7
Data lingkungan mungkin:
  telah tersedia dalam laporan-laporan monitoring dan evaluasi berkala
  belum ada sehingga harus dikumpulkan langsung dari lapangan
Jika hasil evaluasi pemajanan menunjukkan bahwa penduduk telah atau mungkin akan kontak dengan kontaminan, apakah kontak tersebut berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan?

## Slide 8: Tingkat Kontaminasi: Screening Tool
Titik sampling | Mn, mg/L | TK Mn | Fe, mg/L | TK Fe | Cr, mg/L | TK Cr | S2-, mg/L | TK S2-
Pancuran 7 (AB) | 0,4 | 4 | 1,58 | 15,8 | 0 | - | 0,001 | 5
Air terjun (AB) | 0.\,3 | 3 | 0,09 | 0,9 | 0,01 | 0,2 | 0,005 | 2,5
Air parit (AB) | 0,4 | 4 | 0,07 | 0,7 | 0,09 | 1,8 | 0,007 | 3,5
Mesjid (AB) | 0,3 | 3 | 0,04 | 0,4 | Tdu | - | 0,002 | 1
Rumah RW (AB) | 0,1 | 1 | 0 | - | Tdu | - | 0,004 | 2
Rumah RW (AB) | 0,1 | 0,25 | 0,01 | 0,03 | tdu | - | 0,003 | Tda
Konsentrasi & tingkat kontaminasi (TK) mineral air geotermal Baturaden, Purwokerto, 7 Desember 2015

## Slide 9
Potensi gangguan kesehatan dihitung dengan Estimasi Risiko;
Estimasi Risiko dihitung dari besar asupan harian kronik dan toksisitas kontaminan;
Besar asupan harian kronik dibedakan atas:
  Chronic Daily Intake (CDI, nonkarsinogen)
  Lifetime Average Daily Dose (LADD, karsinogen)

## Slide 10: Perhitungan Asupan (CDI & LADD):
CDI atau LADD = intake (asupan), jumlah risk agent yang diterima individu per berat badan per hari (mg/kg/hari)
C = konsentrasi risk agent, mg/M3 (udara), mg/L (air minum), mg/kg (makanan)
R = laju (rate) asupan, 20 M3/hari (udara), 2 L/hari (air minum?)
tE = waktu pajanan harian, jam/hari
fE = frekuensi pajanan tahunan, hari/tahun
Dt = durasi pajanan, real time atau 30 tahun proyeksi
Wb = berat badan, kg
tavg = perioda waktu rata-rata, 30 tahun  365 hari/tahun (non karsinogen) atau 70 tahun  365 hari/tahun (karsinogen)

## Slide 11: US-EPA Default Exposure Factors
Land Use | Exposure Pathway | Daily Intake | Exposure Frequency | Exposure Duration | Body Weight
Residensial | Air Minum Tanah & debu Inhalasi kontaminan | 2 L (dewasa) 1 L (anak) 200 mg (anak) 100 mg (dewasa) 20 M3 (dewasa) 12 M3 (anak) | 350 hari/tahun 350 hari/tahun 350 hari/tahun | 30 tahun 6 tahun 24 tahun 30 tahun | 70 kg (dewasa) 15 kg (anak) 70 kg (dewasa) 70 kg (dewasa)
Industri & Komersial | Air minum Tanah & debu Inhalasi | 1 L 50 mg 20 M3 (hari kerja) | 250 hari/tahun | 25 tahun | 70 kg (dewasa)
Pertanian | Konsumsi tanaman | 42 g (bebuahan) 80 g (sayuran) | 350 hari/tahun | 30 tahun | 70 kg (dewasa)
Rekreasi | Konsumsi ikan lokal | 54 g | 350 hari/tahun | 30 tahun | 70 kg (dewasa)

## Slide 12: Variabel Perhitungan Asupan
Jalur Pajanan | Variabel
Inhalasi (udara) | C (mg/M3), R (M3/jam), tE (jam/hari), fE (hari/tahun), Dt (tahun), Wb (kg)
Inggesi (air minuman/ makanan) | C (mg/L), fE (hari/tahun), Dt (tahun), Wb (kg)
Absorbsi (kontak kulit/ permukaan tubuh) | C (mg/L), tE (jam/hari), fE (hari/tahun), Dt (tahun), Wb (kg)

## Slide 13: Selesai Thank You