## Slide 1: Karakteristik Risiko
Pertemuan ke 8

## Slide 2: Karakteristik Risiko
Perhitungan kualitatif, jika memungkinkan secara kuantitatif, meliputi probabilitas terjadinya potensi dampak buruk suatu agen pada organisme, sistim, atau sub/populasi, beserta faktor ketidakpastiannya.

## Slide 3: Cara Penentuan Karakteristik Risiko
karakterisasi risiko yang dilakukan untuk menetapkan tingkat risiko atau dengan kata lain menentukan apakah agen risiko pada konsentrasi tertentu yang dianalisis pada ARKL berisiko menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat (dengan karakteristik seperti berat badan, laju inhalasi/konsumsi, waktu, frekuensi, durasi pajanan yang tertentu) atau tidak.

## Slide 4: Cara Penentuan Karakteristik Risiko
Karakteristik risiko dilakukan dengan membandingkan / membagi intake dengan dosis /konsentrasi agen risiko tersebut.

## Slide 5: Cara Penentuan Karakteristik Risiko
Variabel yang digunakan untuk menghitung tingkat risiko adalah intake (yang didapatkan dari analisis pemajanan) dan dosis referensi (RfD) / konsentrasi referensi (RfC) yang didapat dari literatur yang ada (dapat diakses di situs www.epa.gov/iris).

## Slide 6: Karakteristik risiko pada efek non karsinogenik
Tingkat risiko untuk efek non karsinogenik dinyatakan dalam notasi Risk Quotien (RQ). Untuk melakukan karakterisasi risiko untuk efek non karsinogenik dilakukan perhitungan dengan membandingkan / membagi intake dengan RfC atau RfD.

## Slide 7: Karakteristik risiko pada efek non karsinogenik
Interpretasi tingkat risiko non karsinogenik
Tingkat risiko yang diperoleh pada ARKL merupakan konsumsi pakar ataupun praktisi, sehingga perlu disederhanakan atau dipilihkan bahasa yang lebih sederhana agar dapat diterima oleh khalayak atau publik.

## Slide 8: Karakteristik risiko pada efek non karsinogenik
Interpretasi tingkat risiko non karsinogenik
Tingkat risiko dinyatakan dalam angka atau bilangan desimal tanpa satuan.

## Slide 9: Karakteristik risiko pada efek non karsinogenik
Interpretasi tingkat risiko non karsinogenik
Tingkat risiko dikatakan AMAN bilamana intake = RfD atau RfCnya atau dinyatakan dengan RQ = 1. Tingkat risiko dikatakan TIDAK AMAN bilamana intake > RfD atau RfCnya atau dinyatakan dengan RQ > 1.

## Slide 10: Karakteristik risiko karsinogenik
Tingkat risiko untuk efek karsinogenik dinyatakan dalam notasi Excess Cancer Risk (ECR). Untuk melakukan karakterisasi risiko untuk efek karsinogenik dilakukan perhitungan dengan mengkali intake dengan SF.

## Slide 11: Karakteristik risiko karsinogenik
Interpretasi tingkat risiko karsinogenik
Tingkat risiko dinyatakan dalam bilangan exponen tanpa satuan (cth. 1,3E-4). Tingkat risiko dikatakan acceptable atau aman bilamana ECR <= E-4 (10-4) atau dinyatakan dengan ECR <= 1/10.000.

## Slide 12: Karakteristik risiko karsinogenik
Interpretasi tingkat risiko karsinogenik
Tingkat risiko dikatakan unacceptable atau tidak aman bilamana ECR > E-4 (10-4) atau dinyatakan dengan ECR > 1/10.000.

## Slide 13: Terima Kasih