## Slide 1: Pengendalian Lalat
Pertemuan 11

## Slide 2: Pengendalian Lalat
Meningkatnya jumlah lalat di suatu daerah dapat dianggap sebagai sebuah indikator efisiensi pembuangan sampah dan standard sanitasi di suatu daerah.

## Slide 3: Pengendalian Lalat
Sumber serangga tersebut,
Bagaimana populasi serangga tersebut bias meningkat
Bagaimana derajat gangguannya pada individu Peran serangga terhadap penularan penyakit bakterial dan viral.

## Slide 4: METODA NON KIMIAWI
Cara pengendalian nonkimia untuk lalat dewasa tersedia dari mulai yang alat pengusir dan jebakan lalat yang sangat sederhana seperti kertas perekat lalat, sampai dengan yang sangat canggih seperti perangkap lampu (light trap) yang dapat membunuh lalat dewasa dengan aliran listrik, saat ini banyak dipakai.

## Slide 5: Pengendalian Kimiawi
Dengan didukung upaya pengendalian non kimiawi seperti upaya higiene dan sanitasi, insektisida dapat memegang peranan penting dalam pengendalian lalat. Secara praktis isnsektisida banyak digunakan untuk mengendalikan lalat dewasa seperti insektisida golongan organofosfat, karbamat, piretrin dan berbagai jenis piretroid sintetik.

## Slide 6: Pengendalian Kimiawi
Penggunaan insektisida dalam pengendalian lalat bisa meliputi pembunuhan larva (larvisida), penolakan lalat dewasa (repelan), atau pembunuhan lalat dewasa dengan cara penyemprotan residu permukaan (residual surface spray), penyemprotan ruangan (space spray) atau pengumpanan (bait).

## Slide 7: Tata hidup lalat
  Tempat perindukan : tempat basah, benda organik sperti tinja, sampah basah, kotoran binatang, dll
  Jarak terbang : tergantung adanya makanan yg tersedia. rata-rata 6-9 km, kadang 19-20 km dari tempat berbiak
  Kebiasaan makan : lalat tertarik pd makanan manusia seperti gula, susu dan makanan lainnya. Lalat hanya makan dalam bentuk cairan/ basah. Makanan kering dibasahi oleh ludah nya terlebih dahulu, baru di isap. Timbunan dari ludah dan feses lalat membentuk titik-titik hitam, ini sangat penting untuk mengenal tempat lalat istirahat.

## Slide 8: Tata hidup lalat
  4. Tempat istirahat : siang hari bila lalat tidak makan, lalat
  istirahat pada lantai, dinding, rumput, dll. Biasanya lalat
  terbang tidak lebih 4,5 m dari permukaan tanah.
  5. Tempat berbiak : tergantung adanya makanan yg
  tersedia. rata-rata 6-9 km, kadang 19-20 km dari tempat
  berbiak
  6. Lama hidup : lalat hidup umumnya 2-4 minggu. Pada musim dingin mencapai 70 hari.

## Slide 9: Pengukuran Tingkat Kepadatan Lalat
1. Tujuan
Tujuan mengukur kepadatan lalat yaitu untuk mengetahui :
tingkat kepadatan lalat
Sumber-sumber tempat berkembang biaknya lalat.
2. Persiapan pengukuran
Pengukuran tingkat kepadatan lalat menggunakan cara yang mudah, yaitu menggunakan fly grill.

## Slide 10: Cara pembuatan fly grill
Potong kayu, fly grill di buat bilah-bilah kayu lebar 1-2 cm², panjang 80 cm, sebanyak 16-24 bilah.
Bilah-bilah tersebut di susun sejajar dengan jarak 1-2 cm pada kerangka kayu yang telah disiapkan.
Pemasangan bilah sebaiknya menggunakan paku sekrup sehingga dapat di bongkar pasang saat dipakai.

## Slide 12: Pengukuran Tingkat Kepadatan Lalat
3. Penentuan lokasi pengukuran
Sasaran/lokasi yang akan diukur tingkat kepadatan lalat antara lain :
Pada pemukiman penduduk
Tempat-tempat umum (pasar, terminal, rumah makan/restoran, hotel/losmen,dll)
Lokasi sekitar tempat pembuangan sampah akhir berdekatan dengan pemukiman. Pengukuran misalnya jarak 10 meter, 20 meter, 50 meter, dst.

## Slide 13: Pengukuran Tingkat Kepadatan Lalat
4. Waktu pengukuran
Pengukuran populasi lalat hendaknya dilakukan setiap kali dilakukan pengendalian lalat (sebelum dan sesudahnya).
5. Peralatan yang digunakan
Fly grill dan counter untuk menghitung lalat

## Slide 14: Pengukuran Tingkat Kepadatan Lalat
6. Cara pengukuran kepadatan lalat
Pada setiap lokasi dilakukan 10x perhitungan (10 kali 30 detik) dan 5 perhitungan tertinggi di buat rata-ratanya . Di isi ke formulir pengukuran kepadatan lalat.

## Slide 15: Misalnya formulir pengukuran tingkat kepadatan lalat pada daerah A.
No | Lokasi pengukuran | Jarak Pengukuran (m) | Pengukuran 30 detik ke |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rata-rata (5 pengukuran tertinggi)
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
1 | Pusat | 0 | 14 | 20 | 12 | 7 | 5 | 8 | 9 | 11 | 5 | 12 | 13,8
2 | Utara | 5-12 m | 8 | 9 | 13 | 13 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10,8
3 | Timur laut | 5-12 m | 9 | 7 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8,2
4 | Timur | 5-12 m | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,4
5 | Tenggara | 5-12 m | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,8
6 | Selatan | 5-12 m | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,2
7 | Barat daya | 5-12 m | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,6
8 | Barat | 5-12 m | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,2
9 | Barat laut | 5-12 m | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,2
Rata-rata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,02

## Slide 16: Interpretasi hasil
0-2 : tidak menjadi masalah (rendah)
3-5 : perlu dilakukan pengamanan terhadap tempat-tempat berbiaknya lalat(tumpukan sampah, kotoran hewan,dll (sedang)
6-20 : populasinya cukup padat (tinggi/padat)
21 keatas : populasinya padat, perlu dilakukan pengamanan terhadap tempat berbiaknya lalat (sangat tinggi/sangat padat).

## Slide 17: Interpretasi hasil
Hasil rata-rata pengukuran pada formulir tingkat kepadatan lalat daerah A adalah 5,02 (sedang) berarti perlu dilakukan pengamanan terhadap tempat-tempat perkembang biakan lalat (tumpukan sampah, kotoran, dll.)